# 新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥

# 构件生产项目竣工环境保护验收

# 监测报告表

（固废部分）

建设单位：石泉县长伦建材有限公司

编制单位：南京向天歌科技环保有限公司

二〇一九年七月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责 人  :

填     表   人  ： 杨梅

建设单位：石泉县长伦建材        编制单位：南京向天歌环保科技

有限公司（盖章）               有限公司（盖章）

电话:15929157776               电话:025-84650047

传真:                          传真:

邮编:725200                    邮编:210005

地址: 石泉县江南社区二组       地址:江苏省南京市玄武区长江路111号328室

表一

| 建设项目名称 | 新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 石泉县长伦建材有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 石泉县城关镇江南社区二组水磨沟口 |
| 主要产品名称 | 多孔免烧砖、水泥构件 |
| 设计生产能力 | 年产600万块多孔免烧砖、年产100万块水泥构件 |
| 实际生产能力 | 年产600万块多孔免烧砖、年产100万块水泥构件 |
| 建设项目环评时间 | 2017年10月 | 开工建设时间 | 2017年11月 |
| 调试时间 | 2017年12月 | 验收现场监测时间 | 2019年7月13日- 7月14日 |
| 环评报告表 审批部门 | 安康市生态环境局石泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资概算 | 18.72 | 比例 | 9.36% |
| 实际总投资 | 200万元 | 环保实际投资 | 22 | 比例 | 11% |
| 验收监测依据 | 1、国务院682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》； 2、国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部发（2018）第9号）； 4、江苏久力环境科技股份有限公司《新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目环境影响报告表》，2017年10月； 5、石泉县环境保护局《关于新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目环境影响报告表》的批复（石环函批复[2017]344号），2017年12月6日； 6、安康市生态环境局石泉分局《关于新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目环评报告变更说明的函》的批复[2019]99号），2019年4月19日； |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据《新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目环境影响报告表》及石泉县环境保护局关于该项目环境影响报告表的批复，该工程验收执行如下标准： 一般固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 |

表二

工程建设内容： 1、项目建设内容 本项目位于石泉县城关镇江南社区二组水磨沟口，项目地北侧为安石二级公路，东侧为空地，西侧为水磨沟村级道路，南侧为长伦建材安置房。投资200万元，占地面积约5200m2，设环保生产线一条，年生产环保免烧砖700万块。主要建设内容包括生产车间、原料库房、办公用房、配电房和卫生间等。建设项目基本组成内容见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程分类 主要设施 环评工程内容 实际建设内容 变化情况及相符性 主体工程 生产车间 建筑面积240m2，1F，轻钢结构，内有70t 散装水泥储罐一个，设环保砖生产线一条，年生产环保免烧砖600 万块，100万块水泥构件生产时间2500h/a 建筑面积240m2，1F，轻钢结构，内有70t 散装水泥储罐一个，设环保砖生产线一条，年生产环保免烧砖600 万块，100万块水泥构件生产时间2500h/a 一致 辅助工程 原料仓库 建筑面积120m2，1F，轻钢结构 建筑面积120m2，1F，轻钢结构 一致 办公用房 建筑面积116m2，1F，砖混结构 建筑面积116m2，1F，砖混结构 一致 配电房 建筑面积5m2，1F，砖混结构 建筑面积5m2，1F，砖混结构 一致 厕所 建筑面积5m2，1F，砖混结构 建筑面积5m2，1F，砖混结构 一致 公用工程 给水 生产用水取自项目东侧水磨沟河流上游山泉水，生活用水来自江南社区城镇供水管网。 生产用水取自项目东侧水磨沟河流上游山泉水，生活用水来自江南社区城镇供水管网。 一致 排水 项目采取雨污分流。生产废水经沉淀池沉淀后定期清掏；职工生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥。 项目采取雨污分流。生产废水经沉淀池沉淀后定期清掏；职工生活污水经厂区内化粪池处理后定期清掏用于周边农田施肥。 一致 供电 引自城关镇江南社区城镇电网。 引自城关镇江南社区城镇电网。 一致 运输 厂区北侧为安石二级公路，运料方便。 厂区北侧为安石二级公路，运料方便。 一致 环保工程 废水 建设单位必须建1座50m3淀池，用于收集养护废水及初期雨水。 在厂区布设9座1m3的沉淀池而未建设1座50m3沉淀池 变更 废气 原料库房采取三面封闭式，原料覆盖编织布，生产车间搅拌粉尘经布袋除尘器后经不低于15m排气筒排放。水泥罐顶呼吸孔粉尘经滤芯除尘器后通过15m排气筒排放。 在水泥储罐上加装了呼吸除尘器，对物料混合搅拌工序的混料仓进行了全封闭（车间未进行封闭），同时在混料仓出料口加盖板，同时在出料口传输皮带下方加设舌型导料板将混合料导入提升斗。 变更 噪声 选用低噪声设备，合理布局，隔声、减振等 选用低噪声设备，合理布局，隔声、减振等 一致 固体废物 生产固废收集后回用与产品生产；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置 生产固废收集后回用与产品生产；生活垃圾收集后交环卫部门统一处置 一致 场地硬化 硬化面积4714m2 硬化面积4714m2 一致 2、主要生产设备 本项目实际生产设备与环评相比基本无变化，主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备表 序号 设备名称 型号 数量 （台/件／套） 1 自动配料机 1200 1套 2 搅拌机 Jc500 1台 3 全自动成型机 5-15a 1套 4 柴油叉车（3t） cpc30 2台 5 铲车 928 1台 3、劳动定员与工作制度 劳动定员：本项目劳动定员9人，不提供住宿，不设食堂。 工作制度：年工作天数为250天，每天运行10小时。 原辅材料消耗： 1、产品方案一览表 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品规格 序号 产品名称 产量 规格 1 24标砖 300万块/a 240mm×115mm×53mm 2 90多孔砖 150万块/a 240mm×115mm×90mm 3 18空心砖 75万块/a 390mm×180mm×190mm 4 14空心砖 75万块/a 390mm×140mm×190mm 5 水泥构件 100万块/a（折合） 根据客户要求而定 2、原辅材料 本项目原辅料消耗见下表。 表2-4 项目原辅材料消耗一览表 序号 名称 年用量 备注 1 石粉 30000t/a 碎石厂购买 2 水泥 1000t/a 外购 3 脱模剂 500kg/a 外购 3、能源消耗 本项目主要的能源消耗为电、水，消耗量见表2-5。 表2-5 能源消耗量表 序号 能源种类 单位 耗量 1 水 m3/a 4578.75 2 电 万KW·h/a 1100 4、水平衡 生产用排水情况 本项目生产用水主要为产品搅拌工序和养护晾晒工序用水。项目生产用水取自厂区东侧水磨沟小河上游山泉水，根据验收期间建设单位统计，搅拌日用水量16.8m3/d（4200m3/a）养护用水量1.2m3/d（300m3/a）， 生活用排水情况 项目定员 9人，均为附近村民，不在厂区食宿。根据验收期间建设单位统计，生活用水为0.315m3/d（78.75m3/a），生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田施肥。项目水平衡图见下图。 图2-1 水平衡图（m3/d） 5、项目变动情况 与环评阶段相比，项目性质、设计规模（年产700万块免烧砖）、主体工艺、建设地点未发生变化，主要是环保设施发生变更，属于重大变更，已重新做了环评变更批复（变更函见附件）可纳入本次环保验收范围，项目变化情况见表2-6。 表2-6 项目变化情况汇总 序号 环评阶段 实际建设 1 雨污分流，50m3沉淀池一座。 雨污分流，在厂区布设9座1m3的沉淀池 2 水泥罐顶呼吸孔粉尘经滤芯除尘器后通过15m排气筒排放。生产车间搅拌粉尘经布袋除尘器后通过15m排气筒排放。 在水泥储罐上加装了呼吸除尘器，对物料混合搅拌工序的混料仓进行了全封闭（车间未进行封闭），同时在混料仓出料口加盖板，同时在出料口传输皮带下方加设舌型导料板将混合料导入提升斗。 6、敏感点 根据现场调查情况，与环评阶段相比，项目评价范围内敏感点分布未发生变化。主要环境保护目标及保护，分布情况与项目距离见表2-7。 表2-7 主要环境保护目标及保护 环境 要素 环境保护目标 概况 相对 位置 与项目 最近距离m 保护对象 保护级别 环境 空气 江南社区二组 2户6人 WS 7 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 长伦建材安置小区 50户200人 S 40 声环境 江南社区二组 2户6人 WS 7 居民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 长伦建材安置小区 50户200人 S 40 水环境 汉江 大河 N 610 水质 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 水磨沟 小溪 E 20 主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 图 2-2 环保水泥免烧砖生产工艺及产污环节 备注：G、N、S分别代表废气、噪声、固体废物 1、生产工艺流程说明： ①原料装卸、储存 石粉进厂后装卸至原料库房储存；水泥由罐车输送至水泥仓内存储。石粉在卸料和堆存过程中及水泥罐车运输至水泥仓内存储过程中会产生无组织粉尘。 ②原料称重及配料 石粉经铲车由原料库房送至生产车间的配料斗，同时水泥通过水泥仓底部的螺旋输送机经密闭管道送至水泥料斗中，搅拌器位于水泥料斗和配料斗下料口的正下方，石粉和水泥进入搅拌器中，同时向搅拌器中加水，人工控制物料比例。 本项目水泥为密闭管道输送，基本不产生粉尘，主要污染环节为石粉倒运过程的无组织粉尘和上料设备噪声。 ③搅拌 石粉和水泥进入搅拌器中，向搅拌器中加水，搅拌3min。此阶段主要污染为搅拌产生的噪声和少量无组织粉尘。 ④压制成型 搅拌后的物料运送至成型机，在成型机压力与模具的共同作用下，物料被挤压成成品砖，由叉车将成品砖送至厂区东北侧的养护区进行自然晾晒，未成型产品直接回到配料工序进行再利用。此阶段主要污染为机械噪声。 ⑤养护、外售 成品砖送至养护区后经自然通风养护7天后，即可外售。 图 2-3 水泥构件生产工艺及产污环节 备注：G、N、S、W分别代表废气、噪声、固体废物和废水。 水泥构件生产工艺流程简述： 石粉经铲车由原料库房送至生产车间的配料斗，同时水泥通过水泥仓底部的螺旋输送机经密闭管道送至水泥料斗中，搅拌器位于水泥料斗和配料斗下料口的正下方，石粉和水泥进入搅拌器中，同时向搅拌器中加水，搅拌3min。人工将搅拌后的物料加入铁质模具（模具大小、形状根据客户要求而定）中，后将物料填实抹平。未成型产品直接回到配料工序进行再利用。将成型后的水泥构件运送至厂区东北侧养护区自然晾晒7天，即可外售。水泥构件生产过程中主要污染为上料配料及搅拌粉尘和设备噪声。 2、产污环节 表2-1 项目产污环节一览表 类别 编号 污染源 主要污染物 废气 G1 原料堆场 颗粒物 G2 物料混合搅拌 颗粒物 G3 水泥储罐 颗粒物 废水 W1 养护 养护废水 噪声 N1 自动配料机 生产设施运行噪声 N2 搅拌机 N3 全自动成型机 固废 S 生产工序 未成型产品、布袋除尘器粉尘

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出噪声监测点位） 1、固体废物 本项目生活垃圾集中收集后，有环卫部门定期清运，固体废物中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产。 2、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3-1 环境保护“三同时”制度情况一览表 污染 项目 环评要求 审批意见 落实情况 固体废物 固体废物中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘继续回用于生产，生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交由环卫部门同意处置。 固体废物中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘继续回用于生产，生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交由环卫部门同意处置。 固体废物中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘继续回用于生产，生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交由环卫部门同意处置。 厂区设9座1m3的沉淀池，养护废水和初期雨水经沉淀池沉淀泥沙后清掏。 厂区设9座1m3的沉淀池，养护废水和初期雨水经沉淀池沉淀泥沙后清掏。 厂区设9座1m3的沉淀池。定时定量洒水，无养护废水产生。初期雨水经沉淀池沉淀泥沙后定期清掏回用。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评结论 本项目固体废物中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘继续回用于生产，生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后交由环卫部门同意处置。本项目固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 2、审批部门审批决定 2017年12月6日石泉县环境保护局以石环函【2017】344号《关于新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目报告表的批复》对本项目环评报告进行了批复，2019年4月19日安康市生态环境局石泉分局已石环函【2019】99号《关于新型环保节能水泥多孔免烧砖及水泥构件生产项目环评报告变更说明的函》批复内容如下： 一、项目概况 该项目位于石泉县城关镇江南社区二组水磨沟口，总占地面积5200m2，建设内容包括生产车间、原料库房、办公用房、配电房和卫生间等。项目运行后，年产环保节能水泥多孔免烧砖700万块，总投资200万元，其中环保投资18.72万元，占总投资的9.36%。 经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模和地点拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。 严格落实固废污染防治措施：项目运营期产生的固体废物主要包括项目生活垃圾及工业固废。生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运；工业固废中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘继续回用于生产。 （2）强化环境信息公开与公众参与机制。应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 无。

表六

验收监测内容： 无。

表七

验收监测期间生产工况记录： 无。

表八

验收监测结论： 1、验收监测结论 固体废物 生活垃圾集中收集后，生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运；工业固废中未成形产品和布袋除尘器收集的粉尘继续回用于生产。 2、建议 ⑴ 继续加强对污染治理设施的维护与管理，确保污染治理设施的治理效果，确保外排的各类污染物长期稳定达标排放。 ⑵ 设立专门的环保专职人员，补充项目环境保护管理制度。 3、验收结论 项目经过实际调查与监测，各项环保设施基本能够按照环评及批复的要求建设，并且污染物排放结果均符合相应的环境排放标准，符合环保竣工验收条件，建议通过环保验收。