石环函〔2022〕62号

安康市生态环境局石泉分局

关于石泉县汶水河流域（艾心村至两河镇段）水环境治理及生态修复项目环境影响报告表的批复

陕西华德建设工程有限公司：

你单位报来的《石泉县汶水河流域（艾心村至两河镇段）水环境治理及生态修复项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县两河镇艾心村至两河镇段河段，新建生态护岸总长度2205.3m，其中上段新建生态护岸长度1216.0m，下段新建生态护岸长度为989.3m。新建护岸生态绿化面积为2.54万m2，治理河段两岸浅滩水生植物种植面积2.27万m2。项目总投资1199.45万元，其中环保投资421万元，占总投资额的35.1%。

经审查，该项目为生态环保工程项目，取得县发改局关于本项目建议书的批复（石发改发〔2020〕271号），符合国家和地方产业政策。同时取得市生态环境局关于本项目实施方案的批复（安环函〔2021〕172号）和县水利局关于本项目实施方案的技术审查意见（石水函〔2021〕208号），符合《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省河道管理条例》的要求和当地相关规划。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、该项目工程治理河段范围不得超过《石泉县汶水河流域（艾心村至两河镇段水环境治理及生态修复项目实施方案》中的规定的河道施工范围，砂砾石开挖及利用需经县水利局批准。

三、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实施工期生态环境、水环境、大气环境、声环境保护措施，土石方及时回填，固废按照要求规范处置。对临时堆土进行临时苫盖、严控施工红线等防治措施；施工废水经沉淀池沉淀后回用施工工区洒水降尘，不外排。合理控制施工范围，减少施工对河道的扰动，控制水体悬浮物含量。施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在河道内，不得污染河流水质，影响河道行洪；施工工区定时洒水降尘，砂石、土料等易产生扬尘的堆料场采用帆布覆盖；选用低噪声机械设备，合理安排施工时间等降噪措施；土石方及时回填，做到土石方平衡，不设弃渣场。临时堆放场地须做好截排水沟、遮盖措施。河道治理打捞的水面漂浮物以及河岸垃圾送至石泉县垃圾填埋场填埋，河道内严禁倾倒弃土弃渣、建筑垃圾、生活垃圾等，严格执行《河道保护条例》，保护河道环境卫生。

（三）施工期结束后必须及时进行植被恢复，减少施工迹地裸露。临时占地生态恢复47亩，护坡绿化以及水岸绿化后，监控植被恢复情况，植被回复率低时要及时进行补种，以尽量恢复到施工前的生态环境现状。

（四）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

四、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

五、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2022年5月20日