# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目

建设单位（盖章）：  石泉县迎丰镇人民政府

编制日期：      二〇二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2112-610922-04-01-514126 |
| 建设单位联系人 | 郑x | 联系方式 | 187xxxxxxxx |
| 建设地点 | 石泉县迎丰镇城镇社区 |
| 地理坐标 | 序号 | 工程段名称 | 起点坐标 | 终点坐标 |
|  |  |  | 经度 | 纬度 | 经度 | 纬度 |
|  | 1 | 左岸 堤防 | 108°24′ 19.822″ | 33°06′ 15.677″ | 108°24′ 14.318″ | 33°06′ 3.0664″ |
|  | 2 | 右岸 堤防 | 108°24′ 18.103″ | 33°06′ 15.909″ | 108°24′ 12.56″ | 33°05′ 58.432″ |
| 建设项目 行业类别 | 51-127 防洪除涝工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 1 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 石发改发[2021]600号 |
| 总投资（万元） | 1600万元 | 环保投资（万元） | 106 |
| 环保投资占比（%） | 6.63 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），各类专项评价设置判定见表1-1。 表1-1 本项目各类专项评价设置判定情况 类别 涉及项目的类别 本项目专项评价设置情况 地表水 水力发电；引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为防洪除涝工程，不涉及水库，不涉及河底清淤。不设置地表水专项评价。 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 不设置 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、 科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不设置 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有 机物排放的项目 不设置 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化 教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不设置 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危 险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不设置 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、项目与国家产业政策的符合性 依据国家发改委[2019]第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》分析，本项目属于鼓励类中“二、水利”中“9、城市积涝预警和防洪工程”。2021年12月7日，石泉县发展和改革局以石发改发[2021]600号文对《关于石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目建议书的报告》（迎政字[2021]114号）进行了批复。本项目符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 2021年11月26日，安康市人民政府发布《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕18 号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）生态环境分区管控制度，建立健全生态环境分区管控体系，制定实施方案。方案要求按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全市统筹划定为优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元共150个，实施生态环境分区管控。 优先保护单元：指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等。全市划分优先保护单元98个，面积12060.30km2，占全市国土面积的51.23%。 重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元42个，面积2942.20km2，占全市国土面积的12.50%。 一般管控单元：指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。全市划分一般管控单元10个，面积8539.71km2，占全市国土面积的36.27%。 （1）生态保护红线 本项目位于石泉县迎丰镇，根据《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，项目所在区域为一般管控单元，不涉及安康市生态保护红线，无生态保护目标。 （2）环境质量底线 本项目为河堤修建工程，属于非污染生态类项目，运营期间项目本身无污染物产生及排放。不会对区域环境质量产生明显影响。 （3）资源利用上线 本项目为河堤修建工程，属于非污染生态类项目，运营期间项目不涉及使用自然资源。 （4）生态环境准入清单 本项目属于河堤修建工程，对照《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“安康市生态环境准入清单”，本项目处于安康市生态环境分区管控的一般管控单元，项目符合一般管控区的空间布局约束要求，满足环境风险管控要求。 |

| 其他符合性分析 | 表1-2 本项目与安康市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析表 适用 范围 管控 维度 管控要求 本项目情况 符合性 总体 要求 空间布局约束 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。 本项目位于石泉县迎丰镇，为河坝修建项目。不涉及域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域；不属于在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业；不属于在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业；不属于淘汰类项目；不设置排污口；不涉及资源开采。 符合 污染排放管控 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 本项目为河坝修建项目。不属于“两高”项目，项目建成后不排放废水、废气、废渣等污染物。本项目不涉及尾矿渣利。 符合 环境风险防控 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 本项目不涉及危险化学品。 符合 资源利用效率要求 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 本项目为河坝修建项目，不涉及高耗能设备或工艺。 符合 生态保护红线 总体 要求 空间布局约束 原则上按禁止开发区的要求进行管理。在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 本项目位于城市建成区，不涉及生态保护红线。 符合 水源涵养生态保护 红线区 空间布局约束 1.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。 2.控制水污染，减轻水污染负荷。 3.严格控制载畜量，实行以草定畜，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。 本项目不涉及水源涵养生态保护 红线区。 符合 生物多样性维护生态保护 红线区 空间布局约束 1.减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种； 2.禁止大规模水电开发和林纸一体化产业发展。 本项目不涉及生物多样性维护生态保护红线区。 符合 水土保持生态保护 红线区 空间布局约束 1.严格资源开发和建设项目的生态监管，重点突出重要水源地、重要江河源头区、水蚀风蚀交错区水土流失预防，控制新的人为水土流失。 2.在水土流失地区，开展以小流域为单元的山水田林路综合治理，加强坡耕地、侵蚀沟及崩岗的综合整治。 本项目不涉及水土保持生态保护红线区。 符合 水土流失生态保护 红线区 空间布局约束 1.禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 2.水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 3.禁止毁林、毁草开垦。 本项目不涉及水土流失生态保护红线区。 符合 各类保护地 国家 公园 空间布局约束 按照《大熊猫国家公园产业准入负面清单（试行）》《大熊猫国家公园管理办法（试行）》《大熊猫国家公园自然资源管理办法（试行）》等要求进行管理。 本项目不涉及国家公园。 符合 自然保护区 空间布局约束 按照《中华人民共和国自然保护区条例（2017 年）》《陕西省实施〈中华人民共和国自然保护区条例〉办法（2001 年）》《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》（自然资函[2020]71号）等要求进行管理。 本项目不涉及自然保护区。 符合 风景名胜区 空间布局约束 按照《风景名胜区条例》《陕西省风景名胜区管理条例》等要求进行管理。 本项目不涉及风景名胜区。 符合 森林 公园 空间布局约束 按照《森林公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《陕西省主体功能区规划》《陕西省森林公园 条例》等要求进行管理。 本项目不涉及森林公园。 符合 地质 公园 空间布局约束 按照《地质遗迹保护管理规定》《陕西省主体功能区规划》等要求进行管理。 本项目不涉及地质公园。 符合 饮用 水源 保护区 空间布局约束 按照《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》《陕西省主体功能区规划》以 及重要水源地规划等要求进行管理。 本项目不涉及饮用水源保护区。 符合 湿地 公园 空间布局约束 按照《国家湿地公园管理办法》《陕西省湿地保护条例》《陕西省省级湿地公园管理办法》等要求进行管 理。 本项目不涉及湿地公园。 符合 水产种质资源保护区 空间布局约束 按照《水产种质资源保护区管理暂行办法》《陕西省主体功能区规划》等相关要求进行管理。 本项目不涉及水产种质资源保护区。 符合 国家公益林 空间布局约束 按照《国家级公益林管理办法》等相关要求进行管理。 本项目不涉及国家公益林。 符合 秦岭 核心 保护区 空间布局约束 在行政区域内的秦岭核心保护区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕 西省秦岭生态环境保护总体规划》《安康市秦岭生态环境保护规划》。 本项目不涉及秦岭核心保护区。 符合 秦岭 重点 保护区 空间布局约束 在行政区域内的重点保护区的禁止性和限制性准入要求执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省 秦岭生态环境保护总体规划》《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》《安康市 秦岭生态环境保护规划》。 本项目不涉及秦岭重点保护区。 符合 湿地 资源 空间布局约束 按照《陕西省湿地保护条例》等相关要求进行管理。 本项目不涉及湿地资源。 符合 一般管控单元 总体 要求 空间布局约束 执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。 本项目位于石泉县迎丰镇，属于河坝修建项目。不涉及生态红线、资源开发，不属于“两高”类项目。 符合 4、与当地相关政府文件符合性分析 本项目与地方相关文件符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与地方相关规划符合性分析表 文件名称 文件内容 本项目情况 符合性 《石泉县“十四五”水利改革发展规划》 实施防洪提升工程。继续加强我县薄弱环节防洪能力提升工程建设。推进中小河流治理项目建设，启动我县山洪灾害防治重点山洪沟道治理。 本工程位于石泉县迎丰镇，主要任务是根据池河流域特点和治理现状，提高流域主要河段的防洪减灾能力。治理后迎丰镇集镇段右岸达到20年一遇防洪标准，左岸达到10年一遇防洪标准，使迎丰镇20亩耕地和 2000人口免受洪水威胁，为改善该区生态环境，保障区域经济开 发建设，提高乡镇人居环境品位及构建人水和谐社会奠定良好的基础。 符合 加快水利信息化建设。重点完善实施水旱灾害预警预报智慧化工程，推进“河湖长制”启动实施重点河湖和重点水利工程水利信息化建设，逐步实现覆盖洪水、干旱、水工程安全运行、水工程建设、水资源开发利用、城乡供水、节水、江河湖泊、水土流失、水利监督等领域的信息化建设，稳步提升行业能力建设水平。 符合 构建灾损可控的防洪减灾的保护体系，防洪与兴利结合，以防洪薄弱环节治理为重点，加快补齐水利薄弱环节短板，抓紧实施中小河流治理、山洪灾害防治、重点山洪沟治理、农村基层防汛预报预警体系建设、城市防洪防涝能力建设、小型病险水库除险加固等工程建设，以保障经济社会发展大局。 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 以水生态环境质量改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，实施污染减排与生态扩容两手发力，协同推进沿岸和水体、陆域和水域保护与治理。 本项目为河坝修建项目，修建完成后，对当地水生态环境质量改善提供重要帮助。 符合 《安康市“十四五”生态环境保护规划》 建立以“三线一单”为核心的全市生态环境分区管控体系。按照做强做大绿色生态产业的战略定位，聚焦矿区生态环境保护和重点流域水质保护等重大问题，进一步细化生态环境分区管控要求和准入清单。推动“三线一单”实施应用，强化“三线一单”生态环境分区管控的刚性约束和政策引领作用。 本项目位于安康市石泉县，对照《安康市人民政府关于印发安康市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“安康市生态环境准入清单”，本项目处于安康市生态环境分区管控的一般管控单元。项目建设完成后将可改善当地水环境状况，减少水土流失、洪涝灾害。 符合 加强城市生态修补与修复。持续优化城区绿地格局，增强绿地生态功能，加强城市绿地建设。系统开展城市江河、湖泊、湿地、岸线等治理和修复，高标准推进城市水网、蓝道和河湖岸线生态缓冲带建设，恢复河湖水系连通性和流动性。 通过工程的实施，将改善流域内的防洪现状，提高防洪能力。新修堤防和护岸工程，可改善当地水环境状况，减少水土流失、洪涝灾害，保障沿岸人民群众、企业生产的正常生产生活的进行。 符合 统筹流域河湖协同治理，加强治污治岸，强化综合治理、系统治理、源头治理。 符合 《安康市汉江流域水质保护条例》 第三十三条 汉江流域禁止下列行为： （一）在汉江流域湖库、河道管理范围内堆放、倾倒、存贮生活垃圾、建筑垃圾、动物尸体及其他固体废弃物，或者向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物；（二）向水体排放油类、酸液、碱液、剧毒废液，排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水，或者将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下；（三）利用裂缝、溶洞、渗坑、渗井，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物；（四）通过水路运输油类、危险化学品和其他有毒有害物质； （五）使用小于最小网目尺寸、单杆多钩等禁用渔具以及炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源的方法进行捕捞，或者在禁渔区、禁渔期进行捕捞；（六）向水体排放污染物的水上餐饮、水上住宿等经营行为；（七）法律、法规禁止的其他污染水质行为。 本工程位于石泉县迎丰镇，主要任务是根据池河流域特点和治理现状，提高流域主要河段的防洪减灾能力。施工期间产生的各类污染物均得到妥善处置，不会造成河道污染。本项目不涉及有毒有害物质、水生生物的捕捞、水上活动经营。本项目为防洪堤修复和加固工程，属非污染型生态项目，运营期间项目自身不会产生污染。 符合 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目所在河段简介： 池河： 池河属汉江左岸一级支流，发源于秦岭南麓古山登，流经宁陕县太山庙、铁炉坝，在迎丰镇香炉沟进入石泉县境内，流经迎丰镇、中池镇及池河镇后，于桂花村莲花石注入汉江。池河干流全长114km，总流域面积1030km2，河道平均比降7.22‰；其中石泉县境内干流全长53.7km，流域面积440km2，河道平均比降21.8‰。 池河左岸有主要支流15条，右岸有主要支流10条，大小支流错综密布，构成比较典型的树枝状水系，其中较大支流有梧桐沟、香炉沟、五两沟、迎丰沟、二站沟、弓箭沟、夹丰沟、西沙河、东沙河、洪河等。 池河流域全区为秦岭余脉盘踞，地形北高南低，海拔高程介于400m～800m之间，相对高程一般在200m～400m左右，属低山地貌。河谷两岸基岩裸露，山坡相对陡峻。上游山大林密，人烟稀少，山清水秀，峰峦叠嶂，森林覆盖率达80%以上，地表水源涵养条件好，对径流具有良好的调节作用；流域中游山势略缓，人口渐多，内植被多为灌木杂草，间有连片耕地和谷坝阶地，植被较好；下游自河口以上约2.5km一带地势比较平缓，河谷开阔，人类活动频繁，耕地面积较大，植被稍差。 池河流域水系及水文站分布情况见图2-1所示。 池河迎丰镇工程区河道末端以上河道长度65.5km，流域面积708.70km2，河道平均比降18.17‰。 图2-1 池河流域水系及水文站网分布图 地理位置： 本项目位于石泉县迎丰镇城镇社区，主要任务是根据池河流域特点和治理现状，提高流域主要河段的防洪减灾能力。 本次石泉县汉江支流池河迎丰集镇段综合整治项目设计范围上起迎丰电站，下至迎丰大桥。其中左岸堤防上接迎丰电站已成堤防桩号左岸 0+000，下接迎丰街桥桩号左岸0+351，新建防洪墙351m；右岸堤防上接迎丰电站对岸已成堤防桩号右岸上游0+000（中间分别接迎丰街桥上下游桩号右岸上游0+364、右岸下游 0+000），下接急湾部弯道山体桩号右岸下游0+209，新建护坡109m(桩号右岸下游0+037～右岸下游0+146)、防洪墙 464m；急湾部弯道山体至迎丰大桥布设巡堤路栈道桩号栈道0+000～栈道0+196。本项目河段综合治理长度 660m，堤防工程总长度 924m，巡堤路栈道连接 196m。 本项目不涉及河道清淤工程。 河道现状情况见图2-2~图2-3。 图2-2 河道周围植被覆盖情况 图2-3 左岸现有台阶 工段起止点位情况如下： 表2-1 工程节点坐标表 序号 工程段名称 起点坐标 终点坐标 经度 纬度 经度 纬度 1 左岸 堤防 108°24′19.822″ 33°06′15.677″ 108°24′14.318″ 33°06′3.0664″ 2 右岸 堤防 108°24′18.103″ 33°06′15.909″ 108°24′12.56″ 33°05′58.432″ 本项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 池河是贯穿迎丰集镇的唯一河流，在流域经济发展中起着举足轻重的作用。目前池河干流无完整的防洪体系，一旦发生大洪水时，将会影响整个迎丰集镇的防洪安全，已成的防洪工程也发挥不了其应有的作用，造成迎丰集镇的防洪形势仍然严峻。迎丰镇位于山区，土地资源非常短缺，镇区基本沿河而建，防洪安全非常严峻，为了彻底根除洪水灾害，适应迎丰镇发展和建设需要，改善池河流域的防洪基础设施条件，促进迎丰镇规划建设的发展，进而推动石泉县经济更快发展，石泉县迎丰镇人民政府拟投资建设石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目。本项目河段综合治理长度 660m，堤防工程总长度 924m，巡堤路栈道连接 196m。 2021年12月7日，石泉县发展和改革局以石发改发[2021]600号文批复了《关于石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目建议书的报告》（迎政字[2021]114号）。2022年5月，安康市水利水电勘测设计院编制完成《石泉县汉江支流池河迎丰集镇段综合整治项目初步设计报告》。 本项目不涉及河道清淤工程。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十一、水利”中“127 防洪除涝工程”类项目，需进行环境影响评价。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本项目不属于大中型防洪除涝工程。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目需编制环境影响评价报告表。2022年6月14日石泉县迎丰镇人民政府正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，编制《石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目环境影响报告表》。 2、项目概况 项目名称：石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目 建设性质：新建 建设单位：石泉县迎丰镇人民政府 建设内容：在池河迎丰集镇段新建防洪堤1000米、步行道600米；滨河公园、绿化、路灯等配套设施。 建设地点：石泉县迎丰镇城镇社区 总投资：1600万元，其中环保投资106万元，占总投资的6.63% 工程等级：参照《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），确定项目区右岸主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级；左岸主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。 防洪标准：根据《防洪标准》（GB50201-2014）4.3.1，保护人口小于20万，保护耕地面积小于30万亩，防洪标准为10~20年。本工程保护对象为迎丰镇集镇2000人及20亩耕地，结合左右岸现状与迎丰镇建设规划，本工程右岸按20年一遇洪水标准设计，左岸堤防按照10年一遇洪水标准设计。 2、项目组成 根据本项目设计方案，本次石泉县汉江支流池河迎丰集镇段综合整治项目设计范围上起迎丰电站，下至迎丰大桥。其中左岸堤防上接迎丰电站已成堤防桩号左岸 0+000，下接迎丰街桥桩号左岸 0+351，新建防洪墙351m；右岸堤防上接迎丰电站对岸已成堤防桩号右岸上游0+000（中间分别接迎丰街桥上下游桩号右岸上游0+364、右岸下游0+000），下接急湾部弯道山体桩号右岸下游 0+209，新建护坡109m（桩号右岸下游0+037～右岸下游0+146）、防洪墙464m；急湾部弯道山体至迎丰大桥布设巡堤路栈道桩号栈道0+000～栈道0+196。 本工程河段综合治理长度660m，堤防工程总长度924m，巡堤路栈道连接196m。本项目不涉及河道清淤工程。 表2-2 项目组成表 项目类别 建设内容 主体工程 左岸 堤防 左岸堤防占地6.29亩，为未利用地。左岸防洪墙为衡重式浆砌石砌筑，铺筑20cm厚C20砼基座，水泥砂浆勾缝。衡重式挡墙，外侧坡比1:0.1，台上高度3.0m，墙背坡比-1:0.2，顶宽1m，台宽1m，台下墙背坡比1:0.3，基础高1.5m，基础设1m宽墙趾。 右岸 堤防 右岸堤防占地10.76亩，其中未利用地9亩，耕地1.76亩。护岸坡比1:2.0、厚12cm的铰接式混凝土块生态护坡，下设1m宽人行游步道，坡脚采用衡重式挡墙，铺筑20cm厚C20砼基座，外侧坡比1:0.1，台上高度3m，墙背坡比-1:0.2，顶宽1m，台宽1m，台下墙背坡比1:0.3，基础高1.5m，基础设1m宽墙趾。右岸上游居民房段基础采用衡重式挡墙，外侧坡比1:0.1，台上高度2.5m，墙背坡比-1:0.2，顶宽1m，台宽1m，台下墙背坡比1:0.3，基础高1m，基础设0.5m宽墙趾。上部采用现浇C25钢筋混凝土墙，墙身厚0.3m，底板厚0.4m,加腋尺寸为0.3×0.3m。 辅助工程 巡堤路 巡堤路自迎丰大桥起至右岸堤顶路，悬崖段布设连接栈道178m，一处休息平台。在工程项目区建5处下堤踏步，分别位于迎丰街桥下左岸堤顶1处、迎丰街桥下右岸堤顶2处，复式梯形断面护岸起终点 顶下基础防洪墙顶2处。右岸迎丰街桥上游处支沟布设C25钢筋砼人行便桥1座。 导流 围堰 采用分期导流围堰，采束窄原河床的导流方式。迎丰街桥上游段施工围堰，围堰断面型式：梯形断面，顶宽3 m，下底宽7 m，堰高2 m，迎水面和背水面坡比为1:1；迎丰街桥下游施工围堰，纵向围堰设置距提防开挖线2～3米，围堰断面型式：梯形断面，顶宽3m，下底宽6m，堰高1.5 m，迎水面和背水面坡比为1:1。 围堰迎水面采用编织袋装砂砾石覆压，土工布防渗，施工导流围堰兼做施工道路。 围堰填筑采用1m3反铲配10t自卸汽车运输土石，人工配合填筑及堆填编织袋，振动碾碾压完成。 临时工程 施工 营地 施工营地位于右岸上游，主要用于土方的临时堆放，施工材料的存储及施工设备的停放，占地600m2。其中加工房占地100m2、仓库占地300m2，结构为空心砖墙体、水泥瓦屋面结构，设备停放场地占地200m2结构为管棚结构。 施工 道路 工程新建临时施工路0.74m，路宽4.5m，简易泥结碎石路面，占地面积为5.6亩。 环保工程 生态 设置围堰导流，围堰采取防渗措施，减少涉水作业，降低河坝施工对地表水体的影响。施工完成以后围堰拆除干净，以免影响泄洪。 保护好现有的树木。施工结束之后，需就地补偿建设项目造成的植被破坏，补偿量不得低于破坏量，种植适宜当地生态环境的柳树、竹子等植物。施工营地在施工结束后进行生态修复，恢复原有生态功能。 施工期间禁止河道采砂，禁止将弃土、弃渣、生活垃圾等废物弃入河道，禁止越过围堰施工，禁止生活污水及施工废水直接排入河道。 废气 施工材料运输要采用封闭性车辆或遮盖措施，运输过程中限制车速以减少车辆运输产生的粉尘。 施工场地内设置洒水设施，定期洒水抑尘，及时清理施工场地内产生的固体废物，施工区域周围设置围挡。 物料堆存采取遮盖措施，物料堆场内定期洒水抑尘。 废水 施工废水由隔油沉淀池收集沉淀后用于喷洒施工区域，作为抑尘洒水。 生活污水依托周围村庄内已建成的卫生厕所，由化粪池收集处置后，经市政管线最终进入迎丰镇污水处理厂。禁止生活污水排入河道。 噪声 施工选用低噪声设备，合理安排工期，严格控制噪声级大的设备的工作时间。 固废 本项目施工期所产生的废渣主要是砂砾石、土料场表层土产生的废渣等。工程施工产生的弃方可利用的尽量回填，无法利用的多余的弃土用于村镇周边场地平整。弃土弃渣禁止随意处置。本项目施工机械修配依托周边现有修配厂，不产生危险废物。 施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至迎丰镇生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。生活垃圾禁止随意丢弃。 5、工程占地 本项目永久占地17.05亩，其中未利用地15.29亩，耕地1.76亩。永久占压涉及零星树木85棵，主要为柳树、竹子等树木。 本次防洪治理工程临时占地包括施工道路、施工营地等共占地 8.5 亩，其中取临时堆场占地2亩，为未利用地；施工道路占地5.6亩，为未利用地；施工营地占地0.9亩，为耕地。 表2-3 工程占地情况表 分段 用地类型 数量（亩） 永久占地 迎丰街桥以上上游左岸 耕地 0 未利用地 6.29 迎丰街桥以上上游右岸 耕地 0 未利用地 5 迎丰街桥以下下游右岸 （包括广场） 耕地 1.76 未利用地 4 合计 17.05 临时占地 临时堆场 耕地 0 未利用地 2 施工道路 耕地 0 未利用地 5.6 施工营地 耕地 0.9 未利用地 0 合计 8.5 6、土石方平衡 本次设计共开挖土石方 2.87×104m3，总弃土外运量0.41×104m3。临时工程所有挖方均用于后期施工完毕后的场地修复。具体各段工程区的土石方平衡分析见表2-4。 表2-4 土石方平衡表 分段 挖方量 ×104m3 借方量 ×104m3 回填量 ×104m3 借出量 ×104m3 弃方量 ×104m3 上游右岸堤防工程 1.06 0 0.55 0.10 0.41 上游左岸堤防工程 0.99 0 0.92 0.07 0 下游右岸堤防工程 0.70 0.17 0.87 0 0 临时工程 0.12 0 0.12 0 0 合计 2.87 0.17 2.46 0.17 0.41 工程施工中，应对弃土做妥善处理，避免造成水土流失。本防洪工程区范围较长，共计924m，开挖弃渣较少，用于村镇周边场地平整。 7、主要工程量 迎丰集镇防洪工程共分三段，迎丰街桥以上上游左岸和右岸和迎丰街桥以下下游段右岸，其长度分别为 352m、362m 和 207m，分别采用衡重式挡墙。 衡重式防洪墙由上墙、衡重台与下墙三部分组成。其稳定主要靠墙身自重和衡重台上填土重来满足。其衡重台下部为仰斜式，可以减少部分土压力。其最大优点是可利用下墙的衡重平台迫使墙身整体重心后移，使得基底应力趋于平衡，这样可适当提高挡土高度。且衡重式挡墙可以就地取材，构造简单，施工方便。 工程量具体情况见表2-5。 表2-5 工程信息汇总表 分类 序号 名称 单位 工程量 主要 工程 1 土石方开挖 ×104m3 2.87 2 砂砾石回填 ×104m3 2.34 3 M7.5浆砌石 ×104m3 1.64 4 草皮护坡 ×104m3 0.05 5 20cmC25砼压顶 ×104m3 0.015 6 20cmC25砼路面 ×104m3 0.08 7 钢筋砼栈道 m 196 8 广场 ×104m3 0.24 临时 工程 9 导流围堰堰体填筑 m3 5820 10 导流围堰复合土工膜 m2 2023 11 导流围堰编织袋护坡护角 m3 557 12 施工临时道路 km 0.74 13 施工营地 m2 600 8、工程设计 （1）河道现状 池河流域工程区位于秦巴山中低山区，北依秦岭山麓，南接大巴山，地势西北高东南低。汉江由西向东穿行于秦岭与巴山之间。池河属汉江北岸的一级支流，总体由北向南流向，在石泉县以东马关岭附近汇入汉江，河谷两岸基岩裸露。两岸残留一级阶地，一般高出河床约 2.5m～3.0m。两岸较大支沟沟口发育有洪积扇，履盖于漫滩及一级阶地之上。 池河石泉境内河段比降较大，水头集中，梯级电站开发较多，池河石泉段自上而下建成电站 5 座，分别为庙梁电站、迎丰电站、万家宝电站、青石电站和筷子铺电站，其余河段除池河镇部分河段外大部分为天然河道。 本次工程区上下游有已修建完成的中小河流项目。 项目区内迎丰镇建有 2 座桥梁，现有桥梁保存完好，未发现洪水损毁痕迹。 （2）堤防工程设计 ①堤顶高程确定 按照《堤防工程设计规范》（ GB50286-2013）规定，堤顶高程应按设计洪水位或设计高潮位加堤顶超高确定。 通过计算，并结合当地工程实际，确定本项目左岸堤防超高取值为0.9m，右岸堤防超高取值为 1.2m。右岸下游护岸段基础挡墙顶高程按照5年一遇设计洪水位以上0.4m设计。 ②河道与堤防纵横断面 1）堤防纵横断面 根据河道现状及工程地质情况，以及河床、堤岸的稳定，并结合工程投资、施工、移民占地、运行管理等条件，综合确定本次河道治理纵坡基本维持河床现状， 即治理段比降2.90‰。 按照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）要求，结合项目实际情况，迎丰镇左岸与右岸上游段起始段（桩号右岸上游 0+000～右岸上游 0+163）、下游起始段、终点段（桩号右岸下游0+000～右岸下游 0+037、右岸下游0+146～右岸下游0+209）采用重力式防洪墙形式；右岸上游（桩号右岸上游 0+163～右岸上游0+364）由于居民房紧靠河道，考虑到居民房安全结合现状地形地质条件，基础采用M7.5浆砌石护脚，上部采用现浇C25钢筋混凝土墙对居民房基础进行保护，同时达到防洪要求；右岸下游中间段（桩号右岸下游 0+037～ 右岸下游 0+146）采用梯形复式断面，基础采用M7.5浆砌石护脚，上部采用铰接式混凝土块生态护坡，敷土植花草。 左岸防洪墙为衡重式浆砌石砌筑，铺筑20cm 厚C20砼基座，水泥砂浆勾缝。 衡重式挡墙，外侧坡比1:0.1，台上高度3.0m，墙背坡比-1:0.2，顶宽1m，台宽1m， 台下墙背坡比1:0.3，基础高1.5m，基础设1m宽墙趾。右岸上游起始段与右岸下游起始段、终点段防洪墙为衡重式浆砌石砌筑，铺筑20cm 厚C20砼基座，水泥砂浆勾缝。衡重式挡墙，外侧坡比1:0.1，台上高度4.0m，墙背坡比-1:0.2，顶宽1m，台宽1m，台下墙背坡比1:0.3，基础高1.5m，基础设1m 宽墙趾。 ③堤顶结构 根据工程防汛、管理、施工、构造、《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)，结合迎丰镇后期规划等其它要求，堤顶考虑工程区地形及与上下游的衔接，设置堤顶人行横道，宽度3m。 ④挡墙、沉降缝及排水设计 挡墙及基础的砌筑应采用坚硬不易风化的块石，饱和抗压强度MU30，块石 最小厚度不小于20cm，选用较大且表面平整的块石，铺筑20cm厚C20砼基座。挡墙砌筑采用M7.5水泥砂浆，勾缝采用M10水泥砂浆。 为避免由于地基沉陷引起墙身裂缝，沿挡土墙长度方向每10m设置一道沉降缝，缝宽2cm，缝内塞填聚乙烯闭孔泡沫板。挡土墙沿长度方向分缝时考虑以下情况：1）在挡土墙平面位置和立面布置突变折点处应设沉陷缝；2）挡土墙基础下地基岩性发生显著变化处应设沉陷缝。 为降低挡土墙后地下水位，减少静水压力，在墙身的适当高度设置排水孔，排水孔纵向间距2m，横向间距2m，呈梅花形布置。排水管采用φ75PVC管，第一排排水管布置在设计回填高度以上0.3m。排水管进口采用400g/m2土工布包裹，并设置反滤体，反滤体为直径500mm 的级配碎石半球体。在最下面的排水管下部设置粘土隔水层，阻止积水渗入基底。 ⑤填筑料及填筑标准 按照《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）及堤防级别确定本工程填筑的相对密度不小于0.65。填筑料应首先利用开挖砂石，其余部分外购获得，禁止河道内开采填筑料。 （3）附属工程设计 ①堤防对内外交通设施 根据防汛抢险、管理养护、巡堤交通等要求，并考虑现状堤防堤顶宽度和工程段实际情况、现状交通条件、堤防级别和投资情况等，确定堤顶路面采用20cm 厚C25砼路面，宽度3m，路面横向坡比 2%，坡向河道侧。右岸迎丰街桥上游处支沟布设C25钢筋砼人行便桥1座，长10m，宽3m。河道侧安装1.2m 高防护仿石栏杆，并沿段适当布置安全警示牌。为营造人与自然和谐相处环境及工程管理方便，本次设计巡堤路自迎丰大桥起至右岸堤顶路，悬崖段布设连接栈道 196m，一处休息平台。 ②其他管理设施 在工程项目区建5处下堤踏步，分别位于迎丰街桥下左岸堤顶1处、迎丰街桥下右岸堤顶2处，复式梯形断面护岸起终点顶下基础防洪墙顶2处。踏步结构：下河踏步宽1.5m，每级台阶高0.20m，宽0.3m，结构为 M7.5浆砌石结构。 9、设备清单 本项目施工用机械设备清单见表2-6。 表2-6 设备清单表 序号 设备名称 型号/规格 单位 数量 1 单斗挖掘机 斗容1m3 反铲WY100 台 4 2 推土机 59kw 台 2 3 自卸汽车 10t 台 15 4 推土机 74kw 台 2 5 压路机 12~15t 台 2 6 振动碾 13~14t 台 2 7 拌合机 0.4m3 台 3 8 振捣器 2.2kw 台 6 9 蛙式打夯机 2.8kw 台 7 10 刨毛机 / 台 5 11 胶轮车 / 辆 12 12 水泵 / 台 3 10、施工计划 根据本工程特征及不同阶段施工特点，工程总工期划分为三个阶段：施工准备期、主体工程施工期、工程完建期。 结合工程实际情况及建设单位对工期的要求，为了保障安全、降低施工排水费用，主体工程施工安排在非汛期，项目计划总工期为 12 个月 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 本工程区位于石泉县东北部，工程范围内有县级过境公路、省道和农田，施工场地开阔，交通便利。 （1）施工区内紧邻镇区，区内厂房和办公用房可供租用，施工期间可利用其办公用房作为建设单位、监理单位的办公场所，利用其厂房堆放部分重要材料。 （2）根据工程区附近民舍较多的实际情况，材料试验室及职工宿舍可就近租赁村庄民舍作为临时生活用房。 （3）砂石料堆放场地、施工设备停放场地等其具体位置见附图。 2、施工布局 （1）对外交通 工程区内对外交通方便，有316国道和省道S522，其完全可满足施工对外交通运输。此外，施工期间，设置交通警示和安全值班，以保证安全施工。 （2）场内交通 工程施工场地开阔，且紧邻省道S522和关池路，场内交通主要干道可利用省道S522和关池路，同时可根据实际情况利用滩地修筑一些施工便道来满足场内交通要求，迎丰街桥以上上游右岸段紧挨公路，不再需要修建临时便道，其余部分施工便道沿堤线布置，长约0.74km，路宽4.5m，简易泥结碎石路面，主要为运送土料和石料。 （3）水电供应 本工程施工供水主要用于砼、砂浆生产及养护用水，施工人员的生活用水以及施工期消防用水。施工用水可直接由水泵从河道中抽取，配2.2KW潜水泵 3 台，生活用水由迎丰镇供水管网提供。 施工段紧邻迎丰镇，本段施工用电就近由城（镇）区供电系统供应。由集镇供电所架设0.4KV施工专用线至工地。 （4）施工场地布置方案 ①施工营地 施工营地位于右岸上游，主要用于土方的临时堆放，施工材料的存储及施工设备的停放，占地600m2。其中加工房占地100m2、仓库占地300m2，结构为空心砖墙体、水泥瓦屋面结构，设备停放场地占地200m2结构为管棚结构。 ②临时生活建筑 施工区内紧邻镇区，区内厂房和办公用房可供租用，施工期间可利用其办公用房作为建设单位、监理单位的办公场所，利用其厂房堆放部分重要材料。根据工程区附近民舍较多的实际情况，材料试验室及职工宿舍可就近租赁村庄民舍作为临时生活用房，故不设置临时生活建筑。 ③施工道路 新建临时施工路0.74m，宽4.5m，简易泥结碎石路面。 （5）导流时段及流量 ①导流标准 池河迎丰镇段堤防工程为4级建筑物，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），其导流建筑物级别为5级，围堰采用土石围堰，设计洪水标准应为5～10年一遇。本项目采用5年一遇洪水标准。 ②导流时段及流量 本工程施工期均安排在枯水期（11月～次年4月），根据工程施工时段安排，计算枯水期5年一遇洪水流量为61.2m3/s。 ③导流方式 本次工程采用分期布置围堰导流，采束窄原河床的导流方式。 迎丰街桥上游段施工围堰，纵向围堰设置设置于河道中心附近，围堰断面型式：梯形断面，顶宽3m，下底宽7m，堰高2m，迎水面和背水面坡比为1:1；迎丰街桥下游施工围堰，纵向围堰设置距堤防开挖线2~3m，围堰断面型式为梯形断面，顶宽3m，下底宽6m，堰高1.5m，迎水面和背水面坡比为1:1。迎水面采用编织袋装砂砾石覆压，土工布防渗，施工导流围堰兼做施工道路。围堰填筑采用1m3反铲配10t自卸汽车运输土石，人工配合填筑及堆填编织袋，振动碾碾压完成。施工完成以后围堰应拆除干净，以免影响泄洪。 图2-4 迎丰街桥上游施工围堰标准断面图 图2-5 迎丰街桥下游施工围堰标准断面图 |
| 施工方案 | 1、防洪堤施工方案 （1）土石方开挖 土石方开挖主要包括堤防基础部位基槽土石方等。土石方开挖方法主要以机械施工为主，人工为辅。采用1m3装载机施工、5T自卸汽车运输、挖掘机清基、修坡进行，并在设计堤底、设计边坡高程以上保留一定余量由人工清挖，避免超挖和扰动基底土。部分开挖料可直接作为堤防回填料利用，在开挖时，确定好堤防回填范围，确保开挖料直接利用，避免二次挖运。 堤身填筑或浇筑须待基面及堤基清除处理后才能进行下一道工序施工。 本工程基础在河漫滩上，达到基础底部时，大部分会位于水下基础开挖施工，施工时应做好排水施工。在含水层施工时，一般采用大开口挖基础。采用围堰抽水排水后开挖施工。 岸坡开挖采用自上而下的方法，用推土机挖除，弃渣推至河道行洪宽度外，用于后继堤后回填。 为防止上游右岸基坑开挖对该侧居民房产生不利影响，针对工程实际情况和地质特性，采用时空效应原理开挖基坑，以尽量减少每步开挖无支撑的暴露时间，科学地利用土地自身控制地层位移的潜力，解决上游右岸基坑位移和变形问题。 ①基坑开挖在降水达到预期效果后开始，开挖时分层分段均匀对称进行，在开挖过程中掌握好分层、分块、对称、平衡，并确定规定时间必须完成的工程量。 ②堤防内测开挖分两层进行，第一层在靠近生活排污管涵底部时应停止开挖，同时以管涵底部为基准放坡，坡比为1:1，并继续采用人工挖除剩余土方，挖至提防基础设计标高。 ③基坑开挖采用＂跳仓法＂分段施工，每段长度不超过20m，同时在每小段开挖后规定时限内完成基础处理并进行浆砌石砌体施工，浆砌石施工到地面高程时进行回填，达到设计要求后再进行下一段开挖工作。 ④开挖时严格控制土体开挖后无支撑暴露时间这一主要参数，适当降水，提高土体抗剪能力和基坑排水等综合措施，达到控制基坑周边位移，安全施工的目的。 （2）土石方填筑 填筑作业采用分层平行摊铺。碾压机具的行驶方向平行堤轴线。 采用自卸汽车卸料，推土机向前进占平料。平料时严格控制铺料厚度，均匀卸料，推土机平料过程中，及时检查铺层厚度，发现超厚部位立即进行处理，与岸坡交界处辅以人工仔细平整，平整后，采用轮胎碾碾压。碾压时，严格控制含水量；含水量较低时，采取预先洒水润湿，含水量较高时，采取翻松凉干。 填筑一层后，压实层不出现漏压和虚浮层、平松料、弹簧料和光面等不良现象, 合格后进行下层填筑。相邻施工段的作业面均衡上升。施工段之间出现高差时，采用斜面搭接。对于堤面的边缘地带，以及与岸坡、混凝土建筑物接合部位，采用夯土机分层夯实。土堤填筑后边坡采用人工削坡成形。 堤身回填要求分层夯实，相对密度Dr≥0.65。碾压遍数根据压实度现场检查确定。填料的最大干密度和最佳含水量，须在施工现场以轻型击实法测定，作为压实度控制的标准。填料进行碾压后，还必须进行压实度检查，每50延米随机选3个检测点，压实度最低不得低于设计要求3个百分点，且在检测点数中不超过 3%。 （3）浆砌石施工 浆砌石施工石料采用人工砌筑，坐浆法施工。砌筑采用M7.5砂浆，所用水泥、砂、水材料质量标准应符合工程相应材料质量标准。 砌体为分层砌筑，砌筑砂浆饱满、密实，各砌层安放稳固。砌筑上层砌块时，避免对下层砌体产生较大振动，如砌筑中断后恢复时，表面加以清扫和湿润。砌体封顶时，应选用质地优良、块体较大的石料，作到封顶平整，坚固美观。雨天施工时要适当减少砂浆水灰比，并妥善保护砌体表面。砌体外露面应进行勾缝，表面勾缝为平缝，勾缝前将灰缝剔深2cm左右，清扫冲洗，自上而下进行勾缝。 浆砌体在砌筑 12～18 小时后及时体水养护或覆盖，保持外露灰缝湿润。 2、挡墙施工方案 挡墙采用分段施工，每段长度为10m，每个工作段施工工序为：绑扎主体钢筋→立底板模板→浇筑底板混凝土→立侧墙模板→浇筑侧墙混凝土→施工防水及其他附属→墙背回填。 （1）钢筋安装 ①测量放样：放样确定底板边线并弹墨线。 ②钢筋位置线：按图纸标明的钢筋间距，算出底板实际需用的钢筋根数，在底板上标出钢筋位置。 ③板钢筋绑扎：按弹出的钢筋位置线，先铺下层钢筋。短向钢筋在下，长向钢筋在上。 钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点梅花形绑扎，双向受力的钢筋将钢筋交叉点全部绑扎。 摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块，垫块厚度等于保护层厚度，每平方米不少于4呈梅花形布置。 ④预埋件钢筋绑扎：根据墙身位置，将墙身伸入基础的插筋绑扎牢固，插入基础深度要符合设计要求。 ⑤弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度均不小于规定值。弯钩的角度和平直段长度应符合施工规范的规定。弯钩应勾住钢筋网的交叉点并绑扎牢固。 ⑥安装模板和浇筑混凝土时，应注意保护钢筋，不得踩踏钢筋。 ⑦注意在挡墙顶部预埋防撞墙钢筋。 （2）模板安装 将刷好脱模剂的模板吊装到基坑内，接口处打磨清理干净，贴双面胶或海绵，两片模板和缝就位，模板间用螺栓紧固拧牢，模板支立完成以后进行校模，调整垂直度偏差至规范允许范围之内，按一定的间距对脚手架支撑系统进行水平面内和铅垂面内剪刀撑加固，确保模板及支架系统的稳定性。模板工程检验合格，即可进行混凝土的浇筑。 （3）砼浇筑 混凝土施工先施工底板混凝土和导墙部分混凝土，然后再立设侧墙模板，侧墙一次现浇成型。一次浇筑长度结合沉降缝。施工时采用溜槽法或小串筒法施工，确保混凝土浇筑自由落差在2m范围以内。每层浇筑厚度控制在300cm以内，间隔时间控制在1小时。 混凝土捣固采用插入式振捣器，振点间距控制在 30～40cm，插入下层混凝土5～10cm，振点距模板控制在5～10cm，振点振捣时间控制在15～20s，以混凝土表面不再沉落，不冒气泡，出现浮浆为止。 3、栈道施工方案 （1）钻孔灌注桩施工 ①放线：根据图纸复核控制桩位坐标，确认无误后放样，按旱地桩全用全站仪直接定出孔位中心桩及护桩，所有中心桩及护桩均要严加保护，并复测。 ②埋设钢护筒：人工开挖地坑埋设护筒，埋深1.0~1.5m，高出地面0.3m，护筒内径大于桩径至少20cm，护筒埋设中心偏位应小于5cm，校正后用土将四周填实。 ③钻机就位：钻机安装要平稳、牢固，移动方便，要求钻机顶滑轮中心、磨盘中心和桩位放样中心应三点一线，最大偏差应不大于2cm，且要认真检查其垂直度。 ④调制泥浆：根据地质情况调制钻孔泥浆，利用孔位原土（粘土）造浆，储备一定量的优质粘土原土造浆有困难时用，在钻孔过程中可适当加入的碱来造浆，随时检测容重和粘度，保证泥浆达到规范要求。 ⑤钻孔：应依正常钻孔工艺和机械技术要求来操作，连续进行钻孔，不得中断，要随时根据地质情况调整泥浆容重、含砂率、钻孔压力和钻进速度，随时检查钻机垂直度，摆动不得过大。 ⑥清孔：在终孔后进行清孔第一次清孔，用换浆法清孔，待孔内泥浆达到以下指标，即可完成清孔：相对密度1.03~1.10，粘度17~20S，含砂率<2%，保持孔底沉淀厚度小于设计厚度5cm。未规定设计厚度时沉淀厚度小于20cm，在安好钢筋笼应再进行一次清孔。 ⑦安装钢筋笼：安装钢筋骨架时，不得直接将钢筋骨架支承在孔底，应将其吊挂在孔口的钢护筒上，或在孔口地面上设置扩大受力面积的装置进行吊挂，且不应采用钢丝绳或其他容易变形的材料进行吊挂。安装时应采取有效的定位措施，减小钢筋骨架中心与桩中心的偏位，使钢筋骨架的混凝土保护层满足要求。 ⑧安导管：导管选用内径为30cm的钢导管。安装前预先准备好足够数量的导管，导管使用前，应仔细检查，必要时做水密试验，保证不渗漏、不漏浆。接头处一律用橡皮密封圈加螺栓，导管上方配储料斗，储料斗应有足够容积，保证首次灌注量，导管底距孔底为30~50cm。 ⑨桩头处理及桩身检测 桩身养护7~14天，用风镐配合人工凿除高出设计标高部位的砼，清理干净，确保符合《公路桥梁施工规范》要求。 （2）墩柱施工 ①墩柱中心定位放样：桩基检测完毕之后，及时清理桩头，调直桩顶预留搭接钢筋，准确测量放出桥墩柱中心点，并标于桩顶面上。对桩顶混凝土进行凿毛处理，同时保护好已放样出的中心点。 ②施工支架：为了方便墩柱钢筋的安装、模板的安装以及提供浇筑砼工作平台，必须搭设墩柱施工工作平台。对桩位周边的地面进行清理平整，如果是土质地基还必须整平压实，直至地基承载力达到相关要求。场地平整完后，上铺10cm 厚石屑后，即可进行支架的搭设工作。 ③桥墩钢筋：钢筋安装时，采用吊车配合，将墩柱钢筋与桩基钢筋焊接，焊接前通过吊车调整钢筋笼中心位置；钢筋正式焊接时，根据施工条件进行试焊。合格后方可正式施焊。焊工必须持有上岗证，并指定二名焊工负责焊接，按规定频率取样进行接头拉、弯性能试验。 ④墩柱模板：墩柱模板主要用组合钢模板，由专业厂家设计和制作，现场安装。组合钢模板主要采用1.m、1.5m、2.0m和3m高/节的模板，为方便搬运和安装，钢模板的组装用螺栓连接，可以任意调节到满足施工要求的高度。为使墩柱模板有足够的刚度，保证墩柱的外观质量，钢模面板采用6mm厚钢板制作，外壁采用10cm的槽钢加肋。为保证模板的竖向稳定性，在钢模外侧拉3～4根风缆将模板固定，以防浇筑砼时模板倾斜。模板与脚手架之间应相互独立，以免在脚手架上人工操作时引起模板变形。 ⑤砼的浇筑 1）墩柱砼浇筑采用泵车浇筑方案，砼到达现场后，为保证柱子的早期强度，质量外观及施工方便，要确保砼和易性和塌落度。塌落度控制在8～12cm。 2）在支架工作台面上准备好砼浇筑设备，浇灌砼前应先洒适量水湿润桩顶砼面，墩柱内混凝土堆积高度一般不超过0.5m。人工入模内（配置低压行灯）分层振捣砼控制好每层的厚度。 3）使用插入式振动棒振捣密实，密实的标准是砼停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦泛浆。振动棒振捣钢筋部位砼时不得触动钢筋，且应与侧模保持 5～10cm的距离。振捣新灌砼层时，应将振动棒头插入下层砼20cm 左右，使两层结合一体。 每次振捣完毕应边振动边徐徐提出振动棒，不得将棒斜拔或横拔，严禁在停振后把棒拔出，以免造成砼出现空洞。 4）浇灌砼时，同时派人检查和测量支架与模板的支立情况。如有变形移位或沉陷等现象及时纠正。 5）砼的养护：墩柱的养生采用塑料薄膜覆盖。每天洒水次数视环境湿度与温度控制，但要保证砼表面经常处于湿润状态。 6）自检制作3组砼试块，现场养护一组，两组标养。 （3）板梁施工 定型模板选用5mm钢板做面板，10mm钢板做肋带，整体加工以保证加工精度，加工模板时控制下料及加工精度，下料精度控制在对角线误差小于2mm，模板加工几何尺寸偏差控制在2mm 内，拼装后接缝误差在2mm 内，错台误差控制在1mm 内，底模安装时，预留预拱度，注意支撑的稳固；按设计图表要求进行钢筋的加工和安装：注意弯起钢筋的准确加工，包括起弯点、弯起角度；严格检 查各焊接钢筋的焊缝长度和焊接质量。砼严格按配合比进行拌和，注意水灰比的控制，浇筑时应注意振密实，防止跑模、漏浆和离析。 4、施工期主要污染工序 （1）生态环境 在施工期主要工作内容为建设加固堤防及砌石护岸等建筑物，会占压破坏一定量的植被，扰乱当地野生动物的栖息环境。部分设施的建设会伴随土石方开挖，遇到大风、降雨将会造成严重的水土流失。 新建临时施工路0.74m，宽4.5m，简易泥结碎石路面。施工过程中将会破坏临时占地的植被，造成地表搅动。 （2）大气环境 工程施工期的大气污染源主要是车辆运输过程中产生的粉尘、和燃油机械设备排放的废气。施工材料运输要采用封闭性车辆或遮盖措施，限制运输车辆的车速。施工场地内设置洒水设施，定期洒水抑尘。及时清理施工场地内产生的固体废物，施工区域周围设置围挡。 （3）水环境 施工期废水包括机械设备冲洗水和施工人员产生的生活废水。 本工程施工期废水包括施工废水以及施工人员的生活污水等。施工废水由隔油沉淀池收集沉淀后用于喷洒施工区域，生活污水依托周围村庄内已建成的卫生厕所，由化粪池收集处置后最终进入迎丰镇污水处理厂。 施工人员约30人，生活用水量按照80L/人·d计算，每天用水2.4t，生活污水产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为1.92t/d。 （4）声环境 噪声主要来自两个方面：一是建设过程中工程设施施工产生的机械噪声，二是施工场地的施工材料和设备运输产生的车辆噪声。噪声源强为60~65dB（A）。 （5）固体废物 工程所产生的废渣主要是砂砾石、土料场表层土产生的废渣等。本项目施工机械修配依托周边现有修配厂，不产生危险废物。工程施工产生的弃方可利用的尽量回填，无法利用的多余的弃土用于村镇周边场地平整。施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至迎丰镇生活垃圾收集点。 本项目施工人员共30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为15kg/d。 5、运营期主要污染工序 本项目为河道防洪治涝工程，属非污染型生态项目，运营期间项目自身不会产生污染。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）河流介绍 池河属汉江左岸一级支流，发源于秦岭南麓古山墩，流经宁陕县太山庙、铁炉坝，在迎丰镇香炉沟进入石泉县境内，流经迎丰镇、中池镇及池河镇后，于桂花村莲花石注入汉江。池河干流全长114km，总流域面积1030km2，河道平均比降7.22‰；其中石泉县境内干流全长53.7km，流域面积440km2，河道平均比降21.8‰。 池河左岸有主要支流15条，右岸有主要支流10条，大小支流错综密布，构成比较典型的树枝状水系，其中较大支流有梧桐沟、香炉沟、五两沟、迎丰沟、二站沟、弓箭沟、夹丰沟、西沙河、东沙河、洪河等。 池河流域全区为秦岭余脉盘踞，地形北高南低，海拔高程介于400m～800m之间，相对高程一般在200m～400m左右，属低山地貌。河谷两岸基岩裸露，山坡相对陡峻。上游山大林密，人烟稀少，山清水秀，峰峦叠嶂，森林覆盖率达80%以上，地表水源涵养条件好，对径流具有良好的调节作用；流域中游山势略缓，人口渐多，内植被多为灌木杂草，间有连片耕地和谷坝阶地，植被较好；下游自河口以上约2.5km一带地势比较平缓，河谷开阔，人类活动频繁，耕地面积较大，植被稍差。 池河迎丰镇工程区河道末端以上河道长度65.5km，流域面积708.70km2，河道平均比降18.17‰。 （2）径流、泥沙 宁陕段水文记录，池河多年平均径流深350毫米，径流总量18165万m3，平均流量6.32 m3/s。7～9月为汛期，其径流量占全年总径流量的70%，2月为枯水期，最小流量为0.38 m3/s。 各工程断面泥沙以池河马池水文站为参证站，用水文比拟法推算。经计算，各工程区断面的多年平均悬移质及推移质输沙量参见表3-1。 表3-1 工程区断面多年平均悬移质及推移质输沙量统计表 控制断面名称 流域面积（km2） 悬移质输沙量 （×104t） 推移质输沙量（×104t） 总输沙量 （×104t） 迎丰镇 708.7 27.07 5.42 32.49 （3）洪水 池河流域地处秦岭南麓，全年降水多集中在5～10月，暴雨主要集中在6月中旬至7月底和8月下旬至10月上旬，可分为夏季暴雨和秋季暴雨。夏季暴雨是在副热带高压北进暖湿气流非常强盛的情况下发生的，此时气温高，水汽含量充沛，由于地表受热不均，易产生强烈的对流雨；秋季暴雨时产生稳定而持久的降水。 流域洪水主要由暴雨形成，洪水多集中在6～10月，从洪水特点来分，可分为桃花汛、夏汛和秋汛，其中夏汛所占比重最大，洪峰也较大。流域山高坡陡，暴雨量大集中，因此汇流速度快，洪水具有陡涨陡落，峰型尖瘦的特点。根据马池水文站1971～2010年40年实测大洪水进行分析，洪峰大于 1000m3/s 的大洪水发生过3场，大于 500m3/s 的中小洪水发生过14场。 （4）生物 ①陆生生物 河道周边植被覆盖度较好，生态环境现状良好。河道两侧植物类型以柳树、竹子及其他灌木类植物为主，人工栽培农作物分布在右岸下游。 陆生动物组成比较简单，种类较少。目前常见的动物有草兔、松鼠、老鼠、麻雀、蛇和昆虫类等。乡镇区域人为活动频繁，大型野生动物出没较少。 经现场调查，工程区内无国家珍稀、濒危和保护类动植物。 ②水生生物 河道内现有水生植被覆盖率不高，水生生物主要以鱼类及底栖动物为主。底栖生物群落结构简单，河道内鱼类主要类型为花鲢、鲤鱼、草鱼等，工程区河道内无国家珍稀、濒危和保护类水生生物。 （5）工程地质条件 工程区出露的地层岩性由变质岩及沉积岩、第四系（Q）全新统松散堆积、侵入岩组成。 地下水根据其埋藏条件分为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水两种类型。第四系孔隙潜水：主要分布于河谷区，含水层主要为冲积的砂砾（卵）石层，水位埋深 2m～5m，以大气降水和上游地表水的补给为主，向河谷排泄。基岩裂隙及溶隙潜水：主要分布于强、弱风化岩体中，受大气降水及上覆松散岩层潜水补给，以泉水形式向河谷排泄。 勘察表明左右岸堤基土为第四系冲积漂卵石层，堤基范围内无不良堤基土分布，地基强度高，抗滑稳定条件较好。 治理河段属冲刷型河道，水流侧蚀强烈。河床表层漂石含量较高，下部以卵石为主，抗冲刷能力较好，据《水利水电工程地质手册》，河床漂卵石层不冲刷流速为 1.0 m/s～ 1.2m/s，洪水期易形成较深的冲刷河槽，野外调查一般冲刷深度 1.5m，对堤基稳定不利。 堤防基础埋深宜置于河床最大冲刷深度以下，并做好防渗防冲处理。基础砂砾石临时开挖坡比建议水上1∶1.25，水下1∶1.75。 由于③层砂砾石透水性较好，厚度较大，洪水过程，堤内外水位基本同步、差值较小。远处无低凹地形；河床比降大，洪水滞洪时间短，综合分析判定堤基不会发生渗透变形。 2、环境空气质量现状 本项目所在地环境空气质量属于二类功能区。环境空气质量基本污染物为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。监测数据引用陕西省生态环境厅发布的全省2021年环保快报中石泉县2021年1~12月环境质量大气监测数据。统计结果见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 序号 评价因子 年均浓度 二级标准 超标倍数 1 PM10均值（μg/m3） 37 70 0 2 PM2.5均值（μg/m3） 23 35 0 3 SO2均值（μg/m3） 5 60 0 4 NO2均值（μg/m3） 13 40 0 5 CO第95百分位浓度（mg/m3） 1.1 4 0 6 O3第90百分位浓度（mg/m3） 107 160 0 根据引用数据可知，本项目所在区域6项基本污染物年平均浓度全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 3、地表水环境现状 本项目池河地表水环境现状由陕西泽希检测服务有限公司于2022年6月21日进行监测。 ①监测点位基本信息 表3-3 监测点位基本信息表 序号 监测点位置 监测因子 采样时间 1 迎丰街桥断面 pH值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、悬浮物、石油类 2021.6.21 ②分析方法 表3-4 监测分析方法 分析项目 分析依据及方法 仪器设备 及编号 检出限 五日生化需氧量 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 SPX-系列生化培养箱/SPX-150BIII/ ZXJC-YQ-013 0.5mg/L 化学 需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 50ml滴定管 A级 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021 0.025mg/L 石油类 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 紫外可见分光光度计/ SP-756P/ ZXJC-YQ-027 0.01mg/L 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 PR系列天平（万分之一）/PR224ZH/E/ ZXJC-YQ-022 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 可见分光光度计 /N2S/ ZXJC-YQ-021 0.025mg/L pH值 水质 pH值的测定 电极法 GB 1147-2020 酸度计 /P611/ ZXJC-YQ-093 / ③监测结果 表3-5 水质监测结果统计表 监测断面 项目 单位 监测结果 标准值 迎丰街桥断面 五日生化需氧量 mg/L 1.1 ≤3 化学需氧量 mg/L 7 ≤15 氨氮 mg/L 0.259 ≤0.5 石油类 mg/L 0.01ND ≤0.05 悬浮物 mg/L 10 / pH值 无量纲 7.3 6~9 4、声环境质量现状 本项目所在地声环境现状由陕西泽希检测服务有限公司于2022年6月20日~6月21日进行监测。 ①监测点位基本信息 表3-6 监测点位基本信息表 序号 监测点位置 监测因子 监测时段 1 1#河西侧最近居民点（距河1m） Leq（A） 2021.6.20~6.21 监测分别在昼间和夜间进行 2 2#河西侧最近居民点（距河30m） 3 3#河东侧最近居民点（距河10m） 4 4#河东侧最近居民点（距河5m） ②分析方法 表3-7 声环境监测方法 噪声类别 声环境噪声 检测方法 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 校准仪器 多功能声级计/AWA6228+/（ZXJC-YQ-011） 监测仪器 声级校准器/AWA6221A/（ZXJC-YQ-033） ③监测结果 声环境现状监测结果见表3-8。 表3-8 声环境现状监测结果统计表（dB（A）） 监测时间 2022.6.20 2022.6.21 标准 监测点位 1# 2# 3# 4# 1# 2# 3# 4# 昼间 51 52 50 48 49 54 51 49 55 夜间 43 44 42 40 41 45 43 42 45 监测结果表明，各监测点声级值昼间为48~54dB（A），夜间声级值为40~45dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，两岸有植被覆盖，左岸上游部分段建有台阶，工程区生态环境良好，不存在原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、环境保护目标 本项目环境保护目标主要是位于工程区的居民、其他公共建筑，以及地表水环境、环境空气质量、声环境质量等，各环境保护目标及保护级别见表 3-9。 表3-9 主要环境保护目标和级别 影响因子 保护目标 保护级别 生态 动植物、水生生物、景观 / 地表水 区域地表水体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 大气 运输路线两侧各100m范围、石泉县迎丰镇 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 噪声 运输路线两侧各100m范围、施工地点两侧各100m范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类 2、环境敏感点 项目周边无水源地、自然保护区、湿地及种质资源保护区等特殊保护目标。 表3-10 本项目周边敏感点一览表 环境 要素 保护 对象 方位 坐标 距离（m） 人口 保护内容 大气 迎丰镇 / 108.403087, 33.1012434 1 7025人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 地表水 池河 （迎丰段） / / 0 / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）II类标准 生态 以施工厂界外扩50m，进场道路中心线两侧10m 维持生态系统完整性与稳定性 3、区域污染源调查 本次评价对项目评价区域内水污染源进行调查，根据本次调查，评价范围内未设置有工业企业废水直排口，水污染源主要为区域居民生活污染源及农业面源污染。 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 表3-11 环境空气质量标准 序号 污染物 取值时间 浓度限值 浓度 单位 标准来源 1 SO2 年平均 ≤60 μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 ≤150 1小时平均 ≤500 2 NO2 年平均 ≤40 24小时平均 ≤80 1小时平均 ≤200 3 PM10 年平均 ≤70 24小时平均 ≤150 4 PM2.5 年平均 ≤35 24小时平均 ≤75 5 O3 日最大8小时平均 ≤160 1小时平均 ≤200 6 TSP 年均值 ≤200 24小时平均 ≤300 7 CO 24小时平均 ≤4 mg/m3 1小时平均 ≤10 （2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准； 表3-12 地表水环境质量标准 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称及级(类)别 1 pH 6~9 无量纲 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 2 化学需氧量 ≤15 mg/L 3 氨氮 ≤0.5 mg/L 4 五日生化需氧量 ≤3 mg/L 5 石油类 ≤0.05 mg/L 6 总氮 ≤0.5 mg/L 7 总磷 ≤0.1 mg/L （3）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表3-13 声环境质量标准 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称及级(类)别 1 Leq（A）（昼间） ≤55 dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类 2 Leq（A）（夜间） ≤45 2、污染物排放标准 （1）施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1规定的浓度限值； 表3-14 废气污染物排放限值 污染物 监控点 产生阶段 浓度限值 单位 标准名称及级(类)别 施工期 施工扬尘（即总悬浮颗粒TSP） 周界外浓度最高点* 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 mg/m3 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1标准限值 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 （2）施工废水经隔油沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边居民卫生厕所，经化粪池收集后，由市政管网进入迎丰镇污水处理厂。生活污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B级相关限值。 表3-15 生活污水排放标准限值 序号 评价因子 标准限值 单位 标准名称及级(类)别 1 pH 6~9 无量纲 《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B级相关限值 2 化学需氧量 500 mg/L 3 氨氮 45 mg/L 4 五日生化需氧量 350 mg/L 5 动植物油 100 mg/L 6 悬浮物 400 mg/L （3）施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关规定； 表3-16 噪声排放标准限值 序号 时段 标准限值 单位 标准名称及级(类)别 1 昼间 ≤70 dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 2 夜间 ≤55 （4）一般固废执行《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目为河堤修建工程，属于非污染生态类项目，运营期间项目本身无污染物产生及排放。根据项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，故不设国家规定的需进行总量控制的污染物。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工占地、开挖等施工活动对土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失。 （1）对植被的影响 施工营地及施工道路：施工营地及施工道路的修建可能使植被生境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从本项目区域植被分布现状调查的结果来看，受项目直接影响的植被主要为灌木。项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。环评要求在项目施工结束后及时对施工迹地进行生态恢复，尽量减少水土流失量。 岸防工程：现有河岸植被覆盖率较高，施工将会对部分植被进行砍伐，虽然本项目占地对植被的破坏和土地生产力的影响是不可逆的，但本项目建成后形成的绿化景观可以在一定程度上弥补对植被的破坏。环评要求缩小施工作业带宽度,严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被。 在采取上述措施后，项目建设对植被破坏和土地生产力的影响是可接受的。 （2）对水生生态的影响 ①水文情势 项目施工阶段对水文情势的影响主要为岸防工程施工所带来的影响。 1）水温 项目岸防工程施工阶段采用围堰进行导流，束窄河床后水流速度增大，水体吸收热能减少，水温升温较慢。本项目施工范围较短，且项目岸防工程分段施工，水体温度变化情况较小。施工完成后，随着围堰的拆除，施工对河水水温的影响将逐渐消除，项目施工期对区域地表水水温的影响是暂时性的。 2）流速 项目岸防工程施工阶段采用围堰进行导流，束窄河床可能造成施工段水位太高，流速增快，水流流入主河槽后流速逐渐趋于正常，影响范围为河堤建设段。施工完成后，随着围堰的拆除，河床宽度恢复，河水水位恢复原高度，施工对河水流速的影响将逐渐消除，项目施工期对区域河道水流流速的影响是暂时性的。 3）水文 项目施工段均采用围堰进行导流，工程采用束窄河床导流，同时辅以基坑排水，水流沿主河槽泄流，施工过程不会造成河段断流。 环评要求： 1、项目施工选在枯水期或平水期进行，并加快工期，将不利影响控制在最低。 2、修建围堰应尽少占用河道，减少涉水作业范围，以减小施工对地表水体带来的影响。 ②水生生物 采用围堰的方式进行施工导流，保证干地施工，一方面可以减少施工期对水体的扰动，另一方面也不会减少下游生态流量。同时，围堰建设、拆迁前均在施工段下游设置3级简易拦水装置对扰动水体进行沉淀和拦截，扰动水体经三级沉淀处理后再排入下游。在基坑排水过程中，通过围堰、沉砂隔油池处理后泵送导入沉砂隔油池沉淀后回用。对在严格落实上述污染防治措施下，项目施工期对水生生物生境的影响较小。本项目建设区域范围内，未见珍稀、濒危水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵场、栖息地和洄游通道。均为常见的底栖动物、好氧浮游生物、鱼类等。 1）水生植物 项目河堤基础开挖和围堰施工会直接破坏水生植被，造成工程范围内的水生植物的生物量和生产能力降低。根据现场踏勘，项目施工范围内的水生植被覆盖率不高，项目施工不会造成流域优势种的明显减少，同时施工结束后随着河道水流及水质条件的改善河道中水生生物也将逐步恢复至原有水平。施工期对水生植被的影响是暂时的，可逆的，影响较小。 2）底栖动物 项目施工活动将会破坏施工范围内的河道底栖生物的生境，但随着施工期结束，河道水流及水质条件的恢复，施工范围内的河道底栖生物群落结构和种群数量可以在一定时间内恢复并达到新的平衡，故工程建设对底栖生物的影响较小。 3）鱼类 项目施工扰动水体可能会使鱼类迁徙到其他地方。类比同类项目。施工扰动水体的影响范围一般在施工区上下游50m范围左右，项目采用围堰进行施工导流，施工过程中不直接接触地表水体，可以有效降低对水体的扰动，同时也不会截断水流，影响鱼类游动，对鱼类影响较小。 综上，随着施工结束后水质恢复，各种生物的生境都将得到恢复，项目施工不会对施工段水生生物造成明显不利影响。 ③生态保护措施 项目临时设施设置在项目永久占地范围内，不新增临时占地。施工期间合理安排施工方式和施工时间，尽量缩短施工周期，开挖、回填等土石方挖填作业尽量避开雨天施工；施工期水土流失采取分区防治；采用防雨布对临时堆放场进行遮盖并采用块石压脚，避免因雨水冲刷造成水土流失；施工完毕后及时进行迹地恢复。 项目施工期在严格按照有关规定进行施工，并落实本环评提出的上述措施后，其施工期的生态环境影响可以得到大大降低 2、大气环境影响分析 （1）车辆及施工机械废气 施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通公路附近的大气环境会造成一定程度的污染，产生 CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。 由于施工区空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和工程施工期有限，排放的废气对区域的环境空气质量影响是较小的。 （2）施工扬尘 施工场地扬尘量的产生是与表土临时堆场、料场面积、裸地面积和风速有关，本项目施工场地扬尘主要来自于河堤土石方开挖、回填等。本项目土石方及时的清运，临时堆场面积小，裸地面积也较小，料场一般堆放大颗粒的沙砾，不易起尘，且项目所在地平均风速较小；本项目施工场地面积较小，运输车辆在场地内运距较短，其轮胎经过冲洗后，所携带的扬尘量极小。 据有关调查显示，施工场地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的 60%，并与公路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，由表可知，在实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围内。 表4-1 施工期场地洒水抑尘实验结果 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种情况是露天堆放作业，这类扬尘的主要受作业时风速的影响，因此，禁止在风天进行此类作业，减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。另外，由于公路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶。 在采取以上措施后，本项目施工期产生的扬尘对周围环境空气质量影响较小。 （3）施工扬尘的防治措施 结合环境保护目标分布可知，道路及其他工程施工区域沿线散居居民在施工区两侧200m范围内住户将受到一定的影响。因此，在施工过程中，施工单位应对施工扬尘进行治理，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 为减轻施工期扬尘对大气环境的影响，环评提出以下扬尘防治措施： ①施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。 ②运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖），装填时需进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏；车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒；施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放。 ③风速大于4m/s时，禁止进行开挖、铺设、材料运输等作业。尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”；遇重污染天气，建设单位和施工单位应按照《安康市重污染天气应急预案》落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。 ④土石方开挖、基础回填等作业时需采取湿法作业等措施降低破除作业产生的粉尘对周边外环境的影响，同时，施工单位必需加强施工场地扬尘的控制，全面督查施工现场定时清扫、湿法作业等环保措施的落实情况。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但在采取上述措施后，可以有效降低项目施工扬尘对周边环境的影响；同时，施工扬尘对大气环境的影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期对环境空气产生的影响是可接受的。 3、地表水环境影响分析 （1）生活污水 施工人员约30人，生活用水量按照80L/人·d计算，每天用水2.4t，生活污水产污系数按0.8计算，则生活污水排放量为1.92t/d。生活污水依托周围村庄内已建成的卫生厕所，由化粪池收集处置后最终进入迎丰镇污水处理厂，不会对地表水环境造成污染影响。 （2）施工废水 本项目施工期间的施工废水主要包括开挖过程产生的基坑废水、机械设备冲洗废水以及混凝土养护废水等。 河道基坑集水主要为雨水和开挖产生的少量渗水，上述基坑集水为清水，采用常规的排水沟、沉砂隔油池和水泵抽排方式进行处理。在项目开挖之前，在陆地区域先修建沉砂隔油池，在开挖过程中，结合开挖在基坑靠河一侧布置排水沟排水沟以 2‰的底坡通向沉砂隔油池，在沉砂隔油池处布置水泵将集水抽出至沉砂隔油池内，用于施工和降尘，严禁施工废水外排。施工期砼浇筑养护用水被混凝土吸收和自然蒸发，无外排。施工过程中产生的废水的主要污染物为SS，废水中SS浓度为1500~2500mg/L。本项目施工机械修配依托周边现有修配厂，施工过程中不产生机械修配废水，但会产生施工车辆及机械设备的冲洗废水，废水主要污染物为石油类和SS ，其中石油类浓度约为5~50mg/L，SS浓度约为3000mg/L 。施工期产生的废水和冲洗废水经隔油、沉淀处理后，回用于施工区洒水降尘，不外排。 （3）地表径流 项目采用围堰进行施工导流，施工过程中不涉水，故项目施工对河床扰动导致局部水域浑浊度增高主要在围堰开挖阶段，使局部水域浑浊度增高。 为降低围堰开挖阶段对水体的扰动，本环评提出以下施工建议： 围堰开挖前，采用开挖料临时设置土石堰对水流进行拦截，围堰开挖过程中不涉水，待开挖完毕后再将水流导入围堰内，从而进一步减少施工过程对地表水体的扰动。 类比同类项目，因施工扰动地表水体造成水体悬浮物升高的影响范围主要为施工点的下游50m范围，而施工过程对水体扰动产生的悬浮泥沙对河流水质的影响时间是短暂的，这种影响一旦施工完毕，在较短的时间（<6h）内也就结束。 综上，采取上述措施后，项目施工对河流水质的影响范围有限，随着施工结束，水体浑浊也将逐渐消失，水质将逐渐恢复，且项目施工期是在枯水期、平水期，不在丰水期，减少了项目施工对区域地表水的影响。 4、地下水环境影响分析 本项目属于河堤建设项目，地下水为第四系孔隙潜水及基岩裂隙水两种类型。第四系孔隙潜水主要分布于河谷区，含水层主要为冲积的砂砾（卵）石层，水位埋深2m～5m，以大气降水和上游地表水的补给为主，向河谷排泄。基岩裂隙及溶隙潜水：主要分布于强、弱风化岩体中，受大气降水及上覆松散岩层潜水补给，以泉水形式向河谷排泄。区域地下水环境不敏感，项目自身无废水排放。因此，本项目河堤恢复工程不会对区域地下水环境造成影响。 5、声环境影响分析 施工期噪声主要来源于施工现场的挖掘机、推土机等，这些机械运行时的噪声值在60~65dB(A)之间。本项目工程量较小且受施工区域限制，项目施工期间仅单台设备运行。 本次评价噪声预侧采用点声源衰减模式，仅考虑距离衰减值、合理安排工作时间等因素，预测公式为： （1）声源叠加模式 式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]； Li——各声源的噪声值[dB(A)]； n——声源个数 （2）噪声随距离衰减模式 式中：L2——距声源r2 处声源值[dB(A)]； L1——距声源r1 处声源值[dB(A)]； r2 、r1——与声源的距离（m） 本次评价选择施工期最强噪声进行计算（按三台65分贝机械同时运行的情况进行预测），施工期噪声随距离的衰减预测结果见表： 表4-2 施工期噪声随距离的衰减结果 距离（m） 10 20 30 40 50 100 200 L[dB(A)] 49.77 43.75 40.23 37.73 35.79 29.77 23.75 表4-3 施工期敏感点噪声预测（单位：dB（A）） 点位名称 源强 距离 贡献值 背景值 预测值 标准值 河西侧最近居民点 69.77 1m 69.77 50 69.82 70 由上表可知，昼间在最近敏感点处施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值（昼间：70dB(A))的要求。为了保护敏感点的正常生活，施工期间应采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响，确保实现场界噪声达标排放。具体措施为： （1）工程项目施工过程中限制挖掘机等高噪声建筑机械的作业时间，尽量选在非工作日施工，以此降低对迎丰镇居民的影响。 （2）合理安排运输时间，避开噪声敏感时段（12:00~14:00；18:00~8:00），进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。 （3）在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，夜间不施工。 （4）按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 （5）尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。 （6）严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段的场界限值的规定。 （7）按照《关于严格限制夜间施工作业防治环境污染的通告》实施施工操作，杜绝野蛮装卸和车辆鸣号。 （8）加强施工管理，文明施工、科学施工。 通过采取以上噪声污染防治措施后，可有效控制施工期噪声对沿线环境的影响，特别是降低了对迎丰镇居民的影响。 6、固体废物影响分析 工程所产生的废渣主要是砂砾石、土料场表层土产生的废渣等。本项目施工机械修配依托周边现有修配厂，不产生危险废物。工程施工产生的弃方可利用的尽量回填，无法利用的多余的弃土用于村镇周边场地平整。施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至迎丰镇生活垃圾收集点。 （1）弃方 本项目挖方量2.87×104m3，填方2.46×104m3，合计弃方量0.41×104m3，开挖弃渣较少，可利用的尽量回填，无法利用的多余的弃土用于村镇周边场地平整。 弃方处置可行性分析： 本项目属于河堤建设项目，根据土石方平衡可知，本项目临时工程挖方均用于回填，河堤建设所产生的弃方量为4100m3，弃方量较少。项目所在地位于秦巴山中低山区，山峦叠嶂，地形复杂，村镇周边项目施工阶段场地平整所需土方量较大，弃土方可用于村镇周边场地平整，弃方处置方案可行。 环评要求弃土方不得私自随意处置。弃土在运输过程中必须采取遮盖封闭措施，用苫布遮盖严实，严禁沿路遗洒。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至迎丰镇生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一处置。 综上所述，本项目所有固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 7、风险分析 本项目属于河堤建设工程，项目营运期不涉及原辅料使用，无风险物资贮存。本项目环境风险主要来自于施工机械或运输车辆故障或发生侧翻事故导致燃油或机油泄露进入地表水体和施工扰动水体造成水体浑浊，对河流水质和水生生物造成影响。 （1）对河流水质的影响分析 由于油品密度较小，又不溶于水，因此油品泄漏后油膜将漂浮在水面，并在水流及风联合作用下输移和扩散，给地表水环境带来不利影响。有资料显示，石油进入水体后，将漂浮于水面并在重力作用下迅速扩散，形成油膜，使地表水的感观性较差，水中石油类浓度剧增。同时由于油品阻碍水气交换，阻碍阳光照射入水体，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，而其它有毒、有害等危险品泄漏进入水体后，则可能造成水体毒性增大，水质恶化。 （2）对水生生物的影响分析 若溢油量较大油膜分布区内的浮游生物将遭受较大的破坏，而油膜外围混合区范围内的浮游生物群体也将受到一定程度影响。从时间上看，夏季发生溢油对浮游生物的破坏大于冬季。同时发生溢油泄漏事故时，会对底栖生物带来严重伤害，即使不被污染致死，也将影响其存活能力。此外，沉积物中未经降解的油类也可能对局部水质造成二次污染。严重的溢油事故可能会改变影响范围内底栖生物的群落结构，最终导致资源量的减少或局部消失。 （3）应急措施 油料泄露后应及时组织人员进行清扫处置，避免泄露的油料随雨水等带入周边水体；同时制订防汛、避险及污染物泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容，施工场所应张贴应急报警电话；施工期间如遇恶劣天气必须及时检查加固护坡等水土保持措施，避免护坡 等工程设施垮塌，提前组织人员及设备转移到安全位置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 通过工程的实施，将改善流域内的防洪现状，提高防洪能力。新修堤防和护岸工程，可改善当地水环境状况，减少水土流失、洪涝灾害，保障沿岸人民群众、企业生产的正常生产生活的进行。 在加强河道周边排水管理、垃圾堆放管理的情况下，本工程无环境负影响。 2、运营期正效应分析 项目河堤建设可有效减少因河水对河岸的冲刷而带来的水土流失，使得河段的水生生态环境得到改善。 3、运营期污染物排放及治理措施有效性分析 本项目为防洪堤修复和加固工程，属非污染型生态项目，运营期间项目自身不会产生污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目线路选址合理性分析 本次石泉县汉江支流池河迎丰集镇段综合整治项目设计范围上起迎丰电站，下至迎丰大桥。其中左岸堤防上接迎丰电站已成堤防桩号左岸 0+000，下接迎丰街桥桩号左岸0+351，新建防洪墙351m；右岸堤防上接迎丰电站对岸已成堤防桩号右岸上游0+000（中间分别接迎丰街桥上下游桩号右岸上游0+364、右岸下游 0+000），下接急湾部弯道山体桩号右岸下游0+209，新建护坡109m（桩号右岸下游0+037～右岸下游0+146 ）、防洪墙 464m；急湾部弯道山体至迎丰大桥布设巡堤路栈道桩号栈道0+000～栈道0+196。本项目堤线基本顺原河道走向布置，合理利用原有台阶。新建段堤线在满足稳定河宽基础上，顺河道布置，连接上下游。本项目基本不新增河道占地，施工围堰尽可能少占用河道，尽可能不涉水设置围堰。本项目修建河堤沿现有河道布设，线路方案唯一。 2、临时工程平面布置合理性 施工营地位于河道上游右岸工程区附近，临近施工场地。施工简易便道布置在现有河岸上，总长度约0.74m，不涉及新增占地，便于施工，平面布置合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）围堰施工污染防治措施 围堰施工过程中的污染主要来自于修筑时带来的水体扰动以及导流过程中水流冲刷可能导致的水体浑浊，为保护下游地表水环境，本环评提出以下污染防治和迹地恢复措施： ①围堰迎水面设置防渗土工布和袋装土防渗体，防止因沟壁崩塌而造成的地表水浑浊； ②围堰开挖前，采用开挖料临时设置土石堰对水流进行拦截，围堰开挖过程中不涉水，待围堰开挖完毕后再将水流导入围堰内，从而进一步减少施工过程对地表水体的扰动。 ③围堰的布设应尽量靠近现有河岸，尽量少占用河道范围，以减少对地表水体和当地生态环境的影响。 （2）植被保护和恢复措施 保护好现有的树木。临时用地使用前，对施工人员进行相关培训，要求严格保护施工红线范围内的林木，尽量不砍或少砍。加强管理，不得砍伐施工红线范围以外的林木，尽量减少对沿线生态环境的破坏。施工结束之后，需就地补偿建设项目造成的植被破坏，补偿量不得低于破坏量，即在河道两侧实施绿化，建议采用浅根性植物进行绿化，可在一定程度上补偿因施工破坏的原有植被，也具有景观改造、优化环境质量的作用。绿化应采用乡土物种，选择乡土物种容易成活且可防止外来物种入侵，减少生态风险。 （3）野生动物保护 项目工程区位于城市建成区，野生动物主要为小型啮齿类以及爬行类等小型动物，不存在大型的野生动物，未见珍稀野生动物。 （4）水生生物保护 本项目建设区域范围内，未见珍稀、濒危水生生物和有保护价值的水生生物的种群、产卵场、栖息地和洄游通道。均为常见的底栖动物、好氧浮游生物、鱼类等。且随着施工结束后水质恢复，各种生物的生境都将得到恢复，项目施工不会对施工段水生生物造成明显不利影响。 （5）水土流失 项目通过加强施工管理，并采取堆场和裸露地表防雨布覆盖、设置沉砂隔油池等措施控制水土流失，施工结束后及时进行迹地恢复，项目施工导致的水土流失将得到有效控制，不会造成区域大的水土流失现象。 2、大气环境保护措施 （1）施工扬尘治理措施 本工程施工废气主要来自场地平整、土石方堆放、堤防工程施工、材料运 输时产生的扬尘，以及施工燃油设备和运输车辆产生的废气。 ①施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。 ②运输车辆采取密闭运输（使用防尘布覆盖），装填时需进行压实，装填高度严禁超过车斗防护栏；车辆卸货时禁止直接倾倒、抛撒；施工期材料尽可能适量、适时采购，运至施工场地后，应尽快使用，禁止在施工场地长时间堆放。 ③风速大于4m/s时，禁止进行开挖、铺设、材料运输等作业。尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”；遇重污染天气，建设单位和施工单位应按照《安康市重污染天气应急预案》落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。 ④土石方开挖、基础回填等作业时需采取湿法作业等措施降低破除作业产生的粉尘对周边外环境的影响，同时，施工单位必需加强施工场地扬尘的控制，全面督查施工现场定时清扫、湿法作业等环保措施的落实情况。 综上，项目施工期将会对施工场地周围的环境空气质量造成一定影响，但在采取上述措施后，可以有效降低项目施工扬尘对周边环境的影响；同时，施工扬尘对大气环境的影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期对环境空气产生的影响是可接受的。 （2）施工机械燃油废气 ①在施工期内多加注意施工设备的保养维护，使其处于正常的运行状态，从而可以避免施工机械因病态而使产生的废气超标的现象发生。 ②加强对车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 ③动力机械多选择使用电动工具，严格控制燃油机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机等）需选用符合骨架相关标准的施工机械，并定期清理。 ④禁止使用用国Ⅱ及以下标准的施工机械。 ⑤禁止使用废气排放超标的车辆。 综上所述，项目在采取以上措施后，项目施工期大气污染可降低至接受范围内。 3、水环境保护措施 本项目施工期间的施工废水主要包括开挖过程产生的基坑废水、机械设备冲洗废水以及混凝土养护废水等。施工期废水中的主要污染物质是 COD、SS、石油类。 项目施工期间在枯水期开工，流量小。结合施工计划，河道基坑集水主要为雨水和开挖产生的少量渗水，上述基坑集水为清水，采用常规的排水沟、沉砂隔油池和水泵抽排方式进行处理。在项目开挖之前，在陆地区域先修建沉砂隔油池，在开挖过程中，结合开挖在基坑靠河一侧布置排水沟排水沟以 2‰的底坡通向沉砂隔油池，在沉砂隔油池处布置水泵将集水抽出至沉砂隔油池内，用于施工和降尘，严禁施工废水外排。施工期砼浇筑养护用水被混凝土吸收和自然蒸发，无外排。施工过程中产生的废水的主要污染物为SS，废水中SS浓度为 1500~2500mg/L。本项目施工机械修配依托周边现有修配厂，施工过程中不产生机械修配废水，但会产生施工车辆及机械设备的冲洗废水，废水主要污染物为石油类和SS，其中石油类浓度约为5~50mg/L，SS浓度约为3000mg/L。施工期产生的废水和冲洗废水经隔油、沉淀处理后，回用于施工区洒水降尘，不外排。经过采取上述措施后，施工期废水不会对当地地表水体产生明显影响。 经过采取上述措施后，施工期废水不会对当地地表水体产生明显影响。 4、声环境保护措施 施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械大多为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，本项目 周边有村民住宅，因此项目施工期必须采取以下措施，严格管理： ①工程项目施工过程中限制挖掘机等高噪声建筑机械的作业时间，以此降低对迎丰镇居民的影响。 ②合理安排运输时间，避开噪声敏感时段（12:00~14:00；18:00~8:00），进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。 ③在保证施工进度的前提下，合理安排作业时间，限制夜间进行有强噪声污染的施工作业。 ④按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。 ⑥严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段的场界限值的规定。 ⑦按照《关于严格限制夜间施工作业防治环境污染的通告》实施施工操作，杜绝野蛮装卸和车辆鸣号。 ⑧加强施工管理，文明施工、科学施工。 总之，建设单位必须全面落实上述要求，使施工各阶段的场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 中的规定。 5、固体废物保护措施 （1）弃方 本项目治理产生的弃渣可利用的尽量回填，无法利用的多余的弃土用于村镇周边场地平整。本项目不单独设置弃土场。 环评要求项目弃土在运输过程中按照指定路线运输，避开居民集中区，禁止穿越集镇中心区域。弃渣在运输过程中严禁超载，车辆须加盖蓬布，避免土石方洒落及运输扬尘对附近住户以及运输沿线的住户产生影响。 （2）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至迎丰镇生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一处置。 综上所述，施工单位严格落实了环评提出的上述措施后其施工固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 6、风险防范措施 （1）管理措施 成立环境风险事故领导小组；定期检查和维护施工设备和运输车辆，使其维持良好的工作状态；敦促施工人员严格按照交通规则行驶并注意文明行车，减小事故几率；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求、施工进度及施工范围内进行施工，加强对施工人员环保意识的培训，施工过程中若发现在勘查阶段未发现的保护动植物，应及时汇报有关部门，采取避让等保护措施，不得随意对其破坏。 （2）工程措施 施工时应先进行施工围堰的开挖，再进行工程区的清表、土方开挖、堤身回填等工程施工，施工过程中不涉水，同时应避免施工机械或车辆翻入水中影响水环境质量；做好施工场地检查工作，保持排水通畅；设计及施工过程中选用当地常见植物进行绿化恢复；靠近河道侧的施工道路边设置明显标志，提醒司机注意安全行车，路边设置简易防撞栏。 （3）应急措施 油料泄露后应及时组织人员进行清扫处置，避免泄露的油料随雨水等带入周边水体；同时制订防汛、避险及污染物泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容，施工场所应张贴应急报警电话；施工期间如遇恶劣天气必须及时检查加固护坡等水土保持措施，避免护坡等工程设施垮塌，提前组织人员及设备转移到安全位置。 （4）其他措施 施工期应由管理部门研究划定施工界限，获得施工许可，未经同意，不得擅自开工；加强施工管理，严禁野蛮施工，划定最小作业范围，禁止超挖；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求、施工进度及施工范围内进行施工，尽量避免汛期施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为堤防工程，属非污染型生态项目，运营期不产生污染物。项目河堤修建完成后提高河道泄洪能力，归顺水流，使得河势趋于稳定，减小洪水对两岸的威胁。 |
| 环保投资 | 本项目总投资1600万元，其中环保投资106万元，占总投资的6.63%。环保投资估算表见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 污染物类型 环保措施 环保投资 （万元） 施工期 生态治理恢复 及减缓措施 导流围堰修建 15 临时占地恢复 围堰拆除后所占用河道部分的清理 5 施工营地植被恢复 30 施工道路植被恢复 30 废气 扬尘 料场及临时堆场设置防尘蓬 5 施工区洒水装置 2 废水 施工废水 隔油沉淀池 2 噪声 施工噪声 选用低噪声施工设备 10 固体废物 弃方 清运用渣土车 2 环境管理 环保验收 5 合计 106 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | 施工营地及施工道路：在项目施工结束后及时对施工迹地进行生态恢复，尽量减少水土流失量。 | 施工不会对周 围生态环境产 生明显影响 | 建议对河道两侧进行绿化，种植适宜当地生长的物种 | / |
|  | 岸防工程：缩小施工作业带宽度，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被。 |  |  |  |
| 水生 生态 | 岸防工程：1、项目施工选在枯水期或平水期进行，并加快工期，将不利影响控制在最低。 2、修建围堰应尽少占用河道，减少涉水作业范围，以减小施工对地表水体带来的影响。 | 施工不会对水 体施工段水生 生物造成明显 不利影响 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水：进行沉淀隔油处理后外排 | 不会对地表水 体造成污染 | / | / |
|  | 生活废水：依托周围村庄内已建成的卫生厕所，由化粪池收集处置后最终进入迎丰镇污水处理厂。 |  | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备、加强机械维修、施工机械合理布局、合理安排施工时间等 | 对声环境的影 响较小 | / | / |
| 大气 环境 | 施工场地车辆实行密封运输，运输道路和施工现场定期洒水，限速行驶，料场设蓬、运输加盖篷布，土石方开挖、基础回填等工段采取湿法作业相关要求等 | 不会对区域大 气环境造成明 显不利影响 | / | / |
| 固体废物 | 工程施工产生的弃方可利用的尽量回填，无法利用的多余的弃土用于村镇周边场地平整。施工人员产生的生活垃圾集中收集后运至迎丰镇生活垃圾收集点。 | 处置率100%，不产生二次污染 | / | / |

# 七、结论

石泉县汉江支流（迎丰段）综合整治项目符合国家产业政策、环境保护政策。本项目在认真落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，不会改变当地环境质量，不会影响当地生态系统稳定性。其对生态环境的影响是可接受的。从生态环境影响角度分析，本项目是可行的。