# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        报废机动车资源回收项目

建设单位（盖章）：陕西大健实业集团有限公司

编制日期：          二零二二年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 报废机动车资源回收项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610922-04-05-754167 |
| 建设单位联系人 | 王xx | 联系方式 | 133xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂） |
| 地理坐标 | （108度13分15.114秒，33度4分23.343秒） |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业“85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局驻政务中心 | 项目审批（备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比 | 1.0% | 施工工期（月） | 6 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 13283 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划（2015-2030）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：陕西省生态环境厅 审查文件名称及文号：《陕西省环境保护厅关于石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（陕环环评函[2018]215号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），该园区隶属于石泉省级经济技术开发区。园区以产业丝绸、富硒食品、装备制造、新型建材等产业为主。本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析见下表。 表1-1 与规划及规划环境影响评价符合性分析 规划 内容 本项目情况 符合性 石泉省级经济技术开发区总体发展规划 借助石泉县域资源优势、产业布局和用地，规划石泉省级经济技术开发区空间格局延续、强化产业布局的空间结构，从而形成“一轴两园三体”的空间格局。其中： 一轴：以G210、G316为依托的石泉省级经济技术开发区发展轴线； 两园：古堰工业聚集区和池河工业园区。其中，古堰工业聚集区用地规模为2.97平方公里，池河工业园区用地规模为3.33平方公里。 三体：以富硒产业和蚕桑产业为主导，在古堰工业聚集区主要发展富硒魔芋版块，并集合富硒魔芋产品加工体系和生产参观体系；在池河工业园区主要发展蚕桑生物健康版块，并结合蚕丝加工体系和文创旅游体系 本项目位于古堰工业集中区，属于废旧汽车拆解回收项目。 符合 古堰工业聚集区： 近期开发建设（2017-2020年）：重点建设古堰工业聚集区黄荆坝片区，具体包括黄荆坝片区的基础设施以及智慧产业园区、承接加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施。 远期开发建设（2021-2030年）：远期以古堰工业聚集区南北两端的用地开发为主，在增加工业用地开发的同时，强化古堰综合中心和副中心的服务、带动、辐射功能。 项目位于古堰工业集中区，属于废旧汽车拆解回收项目，符合古堰工业聚集区中加工贸易转移的标准化厂区等项目和部分商业、商务设施的定位。 符合 《石泉省级经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书》规划环评及审查意见 落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，禁止引进有发酵工艺、排水量大且污染物复杂等项目入园。落实《报告书》提出的环境要求，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业国内先进水平 项目属于废旧汽车拆解回收项目，符合三线一单要求，生产不涉及发酵工艺；生产废水主要污染物为SS、COD、氨氮，废水经处理后排至市政污水管网后进入石泉县污水处理厂，对外环境产生的影响较小；生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均能达到同行业国内先进水平。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号），本项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），属于一般管控单元。与“三线一单”管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 与“三线一单”管控要求符合性分析一览表 适用范围 管控要求 项目建设情况 符合性 一般管控单元 总体要求 空间约束布局 执行安康市生态环境总体准入清单，并落实其他相关生态环境保护要求。 / / 1.总体要求 空间约束布局 本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16日前淘汰关闭。 在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目 本项目为废旧汽车拆解回收项目，不涉及所列相关区域及行业 符合 污染排放管控 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 本项目为废旧汽车拆解回收项目，不涉及所列相关行业 符合 环境风险防控 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。 本项目为废旧汽车拆解回收项目，不涉及所列相关行业 符合 资源利用效率要求 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 本项目为废旧汽车拆解回收项目，不属于高耗能行业 符合 2、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“5、区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”，项目不属于国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2022年版）》的通知、《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中所列事项。项目于2021年9月16日取得石泉县发展和改革局驻政务中心关于本项目的备案确认书（具体见附件2），项目代码为2019-610922-04-05-754167。项目的建设符合国家相关产业政策。项目与相关政策符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与相关政策分析 序号 相关政策 政策要求 本项目情况 符合性 1 《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第82号） 废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。废铅蓄电池的贮存场所应有防止电解液泄漏的设施。 废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 项目拆解产生的废电池分类存放，铅蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，于危废间内分区设置铅蓄电池收集及贮存间，地面设防腐防渗耐酸地面及泄漏收集池等措施，规范化设置危险废物识别标志。 符合 2 《废铅蓄电池污染防治行动方案》(环办固体[2019]3号) 依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处。 项目拆解产生的废铅蓄电池存放在危废暂存间，严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。 符合 3 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目有机废气经收集后经紫外光解+活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放 符合 4 “十四五”循环经济发展规划 （二）构建废旧物资循环利用体系，建设资源循环型社会。2、提升再生资源加工利用水平。推动再生资源规模化、规范化、清洁化利用......加快建立再生原材料推广使用制度，拓展再生原材料市场应用渠道，强化再生资源对战略性矿产资源供给保障能力。 项目属于废弃资源综合利用业项目，评价要求产生的废钢铁、废有色金属、废塑料、废旧动力电池等规划管理。加强企业规范管理和环境监管。 符合 （八）汽车使用全生命周期管理推进行动。研究制定汽车使用全生命周期管理方案，构建涵盖汽车生产企业、经销商、维修企业、回收拆解企业等的汽车使用全生命周期信息交互系统，加强汽车生产、进口、销售、登记、维修、二手车交易、报废、关键零部件流向等信息互联互通和交互共享。建立认证配件、再制造件、回用外观件的标识制度和信息查询体系。开展汽车产品生产者责任延伸试点。选择部分地区率先开展汽车使用全生命周期管理试点，条件成熟后向全国推广。 项目为汽车回收拆解企业评价要求汽车报废、关键零部件流向等信息互联互通和交互共享。建立认证配件、再制造件、回用外观件的标识制度和信息查询体系。 符合 5 《机动车污染防治技术政策》（环保部2017年第69号公告） 加强对机动车报废电池，尤其是新能源汽车报废电池管理，实现电池规范生产、有序回收及梯级利用。加强机动车催化器贵金属循环利用。 推动报废机动车资源化循环利用，规范开展机动车五大总成(发动机、方向机、变速器、前后桥、车架）等主要零部件再制造，排放控制关键零部件及后处理装置除外。 本项目属于废旧汽车拆解回收项目，项目拆解的蓄电池和五大总成以及汽车主要零部件可进一步资源化利用 符合 3、与相关规范性文件符合性分析 ①与《报废机动车回收管理办法》（国务院令第715号）相符性分析 表1-4 与《报废机动车回收管理办法》相符性一览表 序号 要求 本项目情况 符合性 1 具有企业法人资格 企业已取得营业执照，具有独立法人资格和统一社会信用代码 符合 2 具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范； 本项目占地面积13283m2，其中储存和拆解区面积为8000m2；全新拆解设备均为国内先进设备；制定严格的拆解操作规范。 符合 3 具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员； 本项目劳动定员30人，其中专业技术人员5人，技术总工1人； 符合 4 回收的报废机动车必须按照有关规定予以拆解；其中，回收的报废大型客车、货车等营运车辆和校车，应当在公安机关的监督下解体； 本项目制定严格的拆解操作规范，拆解大型客车、货车等营运车辆和校车前联系公安机关，拆解时在其监督下进行； 符合 5 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料； 严格遵守国家规定，分类售卖 符合 6 拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。 污染物经治理均可实现达标排放 符合 ②与《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相符性分析 本评价对照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求的具体分析见表1-5。 表1-5 与《报废机动车回收拆解企业技术规范》符合性分析 序号 项目 规范要求 本项目情况 符合性 1 场地 符合GB50187、HJ348的选址要求，不得建在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内，且避开受环境威胁的地带、地段和地区； 项目所在地有工业园区或再生利用园区的应建设在园区内。 本项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），所处位置为工业用地，项目建设不在城市居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内。 符合 单个企业最低拆解产能要求：最低3万辆/年；Ⅱ档：最低2万辆/年；Ⅲ档：最低1.5万辆/年；Ⅳ和Ⅴ档：最低1万辆/年；Ⅵ档：最低0.5万辆/年 因此项目年拆解机动车1万辆，属于Ⅳ和Ⅴ档。 符合 报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏；拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民居住区。 项目的报废汽车存储间为地面硬化并做防渗处理；拆解车间全封闭，地面做防渗处理，距离项目地最近的居民为西侧48m处的古堰社区。 应设置旧零件仓库 在拆解车间内设置废旧零件存储仓库 存储场地和拆解车间的总排水口应设置油水分离装置和与其相接的排水沟。 设有废水处理设施，清洗废水经隔油+絮凝沉淀后回用，不外排。 拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求： a)具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 b)电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。 c)动力蓄电池贮存场地应设在易燃.易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。 d)动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。 本项目设置电动汽车贮存场地、蓄电池贮存场地和蓄电池拆卸专用场地。场地拟进行绝缘，设置高压警示、区域隔离及危险识别标志，并设置防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集废铅蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。 符合 2 设施设备 具备车辆称重设备；具备室内拆解预处理平台，并配有专用废液收集装置和与其相接的排水沟。 本项目设备有电子地磅、油液抽排系统、冷却液抽排系统、玻璃水抽排系统，各抽排系统抽排设备、容器和连接管。 符合 具备安全气囊直接引爆装置或者拆除、存储、引爆装置；具备汽车空调制冷剂的收集装置；具备分类存放聚氯联苯或聚氯三联苯的电容器、机油滤清器和蓄电池的容器；具备车架剪断设备、车身剪断和压扁设备；具备起重运输设备；具备总成拆解平台或精细拆解平台。 安全气囊引爆装置、制冷剂抽排系统，聚氯联苯的电容器和废铅蓄电池等专用容器分类存储，设置有手持液压大力剪和金属打包机，设有吊车、叉车等运输设备，设置有预处理拆解平台和总成拆解平台。 拆解电动汽车的企业还应具备以下设施设备及材料； a)绝缘检测设备等安全评估设备；b)动力蓄电池断电设备；c)吊具、夹臂、机械手和升降工装等动力蓄电池拆卸设备；d)防静电废液、空调制冷剂抽排设备； e)绝缘工作服等安全防护 及救援设备；f)绝缘气动工具；g)绝缘辅助工具；h)动力蓄电池绝缘处理材料；i) 放电设施设备。 企业购买有拆解电动汽车的相关设备，所有设备均符合要求 符合 3 技术人员 企业技术人员应经过岗前培训，其专业技能应能满足规范拆解、环保作业、安全操作等相应要求，并配备专业安全生产管理人员和环保管理人员，国家有持证上岗规定的，应持证上岗。 具有电动汽车拆解业务的企业应具有动力蓄电池贮存管理人员及2人以上持电工特种作业操作证人员。动力蓄电池贮存管理人员应具有动力蓄电池防火、防泄漏、防短路等相关专业知识。拆解人员应在汽车生产企业提供的拆解信息或手册的指导下进行拆解。 项目投入运营时专业技能满足规范拆解、环保作业、安全操作（含危险物质收集存储、运输）等相应要求。国家相关法规有持证上岗规定的，相关岗位的操作人员遵守规定持证上岗。 符合 4 环境保护 报废机动车拆解过程应满足HJ 348中所规定的清污分流、污水达标排放等环境保护和污染控制的相关要求。 应实施满足危险废物规范化管理要求的环境管理制度，其中对列入《国家危险废物名录》的危险废物应严格按照有关规定进行管理。 应满足GB12348中所规定的2类声环境功能区工业企业厂界环境噪声排放限值要求。 雨污分流，生产废水和初期雨水经预调节+一体化污水处理设施（油水分离器+絮凝沉淀）处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排；生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂；噪声执行2类标准，严格按照规定对危废进行贮存，满足清污分流、污水达标排放、危废管理的相关要求。 符合 5 贮存技术要求 报废机动车贮存 a)所有车辆应避免侧放、倒放.电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不应叠放。 b)机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3m和4.5m。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。 c)电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。 d)电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。 本项目设有待拆解车辆停放区，停放区按照机动车类型分类存放，避免侧放、倒放。本项目设计最高叠放2层，叠放时上下车辆重心尽量重合，高度不超过4.5m，大型车辆不叠放，单层平置。 电动汽车在蓄电池未拆卸前单独贮存于待拆解车辆停放区，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施；且电动汽车中的事故车及蓄电池有破损的车辆进行进一步隔离贮存。 符合 固体废物贮存 a) 固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。 b) 一般工业固体废物贮存设施及包装物应按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB 18597的要求。所有固体废物避免混合、混放。 c) 妥善处置固体废物，不应非法转移、倾倒、利用和处置。 d) 不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。 e)废弃电器、铅蓄电池贮存场地不得有明火。 f)容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。 g)对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 一般工业固体废物贮存设施及包装物按GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志按照GB 18597的要求设置。所有固体废物单独存放。不非法转移、倾倒、利用和处置固体废物。不同类型的制冷剂分别回收，设置专门容器单独存放。废弃电器、铅蓄电池贮存场地单独设置，无明火。容器和装置均为防漏和防洒溅类型，对拆解后的所有固体废物分类贮存和标识。 符合 回用件贮存 a)回用件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中。 b)回用件贮存前应做清洁等处理。 回用件贮存前进行擦拭处理，分类贮存和标识，存放在封闭厂房中。 符合 动力蓄电池贮存 a)动力蓄电池的贮存应按照WB/T 1061的贮存要求执行。 b)动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。 c)存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。 动力蓄电池多层贮存时设置框架结构。存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池隔离存放，严格按照WB/T 1061的要求进行贮存。 符合 6 拆解技术要求 一般要求 a)应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 b)报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。 c)拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包(组)交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理.不应拆解。 将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包(组)交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，本项目不拆解蓄电池。 符合 传统燃料机动车 拆解预处理技术要求: a)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； b)拆除铅蓄电池； c)用专门设备回收机动车空调制冷剂； d) 拆除油箱和燃料罐； e)拆除机油滤清器； f) 直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆； g)拆除催化系统(催化转化器、选择性催化还原装置、柴油细颗粒物捕集器等)。 拆解技术要求： a)拆除玻璃； b)拆除消声器 、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块； c) 拆除车轮并拆下轮胎； d)拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件； e) 拆除能有效回收的大型塑料件(保险杠、仪表板、液体容器等)； f)拆除橡胶制品部件； g)拆解有关总成和其他零部件并符合相关法规要求。 拆解预处理按照以下顺序进行 a)在室内的拆解预处理平台上使用专用工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； b)拆除铅蓄电池； c)用专门设备回收机动车空调制冷剂； d) 拆除油箱和燃料罐； e)拆除机油滤清器； f)拆除安全气囊组件后引爆； g)拆除催化系统。 拆解技术要求： a)拆除玻璃； b)拆除消声器 、转向锁总成、停车装置、倒车雷达及电子控制模块； c) 拆除车轮并拆下轮胎； d)拆除能有效回收含铜、铝、镁的金属部件； e) 拆除能有效回收的大型塑料件(保险杠、仪表板、液体容器等)； f)拆除橡胶制品部件； g)拆解有关总成和其他零部件并符合相关法规要求。 符合 电动汽车 动力蓄电池拆卸预处理技术要求： a) 检查车身有无漏液、有无带电； b) 检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； c)对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； d)断开动力蓄电池高压回路； e)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专 用容器分类回收； f)使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 动力蓄电池拆卸技术要求： a)拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； b)断开电压线束(电缆)，拆卸不同安装位置的动力蓄电池； c)收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包(组)内的冷却液； d)对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴，上标签，标明绝缘状况； e)收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 动力蓄电池拆卸预处理按照以下要求进行： a) 检查车身有无漏液、有无带电； b) 检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； c)对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； d)断开动力蓄电池高压回路； e)在室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； f)使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 动力蓄电池拆卸技术要求： a)拆卸动力蓄电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； b)断开电压线束(电缆)，拆卸不同安装位置的动力蓄电池； c)收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包(组)内的冷却液； d)对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴，上标签，标明绝缘状况； e)收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机。 符合 本项目建设符合《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求。 ③与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）符合性 本评价对照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）中的具体分析见表1-6。 表1-6 与《报废机动车拆解环境保护技术规范》符合性分析 序号 规范要求 项目实际情况 符合性 报废机动车拆解、破碎环境保护基本要求 1 报废机动车拆解、破碎企业的建设与运行应以环境无害化方式进行，不能产生二次污染。 本企业的建设和运行按照规范的方式进行拆解 符合 2 报废机动车的拆解、破碎应以材料回收为主要目的，应最大限度保证拆解、破碎产物的循环利用。 本项目钢材压包处理，塑料破碎后交由物资回收单位回收利用，采用多种合适的机械设备和工具，保证零部件和各种材料的可再利用性，循环利用率较高 符合 3 报废机动车拆解产生的废储气罐、废安全气囊、废蓄电池、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液（包括汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，下同）、废空调制冷剂等属于危险废物，应按照危险废物的有关规定进行管理和处置。 各类危险废物按照危险废物的有关规定进行管理和处置 符合 报废机动车拆解、破 碎企业建设环境保护要求 1 新建报废机动车拆解、破碎企业应经过环评审批，选址合理，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内。 本项目选址合理，不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，项目正在积极办理环评手续。 符合 2 报废机动车的拆解、破碎企业应建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。 项目建有封闭的围墙并设有门，禁止无关人员进入。 符合 3 报废机动车拆解、破碎企业内的道路应采取硬化措施，并确保在其运营期间无破损。 道路采取硬化处理，运营期间发现破损及时修复。 符合 4 在报废机动车拆解企业的厂区应划分不同的功能区，包括管理区；未拆解的报废机动车贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；污染控制区（各类废物的收集、贮存和处理区，下同）。 厂区平面布局已划分为不同的功能区，包括办公生活区、待拆解的报废机动车贮存间、拆解车间、产品贮存区、危废间等。 符合 5 报废机动车拆解企业厂区内各功能区的设计和建设应满足以下要求： （1）各功能区的大小和分区应适合企业的设计拆解能力； （2）各功能区应有明确的界线和明显的标识； （3）未拆解的报废机动车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应具有防渗地面和油水收集设施； （4）拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区应设有防雨、防风设施。 各功能区满足规范要求，各功能区界限明确，作业区符合要求，场地面硬化并防渗漏，拆解车间为封闭车间，地面防止渗漏。拆解作业区、产品（半成品）贮存区、污染控制区设有防雨、防风设施。 符合 6 报废机动车拆解、破碎企业应实行清污分流，在厂区内（除管理区外）收集的雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。 雨污分流，生产废水和初期雨水经隔油+絮凝沉淀处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排；生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂。 符合 7 报废机动车拆解、破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。 按消防规定设置有消防设施，并有足够的疏散通道 符合 8 报废机动车拆解、破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案 有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案 符合 报废机动车拆解、破碎企业运行环境保护要求 1 报废机动车拆解、破碎企业应向汽车生产企业要求获得《机动车拆解指导手册》及相关技术信息。 与机动车生产企业沟通获得《机动车拆解指导手册》及相关技术信息。 符合 2 报废机动车拆解、破碎企业应采用对环境污染程度最低的方式拆解、破碎报废机动车。鼓励采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解、破碎工艺。 本项目采用固体废物产生量少、资源回收利用率高的拆解工艺。 符合 3 应在报废机动车进入拆解企业后检查是否有废油液的泄漏。如发现有废油液的泄漏应立即采取有效的收集措施。 及时检查报废机动车是否有废油液泄漏问题，及时发现及时处理。 符合 4 报废机动车在进行拆解作业之前不得侧放、倒放。 拆解前均采用平放 符合 5 禁止露天拆解，破碎报废机动车。 在封闭的车间内拆解报废机动车 符合 6 在完成各项拆解作业后，应按照资源最大化的原则拆解报废机动车的其余部分。 按照资源最大化的原则拆解报废机动车的钢铁、有色金属、塑料、玻璃、橡胶等。 符合 7 禁止在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。 评价要求禁止对未完成各项拆解作业前对机动车进行破碎或者熔炼 符合 8 报废机动车拆解企业在拆解作业过程中拆除下来的各种危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。 各种危险废物由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置、并严格执行危险废物转移联单制度。 符合 9 报废机动车中的废制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，并按照第9条规定进行处理，不得向大气排放。 废制冷剂用制冷剂回收装置回收并收集在密闭容器中，并由相关有资质单位处理处置，不向大气排放。 符合 10 禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解、破碎企业内拆解废蓄电池和含多氯联苯的废电容器，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池和含多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中或者具有耐酸地面的专用区域内，并按照第9条规定进行处理。 不进行废蓄电池和含多氯联苯的废电容器的拆解，将其暂存于危废贮存间，由相关有资质单位处理处置。 符合 11 报废机动车拆解、破碎企业产生的各种危险废物在厂区内的贮存时间不得超过1年。拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。 各种危险废物在厂区内的贮存时间最多三个月。危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和危废暂存间内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称，并设置危险废物警示标志。液态废物在不同的专用容器中分别贮存。 符合 12 拆除的各种废弃电子电器部件，应交由具有资质的处置单位进行处理处置。 拆除的各种废弃电子电器部件，交由具有资质的处置单位进行处理处置。 符合 13 在拆解、破碎过程中产生的不可回收利用的工业固体废物应在符合国家标准建设、运行的处理处置设施进行处置。 不可回收利用的交由有资质单位处理 符合 14 禁止采用露天焚烧或简易焚烧的方式处理报废机动车拆解、破碎过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。 厂内不焚烧处理废物 符合 15 拆解得到的可回收利用的零部件、再生材料与不可回收利用的废物应按种类分别收集在不同的专用容器或固定区域，并设立明显的区分标识。 拆解得到的可回收利用的零部件置于拆解车间可用零件仓库、再生材料置于产品贮存区，不可回收利用的废物置于一般工业固体废物区，分别收集在不同的专用容器及固定区域，并设立明显的区分标识。 符合 16 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域应具有消防设施，并尽量避免大量堆放。 拆解得到的轮胎和塑料部件的贮存区域具有消防灭火设施，避免大量堆放。 符合 17 报废机动车拆解、破碎企业厂区收集的雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道（井）收集后进入污水处理设施进行处理，并达到排放标准后方可排放。 雨污分流，生产废水和初期雨水经隔油+絮凝沉淀处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排；生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂。 符合 18 报废机动车拆解、破碎企业应采取隔音降噪措施。 厂房为封闭式厂房，墙体隔音、基础减振等措施进行降噪 符合 19 报废机动车拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立拆解、破碎报废机动车经营情况的记录制度、如实记载每批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解、破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等，监测报告和经营情况记录应至少保存3年。 按照环境保护措施验收的要求严格执行和落实，监测报告和经营情况记录至少保存3年。 符合 污染控制要求 1 拆解、破碎过程不得对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。 确保各种污染治理设施有效稳定运行，拆解作业过程不会对空气、土壤、地表水和地下水造成污染。 符合 2 报废机动车拆解、破碎企业的污水经处理后直接排入水体的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）的单位的水污染物的一级排放标准要求：经处理后排入城市管网的水质应满足GB8978中的1998年1月1日起建设（包括改、扩建）单位水污染物的三级排放标准要求。 该项目实行雨污分流，生产废水和初期雨水经隔油+絮凝沉淀处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排；生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂。 符合 3 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的贮存应满足GB18597的要求。 危险废物的贮存满足GB18597的要求。 符合 4 报废机动车拆解、破碎企业产生的工业固体废物的贮存、填埋设施应满足GB18599的要求，焚烧设施应满足GB18484的要求。 该项目不设置填埋、焚烧设施 符合 5 报废机动车拆解、破碎企业产生的危险废物的焚烧设施应满足GB18484的要求，填埋设施应满足GB18598的要求。 该项目不设置填埋、焚烧设施 符合 6 报废机动车拆解、破碎企业除满足第4、5条规定外，其他烟气排放设施排放的废气应满足GB46297中新污染源大气污染物最高允许排放浓度的要求。 该项目粉尘等废气排放符合标准要求。 符合 7 报废机动车拆解、破碎企业的的恶臭污染物排放应满足GB14554中新、改、扩建企业的恶臭污染物厂界排放限值的二级标准要求。 项目不涉及恶臭污染物 符合 8 拆解、破碎企业的厂界噪声应满GB12348中的2类标准要求。 项目厂界噪声执行2类标准 符合 综上，本项目的建设符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）要求。 ④与《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）符合性 在《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）中对废蓄电池的分类、收集、运输及贮存等有一定的要求，本评价对照该要求具体分析见表1-7。 表1-7 与《废蓄电池回收管理规范》符合性分析 序号 规范要求 项目实际情况 符合性 1 废蓄电池在收集运输及贮存的过程中，应采取恰当的安全和环保措施，不应对废蓄电池进行打孔倒液、拆解、碾压及其他可能使废蓄电池产生破损的操作，并采取相应措施，防止电池短路起火。 本项目不对废蓄电池进行打孔倒液、拆解、碾压及其他可能使废蓄电池产生破损的操作。废蓄电池按照要求拆解后进行单独贮存，后交由有资质的回收单位。 相符 2 危险型废蓄电池收集、运输、贮存时，处置单位应具备相应资质或行政许可，应保存危险型废蓄电池收集、运输、贮存、处置等信息。 本项目收集的废蓄电池交由有相应资质的危废单位进行处理 相符 3 危险型废蓄电池的收集、运输、贮存应设立危险废物管理台账及危险废物转移联单机制，记录废蓄电池的进出及流向。记录上需注明废蓄电池的种类、名称、来源、数量、特性、危险性、入库日期、存放位置、废蓄电池出库日期及接收单位名称等内容。 严格制定危险废物管理台账及危险废物转移联单机制，详细记录相关信息。 相符 4 从事废蓄电池回收处理工作的人员应具有与蓄电池相关的专业知识，了解电池特性、防火、防泄漏、防短路等专业知识，应通过危险废物处理及应急救援方面的培训。 加强对单位人员进行蓄电池相关专业知识培训工作，使工人了解电池特性、防火、防泄漏、防短路等专业知识，并进行危险废物处理及应急救援方面的培训。 相符 5 从事废蓄电池收集和运输的人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸/耐碱工作服、手套、专用眼镜等。 企业运行期拟配备耐酸/耐碱工作服、手套、专用眼镜等个人防护装备 相符 6 应对收集的废蓄电池进行检查，发现外壳破损并有酸性/碱性电解液流出的废蓄电池时，应使用耐酸/耐碱容器盛装。 对收集的废蓄电池进行检查，发现外壳破损并有酸性/碱性电解液流出的废蓄电池时，使用耐酸/耐碱容器盛装。 相符 7 不应擅自对废蓄电池进行拆解，尤其不应擅自倾倒、丢弃废蓄电池中的酸性及碱性电解液。 不拆解废蓄电池，不随意倾倒丢弃废蓄电池 相符 8 应对收集的废蓄电池进行分类管理，并根据各类废蓄电池的特性选择相应的包装材料进行分类包装，并在包装上贴有分类标志，分类标志应包括但不仅限于下述内容：a)废蓄电池种类；b)废蓄电池来源；c)废蓄电池数量或重量；d)废蓄电池中所含主要有害物成分。 对废蓄电池进行分类管理，明确标识分类标志 相符 9 在废蓄电池的收集过程中，应详细记录收集日期、废蓄电池提供者、种类、重量/数量，保存信息两年备查。 企业详细记录相关信息，并保存两年 相符 10 不同种类的废蓄电池适用不同的贮存要求，危险型废蓄电池用塑料槽或铁制容器储存，并粘贴危废标签。一般型废蓄电池用塑料槽或铁制容器储存。 本项目拟将危险型废蓄电池用塑料槽储存，并粘贴危废标签。一般型废蓄电池用塑料槽储存。 相符 11 贮存时应保证废蓄电池正、负极相互隔离，以防短路引起火灾。 本项目贮存时废蓄电池正、负极采用绝缘材料隔离 相符 12 应避免贮存大量的废蓄电池或贮存时间过长，长期贮存时间最长不应超过一年。 本项目废蓄电池转运周期为30天 相符 13 废蓄电池应放置在阴凉干燥的地方，避免阳光直射、高温、潮湿。不应将废蓄电池堆放在露天场地。 本项目废铅蓄电池放置在封闭厂房内危废暂存间，暂存间阴凉干燥 相符 14 废蓄电池的贮存场所应具有消防设备及污水、废酸等污染物监测设备。 项目设置了消防设备，污水、废酸等污染物监测委托第三方机构。 相符 15 危险型废蓄电池的贮存场所地面应做好防腐防渗处理，贮存场所应建设一个防腐防渗紧急收集池，用以收集废蓄电池破损时渗漏出来的有害液体；收集的有害液体应做无害化处理或本身无能力处理的应交给有资质或行政许可的单位处理。 项目的废铅蓄电池贮存场所地面防腐防渗处理，贮存场所设置一个防腐防渗紧急收集池；收集的有害液体交给有资质或行政许可的单位处理。 相符 综上，本项目的建设符合《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）要求。 4、与其他规范性文件符合性分析 表1-8 与秦岭生态环境保护法律法规的相符性分析 序号 相关政 策文件 要 求 项目情况 符合性 1 《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019年9月27日） 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500m至2000m之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区； （四）水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊； （五）全国重点文物保护单位、省级文物保护单位。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），在城市建成区内，用地范围内无国家公园、自然保护区、饮用水水源保护区、国家和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区、植物园、水利风景区，以及水产种质资源保护区、野生动物重要栖息地、国有天然林分布区、重要湿地、重要的大中型水库、天然湖泊，无全国重点文物保护单位和省级文物保护单位。海拔高度510m，属于《陕西省秦岭生态环境保护条例》中的一般保护区。该项目严格执行了法律、法规和该《条例》的规定。 符合 2 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号） 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区：主要包括自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内或者海拔2600m以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片、需要整体性、系统性保护的区域。太白山、紫柏山、玉皇山、首阳山、终南山、东光头山、广东山、四方台、静谷脑等山岭主峰均在此范围内。 重点保护区：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500m以上至2600m之间的区域。 一般保护区：秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），海拔高度403m，属于《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号）中的一般保护区。（见附图2），该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，严格执行了法律、法规和和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。 符合 3 《安康市秦岭生态环境保护规划》（安政办发〔2020〕33号 根据《条例》、《总体规划》规定和要求，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区—海拔2km以上区域，秦岭山系主梁两侧各1km以内、主要支脉两侧各500m以内的区域； 国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 核心保护区面积约1027.61km2，占安康秦岭范围的9.08%。 重点保护区—主要包括海拔1500m至2000m之间的区域；国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区；国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。重点保护区面积约1906.42km2，占安康秦岭范围的16.86%。 一般保护区—除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。面积约8375.59km2，约占安康秦岭范围的74.06%。 保护要求：一般保护区内自然地理条件相对较好，人口密集、交通发达、产业集中，具有一定的发展空间，是资源环境承载能力相对较强的地区，主要承担实现经济社会高质量发展、促进人与自然和谐共生的功能。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），海拔高度403m，在城市建成区内，用地范围内无自然保护区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等重点生态功能区以及植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊。海拔高度510m，属于《安康市秦岭生态环境保护规划》中的一般保护区（见附图3）。该项目采取相应措施确保污染物达标排放，固体废物按规定处置，并严格执行了法律、法规和《陕西省秦岭生态环境保护条例》的规定。 符合 3 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》 本项目为废旧汽车拆解项目，不属于《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》禁止类和限制类项目名单中，属允许类项目。 符合 4、选址合理性分析 项目位于石泉县古堰工业集中区，本次工程租赁原陕西天新丝绸有限公司建设报废机动车资源回收项目，租赁合同见附件4。根据原陕西天新丝绸有限公司土地证，该地块用地为工业用地，且该项目已取得石泉经济技术开发区入园的复函（见附件5），因此符合城市土地利用规划。 项目评价范围内中无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内，在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，在严格落实本报告提出的环保措施后，项目不会对外环境产生较大影响，从环保角度分析，选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着石泉县及其周边市县每年报废机动车数量的增加，每年会有一定数量的机动车报废，需回收拆解实现资源化利用。因此，陕西大健实业集团有限公司拟投资8000万元在石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂）建设报废机动车资源回收项目，年拆解汽车10000辆，包括小型车6000辆、大型车2000辆，摩托车2000辆。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），“三十九、废弃资源综合利用业“85、金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”，需要编制环境影响报告表。陕西大健实业集团有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，我单位在现场踏勘、基础资料收集的基础上，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、项目基本情况 2.1基本情况 项目名称：报废机动车资源回收项目； 建设单位：陕西大健实业集团有限公司； 建设地点：石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂）； 建设性质：新建； 建设投资：项目总投资8000万元，其中环保投资80万元，占总投资1.0%； 2.2建设地址及周边环境概况 本项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），占地13283m2，场址中心位置坐标为108°13'15.114"，33°4'23.343"，项目地理位置见附图4。 项目场址北侧为乡道和空地，东侧为空地，南侧为园区厂房，西侧为空地和古堰社区，距离最近的保护目标为场址西侧48m的古堰社区，项目周边环境关系见附图5。项目东侧乡道接南侧210省道。 3、建设内容及规模 该项目拟占地13283m2（约20亩），新建标准化汽车拆解车间、预处理车间、回用件储存仓库、危废储存仓库及废旧物资存储场地，配套完善水电气路、绿化、环保设施，购置地磅、拖车、行车、抓钢机、剪切机、破碎机废液收集装置等设备，规划年拆解产能10000台（其中汽车8000台、摩托车2000台），项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程类别 工程名称 工程内容 主体 工程 拆解车间 2层钢结构全封闭车间，层高12m，占地面积1925m2，建筑面积3850m2；共设置3个车辆进出口，地面硬化，设置3条生产线和1个预处理区。1条中大车拆解生产线，1条小型车辆拆解线，1条新能源汽车拆解线，主要包括快速拆解区、精拆区及剪切切割区、打包区。 预处理车间 1层钢结构全封闭车间，层高8m，占地面积360m2，预处理区主要设置预处理平台、抽油机等，主要用于大小车辆的预处理； 辅助 工程 办公生活区 3层砖混结构，占地面积1165m2；主要用于办公及临时休息区，项目员工均为周边居民，不在厂区食宿，食宿由员工自行解决。 门卫 1层砖混结构，占地面积16m2 地磅 厂区入口处，建设一台40t地磅，用于报废汽车称重 储运 工程 报废车辆 存储场 项目设置待拆解车辆贮存区，占地面积1230m2，地面防渗，用于贮存待拆车辆。项目报废汽车露天摆放，停放区按照机动车类型分类存放，避免侧放、倒放。本项目设计最高叠放2层，叠放时上下车辆重心尽量重合，高度不超过4.5m，大型车辆不叠放，单层平置。电动汽车在蓄电池未拆卸前单独贮存于待拆解车辆停放区，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施；且电动汽车中的事故车及蓄电池有破损的车辆进行进一步隔离贮存。包括大型报废汽车摆放区、小型报废汽车摆放区、报废新能源车辆摆放区和查验区。 回用件存储仓库 1层钢结构全封闭车间，占地面积1375m2，地面硬化防渗；暂存拆解产生可回收利用零部件，外售再制造企业综合利用。 公用 工程 供水 园区供水管网 供电 园区电网 供热 本项目生产区不采暖，办公区及门卫采用电采暖 排水 项目雨污分流，拆解车间和待拆解汽车停车区四周设置排水沟，排水沟与初期雨水收集池连接处设置切换阀门分流后续洁净雨水，生产废水和初期雨水经预调节+一体化污水处理设施（油水分离器+絮凝沉淀）处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排；生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂。 环保 工程 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂。 生产废水 生产废水和初期雨水经预调节+一体化污水处理设施（油水分离器+絮凝沉淀，位于拆解车间东侧）处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排。项目大车拆解车间外东侧，设置初期雨水收集池（容积为200m3） 废气 破碎粉尘 经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，后经15m排气筒排放。 切割烟尘 经移动式烟尘净化器处理后排放，共设置3台，2备1用。 预处理废气 采用负压抽吸式收油机，废油液密封保存；预处理平台设活动式集气罩，挥发性有机废气采用紫外光解+活性炭吸附后通过15m高排气筒排放。 噪声 项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔音、柔性连接等降噪措施。 固废 危险废物 项目设危废暂存间，占地面积170m2，防渗水泥硬化+环氧树脂地面，各类危废分区分类存放：1处废液暂存库存放废油液及废制冷剂，液体类物质均采用200L铁桶存储；1处密闭式蓄电池贮存间存放废蓄电池；1处危废仓库存放其他危险废物（废尾气净化装置、废电路板、废电容器、含汞开关、废滤清器、废储气罐、废石棉刹车片、废活性炭、含油污泥等），地面做防渗，渗透系数＜10-10cm/s。 一般固体废弃物 项目设一般固废暂存间，占地面积544m2，设置主要包括无法利用的废电线、废车灯、消声器、废陶瓷泡沫等，设置明确的界限和明显的标识， 定期交由物资回收部门处理。 生活垃圾 生活垃圾分类收集，环卫部门统一清运 土壤和地下水 采取分区防渗措施。危险废物暂存间、拆解车间为重点防渗区，防渗水泥硬化+环氧树脂地面，防渗性能满足等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）执行；报废机动车储存区、拆解车间、一般库房、废水收集池、初期雨水池等为一般防渗区，防渗水泥硬化，防渗性能应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公区、厂区内运输路面等采取简单硬化防渗措施 4、原辅材料与能源消耗 本项目所需要的报废车辆来源主要为石泉县及周边市县（西安市、商洛市等地），运输方式包括如下两种：①达到使用年限报废的机动车，通过车主驾驶进场或由拆解单位以货车装载进场；②因交通事故报废的机动车，采用拖车拖进场地或由货车装载进场，主要由车主自行负责或由拆解单位进行。本项目设计报废汽车回收拆解量为10000辆/年，拆解汽车种类包括小型私家车、出租车、面包车、货车等，不涉及特种汽车（消防车、油罐车、危险品运输车等）等车辆的拆解。 表2-2 主要原辅材料需求一览表 序号 报废车辆名称 数量 备注 1 废旧小型汽车 6000辆/a 包含报废电动汽车250辆 2 废旧大型汽车 2000辆/a / 3 废旧摩托车 2000辆/a / 4 新鲜水 787m3/a 园区自来水管网 5 电 60万kW·h 园区电网 5、产品方案 本工程设计规模为年拆解汽车10000辆，包括小型车6000辆、大型车2000辆，摩托车2000辆。本评价根据《汽车报废拆解与材料回收利用》中相关资料、同类企业资料以及进行类比核算，本项目各类车辆拆解产出情况见表2-3。 表2-3 报废机动车拆解产品明细表 序号 名称 单辆报废机动车所含平均重量（kg） 备注 小型汽车 大型汽车 电动汽车 摩托车 1 发动机 125（1台） 300（1台） —— 20 五大总成 电机 —— —— 120（1台） —— 2 方向机 15（1个） 25（1个） 15（1个） —— 3 变速器 80（1套） 100（1套） 80（1套） 5 功率转换器 —— —— 30（1套） —— 4 前、后桥 250（1套） 1100（1套） 250（1套） 20 5 车架 510（1套） 1830（1套） 540（1套） 50 6 散热器 10 40 10 2.0 / 7 油箱 35 90 —— 6 / 8 车门、座椅（金属架） 100 520 100 5 / 9 塑料件（仪表盘、保险杠、门椅塑料件等） 42.5 150 42.5 7.0 / 10 螺丝、轴承 120 250 100 3 / 11 玻璃 60 150 60 —— / 12 轮胎及其他橡胶制品 100 500 100 25 / 13 废安全气囊（已爆破） 3 4 3 —— / 14 储气罐 6.5 36 —— —— / 15 废油液 汽油、柴油 0.5 1 —— 0.1 / 机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂、车窗清洗液等 6 10 6.0 0.1 / 16 废空调制冷剂 1 2 1 —— 含氟利昂 17 废铅蓄电池 12 50 12 4.0 / 18 废电路板 2.4 4 6.0 0.4 / 19 废电容器 1.5 3 3.0 0.1 含多氯联苯 20 废尾气净化装置 1 4 —— 0.2 含催化剂 21 陶瓷、泡沫 3 4 3 —— / 22 含汞开关 0.5 1 0.5 —— 含汞 23 机油滤清器 0.3 0.5 —— 0.1 / 24 充电器 —— —— 5 —— / 25 锂电池 —— —— 300 —— / 26 废石棉刹车片 8 10 8 —— / 27 其他（废电线、废车灯、消声器等） 6.8 15.5 5.0 2 / 合计 1500 5200 1800 150 / 注：①电动汽车又分为大型电动客车车辆及小型电动汽车，本次重量已考虑大型车辆及小型车辆的比率，直接采用平均值。 项目总体拆解物品一览表如下表所示。 表2-4 本项目报废汽车拆解物品一览表 输入 输出 项目 用量（t/a） 项目 产量（t/a） 备注 报废小型汽车 7500 五大总成，共1万套 发动机 1265 可回收零部件，按国家政策回收出售 报废大型汽车 10400 电机 120 报废电动汽车 1800 方向机 140 报废摩托车 300 变速器/功率转换器 720 / / 前后桥 3740 / / 车架 6850 / / 散热器 144 / / 油箱 367 / / 车门、座椅（金属架） 1650 / / 塑料 569 / / 螺丝、轴承 1206 / / 玻璃 660 / / 轮胎及其他橡胶制品 1650 / / 充电器 5 / / 锂电池 300 / / 陶瓷、泡沫 26 一般固废，外售 / / 其他（废电线、废车灯、消声器等） 74 / / 废安全气囊（已引爆，主要成分为尼龙织布） 26 危险废物，委托有资质单位处置 / / 储气罐 104.5 / / 废油液 汽油、柴油 4.7 机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂 56.2 / / 废空调制冷剂 10 / / 废铅蓄电池 180 / / 废电路板 26.8 / / 废电容器 16.7 / / 废尾气净化装置 13.4 / / 含汞开关 5 / / 机油滤清器 2.7 / / 废石棉刹车片 68 合计 20000 合计 20000 / 6、主要生产设备 项目主要设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备、设施名称 主要参数 功率 数量 备注 1、车辆查验工位 1.1 地磅 20×3m，100T 2kW 1台 车辆称重及出货称重 2、预处理工位 2.1 小车双工位预处理工作台 气动 1台 含发动机油、变速箱油、废液收集装置 2.2 燃油凿空抽排设备 气动 2台 汽油、柴油收集 2.3 冷媒收集装置及储罐 2kW 1台 氟利昂收集，储罐2个 2.4 放油地沟 10×1.3×0.9m / 1台 含发动机油、变速箱油、废液收集装置 2.5 大车预处理工作台 气动 1台 大车发动机油、变速箱油、前后桥油收集 2.6 安全气囊引爆装置 0.5kW 1台 安全气囊引爆 2.7 油液贮存箱 / 5台 机油和柴油、汽油、冷却液等 3、内外饰拆解工位 3.1 工具及工具推车 10kW 3台 气动扳手、充电式扳手、套筒、梅开扳手、内六角扳手、扳手、撬杠、锤子、螺丝刀、大力剪等 3.2 拆解平台 / 1个 塑料、橡胶、有色金属、小电器等 4、车辆监销工位 4.1 相机或智能手机 / 1个 解体照 4.2 手持液压剪 5kW 1个 A、B柱剪断 5、汽车解体、剪断、加工工位 5.1 汽车拆解机 挖掘机+拆解头+压车架 柴油 1台 车辆拆解，挖掘机选择要根据厂房高度 5.2 金属液压打包机 400T 85kW 1台 5.3 等离子切割机 25kW 1台 大车割断、切割钢印 5.4 氧割设备 / 1台 根据情况：大车割断、切割钢印 5.5 风炮 气动 1台 拆除大车轮胎 5.6 转运箱 250×150×120cm / 8台 转向机、水箱、排气管、线束、油箱等 6、新能源汽车动力电池拆卸 6.1 双柱龙门式升降机 3.5T承载能力 2.2kW 1 新能源汽车动力汽车举升 6.2 绝缘垫 约100m2 / 1 拆卸区域地面绝缘 6.3 万用表、钳形表、绝缘棒 / 2 车辆绝缘检测 6.4 温度探测仪 / 1 电池温度检测 6.5 烟感报警器 0.5kW 5 新能源汽车存放区、动力电池拆卸区及动力电池存放区的烟感报警 6.6 动力电池断电设备 / 2 断电阀、止锁杆、保险器、专用测试转换接口、高压绝缘棒等 6.7 绝缘工具、绝缘气动扳手 / 1 绝缘气动扳手、绝缘卡钳、绝缘剪 6.8 绝缘防护用品 / 2 绝缘电弧防护服、防砸绝缘工作鞋、高压绝缘手套、防高压电弧面罩、防护头盔、球囊面罩、耐酸/耐碱工作服、防有机溶剂手套、专用眼镜、防毒面具、绝缘救援钩、医用急救箱等 6.9 绝缘吊带（1T） 1T / 2 6.1 电池升降平台 1 6.11 绝缘吊具 / 1 6.14 绝缘承重货架（三层）+绝缘垫 2000×600×2000 / 1 新能源动力电池暂存 6.15 动力蓄电池绝缘处理材料 / 1 专用耐高压耐磨布基绝缘材料或绝缘灭弧灌封防打火胶 6.16 放电机 / 1 6.17 盐水池 耐酸材料 / 1 3m*1.5m*0.8m 7、发动机、变速箱、车桥拆解工位 7.1 拆解平台 / 1 具有隔油、集油功能 7.2 工具 / 1 根据需要：气动工具、电动工具、手动工具 7.3 转运箱 250×150×120cm / 4 发动机、变速箱、前后桥等 8、回用件车间 8.1 货架（三层） 2000×600×2000 / 10 9、车间共用设施 9.1 空压机（变频螺杆泵） 22kW 22kW 1 9.2 储气罐 1m3/8kg / 1 9.3 叉车（3T、7.5T） 柴油 2 3T、7.5T各一台 10、环保设备设施 10.4 油水分离器 3m3 10kW 1 10.5 有机废气处理设备 Q=5000m3/h 20kW 1 紫外光解+活性炭吸附 10.6 移动式烟尘处理设备 10kW 3 布袋除尘 7、公用工程 （1）给水 项目用水由厂区自备井供给，项目用水为车间地面冲洗用水、生活用水。 a.车间地面冲洗用水 为保证车间地面清洁，防止废油液对地面的侵蚀渗透，项目定期对拆解车间地面进行清洗，清洗周期约为每月两次（全年共24次），车间地面在清洗时会产生废水，评价要求在进行地面冲洗之前，应先对地面进行清扫并用抹布擦去地面有明显油渍的地方，以达到有效清洁地面积降低后续废水处理工艺的负荷的目的。冲洗过程仅用人工清洗，不使用清洁剂，项目车间地面冲洗废水用水量参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）中停车场地面冲洗水用量2L/m2·次，项目拆解车间面积4210m2，则项目车间冲洗年用水量为8.42m3/次，202m3/a。 b.生活用水 项目员工共30人，厂区不提供食宿，根据《陕西省行业用水定额用水》（DB61/T 943-2020）按每人每天用水量65L，年工作日300d，用水量为1.95m3/d、585m3/a。 （2）排水 厂区内排水体制采用“清污分流，分类排放”分流制。 地面冲洗水损耗量约为10%，污水产生量为182m3/a，污水经处理后用于拆解车间地面冲洗用水、不外排。 生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为1.56m3/d、468m3/a，排入厂区化粪池，后进入工业园区污水管网，最终进入石泉县污水处理厂进行处理。 项目用排水情况见表2-6。 表2-6 项目用排水情况 单位 ：m3/a 序号 项目 新鲜水 损耗量 回用量 排放量 1 生产车间地面冲洗 202 20 182 0 2 员工生活办公 585 117 0 468 合计 787 137 182 468 图2-1 项目运营期水平衡图 ⑵供电 项目供电由园区市政电网供给，接入项目变压器和高压变配电室，年用电量约60万kW·h。 ⑶供暖 本项目生产车间不供暖；办公生活场所采用单体式空调进行供暖。 8、劳动定员与工作时间 本项目总员工人数为30人，其中专业技术人员5人，技术总工1人。年工作日按300天计。 9、总平面图布置 项目总占地面积13283m2（约20亩），项目厂区设置了封闭的围墙和门，厂区内部道路采用了混凝土进行了硬化，确保在其运营期间无破损。项目厂区内部已划分了不同的功能区，新建标准化汽车拆解车间、预处理车间、回用件储存仓库、危废储存仓库及废旧物资存储场地，各功能区有明确的界线和明显的标识等，项目从大门主入口进厂登记，再进入停放区，再进入拆解车间；拆解过程中产生的可回收产品以及一般固废、危险废物可实现分类分区存放。项目平面布置见附图6。 综上，项目平面布置可符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）等相关要求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程及产污环节 本项目仅对报废机动车进行预处理和总成拆解，不涉及总成或部件的精细拆解、清洗等工序。本项目回收拆解的报废机动车车型虽然不同，但各车辆均由几种主要的部件组成，根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）及《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）要求，报废机动车拆解的一般技术要求： （1）应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。 （2）报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。 （3）拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包(组)交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。 （4）拆解程序中相关设备使用及报废机动车主要固体废物的拆解方法可分别参见《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）附录中的相关要求。 （5）油罐经前期处理后方可进场，其他拆解工序参考大车拆解工序进行。 本项目报废机动车回收拆解作业主要按照以下流程进行： 工艺流程及产污环节： 图2-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 1、检查和登记 作业流程：待报废车辆由车辆所有人自行驾驶或利用拖车运至项目厂区，待拆解的报废机动车进厂后，由公司专业技术人员对报废汽车的发动机、散热器、变速器、差速器、油箱、蓄电池等部件的密封、破损情况进行检查。 对出现蓄电池破损的汽车立即进行单独堆放，后迅速进行拆解步骤。 对于出现废油、废液的部件，采用破布或吸附棉进行吸附，使用后吸附介质采用专用包装桶进行收集后按危险废物进行管理和处置，对泄漏部位采用密封胶进行封堵，防止废油、废液渗入地下。 对报废机动车进行登记注册并拍照，将其主要信息录入电脑数据库并在车身醒目位置贴上显示信息的标签。录入的主要信息严格按《报废机动车回收管理办法》（国务院令第 715 号）填写，主要包括：报废汽车车主（单位或个人）名称、证件号码、牌照号码、车型、品牌型号、车身颜色、重量、发动机号、车辆识别代号（或车架号）、出厂年份、接收或收购日期。之后将报废汽车的机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门办理注销登记，向报废汽车车主发放《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料。 2、报废汽车存储 检查后的报废机动车由厂内叉车移至待拆解机动车存放区，存放过程避免侧放、倒放，叠放时使上下车辆的重心尽量重合，以防掉落，且叠放时外侧高度不超过3m；对大型车辆单层平置。接收或收购报废汽车后，在3个月之内将其拆解完毕。 3、预处理 本项目不对拆解车辆进行清洗。报废汽车主体拆解前，首先依照下列顺序进行拆解预处理工作：排出残留的各种废油（发动机油、变速器油、离合器油、差速器油、制动器油、动力转向油、冷却液、防冻液、风挡玻璃洗涤液）；拆除蓄电池；拆除安全气囊组件后引爆；拆除含多氯联苯的废电容器；拆除尾气净化催化装置；拆除空调器，收集汽车空气制冷剂；拆除轮胎。 （1）拆除蓄电池，拆除储气罐 拆除蓄电池时应先拆下蓄电池正、负极接线，拆下蓄电池固定卡，取下蓄电池。搬动蓄电池时，要轻拿轻放，不可歪斜，以免电解液泼溅到衣服或皮肤上，引起腐烂烧伤，拆下的蓄电池在危废暂存间内分类贮存。根据《废电池污染防治技术政策》相关要求：①废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。②废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。③废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃引起的环境风险。④废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。 车载储气罐一般均为进厂前已经放完残气的气瓶。本项目仅进行气瓶的拆解，不单独进行放气处理。储气罐气瓶若带有残液，一并委托有资质单位处置。储气罐拆除连接管线后整体在危险废物暂存库暂存，交由有资质企业处理处置。 （2）拆除安全气囊组件后引爆；引爆前属于危险废物 本项目在专用引爆装置（引爆箱）内引爆安全气囊，安全气囊爆破装置主要由专用蓄电池、电控系统、遥控装置、箱体结构、电磁门锁、警报灯等部件组成。其特点是结构简单、爆破效率高、安全可靠、可移动、使用与维护方便等。 安全气囊爆破时会以大约300km/h的速度弹出，而由此所产生的撞击力约有180kg，产生的灼热气体会灼伤人员。本套爆破装置采用双层箱体结构并预留充足的空间有效解决爆破时所产生的撞击，装置配备双电源保护开关，在未关门的前提下二级电源不会接通，爆破采用遥控器控制。安全气囊爆破装置如图2-3所示。安全气囊工作原理：能使气囊正常发挥作用的混合化学物质(所谓的爆炸剂)，其中包括叠氮化钠、硝酸钾和二氧化硅。这一系列化学反应是从电子打火装置点燃叠氮化钠(化学分子式NaN3)开始的。这能使局部温度上升到300℃，足以使大部分爆炸物迅速分解。当电子打火装置点燃叠氮化钠，使大部分物质发生爆炸分解。 首先，叠氮化钠燃烧产生出融化的金属钠和氮气的混合物。然后，金属钠和硝酸钾反应时放出更多的氮气并形成氧化钾和氧化钠。这些氧化物会立即与二氧化硅结合，形成无害的硅酸钠玻璃。然后经过过滤，只有氮气冲进了气囊。同时在充气剂点燃的过程中，点火器总成中的金属网罩可冷却快速膨胀的气体，随即气囊可由设计好的小排气口排气，排出的气体主要成分为N2。 图2-3 安全气囊爆破装置 （3）拆除废电容器、尾气净化催化剂；属于危险废物 三元催化器即尾气净化催化剂，是安装在汽车排气系统中机外净化装置，可将汽车尾气排出的 CO、HC和 NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的 CO2、O2和H2O。三元催化器载体一般由三氧化二铝制成，催化剂用的是金属铂、铑、钯，将其中一种喷涂在载体上，就构成了净化剂。拆除后的三元催化器整个送固体危废暂存间内，不再进行拆解，定期交由资质单位处置。 （4）收集废液；属于危险废物 在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内废液，车辆型号不同所含的废液体的种类和量也不同。汽车内不同的废液体存储在不同的位置，本项目采取密封真空抽跑工艺抽排汽车中各类液体：抽液吸盘吸住液箱底部，内置防爆钻头开孔，启动真空抽排系统抽排液体：抽排过程保持设备密闭；抽排结束后人工用塑料塞塞住开孔。废车拆解过程废油液包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等。 按照《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）相关要求，项目报废汽车的各类废旧液经专门收集罐工具分类提取收集后，分类存放于各种废液的专用密闭容器中，密闭容器置于托盘内，并贴上标签注明。 （5）回收制冷剂 在压缩机拆解之前，采用制冷剂回收机真空抽取车用空调压缩机中制冷剂。制冷剂回收系统与压缩机系统连接处密闭效果好，制冷剂不会从二者连接处外泄。回收过程电子计量、精确控制，回收完毕自动停机。标配大容量储液罐，收贮回收的制冷剂。 （6）拆除轮胎 轮胎拆解时将轮毂和废轮胎部分分开处置。 4、拆解 报废汽车预处理完毕之后，利用大力剪将车体切割解体，然后利用剪断机剪断成块，完成以下拆解。 报废汽车预处理完毕之后，利用大力剪将车体切割解体，然后利用剪断机剪断成块，完成以下拆解。 （1）外部拆解 外部拆解主要包括拆下油箱、拆除机油滤清器、拆除车门、挡泥板、保险杠、挡风玻璃、车灯（整体拆解下来后，车门进行破碎）、发动机罩等。 （2）内部及零件拆解 内部拆解主要包括座椅、脚垫、发电机、起动机、压缩机、各种电子电器部件。拆除各种电子电器部件，包括仪表盘、音响、车载电台电话、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆及其他电子电器。内部拆解前用吸尘器进行吸尘处理。 （3）总成拆解 拆解有关总成和其他等部件，并符合相关法规要求。五大总成，包括发动机、变速箱、方向机、前后桥(前后桥为铸钢件，不含铜、铝等有色金属)和车架。拆解后进行分类储存管理。 （4）剪切打包 利用液压剪将车体切割解体，然后利用剪切机剪断成块，进行压扁、打包后分类储存。内部拆解部件经剪切、压扁后分类储存，塑料件收集起来进行破碎处理。 根据《报废机动车回收管理办法》（国务院令 第715号）第十二条 拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 本项目拆解得到的具备再制造条件的“五大总成”和能够继续使用的其它零部件，登记入库并标明“报废机动车回用件”，出售给具有再制造能力的企业。 5、电动汽车拆解技术要求 按照电动汽车拆解技术要求各步骤拆解制冷剂、安全气囊、动力电池等，此步骤为各部件直接整体拆解下来，送往有资质单位进行处理处置，本企业不进行进一步精细拆解。 （1）动力电池拆卸预处理技术要求 ①检查车身有无漏液、有无带电； ②检查动力蓄电池布局和安装位置，确认诊断接口是否完好； ③对动力蓄电池电压、温度等参数进行检测，评估其安全状态； ④断开动力蓄电池高压回路； ⑤在室内拆解预处理平台上使用防静电工具排空存留在车内的废液，并使用专用容器分类回收； ⑥使用防静电设备回收电动汽车空调制冷剂。 ⑦拆解并引爆安全气囊。 （2）动力电池拆卸步骤 ①拆卸动力电池阻挡部件，如引擎盖、行李箱盖、车门等； ②断开电压线束(电缆)，拆卸不同安装位置的动力蓄电池； ③收集采用液冷结构方式散热的动力蓄电池包（组）内的冷却液； ④对拆卸下的动力蓄电池线束接头、正负极片等外露线束和金属物进行绝缘处理，并在其明显位置处贴上标签，标明绝缘状况； ⑤收集驱动电机总成内残余冷却液后，拆除驱动电机； （3）其他拆解作业内容参照报废汽车传统燃料机动车拆解步骤。 6、存储和管理 ①使用各种专用密闭容器存储废液，防止废液挥发，并交给合法的回收企业。 ②拆下的可再利用零部件应在室内存储。 ③对存储的各种零部件、材料、废弃物的容器进行标识，避免混合、混放。 ④对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。 ⑤容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的存储装置应防爆，并对其进行日常性检查。 ⑥报废汽车拆解后的废弃物存储按照GB 18599 和GB 18597 要求执行。 ⑦各种废弃物的存储时间不超过一年。 ⑧固体废弃物应交给符合国家相关标准的废物处理单位处理，不得焚烧、丢弃。危险废物应交由具有相应资质的单位进行处理处置。 7、回收拆解企业行为规范 根据《报废机动车回收管理办法》、《报废机动车回收管理办法实施细则》，报废机动车回收拆解企业应遵守以下行为规范： 回收拆解企业应当建立报废机动车零部件销售台账，如实记录报废机动车“五大总成”数量、型号、流向等信息，并录入“全国汽车流通信息管理应用服务”系统。回收拆解企业应当对出售用于再制造的报废机动车“五大总成”按照商务部制定的标识规则编码，其中车架应当录入原车辆识别代号信息。 回收拆解企业应当将报废新能源汽车车辆识别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息，录入“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”系统。回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给冶炼或者破碎企业。 回收拆解企业拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。 回收拆解企业拆解的尾气后处理装置、危险废物应当如实记录，并交由有处理资质的企业进行拆解处置，不得向其他企业出售和转卖。回收拆解企业拆卸的动力蓄电池应当交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点，或者符合国家对动力蓄电池梯次利用管理有关要求的梯次利用企业，或者从事废旧动力蓄电池综合利用的企业。 管理办法规定的其他行为规范。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，场址现状为废弃的原陕西天新丝绸有限公司工业厂房，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量状况 （1）基本污染物 本项目位于陕西省安康市石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），环境空气功能区为二类。本项目引用安康市生态环境局石泉分局2022年1月14日公开发布的《2021年1～12月石泉县城空气质量情况》中基本污染物环境空气质量数据统计结果，对石泉县环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 测定浓度 标准值 占标率 达标情况 PM10 年平均质量浓度 37μg/m3 70μg/m3 52.8% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 23μg/m3 35μg/m3 65.7% 达标 SO2 年平均质量浓度 5μg/m3 60μg/m3 8.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 13μg/m3 40μg/m3 32.5% 达标 CO 95%顺位24小时平均浓度 1.1mg/m3 4.0mg/m3 27.5% 达标 O3 90%顺位8小时平均浓度 107μg/m3 160μg/m3 66.9% 达标 根据上表统计结果可以看出，石泉县环境空气质量基本污染物六项指标质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，因此判定本项目所在区域属于达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状 本项目特征监测因子为TSP、非甲烷总烃，环境空气质量中的特征污染物采用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《报废机动车资源回收项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，监测报告见附件6，监测点位示意图见附图7。 ①监测时间及点位 监测项目：TSP、非甲烷总烃。 监测点位：G1厂界下风向，共1个监测点位。 ②监测时间：TSP，2022年5月21日～23日，连续监测3天；NMHC，2022年6月17日～19日，连续监测3天。 ③评价标准 TSP采执行（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》的标准，以2mg/m3作为非甲烷总烃的小时浓度均值限值要求。 ④监测结果与评价 监测数据统计结果见下表。 表3-2 项目环境大气监测结果统计表 内容 监测点 监测因子 浓度范围 标准限值 占标率 超标情况 G1厂区下风向 TSP（24h均值） 0.170～0.217mg/m3 0.3mg/m3 56.7～72.3% 未超标 NMHC（1h浓度值） 0.63～0.96mg/m3 2.0mg/m3 31.5～48.0% 未超标 从监测结果可以看出：项目区域的TSP浓度均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》详解中的限值要求，表明项目区域的空气质量较好。 2、地表水环境质量状况 项目区域地表水体为饶峰河，属汉江支流。安康市生态环境局官网2022年1月19日发布的《安康市2021年12月份水环境质量状况》中2021年1～12月水质状况质量数据统计结果见表3-3。统计结果表明，2021年1～12月子午河席家坝断面（石泉县段）、汉江石泉高桥断面、饶峰河河口断面和池河入汉江断面水质均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水域标准（水环境功能区为Ⅱ类），由此可知石泉县地表水环境质量良好。 表3-3 2021年1-12月石泉县河流监测断面水质达标情况 序号 河流 断面名称 考核 县区 断面 类型 目标 水质 2020年1～12月水质类别 （超标因子、超标倍数） 2021年1～12月水质类别 1 子午河 席家坝 石泉县 国控 / / Ⅱ 2 汉江 石泉高桥 石泉县 省控 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 3 饶峰河 饶峰河口 石泉县 市控 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 4 池河 池河入汉江 石泉县 国控 / Ⅱ Ⅱ 3、地下水质量现状 为了解项目周边地下水环境质量现状，本次评价采用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《报废机动车资源回收项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，监测报告见附件6。 （1）监测布点 本项目地下水监测点位及监测因子具体见表3-3。 表3-3 地下水监测点位一览表 监测点位 监测频次 监测项目 项目下游水质监测(108.222983E，33.070190N) 监测1天， 1次/d pH值、高锰酸盐指数、氨氮、镉、铅、铁、汞、氟化物、六价铬、氰化物、挥发酚、钙和镁总量（总硬度）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、菌落总数、砷、石油类 （2）监测结果及评价 表3-4 项目地下水监测结果 监测日期 分析项目 监测点位 标准限值 项目下游水质监测点 2022.5.22 pH值(无量纲) 8.0 6.5~8.5 高锰酸盐指数(mg/L) 0.5 — 氨氮(mg/L) 0.115 ≤0.50 总镉(mg/L) 0.05ND ≤0.005 总铅(mg/L) 0.2ND ≤0.01 铁(mg/L) 0.75 ≤0.3 汞(μg/L) 0.04ND ≤1.0 氟化物(mg/L) 0.50 ≤1.0 六价铬(mg/L) 0.032 ≤0.05 氰化物(mg/L) 0.002 ≤0.05 挥发酚(mg/L) 0.01ND ≤0.002 钙和镁总量（总硬度）(mg/L) 297 ≤450 溶解性总固体(mg/L) 400 ≤1000 硫酸盐(mg/L) 21.9 ≤250 氯化物(mg/L) 11.0 ≤250 硝酸盐氮(mg/L) 0.08ND ≤20 亚硝酸盐氮(mg/L) 0.003ND ≤1.0 菌落总数(CFU/ml) 88 ≤100 总砷(μg/L) 0.4 ≤0.01 石油类(mg/L) 0.09 — 根据地下水水质监测结果，其中除铁超标外，其余地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值要求，总体上地下水水质较好。 4、土壤环境质量现状 为了解项目地土壤环境质量现状，本次评价采用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《报废机动车资源回收项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，监测报告见附件6。 （2）监测结果及评价 土壤环境质量现状监测结果详见表3-5。 表3-5 项目场地内土壤监测结果统计表 监测项目 单位 监测结果 标准限值 石油烃 mg/kg 6.0ND 4500 镉 mg/kg 0.09 65 铅 mg/kg 24 800 汞 mg/kg 0.011 38 砷 mg/kg 4.59 60 铜 mg/kg 28 18000 镍 mg/kg 39 900 六价铬 mg/kg 0.5ND 5.7 半挥发性 有机物 苯胺 mg/kg 0.09ND 260 2-氯苯酚 mg/kg 0.06ND 2256 硝基苯 mg/kg 0.09ND 76 萘 mg/kg 0.09ND 70 苯并[a]蒽 mg/kg 0.1ND 15 䓛 mg/kg 0.1ND 1293 苯并[b]荧蒽 mg/kg 0.2ND 15 苯并[k]荧蒽 mg/kg 0.1ND 151 苯并[a]芘 mg/kg 0.1ND 1.5 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg 0.1ND 15 二苯并[a,h]蒽 mg/kg 0.1ND 1.5 挥发性 有机物 氯甲烷 mg/kg 1.0ND 37 氯乙烯 mg/kg 1.0ND 0.43 1，1-二氯乙烯 mg/kg 1.0ND 66 二氯甲烷 mg/kg 1.5ND 616 反-1，2-二氯乙烯 mg/kg 1.4ND 54 1，1-二氯乙烷 mg/kg 1.2ND 5 顺-1，2-二氯乙烯 mg/kg 1.3ND 596 氯仿 mg/kg 1.1ND 0.9 1，1，1-三氯乙烷 mg/kg 1.3ND 840 四氯化碳 mg/kg 1.3ND 2.8 苯 mg/kg 1.9ND 4 1，2-二氯乙烷 mg/kg 1.3ND 5 三氯乙烯 mg/kg 1.2ND 2.8 1，2-二氯丙烷 mg/kg 1.1ND 5 甲苯 mg/kg 1.3ND 1200 1，1，2-三氯乙烷 mg/kg 1.2ND 2.8 四氯乙烯 mg/kg 1.4ND 53 氯苯 mg/kg 1.2ND 270 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg 1.2ND 10 乙苯 mg/kg 1.2ND 28 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 1.2ND 570 邻二甲苯 mg/kg 1.2ND 640 苯乙烯 mg/kg 1.1ND 1290 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 1.2ND 6.8 1，2，3-三氯丙烷 mg/kg 1.2ND 0.5 1，4-二氯苯 mg/kg 1.5ND 20 1，2-二氯苯 mg/kg 1.5ND 560 从上述监测结果可知，本项目拟建场地土壤环境监测因子符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准筛选值标准。 5、声环境质量现状 本次评价采用陕西汇捷维研检测技术有限公司出具的《报废机动车资源回收项目环境质量现状监测报告》的监测数据进行统计分析，监测报告见附件6。 （1）监测点位 本项目现状监测期间在厂界四周、敏感点各设1个监测点位，监测1天，昼夜各监测1次，监测点位布设情况见下表和附图6。 表3-6 声环境质量现状监测布点 点位编号 监测点位名称 监测项目 N1 东厂界 等效连续声级 Leq (A) N2 南厂界 N3 西厂界 N4 北厂界 N5 西侧敏感点 （2）监测方法 根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中有关声环境功能区监测方法的规定进行。 （3）监测结果 噪声现状监测结果见下表。 表3-7 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB(A) 测点编号 测点名称 监测日期 监测结果 标准限值 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东厂界 2022.5.30 51 40 60 55 N2 南厂界 52 42 60 55 N3 西厂界 54 43 60 55 N4 北厂界 53 43 60 55 N5 敏感点 55 43 60 55 （4）评价结果 由上表监测结果可知，项目四周厂界及敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，表明该区域声环境质量较好。 6、生态环境 本项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），场址及厂界外周边500m无自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源地保护区、水产种质资源保护区等生态环境保护目标，因此，本次评价可不开展生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），选址范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区等特殊敏感区。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》确定各环境要素的环境影响评价范围及项目的环境保护目标。 大气环境保护目标：厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标。 声环境保护目标：厂界外50m评价范围内声环境保护目标。经现场调查，本项目厂界外50m内无居民点等声环境保护目标。 地下水环境保护目标：厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源。经现场调查，本项目厂界外500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源，不涉及地下水环境保护目标。 生态环境保护目标：新增占地范围内的生态环境保护目标。本项目为产业园区建设用地，不涉及生态环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境 要素 名称 坐标 环境 功能区 相对厂 址方位 相对厂 界距离 经度 纬度 环境 空气 古堰社区 108.2198E 33.0735N 二类 W 48m 石泉县第三中学 108.2194E 33.0756N 二类 NW 270m 竹儿湾小区 110.2184E 33.0709N 二类 S 300m 声环境 古堰社区 108.2198E 33.0735N 2类 W 48m 地表水 饶峰河 / Ⅱ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关标准；运营期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中的二级排放标准及厂界无组织排放监控限值要求。 表 3-8 大气污染物排放标准 阶段 标准名称 污染物名称 阶段 标准限值 施工 期 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 扬尘 （TSP） 拆除、土方及地基处理工程 0.8mg/m3 基础主体结构及装饰工程 0.7mg/m3 运营 期 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 粉尘 （TSP） 有组织 最高允许排放浓度 120mg/m3 排气筒高度 ≥15m 最高允许排放速率 3.5kg/h 无组织 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 非甲烷总烃（NMHC） 有组织 最高允许排放浓度 120mg/m3 排气筒高度 ≥15m 最高允许排放速率 10kg/h 无组织 周界外浓度最高点 4.0mg/m3 2、废水 本项目施工期生活污水就地泼洒抑尘，施工废水经沉淀处理后回用，不外排。项目运营期生产过程中无废水产生，少量办公生活污水进入园区现有的污水管道，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，之后进入园区市政污水管网，最终进入石泉县污水处理厂集中处理。 表3-9 水污染物排放标准 序号 污染物 标准限值 序号 污染物 标准限值 1 pH 6.5～9.5 2 COD 500mg/L 3 BOD5 350mg/L 4 SS 400mg/L 5 动植物油 100mg/L 6 NH3-N 45mg/L 7 石油类 15mg/L 8 TP 8mg/L 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准； 表 3-7 厂界噪声排放标准 时期 标准名称 标准值 昼间 夜间 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70dB（A） 55dB（A） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 60dB（A） 50dB（A） 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，其暂存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及修改单中相关要求。。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于简化管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—废弃资源加工工业（HJ 1034—2019）规定： 1、实行简化管理的业排污单位废水总排放口、生活污水直接排放口为一般排放口；单独排向公共污水处理系统的生活污水仅说明排放去向。实行简化管理的排污单位废水排放口仅规定许可排放浓度，不规定许可排放量。单独排入公共污水处理系统的生活污水不规定许可排放浓度和许可排放量。 2、排污单位废气排放口全部为一般排放口，对于大气污染物，一般排放口和厂界无组织排放规定许可排放浓度（速率），不规定许可排放量。本项目废水、废气均为一般排放口，不规定许可排放量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂）空地新建标准化汽车拆解车间、预处理车间、回用件储存仓库、危废储存仓库及废旧物资存储场地，建筑面积6105m2，工程内容简单，不涉及拆迁和土石方工程，施工期短，针对施工活动提出以下环境保护措施： 1、废气治理措施 项目施工期废气主要有施工扬尘和施工机械及车辆废气，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、 《陕西省大气污染防治条例》、 《陕西省城市空气重污染日应急方案(暂行)》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》及《陕西省建筑施工扬尘治理措施十六条》等相关规定，提出以下措施要求： （1）施工道路上运输施工材料的车辆加篷布遮盖，对灰土、砂石等易产 生扬尘的物料堆棚进行遮盖； （2）加强施工期的环境管理，杜绝粗放式施工； （3）加强扬尘控制，对施工场地和物料堆棚周边进行洒水抑尘作业，缩 短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工，同时采取覆盖、洒水等措施； （4）对离开施工现场的运输和施工机械及时清理冲洗，以免将现场泥土 带出影响道路清洁； （5）加强施工机械和车辆运行管理与维护保养，减少尾气排放。 2、废水治理措施 施工人员预计为20人，施工生活用水取30L/人·d，用水量为0.6m3/d生活污水产生量为0.48m3/d，施工人员产生的生活污水就地泼洒抑尘。施工废水中主要污染物为SS等经沉淀池处理后回用于施工或场地洒水降尘，不外排。 3、噪声治理措施 （1）从声源上控制 选用低噪声机械设备，合理施工，减少高噪声机械设备的同时运行，设备进行定期保养和维护， 严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间 合理安排好施工时间，严禁午间、夜间休息时 间施工。 （3）施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，严格控制施工车辆运输路 线，减轻对周围敏感点的影响，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 4、固废 项目施工期产生的固废主要是施工废料及生活垃圾。 （1）施工废料 项目施工期施工废料按0.05t/m2，本项目总建筑面积6105m2，则建筑垃圾年产生量约为305.25t/a。施工废料首先应考虑废料的回收利用，不能回收的建筑垃圾应集中堆放，由施工方统一运送至市政指定的建筑垃圾填埋场处置。 （2）施工人员生活垃圾 项目高峰时期施工人员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，施工人员生活 垃圾的产生量为10kg/d，分类收集后交由环卫部门处理。 5、生态 项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），周围没有国家级、省级保护植物即其他珍稀濒危保护植物、名木古树，分布的动物均为常见种，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物、哺乳动物和鸟类分布。对区域生态影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目只设拆解过程，不涉及清洗及含危险废物的线路板等部件精细拆解、翻新等步骤。本项目工作人员主要为当地居民，员工用餐自行解决，厂区不设食堂和宿舍，无食堂油烟。 （1）预处理废气 在报废汽车整车分解之前，需要将汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻液等废油液抽出，企业采用真空抽油机将废油液通过密闭管道收集至密闭罐体内进行储存，收集过程密闭操作，除汽油外，其他油品基本不挥发，在汽油、柴油抽取系统置入和拔出容器的过程中会有少量的有机废气挥发，根据项目机动车拆解类型和数量分析，本项目报废汽车废油液为60.9t/a。项目采用真空吸油机抽取残余废油量按90%计，年回收残余废油量为54.81t/a。 本次评价废油液抽取操作过程中的废油液挥发量依据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中B类地区汽油罐输转损耗率0.12%（汽油、春冬季）/0.18%（汽油、夏秋季）和贮存损耗率0.05%（汽油、春冬季）/0.12%（汽油、夏秋季）的计，则废油液抽取过程中的挥发性损失量为0.13t/a。 结合实际情况，本项目于拆解预处理平台上方设置1个集气罩+紫外线光解+活性炭吸附装置，废气收集率约85%，配套风机有效风量为2000m3/h，处理效率60%，则处理后有机废气有组织排放量为0.044t/a，排放速率0.0183kg/h，排放浓度为9.15mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中限值要求，无组织排放量0.0195t/a，排放速率为0.0081kg/h。 （2）拆解粉尘 本项目所拆解车辆均为报废车，进场后无需进行冲洗，为减少座椅等含灰尘较多部位产生扬尘，用小型吸尘器进行除尘后即可进行拆解。拆解过程以工具拆除为主，进行剪断、挤压打包、压扁等处理，其中塑料件进行破碎后外卖运输，车身上的铁锈在挤压、压扁等处理时脱落产生铁锈粉尘，由于刚脱落的铁锈绝大多数呈片状，粒径较大，多在室内迅速沉降，小部分在小范围产生局部的粉尘影响。 （3）切割粉尘 项目小型车不考虑切割，在大型车切割过程中粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 42 废弃资源综合利用行业系数手册》中颗粒物产污系数为大型车0.4kg/t（原料）进行分析计算，本项目大型车切割量为10400/t（原料），切割作业时间每天约4h，切割粉尘产生量为4.16t/a。本项目在切割工位上方安装集尘罩，切割粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，集气罩收集效率按85%计，配备风机风量为5000m3/h，布袋除尘器处理效率按95%计，经布袋除尘器处理后，最终通过15m高排气筒排放。则本项目切割粉尘有组织排放量为0.177t/a，排放速率为0.148kg/h，排放浓度为29.5mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。切割过程中未被收集的粉尘量为0.624t/a，经重力沉降、墙体阻隔，降尘40%，无组织排放量为0.374t/a，排放速率为0.312kg/h。 本项目污染物排放情况见表4-1。 表4-1 本项目废气污染物排放情况 装置区 产污 环节 污染物 排放 形式 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放 时间 浓度 速率 工艺、效率 浓度 速率 预处理区 燃料油回收、暂存 NMHC 有组织 23.00mg/m3 0.046 kg/h 抽油平台上方安装集气罩+活性炭吸附+15m排气筒，收集率85%，去除率60% 9.15 mg/m3 0.0183 kg/h 2400h 未被收集有机废气 NMHC 无组织 / 0.0081 kg/h 自然扩散 / 0.0081 kg/h 2400h 拆解车间 切割 颗粒物 有组织 589.3 mg/m3 2.95 kg/h 切割工位上方安装集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒，收集率85%，除尘率95% 29.5 mg/m3 0.148 kg/h 1200h 无组织 / 0.52 kg/h 重力沉降、墙体阻隔，降尘40% / 0.312 kg/h 1200h （4）废气排放情况 本项目点源参数见表4-2。 表4-2 本项目废气点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒 高度 排气筒 出口内径 烟气 温度 年排放小时数 排放 工况 污染物排放速率 经度 纬度 DA001 预处理废气排气筒 108°13′14.52″ 33°4′23.16″ 15m 0.3m 25℃ 2400h 正常 NMHC 0.0184kg/h DA002 切割粉尘排放口 108°13′14.88″ 33°4′22.80″ 15m 0.3m 25℃ 1200h 正常 颗粒物0.148kg/h （5）达标分析 本项目达标分析见表4-3。 表4-3 本项目废气污染物达标分析 产污 环节 污染物 排放 形式 污染物排放 排放标准 达标 情况 排放浓度 排放速率 排放浓度 排放速率 燃料油 回收 NMHC 有组织 9.15mg/m3 0.018kg/h 120mg/m3 10kg/h 达标 无组织 / 0.0081kg/h 4.0mg/m3 / 达标 切割 颗粒物 有组织 29.5mg/m3 0.0148kg/h 120mg/m3 3.5kg/h 达标 无组织 / 0.312kg/h 1.0mg/m3 / 达标 （6）污染物排放量核算 根据以上分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表4-4。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 项目 排放口编号 污染物 核算排放浓度 核算排放速率 核算年排放量 有组织 DA001 NMHC 9.21mg/m3 0.018kg/h 0.044t/a 无组织 NMHC 0.0195t/a 合计 0.0635t/a 项目污染物年排放量核算见表4-5。 表4-5 大气污染物年排放量核算表 污染物 核算年排放量 NMHC 0.0635t/a （7）排气筒设置要求及合理性分析 本项目拟设置有组织排气筒2个，排放口编号分别为DA001和DA002，排气筒高度均为15m，内径均为0.3m。项目位于石泉县古堰工业集中区，周边200m范围内均为产业园区空地和厂房，无高大建筑物。项目排气口污染物排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放浓度限值的要求，因此排气筒设置合理可行。 （8）治理措施可行性分析 本项目区域环境空气质量良好，为达标区，距离最近的保护目标为场址西侧48m的古堰社区。 项目切割粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经15m排气筒排放，预处理区废油液抽取平台上方设置集气罩，拆解过程产生的非甲烷总烃经紫外光解+活性炭处理系统后通过15m排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准中限值要求，因此项目设置的废气处理措施可行。 ②根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“附录A.1 废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中“废机动车”的可行技术，项目设置的废气处理设施技术可行。 （9）监测要求 本项目建成后可委托有监测资质单位进行监测参照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）和《排污许可自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），大气污染源监测计划见表4-6。 表4-6 大气污染物监测计划表 排放类别 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 有组织 排放口 DA001 NMHC 1次/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求 DA002 颗粒物 1次/a 无组织 排放 厂界外，上风向1个，下风向3个 NMHC、颗粒物 1次/a （10）影响分析 根据以上分析，本项目废气采取以上环境保护措施后可做到达标排放，对周围环境和保护目标的影响较小。 2、废水 （1）废水排放情况 项目废水主要为生活污水、车间地面冲洗废水和初期雨水。 ①生活污水 项目建成后员工共30人，厂区不提供食宿，生活污水产生量为468t/a，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂。 ②车间地面冲洗废水 为保证车间地面清洁，防止废油液对地面的侵蚀渗透，项目定期对拆解车间地面进行清洗，清洗周期约为每月两次（全年共24次），车间地面在清洗时会产生废水，评价要求在进行地面冲洗之前，应先对地面进行清扫并用抹布擦去地面有明显油渍的地方，以达到有效清洁地面积降低后续废水处理工艺的负荷的目的。冲洗过程仅用人工清洗，不使用清洁剂，项目车间地面冲洗废水用水量参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009）中停车场地面冲洗水用量2L/m2·次，项目拆解车间面积4210m2，则项目车间冲洗年用水量为8.42m3/次，202m3/a。地面冲洗水损耗量取10%，污水产生量182m3/a。 ③初期雨水 按照《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348-2007）的要求，本项目报废汽车储存区、进场道路等区域拟设置雨水收集管道，将前15分钟初期雨水收集至雨水收集池。 一般降水地表不会产生径流，只有在强降水条件下可形成径流。本项目集水池容量采用安康市暴雨强度公式计算确定，公式如下： 式中，P—重现期，取25年；t—降雨历时，取15min。 通过计算得到：项目所在区域的暴雨强度q为130L/(s·hm2)。 初期雨水产生量计算公式如下： Q=Ψ•A•q 式中，Q—雨水量，L/s； Ψ—综合径流系数，已硬化地面取0.95，非铺砌地面取0.30； A—汇水面积，hm2（待拆解车辆存放区和道路面积共约8000m2）； q—暴雨强度，L/(s·hm2)。 经计算本项目初期雨水量为98.8m3/次。为考虑安全情况，初期雨水池留有富余量，初期雨水池设200m3。考虑到项目车辆储存及行驶过程可能存在滴漏现象，当降雨时雨水形成地表径流对地面冲刷，污染物汇集于降雨径流中。为防止降雨形成的初期雨水排放产生的环境影响，待拆车间储存区及运输道路的初期雨水，经排水管道进入初期雨水收集池，其他区域包括屋顶的雨水经雨水管网排入雨水管网，初期雨水收集池中雨水一体化废水处理设施处理后排至清水池雨水收集池，后用于地面冲洗水，不外排。 企业拟在待拆解车辆停放区的四周及运输道路沿线设置雨水收集沟，设计管沟宽40cm，深20cm，采用混凝土硬化，抗渗水泥抹面，管沟顺高差铺设至雨水收集池，顶部采用钢筋盖板。企业在采取上述措施后，可确保初期雨水进入雨水收集池，不漫流。 表4-7 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 种类 排放源 污染物 产生浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 治理 措施 污染物 排放浓度 (mg/L) 排放量 (t/a) 排放 路径 生产废水 地面冲洗废水182t/a SS 300 0.055 隔油+絮凝沉淀后回用，不外排 SS 0 0 用于地面冲洗不外排 石油类 100 0.018 石油类 0 0 生活污水 生活 污水468t/a COD 350 0.164 化粪池 COD 300 0.140 市政 管网 BOD5 250 0.117 BOD5 220 0.103 SS 200 0.094 SS 100 0.049 NH3-N 25 0.012 NH3-N 25 0.012 （2）废水处理设施可行技术分析 项目生产废水主要为车间地面冲洗废水以及初期雨水，废水经管道收集后先进入污水池进行预调节，后进入一体化污水处理设施进行处理，一体化污水处理设施主要是利用油水分离器去除石油类污染物，再加入絮凝剂，对悬浮物进行絮凝沉淀，处理后的清水进入清水池，后回用于地面冲洗。 图4-1 项目厂区废水处理工艺流程图 车间地面冲洗废水和初期雨水主要污染物为SS、石油类，经处理后回用于地面冲洗水，经处理后水质中的石油类和悬浮物含量较低，且地面冲洗水对水质的要求较低，项目的废水经处理后回用可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中“附录A.2 废弃资源加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中“废机动车”的综合废水可行技术，项目废水处理措施技术可行。 本项目污水为生活污水，符合污水管网的进水水质要求，且项目地已铺设污水管网，项目生活污水排放量为1.56m3/d，不会对污水处理厂产生冲击影响。 综上所述，项目废水从水质和水量上分析，均可以满足污水处理厂的设计要求，不会对污水处理厂的进水水质、水量及处理能力造成较大的影响。因此，评价认为本项目废水处理措施是完全可行的，项目环境影响可接受。 （4）达标分析 生活污水达标分析见表4-8。 表4-8 本项目污水达标分析 项目 COD BOD5 NH3-N SS 生活污水产生量 468m3/a 产生情况 浓度(mg/L) 350 250 25 200 污染物量（t/a） 0.164 0.117 0.012 0.094 纳管情况 浓度(mg/L) 300 220 25 100 污染物量（t/a） 0.140 0.103 0.012 0.049 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 500mg/L 300mg/L / 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 / / 45mg/L / 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可以看出，本项目生产废水经化粪池预处理，其主要污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，经市政污水管网进入石泉县污水处理厂。 （5）废水排放情况 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-9。 表4-9 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放 去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD、SS、氨氮 市政污水管网 / TW001 化粪池 预处理 DW 001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 2 生产废水 SS、石油类 回用 不外排 TW002 一体化处理设施 调节+油水分离+絮凝沉淀 / (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 本项目废水间接排放口基本信息情况见表4-10。 表4-10 废水间接排放口基本信息情况表 排污口编号 排放口地理坐标 废水排放量 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污 染物排放标准 DW 001 108°13′15.96″E 33°4′21″N 0.0468 万t/a 市政污水管网 连续排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 / 石泉县污水处理厂 COD、 BOD5、SS、 氨氮 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 （6）影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网最终进入石泉县污水处理厂，生产废水经一体化处理设施处理后不外排，对环境影响小。 （7）监测要求 本项目建成后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，水污染源监测计划见表4-11。 表4-11水污染物监测计划表 污染源名称 监测因子 监测点位 监测 点数 监测 频率 标准 废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 生活污水排放口 1 1次/a 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）B级标准 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声源主要为报废机动车拆解过程油液抽排机、翻转机、举升机、安全气囊引爆器、切割机、剪断机等设备噪声，噪声强度在70~95dB（A）之间。本项目采取了以下降噪措施： ①降低噪声源，即在采购设备时优先选用低噪声设备。 ②油液抽排机、翻转机、举升机、安全气囊引爆噪声、切割机、剪断机、打包机等设备采取减振措施，并布置于生产车间内，本项目车间为新建，车间采用隔声门、隔声窗。采取以上措施后，降噪量可达约15～20dB（A）；安全气囊引爆设施进一步采取设备隔声、爆破间隔声等措施，总降噪量可达约20～25dB（A）。 ③水泵采取基础减振，底座安装弹性垫片，泵体与管道间采用橡胶软连接等降噪措施，降噪量可达约10～15dB(A)。 ④风机采取基础减振、进出风口安装消声器、隔声罩等降噪措施，降噪量可达20dB（A）。 ⑤正确安装设备，校准设备中心，以保证设备的动平衡，同时加强设备的日常维护确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 项目主要噪声设备见表4-12。 表4-12 项目主要噪声设备 序号 噪声源 声源 类型 噪声产生量 降噪措施 降噪后 噪声值 台数 降噪前声值 1 安全气囊引爆装置 连续 1台 95dB(A) 低噪声设备、基础减振、柔性连接、厂房隔音等降噪措施 75dB(A) 2 推车移动钻孔抽油机 连续 1台 70dB(A) 55dB(A) 3 大车液体抽排机 连续 1台 75dB(A) 60dB(A) 4 钻孔抽油机 连续 2台 70dB(A) 55dB(A) 5 拆解设备 连续 10台 70dB(A) 55dB(A) 6 行车 连续 2台 70dB(A) 55dB(A) 7 拆解升降机 连续 2台 70dB(A) 55dB(A) 8 扒轮胎机 连续 2台 75dB(A) 60dB(A) 9 玻璃切割机 连续 1台 70dB(A) 55dB(A) 10 等离子切割机 连续 2台 75dB(A) 60dB(A) 11 鳄鱼剪 连续 1台 80dB(A) 65dB(A) 12 液压托底式翻转机 连续 1台 75dB(A) 60dB(A) 13 液压剪 连续 1台 80dB(A) 65dB(A) 14 新能源拆解用立柱式举升机 连续 1台 70dB(A) 55dB(A) 15 风机 连续 2台 85dB(A) 70dB(A) 16 水泵 连续 2台 75dB(A) 60dB(A) 17 空压机 连续 2台 85dB(A) 70dB(A) 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： 预测模式采用推荐的附录“A 户外声传播的衰减”。 ①预测条件假设 a、所有产噪设备均在正常工况下运行，噪声源强只统计75dB(A) 以上； b、室内噪声源在厂房围护结构处转化为室外声源； c、考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②室内声源 室内声源传播衰减公示： 式中：L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心 r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）；取30 dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③室外声源 采用衰减公式为： 式中： L(r)—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； L(r0)—声源的声压级，dB(A)； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 ④合成声压级采用公式为： 式中：Lpm－n个噪声源在第m个预测点产生的总声压级，dB(A)； Lpmi－第i个噪声源在第m个预测点产生的声压级，dB(A)。 （2）达标分析 本项目采取措施后，运营期厂界达标情况见表4-13。 表4-13 环境影响预测结果表 单位：dB(A) 表4-13 环境影响预测结果表 单位：dB(A) 序号 车间名称 隔声后噪声源强 噪声源距厂界（m） 噪声源距最近敏感点（m） 东 南 西 北 1 拆解车间 74 70 8 10 65 58 2 预处理车间 70 50 8 65 95 113 项目昼间贡献值dB(A) 36 56 48 32 29 背景值 / / / / 54 合成噪声值 / / / / 54 昼间标准值dB(A) 60 60 60 60 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 项目运营后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类排放标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，项目运营期对外环境和敏感点的影响较小。 （3）监测要求 本项目建成后，可委托当地有资质的环境监测部门进行监测，参照《排污许可自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见表4-14。 表4-14 噪声监测计划表 污染源名称 监测因子 监测点位置 监测点数 监测频率 噪声 Leq(A) 厂界 4个 1次/季度 4、固体废物 （1）本项目为报废汽车拆解项目，由于其行业特征，生产过程中产生大量的固体物质，其中大部分以目前的技术水平是可利用的，即作为本项目的产品，在厂区内分类收集后直接出售给相关回收单位，不在厂区内进行进一步拆解加工。其余不可利用的为一般固体废物、危险废物及职工生活垃圾。 ①一般工业固体废物 指拆解过程中产生的一般固体废物，主要包括无法利用的废电线、废车灯、消声器、陶瓷泡沫等，根据前文分析，废电线、废车灯、消声器产生量为74t/a，废陶瓷泡沫26t/a。项目设置一般工业固废暂存间，一般工业固体废物定期交由物资回收部门处理。 表4-15 本项目一般固废产生情况及处置方式一览表 序号 废物名称 类别代码 形态 位置 贮存方式 产生量 1 废陶瓷、泡沫 99 固态 拆解车间内分区暂存 分类分区 堆存 26t 2 废电线、废车灯、消声器等 99 固态 74t ②危险废物 报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废储气罐、含多氯联苯的废电容器、废尾气净化催化剂、废油液、废空调制冷剂、废电路板均为《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2007）指定危险废物，另外含汞开关、滤清器均属于危险固废，废石棉刹车片也属于危险废物，在厂区内危废暂存场暂存后，委托有资质单位处置。 废储气罐：报废机动车中有部分为油气两用机动车，装有储气罐，产生量为104.5t/a，拆解下来的废储气罐内有少量残留液化气残液，废储气罐属于危险废物，在危险废物暂存库收集暂存后，定期委托有资质单位进行处置。 废油液：主要包括油箱残存的燃油（汽油、柴油），以及各部件抽取出的机油、 润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等，本项目废油液在拆解车间固定位置进行抽取，报废汽车废油液为60.9t/a，采用真空吸油机抽取残余废油量按90%计，年回收残余废油量为54.81t/a，主要产生于发动机、气缸等部位。废油液由抽液机抽取后分类在专门的收集桶内密封储存，并放置防渗托盘内，废油液定期由有资质单位外运处置。 废空调制冷剂：废空调制冷剂产生于汽车空调，含有氟利昂等，产生量为10t/a，废制冷剂分类回收后分别置于密闭钢瓶中，储存于危废暂存库，委托有资质单位进行处置。 废铅蓄电池：废铅电池含有铅，产生量为180t/a，不再进一步进行拆解。拆解得到的废铅电池属于危险废物，设置专门的塑料收集容器，拆解下来的废铅蓄电池放置其中，用叉车把收集废铅蓄电池的容器运到危险废物仓库，定期委托有资质单位把放置的废铅蓄电池容器运走，待下一次运蓄电池时替换空容器。废铅蓄电池的收集、贮存和运输应严格执行《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009），最大单次贮存量不应大于30t，所收集的废旧铅蓄电池贮存时间不超过30d，评价要求所存的废旧铅蓄电池过磅称重，严格控制贮存量。同时废铅蓄电池储存应设有金属外框加固的专业塑料箱即周转箱（防止存放的废铅蓄电池倒塌，要求耐酸、防渗），周转箱下方设架空底座，架空底座下放设耐酸、防渗塑料托盘，可有效收集废电池破损产生的电解液，主用于废电池破损产生电解液的三重防护。 废电路板：废电路板主要产生于各种电器部件，产生量为26.8t/a，废电路板中含有金属、树脂、印制原件等，废电路单独贮存在收集容器内，暂存厂区危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置，不再进一步进行拆解。 废电容器：报废汽车拆解得到的部分废电容器中含有多氯联苯（PCBs），产生量为16.7t/a，单独贮存在收集容器内，暂存厂区危废间，定期交由有资质单位处置。 废尾气净化装置（含尾气净化催化剂）：废尾气净化装置主要产生于汽车排气管，产生量为13.4t/a，尾气净化装置中的催化剂是采用二氧化钛、三氧化钨、五氧化二钒、硬脂酸、偏钒酸铵、聚氧化乙烯、单乙醇胺、羧甲基纤维质素、乳酸、木浆及玻璃纤维等多种材料，成分较为复杂，属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》指定危险废物，在厂区内危废暂存仓间单独收集，经收集后委托有资质单位集中处置。 含汞开关：含汞开关主要产生于报废汽车温控器、传感器、开关和继电器等，产生量为5.0t/a，报废汽车拆解下来的含汞开关属于危险废物，单独贮存在收集容器内，暂存厂区危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 机油滤清器：汽车机油滤清器在使用过程中用于机油过滤，产生量为2.7t/a，根据相关规定，其属于危险废物。机油滤清器拆卸后单独收集，定期委托有资质单位进行处置。 废石棉刹车片：报废车辆废石棉刹车片主要产生于车辆制动衬片，产生量为68t/a，暂存于危废暂存间定期交有资质单位进行处置。 废安全气囊（含引爆废物）：机动车安全气囊内的填充物中的叠氮化钠 NaN3、KNO3和 SiO2经引爆产生的K2O、Na2O 和N2，具有反应性。根据 HJ348-2007《报废机动车拆解环境保护技术规范》要求，报废机动车拆解产生的废安全气囊属于危险废物；根据《国家危险废物名录》，废安全气囊（含引爆废物）属于“非特定行业——爆炸性废物”，废物代码 900-018-15。根据分析，废安全气囊产生量为 26.0t/a，单独收集在密闭包装袋中，贮存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 废活性炭：项目在采用紫外光解+活性炭吸附工艺对废油收集过程中产生的有机废气进行处理，活性炭吸附箱中活性炭容量为0.4m3，约200kg。根据《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社，孙一坚主编），活性炭吸附效率约为250g/kg活性炭。根据预处理废气分析，项目有机废气处理的非甲烷总烃约66.3kg/a，需要活性炭265.2kg，废活性炭产生量为0.33t/a。为保证有机废气达标排放，活性炭针对有机废气吸附率达到20%（重量）时需要更换，建议活性炭更换周期为1年。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃吸附介质，废物代码为 900-041-49，单独收集在密闭包装袋中，贮存于固体危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 含油污泥：主要为一体化废水处理系统产生的废油、沉淀池产生的污泥等，产生量约为0.2t/a。属于《国家危险废物名录（2021年版）》中HW08类危险废物，储存于危险废物暂存库，定期交有资质单位处理。 含油手套和抹布：拆解过程中会产生沾上油污的手套和抹布等，产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，可以按照豁免管理内容的规定实行豁免管理，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾处置。 表4-16 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物 类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 危险 特性 污染防治措施 废油液 废油液HW08 900-214- 08 54.81 预处理工序 液态 烷烃、环烷烃、芳香烃 烷烃、环烷烃、芳 香烃 T/I 液体废物分类存放在储液容器中，存放于危险废物暂存间液体危废专区，委托有资质单位定期回收处理 废制冷剂 含有机卤化物的废物HW45 （不包含HW06类） 900-036- 45 10.0 预处理工序 固态 有机卤化物 有机卤化物 T 废储气罐 其他废物HW49 900-041-49 104.5 拆解工序 固态 金属、烷烃 烷烃 T 固体废物分类存放在密闭储存容器内，存放于危险废物暂存间，委托有资质单位定期回收处理 废铅蓄电池 其他废物HW49 900-044-49 180.0 预处理工序 固态 铅及其化合物、硫酸 铅及其化合物、硫酸 T 废电路板 HW49 其他废物 900-045-49 26.8 拆解工序 固态 重金属 重金属 T 废电容器 HW49 其他废物 900-005-49 16.7 拆解工序 固态 重金属 重金属 T 废尾气净化装置 废催化剂HW50 900-049-50 13.4 预处理工序 固态 含铂、钯、铑的废催化剂 含铂、钯、铑的废催化剂 T 废安全气囊 爆炸性废物HW15 900-018-15 26.0 安全气囊拆除引爆 固态 尼龙袋、K2O、Na2O K2O、Na2O T 含汞开关 其他废物HW49 900-044-49 5.0 拆解工序 固态 汞、铅、塑料件 汞、铅 T 机油滤清器 其他废物HW49 900-041-49 2.7 拆解工序 固态 废机油、塑料件 机油 T 废石棉刹车片 HW36 366-001- 36 68.0 拆解工序 固态 石棉 石棉 T 废活 性炭 其他废物HW49 900-041- 49 0.33 废气处理工序 固态 碳 非甲烷总烃 T 含油 污泥 其他废物HW49 900-041- 49 0.2 污水处理工序 固态 汽油、柴油、机油 汽油、柴油、机油 T ③生活垃圾 项目定员30人，人均生活垃圾产生量0.5kg/人•d 计，则生活垃圾产生量为15 kg/d（4.5t/a），由环卫部门收集处置。 （2）防治措施 1）一般固体废物暂存场所 本项目产生的一般固废在一般固废暂存间分区暂存，定期外售给废品回收公司处理或清运至环保部门指定地点填埋处理，一般固废暂存间为封闭库房，满足“防风、防雨、防渗漏”，其建设符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 2）危险废物暂存场所 本项目于厂区西侧设1座危险废物暂存间，占地面积170m2。划分为3个区域分类暂存不同种类危险废物，分别为蓄电池贮存区、废液暂存区、其他危险废物区；不同区域间采用隔断进行分区隔离，避免混淆。对于危险废物暂存间内设置的隔断，其场地与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物性质相容。 各类危险废物定期交有资质的单位处理。危险废物储存应满足以下要求： ①应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求设置专用危险废物暂存间，危废暂存间应进行地面硬化、防渗、防腐蚀处理，设裙角、导流槽，废液收集池；配备相应的应急物资；危险废物配备专用容器分类存放；危险废物暂存区设立明显的警示标志。 ②对拆解后的所有的危险废物采用专用密闭容器收集，分类分区存储和标识，盛放液体危险废物的储罐要防漏和防止洒溅，防止废液挥发； ③报废机动车中的制冷剂应用专用工具拆除并收集在密闭容器中，不得向大气排放。禁止在未获得相应资质的报废机动车拆解企业内拆解废蓄电池，禁止将蓄电池内的液态废物倾倒出来。应将废蓄电池暂存在耐酸地面的专用区域内。多氯联苯的废电容器贮存在耐酸容器中。 ④报废机动车拆解企业产生的各种危险废物达到最小运输量后应及时委托危险废物运输资质的企业运输，厂区内储存的危险废物严禁超过危险废物暂存间最大暂存量。 ⑤日常管理应专人专管，制定危险废物贮存的台账制度；严格进行日常安全防护管理和监测。 ⑥本项目危险废物均应交有资质的企业综合利用或无害化处置，要求企业竣工环保验收前与具有相应资质的企业签订危险废物处置协议，明确各类危险废物最终去向，并报生态环境局备案。 3）特殊危险废物管理要求 废蓄电池：本项目拆解的蓄电池主要为铅酸蓄电池和动力蓄电池，收集、暂存、运输应严格按照《废蓄电池回收管理规范》（WB/T1061-2016）、《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及废汽车拆解相关规范文件要求执行。 废铅蓄电池和废动力蓄电池应分类储存，具体储存要求：①废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运；②废蓄电池应根据特性采用相应容器，漏液的废蓄电池应放置在耐酸耐碱的容器内；③贮存时应保证废蓄电池正负极相互隔离，以防短路引起火灾；储存场所应做好防火措施；④设立警示标志，只允许专门人员进入贮存设施；⑤应避免贮存大量的废蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够空间。 废铅酸蓄电池贮存还应满足以下要求：①废铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB18597的有关要求进行建设和管理。②废铅蓄电池的贮存场所应防电解液渗漏，应有耐酸地面隔离层，废蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。 废动力蓄电池贮存还应满足以下要求：①应按照《废蓄电池回收管理规范》（WB-T1061-2016）中的贮存要求执行；②动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取；③存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放；④贮存场地应设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体；⑤贮存间应设换气扇，保证贮存场所的通风。 本项目废蓄电池委托具有运输资质的单位承担运输任务，具体运输要求：①废铅酸蓄电池公路运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志。铁路运输和水路运输危险废物时，均应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应的危险货物标志。②运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。③运输车辆在公路上行驶应持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点，必要时须有单位人员负责押运工作。④废蓄电池运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。⑤废蓄电池运输时应采取有效的包装措施，以防止电池中有害成分的泄漏污染。⑥废蓄电池运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 多氯联苯电容器 本项目产生的多氯联苯电容器极少，其收集、暂存、运输应按照《含多氯联苯废物污染控制标准》（GB13015-2017）以及报废机动车拆解相关规范文件要求执行。 储存要求：①暂存区应具有防雨防渗功能，地面防渗可采用抗渗混凝土+环氧树脂地面。②应在专用密封耐酸容器中暂存，保持容器密封。③储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。④配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输的管理：①包装容器的选取应符合GB12463中III类包装要求，包装容器的标签应注明废物的类别。②应单独存放于密闭、耐酸碱腐蚀塑料储存箱。③运输应遵守《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）及《危险废物转移联单管理办法》的相关要求。④运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 5）废油类危险废物 拆解过程产生的废燃料油、废润滑油等油类属于易燃、有毒危险物质，在危险废物暂存库设单独存放区，拆解过程应根据废油种类分别收集存放标记，废油储存应密封，防治洒漏及挥发；废油液储存区内设废液收集池，储罐破损等非正常工况时能有效收集。废油存放处严禁烟火，发生火灾时严禁用水灭火。根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》：①应将废油收集于密封容器储存，并置于远离水源的区域；②不能将废油与冷却液、溶剂、汽油、去污剂、油漆或者其他物质混合。 6）其他有毒有害固体危险废物 本项目其他有毒有害固体危险废物包括废电路板、汞开关、含铅部件、尾气净化催化剂等，在危废库设单独暂存区，使用专用容器收集；制冷剂需要符合环保规定的专门容器贮存，并交由具有相应资质的单位回收利用；催化器清除表面污垢，分类标识、集中贮存，交由有资质的企业进行回收利用；冷却液应采用专门容器进行回收，不同类别的冷却液应分类收集，并交由有相应资质的单位回收利用。各类危险废物应在相应分区内分类暂存。 通过上述分析，本项目各类危险废物采取的以上措施均符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单等相关标准规范要求，在技术上可行。 5、地下水和土壤 （1）地下水和土壤影响途径分析 项目对地下水和土壤的影响主要来自由于污水或者危废暂存间外渗漏进入土壤和地下水环境，从而导致其中含有的污染物质污染土壤和地下水，土壤影响途径和地下水基本相同。项目对地下水水质和土壤的影响途径来自废水通过厂区污水构筑物（沉淀池及化粪池）和危废暂存间等直接渗入地下土壤而影响地下水。 正常情况下，由于项目贮水构筑物和危废暂存间地面均采用钢筋混凝土结构，在构筑物的混凝土中，要加入一定比例的具有补偿收缩功能的防水剂，用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力，同时，还可补偿混凝土的收缩变形，减少或避免裂缝情况出现，设计贮水构筑物抗渗等级S6。这也就意味着，贮水构筑物在0.6MPa的压力下不透水；基础垫层采用Cl5素混凝土，也可在一定程度上防治污水下渗。并且评价要求对污泥设施等也采取硬化、防渗措施，采取这些措施后，基本切断了废水、有毒有害物料进入土壤和地下水的途径，废水一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。所以也基本不存在废水渗漏引起的地下水水量和水质变化而产生的环境水文地质问题。如果污水池发生渗漏，污水池周围的污染物浓度会很快升高，但向远处扩散的时间会较长。 （2）源头控制措施 源头控制主要包括对污水处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。对进来的污废水进行合理的处理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物的产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；项目产生的固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013年第36号）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020)相关要求进行设计和管理。 （3）过程防控措施 项目地下水防控应以水平防渗为主，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）11.2.2节要求，可根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，采取不同的分区防渗技术要求；危废暂存间、报废机动车拆解车间等重点防渗区，地面采用防渗水泥硬化+2mmHDPE土工膜作防渗层，刷环氧树脂地坪等措施。 一般防渗区包括各类库房（可利用零部件和一般工业固体废物等）、废水收集池、初期雨水池等。等效黏土Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行。 除重点防渗区、一般防渗区和绿化区域以外的区域只需做一般地面硬化。 为确保防渗措施的防渗效果，项目施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 表4-17 项目防渗区域技术要求 项目场地 防渗分区 防渗技术要求 危废暂存间 重点防渗区 危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）执行；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s 拆解车间 絮凝沉淀池 一般防渗区 地面防渗性能应满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s 初期雨水池 各类库房 办公区域、道路 简单防渗区 一般地面硬化 6、生态 项目位于石泉县城关镇西工业园区（原天新丝绸厂），属于工业用地。工程施工期对土壤的扰动可能加剧区域土壤侵蚀、造成植被破坏，必须加强施工期的环境管理，实施有效的水土保持措施和植被恢复措施。 根据本项目对生态环境的影响，同时结合本项目以及项目占地生态环境的特征，为有效的保护项目区的生态环境，企业应采取如下生态保护措施。 （1）对建设过程中临时开挖面、取土面和临时用地，应及时采取覆土、恢复植被等措施，防止因水土流失而加剧自然生态环境的恶化。 （2）地面施工过程中应避免在春季大风季节及夏季暴雨时进行。 （3）绿化是改善和维护建设地生态平衡的重要手段，所以建设项目应将绿化措施与防尘、降噪和厂区环境美化有机的结合起来，在道路两侧，特别是生产区、办公区和厂区附近地区，应因地制宜，进行绿化，绿化树种建议选择一些抗粉尘污染较强的榆树、刺槐等。 本项目建成后，对区域生态环境影响主要来自道路运输产生的扬尘污染，由于区内气候干燥多风，车辆在运输过程中带来明显的扬尘污染，对生态环境和人群健康有一定的不利影响；同时生产设备及运输噪声对周围栖息的动物会产生一定的干扰。由于项目所在地周围分布工业企业，基本无国家及地方重点保护的动植物。总体来看，项目正常运行时对生态环境产生的不利影响可以接受。 7、环境风险 （1）风险物质识别 本项目报废汽车拆卸下来的铅蓄电池中含有少量硫酸，硫酸具有腐蚀性；空调制冷剂含氟利昂；从汽车中吸出来的废油液（包括汽油、机油、变速箱油、制动液、废液压油、废润滑油等）以及运营过程使用的辅料油类物质（液压油、润滑油等）属于易燃物质，存在泄漏、火灾等风险。因此，本评价考虑以硫酸、废油液、油类等为主要风险评价因子。 （2）风险物质贮存情况 废油液转运周期为5天，其最大存储量为2.89t； 废铅蓄电池转运周期为1个月，其最大存储量为24.29t，硫酸量为铅蓄电池重量为1‰，则铅蓄电池中硫酸量为0.024t； 危险废物产生量919.79t/a，转运周期5d，其最大存储量为15.33t。 表4-18 项目Q值的确定 序号 危险物质名称 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 危险物质Q值 1 废油液 2.89t 500 0.00578 2 废硫酸 0.024 100 0.00024 3 危险废物 15.33 2500 0.00613 项目Q值∑ 0.01215 本项目危险物质数量与临界量比值Q值∑为0.01215，Q<1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 （3）可能影响的途径 生产过程： ①机动车拆解车间地面有拆解过程滴漏的少量机油，报废的机动车传动装置、发动机等金属表面沾有少量的机油，遇火源可能发生火灾；拆解车间中塑料、橡胶的临时堆放点存在火灾风险。 ②报废汽车拆解中可能遇到破损的铅蓄电池，铅蓄电池破损后可能发生废酸和重金属的滴漏在车间地面的情况，可能发生污染物渗入地下、污染土壤和地下水的情况。 贮存过程： ①装有废油液的容器属于易燃易爆物质，若容器发生破裂导致废油液的泄漏，遇到火源则发生火灾、爆炸事故，或遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。 ②废铅蓄电池中的含有废酸为有毒腐蚀性物质、重金属，若存放的容器发生泄漏，可能引发中毒事故、污染地下水。 ③各类废油液、制冷剂受热后，因温度升高会发生体积膨胀，若容器灌装过满，会导致容器的损坏，可能引起渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①危险物品运输风险事故防范措施 对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全； 装卸站的进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场；装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式； 在装运易燃、可燃液体或气体时宜装阻火器以防雷电危害； 危险废物转移处置应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行， 并向当地有关部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。 ②危险废物泄漏的防范措施 危险废物临时存放间应按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放，并设置围堰。 贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层为2mm厚人工材料（防渗系数<10-10cm/s），保证地面无裂痕。 危险废物的盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，并进行定期检查。 危废暂存间废油液、废铅蓄电池设隔间单独收集，并设置废酸收集桶和废油收集桶。 ③易燃易爆物品贮存区事故风险防范措施 贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计，做好储气瓶的防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。 ④项目风险防范措施及应急要求 消防系统：参照化工企业设计规范要求，厂内应设置独立的消防给水，泡沫消防系统，同时在厂区配置一定数量的推车式和手提式干粉火器，以扑灭初起零星火灾，厂区内的办公楼，配电间，拆解车间、存储仓库均置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂内的消防栓，消防车等移动消防设备进行灭火并及时通知当地消防部门支援。 个体防护设备：根据保障现场职工安全及卫生的需要，厂区应按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的要求，设置更衣室、休息室、厕所等，并根据工作环境的需要配备相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 医疗救护：成立医疗救护组并配备相应的急救药物。 应急通信系统：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，各个系统的电缆均各自独立、自成系统，整个仓库区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合的方式。 道路交通：道路交通方便，出现紧急情况时不会发生交通阻塞。 照明系统：整个仓库区、生产区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。 通过上述分析，本项目无重大风险源，针对环境风险对空气、地表水、地下水及土壤的影响途径提出的风险防范措施合理有效；在设计过程中应充分考虑应急防范措施，制定相应的应急预案，使事故对厂区内人员及各关心点的影响降低到最小。因此项目风险水平是可以接受的。 9、环保投资估算 项目的环保设备及投资情况见表4-19。 表4-19 环保设备及投资一览表 名称 项目 治理工程内容 环保投资（万元） 废气 处理 切割废气 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 12.0 预处理废气 NMHC 集气罩+紫外光解+活性炭处理装置+15m排气筒 6.0 废水 治理 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池 2.0 生产废水 SS、石油类 隔油+絮凝沉淀（投加絮凝剂） 6.0 初期雨水 SS、石油类 初期雨水收集池 4.0 噪声治理 设备噪声 密闭车间，加设减震基础，通风机进风口加设消声器等 3.0 固体废物 生活垃圾 设置垃圾桶4个，定期交环卫部门处置 1.0 危险废物 设置危废暂存库，分区设置，定期交由有资质单位处置 15.0 一般固体废物 设置一般固体废物暂存库 3.0 地下水、土壤 地下水、土壤保护措施 分区防渗 15.0 风险防范 风险防范措施 设事故应急池 4.0 生态 绿化 面积500m2 1.0 环境管理 环境应急预案编制、自行监测、竣工环境保护验收等 8.0 合计 —— 80.0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 预处理废气排气筒（DA001） | NMHC | 集气罩+紫外光解+活性炭处理装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的相关要求 |
|  | 切割废气（DA002） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  | 生产废水 | SS、石油类 | 隔油+絮凝沉淀 | 回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | SS、石油类 | 初期雨水收集池 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备、基础减振、封闭加工车间、距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类排放标准 |
| 固体废物 | 办公区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 处置率100% |
|  | 生产车间 | 无法利用的废电线、废车灯等 | 交由物资回收部门回收处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废油液、 废制冷剂等危险废物 | 交由有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目生产车间做好防渗措施，正常工况下，污染物不会随垂直入渗影响地下水及土壤环境 |
| 生态保护措施 | 加强工程施工期的环境管理，实施有效的水土保持措施和植被恢复措施 |
| 环境风险 防范措施 | 严格采取行之有效的防范措施，尽可能降低危险废物的泄露 |
| 其他环境管理要求 | 1、监测计划：按照报告中提出的监测计划进行监测，并保留好监测报告。监测委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测的，对检（监）测机构的 资质进行确认； 2、三同时制度及竣工验收制度：项目应严格执行“三同时”，取得批复后方可施工，建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）进行环保竣工验收； 3、环境风险管理制度：按照《突发环境事件应急预案管理办法》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）编制环境风险应急预案； 4、排污许可：根据排污许可有关规定，项目建成后依法申请排污许可证。 |

# 六、结论

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策，在严格采取本评价提出的各防治措施后，从环境保护角度分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.551t/a | / | 0.551t/a | +0.551t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.00635t/a | / | 0.00635t/a | +0.00635t/a |
| 废水 | 生活废水 | 0 | 0 | 0 | 468t/a | / | 194.4t/a | +194.4t/a |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.103t/a | / | 0.103t/a | +0.103t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
| 固体废物 | 办公生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a | / | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废陶瓷、泡沫、废电线等 | 0 | 0 | 0 | 100t/a | / | 100t/a | +100t/a |
|  | 废油液 | 0 | 0 | 0 | 54.81t/a | / | 54.81t/a | +54.81t/a |
|  | 废制冷剂 | 0 | 0 | 0 | 10.0t/a | / | 10.0t/a | +10.0t/a |
|  | 废储气罐 | 0 | 0 | 0 | 104.5t/a | / | 104.5t/a | +104.5t/a |
|  | 废铅蓄电池 | 0 | 0 | 0 | 180.0t/a | / | 180.0t/a | +180.0t/a |
|  | 废电路板 | 0 | 0 | 0 | 26.8t/a | / | 26.8t/a | +26.8t/a |
|  | 废电容器 | 0 | 0 | 0 | 16.7t/a | / | 16.7t/a | +16.7t/a |
|  | 废尾气净化装置 | 0 | 0 | 0 | 13.4t/a | / | 13.4t/a | +13.4t/a |
|  | 废安全气囊 | 0 | 0 | 0 | 26.0t/a | / | 26.0t/a | +26.0t/a |
|  | 含汞开关 | 0 | 0 | 0 | 5.0t/a | / | 5.0t/a | +5.0t/a |
|  | 机油滤清器 | 0 | 0 | 0 | 2.7t/a | / | 2.7t/a | +2.7t/a |
|  | 废石棉刹车片 | 0 | 0 | 0 | 68.0t/a | / | 68.0t/a | +68.0t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.33t/a | / | 0.33t/a | +0.33t/a |
|  | 含油污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 含油手套和抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | / | 0.6t/a | +0.6t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

182

182

202

消耗20

新鲜水787

回用

隔油+絮凝沉淀

车间地面冲洗

468

468

585

消耗117

员工办公生活

石泉县污水处理厂

化粪池