石环函〔2023〕92号

安康市生态环境局石泉分局

关于固体再生资源综合利用建设项目环境

影响报告表的批复

安康华锦石润再生资源利用有限公司：

你单位报来的《固体再生资源综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。《报告表》经公示无异议后，根据国家环境保护法律法规、《报告表》评价结论、污染防治措施和专家组技术审查意见，经我局研究，现批复如下：

- 项目概况

本项目位于石泉县城关镇杨柳社区金家沟村，占地45亩（约合30000m2），本项目从陕西中兆矿业有限公司石泉县白沟锰矿拉运矿山尾矿渣和废石作为原料，经过破碎和磁选等工序后得到铁精粉和钛精粉，之后再经过混料、球磨磁选等工序加工成矿物掺合料，不涉及开采活动。项目主体建设金属回收车间、掺合料生产车间、原料堆棚、办公生活区、沉淀池等相关设施，形成年产120万m3矿物掺合料的生产能力。项目总投资26000万元，其中环保投资260万元，占总投资额1.0%。

经审查，本项目已取得县发改局关于本项目备案确认书（项目代码：2301-610922-04-05-600643），符合国家及地方产业政策。取得县自然资源局关于本项目用地预审与选址意见（石自然资函〔2023〕第48号），符合我县国土空间规划管控要求。你单位在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，主要污染物可以达标排放，从环境保护技术角度分析，项目建设可行。你单位应严格按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施要求及专家组技术审查意见要求进行项目建设。

二、在项目工程设计、施工和投入使用中，你单位必须逐项落实《报告表》中提出的各项环保措施，并须着重做好以下工作：

（一）严格按照《报告表》所确定的内容进行建设，本项目若存在建设内容及规模与《报告表》不符，或存在产污情况与实际不符，必须立即向环保行政主管部门报告，并及时采取环保措施进行处理。环境影响评价文件经批准后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

（二）严格落实《报告表》中各项污染防治措施。切实落实废气、废水、噪声防治措施，固废规范处置，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放。金属回收车间废气经集气罩+布袋除尘器处理满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表5规定的限值后经15m高排气筒排放。掺合料生产工艺废气经集气罩+布袋除尘器、成品筒仓废气经自带袋式除尘器、烘干废气经低氮燃烧+高温袋式除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值后分别经15m高排气筒排放。生产废水经絮凝沉淀后回用，禁止外排。食堂餐饮废水经隔油后与办公生活污水一同进入化粪池预处理后用于周边农田施肥。设备选用低噪声设备，采用基础减振、封闭加工车间等降噪措施。生产固废中浓缩沉淀池污泥、除尘器收尘灰经收集后返回原料仓回用于掺合料生产线；废机油、废润滑油、废含油抹布等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（三）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。委托专业设计单位设计环保设施等配套工程，施工单位严格按照设计要求进行建设。项目建成后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。公开相关信息，接受社会监督。并及时进行排污许可登记。

（四）建立健全环境管理制度及环境监测制度，运营期废气及厂界噪声委托有资质的单位定期进行监测。落实环保投资，加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

三、建设单位应当加强对施工单位的环境监管，制定建设期环境管理计划，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施《报告表》及其批复中提出的环境保护对策措施。

四、编制《突发环境事件应急预案》，经评审后报我局备案，并定期组织演练。

五、对因项目选址、环保措施、环境影响报告表质量等问题造成的后果和纠纷，由建设单位和环评编制单位依法承担相应责任。

六、该项目由县生态环境保护综合执法大队负责环境保护监督检查工作。

安康市生态环境局石泉分局

2023年12月4日