# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目重大变动

建设单位（盖章）：    陕西弘斯尚新材料有限公司

编制日期：              二〇二四年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目重大变动 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-610922-04-05-828346 |
| 建设单位联系人 | 陈xx | 联系方式 | 138xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市石泉县饶峰镇新华村四组 |
| 地理坐标 | E108度9分22.650秒，N33度11分31.830秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 (扩建 (重大变动 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2108-610922-04-05-828346 |
| 总投资（万元） | 15000 | 环保投资（万元） | 500.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.34 | 施工工期（月） | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 37595 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《石泉县矿产资源总体规划》（2021-2025年） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与相关规划相符性分析如下 规划名称 规划内容 本项目情况 相符性 《石泉县矿产资源总体规划》（2021-2025年） 坚持矿业绿色发展和循环利用，巩固建筑石料、水泥用灰岩等建材类矿产对县内重点建设项目的保障能力。必须持续推进矿山整治，优化和稳定资源供给，加强矿产品深加工转化能力，服务新型城镇化建设需求。 本项目不进行开山采石，生产所需石灰石原料均购自当地，将石灰石加工为石粉及彩砂，作为建材外售，属于矿石深加工项目。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许建设项目，并且项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）内，符合国家产业政策及地方相关要求。 2、项目与相关政策、文件符合性分析 表1-2 项目与政策、文件符合性分析一览表 环保政策 主要内容 项目情况 是否符合 《市场准入负面清单(2022年版)》、 本项目不在《市场准入负面清单(2022年版)》、《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》中禁止和限制目录之列。 符合 《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单（试行）》 符合 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》 第三章 贯彻新发展理念，推动绿色低碳发展 第二节 调整结构强化领域绿色低碳发展 以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。 本项目为重大变动项目，属于建材行业，生产废水均可循环回用不外排。项目所排放的污染物经过治理后均可达标排放，满足规划要求。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护条例》 生态环境保护规划 第十五条 秦岭范围下列区域，除国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为核心保护区： （一）海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域； （二）国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产； （三）饮用水水源一级保护区； （四）自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。 第十六条 秦岭范围下列区域，除核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围外，应当划为重点保护区： （一）海拔1500米至2000米之间的区域； （二）国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区； （三）国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园。 第十七条 秦岭范围内除核心保护区、重点保护区以外的区域，为一般保护区。 第十八条 法律、行政法规对本条例第十五条、第十六条、第十七条划定的核心保护区、重点保护区、一般保护区的管理有相关规定的，依照法律、行政法规的规定执行除本条例另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护科学研究无关的活动：重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动。一般保护区生产、生活和建设活动，应当严格执行法律、法规和本条例的规定。 在核心保护区、重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。 在秦岭范围内的生产、生活和建设活动应当符合秦岭生态环境保护规划，依法采取相应生态环境保护措施，保证秦岭生态功能不降低。 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，海拔652m，区域海拔高度在1500m以下，为一般保护区，且本项目不在国家公园、自然保护区，国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然公园，野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位范围，项目符合相关要求。 符合 植被保护 第二十七条 国家公园、自然保护区的林木禁止采伐，国家和省人民政府划定的公益林只能进行抚育和更新性质的采伐，但因科学研究、林业有害生物防治、森林防火、抢险救灾需要采伐的除外。商品林采伐应当严格控制皆伐面积，按照国家有关采伐限额的规定执行 本项目范围及各工程活动均不在国家公园、自然保护区范围内。 符合 水资源保护 第三十三条 在秦岭的河道、湖泊管理范围内，禁止围河（湖）造田，违规修建房屋等建筑物（构筑物）、存放物料，擅自搭建设置旅游、渔业设施；禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止其他危害河岸堤防安全及影响行洪安全的行为。 项目不在河道范围内建设建筑物，生产废水经沉淀后循环回用，不外排。 符合 生物多样性保护 第四十一条 在秦岭范围内，禁止以下危害野生动植物的行为：（一）非法猎捕、杀害、采集国家和省重点保护的野生动植物，破坏国家和省重点保护野生动植物栖息地、保护地及其环境；（二）在国家和省重点保护的野生动物栖息地使用污染其生息环境的农药；（三）使用非法工具或者非法方法猎捕其他野生动物；（四）损坏保护设施和保护标志；（五）非法引进、放归外来物种，随意放生野生动物；（六）法律法规禁止的其他危害野生动植物行为。 本项目的建设不会危害野生动植物，也不会对周边野生动植物进行非法破坏。 符合 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》（陕政办发〔2020〕13号） 基于秦岭范围生态环境的垂直分异特征，统筹考虑气候的相似性、保护单元的连通性、生态功能的一致性和生态问题的突出性，按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。 核心保护区： 区域范围。核心保护区主要包括海拔2000米以上区域秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护区；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 保护要求。除《条例》另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 重点任务。推进水源涵养和生物多样性保护，保持野生动植物物种和种群平衡，增强森林防火和林业有害生物防治预警能力，减少地质灾害的发生。引导居民逐步有序迁出，逐渐实现污染物“零排放”。依法组织现有不符合管理要求的建设项目限期退出。 重点保护区： 区域范围。重点保护区主要包括海拔1500米至2000米之间的区域：国家公园、自然保护区的一般控制区，饮用水水源二级保护区：国家级和省级风景名胜区、地质公园、森林公园湿地公园等自然公园的重要功能区，植物园、水利风景区；水产种质资源保护区、野生植物原生境保护区（点）、野生动物重要栖息地，国有天然林分布区，重要湿地，重要的大中型水库、天然湖泊；全国重点文物保护单位、省级文物保护单位，核心保护区、国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 保护要求。除《条例》另有规定外，重点保护区不得进行与其保护功能不相符的开发建设活动，依法禁止房地产开发，禁止新建水电站，禁止新建、扩建、异地重建宗教活动场所，禁止勘探、开发矿产资源和开山采石，严格执行重点保护区产业准入清单制度。法律、行政法规对重点保护区管理有相关规定的，依照相关规定执行。 重点任务。进一步提升对自然生态系统和重要物种栖息地的保护，维护区域生态平衡，实现野生动植物的良性循环和永续利用。落实退耕还林、封山育林、退耕禁牧等措施，增强水土保持能力。推进天然林保护、湿地保护、长防林建设提高水源涵养功能。依法严厉打击乱捕乱猎等违法犯罪活动依法组织矿业权等限期退出，加大生态环境修复治理力度。依法组织水电站限期退出、拆除，恢复生态。编制实用性村庄规划，推广沼气、太阳能等清洁能源应用，统一规划建设生活垃圾、污水等处理设施。 一般保护区： 区域范围。一般保护区指除核心保护区、重点保护区以外的区域。 保护要求。区域内各类生产、生活和建设活动应当严格执行《条例》和相关法规、规划的规定，严格执行一般保护区产业准入清单制度。 重点任务。牢固树立“共抓大保护、不搞大开发”理念，持续推进生态破坏和环境污染的修复治理，稳步提高森林植被覆盖率，加快小流域综合治理，提高水源涵养能力。秦岭主梁以北的一般保护区开山采石企业限期退出。依法取得采矿许可证等相关审批手续的矿产资源开发企业，应当按照绿色矿山标准进行建设、开采，采用先进工艺技术和措施，提高资源综合利用率，减少对水体和生态环境的损害，实现废水、废气、重金属等污染物达标排放，固体废弃物按规定处理处置。淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业，发展生态农业、有机农业，加快经济结构调整和产业优化升级。综合提升城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施水平。提高地质灾害、气象灾害风险预警水平和崩塌、滑坡、泥石流、山洪等自然灾害的避险撤离能力。 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，海拔652m，区域海拔高度在1500m以下，为一般保护区。项目运营期间在采取有效环保措施后可以满足污染物达标排放，对外环境影响较小。 符合 第四节 产业准入 根据国家和全省主体功能区规划、自然保护地体系等要求结合秦岭规划分区保护的重点任务，依据产业结构调整指导目录、全国市场准入负面清单、生态环境保护准入清单、绿色产业指导目录，充分衔接国家重点生态功能区县产业准入负面清单制定重点保护区、一般保护区产业准入清单。产业准入清单由省政府批准后公布实施。 鼓励绿色循环、节能环保、有机农业、生态旅游、健康养老等产业发展，加大高耗能、高排放重点行业落后产能淘汰力度禁止高污染、高环境风险等行业进入，推进建立以生态产业化和产业生态化为主体的生态经济体系。 本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C3039其他建筑材料制造。本项目《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许建设项目，项目属于一般保护区，严格执行《条例》和相关法规的要求，项目符合一般保护区产业准入清单制度。 《安康市秦岭生态环境保护规划（2018—2025年）》（安政办发〔2018〕17号） ——禁止开发区 涉及范围：自然保护区核心区和缓冲区；饮用水水源地的一级和二级保护区；秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内或者海拔2600米以上区域；自然保护区实验区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域。主要包括安康秦岭区域内的自然保护区、河流水系、水源涵养地、风景名胜区、珍稀动植物栖息地、地质公园、地质遗迹保护区等。 ——限制开发区 涉及范围：除城乡规划区外，主要包括：自然保护区的实验区、种质资源保护区、重要湿地、饮用水水源保护地准保护区；风景名胜区、森林公园、地质公园、植物园、国有天然林分布区以及重要水库、湖泊；重点文物保护单位、自然文化遗存；禁止开发区以外，山体海拔1500米以上至2600米之间的区域。安康秦岭地区的限制开发区主要涉及各县区风景名胜区、森林公园、重要湿地等符合上述条件的区域。 ——适度开发区 涉及范围：安康市秦岭范围内除禁止开发区、限制开发区以外的区域，海拔1500米以下的区域为适度开发区。 本项目位于石泉县饶峰镇新华村四组，海拔652m，区域海拔高度在1500m以下，为适度开发区。 符合 第七章 绿色生态产业 一、发展循环经济 构筑循环经济产业链。新型材料产业链。紧跟新材料技术与产业发展趋势，以金、银、铜、铅锌、锑矿等金属资源为依托，优先发展金属新材料产业，以重晶石、毒重石、石墨、绢云母、石材等非金属资源为依托，加快发展非金属新材料产业和新型建筑材料产业。重点支持高分子纳米环保材料旬阳硅镁材料产业园和铜业基地、汉滨与紫阳石煤型钒矿综合利用等项目建设。 本项目将石灰石制成石粉、彩砂、腻子粉等，产品作为建材外售，为建筑材料产业，符合文件要求的循环经济发展。 符合 第七章 绿色生态产业 五、加强负面清单管控 根据《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单<试行>》的要求，安康秦岭地区各区县提供的资料进行整理汇总，涉及产业的负面清单主要有限制类和禁止类，各区县负面清单制度或要求： 石泉县：1、限制类：农林牧渔业3类包括小麦、玉米及其它谷物种植、木材采运、猪的饲养；采矿类8类包括金矿采选、铁矿采选、铜矿采选、铝矿采选、其它常用金属矿采选、建筑装饰用石、粘土及其他砂石开采、石墨及滑石开采；制造业2类包括纤维板制造、刨花板制造；2、禁止类：农林牧渔业1类包括狩猎和捕捉动物；采矿类1类包括铅锌矿采选；制造业2类包括木竹浆制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造。 本项目为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C3039其他建筑材料制造。本项目《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许建设项目，不属于石泉县负面清单中的行业。 符合 3、项目与“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号）及陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元；重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。本项目与陕西省“三线一单”分区管控对照分析报告见附件。本项目“三线一单”相符性分析见表 1-3。 表1-2 项目与“三线一单”符合性分析 三线一单管控要求 本项目情况 符合性 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目所在地属于重点管控区，周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。 本项目所在区域为安康市石泉县，为大气环境质量达标区；根据工程分析及污染防治分析，项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物达标排放，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。 本项目主要能源消耗为电、水，项目耗电量、用水量相对整个区域来说较小。项目不属于高污染、高能耗高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求。 符合 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，亦未在《市场准入负面清单（2022年版）》内。项目所在区域不属于环境准入负面清单涉及区域，符合管控要求。 符合 与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》（安政发〔2021〕18号）相符性分析 （1）“一图”本项目位于陕西省生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内（附图6）。 （2）“一表”本项目与陕西省“三线一单”生态环境分区管控单元对照分析相符性见表1-4。 根据本项目地块边界在陕西省“三线一单”数据应用系统中的比对结果，本项目“三线一单”符合性分析见下表，比对报告见附件。 表1-3 项目与“三线一单”符合性分析 区域名称 省份 管控类别 管控要求 本项目情况 陕南地区 陕西省 空间布局约束 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.秦巴生物多样性生态功能区，严禁改变生态用地用途，禁止可能威胁生态系统稳定、生态功能正常发挥和生物多样性保护的各类林地利用方式和资源开发活动。严格控制生态用地转化为建设用地，逐步减少城市建设、工矿建设和农村建设占用生态用地的数量。 3.严禁毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，保护生态系统及重要物种栖息地，防止外来有害物种侵害，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡。 4.南水北调水源涵养区，禁止水源保护区内的直接排污口，禁止养殖业污染水体，禁止有毒有害物质进入饮用水源区，减少农药和化肥对水库水质的影响。 5.禁止在饮用水水源地一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 6.《大熊猫国家公园总体规划》规划范围内的地市，应满足总体规划分区管控要求，引入产业需满足《大熊猫国家公园产业准入负面清（试行）》相关要求。 本项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。 本项目为在原有项目基础上进行重大变动，新增用地已取得手续，且本项目的建设不涉及毁林开荒、滥采、滥捕、滥伐等行为，废水不外排，均循环回用，对地表水影响较小，不涉及水源保护区等，不涉及大熊猫国家公园。 污染物排放管控 1.30万千瓦及以上燃煤火电机组（暂不含W型火焰锅炉和循环硫化床锅炉）全部实现超低排放。 2.主要河流出境断面水质满足《陕西省水功能区划》相应水质要求，加大城镇生活污水处理和工业点源污染治理力度，减少农村面源污染。 3.严格控制新建、扩建黄姜皂素生产、化学制浆造纸、果汁加工、电镀、印染等高耗水、高污染行业。 4.汉丹江流域内城镇污水厂、规模化畜禽 养殖场和小区，重金属重点控制区内的铅锌、汞锑、铜工业企业严格执行《汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值》。 5.禁止新建落后产能或产能严重过剩建设 项目；禁止使用重金属等有毒有害物质超 标的肥料，严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。 6.与2015年相比，2020年化学需氧量汉中、安康、商洛均下降7%，氨氮均下降7%。 7.与2015年相比，2020年二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物汉中分别下降10%、10%和0%；安康分别下降8%、8%和0%；商洛分别下降8%、8%和0%。 本项目为《产业结构调整指导目录(2024年本)》中允许类建设类项目，且不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》之内，不属于“两高”行业。 本项目不涉及燃煤火电机组，废水不外排，均循环回用，对地表水影响较小，不涉及水源保护区等、河流等。 环境风险防控 1.加强尾矿库环境风险防控；有重点监管尾矿库的企业要开展安全风险评估和环境风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 2.汉江、丹江、嘉陵江等河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 本项目为其他建筑材料制造，不涉及尾矿库，项目废水不外排，均循环回用，对地表水影响较小。 资源开发效率要求 1.与2015年相比，2020年能耗强度汉中、安康、商洛市分别降低16%、16%、16%；能耗增量控制目标汉中、安康、商洛市分别为128、55、41万吨标煤。 2.到2020年底，尾矿和废渣得到有效处置，利用率达60%以上，矿山生态环境恢复治理率达到80%。 本项目生产不使用热源，使用的设备均为低能耗设备。废水不外排，均可循环回用。 （3）“一说明” 一说明：本项目为C3039其他建筑材料制造，不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目；不属于化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目；项目运营期将落实各项污染防治措施，保证项目废气、废水、噪声、固体废物长期稳定达标排放或妥善处置，环境风险可接受。项目建设严格按照陕西省、安康市生态环境总体准入清单总体要求、生态保护红线等各项规定。项目符合管控方案的相关要求。 4、项目与其他政策文件的符合性分析 表1-5 项目与其他政策的符合性分析 相关规划 政策内容 本项目情况 符合性 《安康市蓝天保卫战2022年工作实施方案》 （二）推进产业结构优化保障专项行动。 4.优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。 本项目为《产业结构调整指导目录(2024年本)》中允许类建设类项目，且不在《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》之内，不属于“两高”行业。 符合 （九）推进扬尘综合整治专项行动。 22.推进建筑施工扬尘精细化管控。到2022年底，城镇新建建筑中绿色建筑占比提升到60%、装配式建筑占比达到24%；严格落实施工工地扬尘管控责任，建立施工工地动态管理清单，在工地公示具体防治措施及负责人信息，防治扬尘污染费用纳入工程造价；严格落实工地“六个百分之百”，将建筑施工扬尘防治落实情况纳入企业信用评价。加强施工扬尘监管执法，对问题严重的施工单位依法依规实施联合惩戒。 25.加强物料堆场扬尘管控。针对石灰、砖瓦、水泥等行业企业，严格控制物料储存、输送及生产过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 本项目原料不露天堆放，破碎后的石灰石原料入原料筒仓，同时成品粉仓及成品砂仓封闭，车辆在厂内行驶减速，可做到有效降低扬尘。项目不进行露天装卸作业和物料干法作业。 符合 3、选址合理性 本项目为重大变动项目，本项目使用土地为建设用地，根据陕西省《关于饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目用地预审意见》： “土地利用现状及规划用途：根据你单位提供的勘界资料，该建设项目拟用地6920.6m2，现状地类为有农村道路155.14m2，园地1244.28m2，林地5521.18m2，规划用途已报批为建设用地。 该项目用地已纳入正在编制的国土空间规划，符合国家产业政策和供地政策，用地规模和各功能分区符合相关产业建设用地标准，同意通过用地预审”。 根据陕西省人民政府出具的《关于石泉县2023年度第五批次农用地转用和土地征收的批复》（陕政土批[2023]779号）： “一、同意将石泉县过渡期国土空间规划方案确定的建设用地规模范围内饶峰镇新华村等有关村组3.0078公顷集体农用地(其中耕地0.2386公顷，林地1.4216公顷，园地1.1281公顷，其他农用地0.2195公顷)转为建设用地。 二、同意将上述转用后的3.0078公顷土地,连同上述有关村组0.0597公顷未利用地，两项合计3.0675公顷集体土地依法征收为国有。 三、同意将上述征收为国有的3.0675公顷地用于城镇建设。由石泉县人民政府严格按照规划和供地政策合理安排使用，涉及经营性用地和工业用地必须通过招标、拍卖、挂牌方式供地，并加强土地批后监管。” 建设单位本项目所占用地面积为30675m2+6920m2，共37595m2。 项目运行期产生的废气、噪声采取相应治理措施后能够实现达标排放，废水、固废妥善处置，对外环境不构成明显的影响，因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目变动内容 原有项目陕西弘斯尚新材料有限公司饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期）位于石泉县饶峰镇新华村四组，建设单位于2021年投资6000万元，建设饶峰镇非金属矿石加工生产线（一期），将外购的石灰石原料破碎粉磨后制成石粉及彩砂外售，于2021年10月委托陕西晨琉项目管理有限公司编制《饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期）环境影响报告表》，2021年11月22日取得安康市生态环境局石泉分局对该项目的批复（石环函[2021]176号）。取得批复后，因原有项目部分土地手续办理缓慢，影响建设进度，项目原有一期内容未建设完成，且原有一起项目产能目前已不满足市场需求，建设单位拟筹备建设二期项目，扩大产能，目前原有一期项目土地与二期项目土地手续均已办理完成，因此建设单位拟将一期、二期建设内容、厂房及生产线重新布置整合，全面扩大建设规模。 根据生态环境部《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函[2020]688号文第2条： 生产规模：生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 原有项目年产50万吨产品的产能，可年产10万吨彩砂、40万吨石粉，本次重大变动扩大产能，变动为年产20万吨彩砂、75万吨石粉（其中40万吨石粉作为成品外售，35万吨石粉作为生产腻子粉的原料进入后续生产），同时扩大占地面积，新建生产车间，在新车间内建设腻子粉生产线、超细粉生产线、精品砂生产线（精品砂生产线同时生产饲料用石粉），新建配套环保设施，建成后全厂年产超细粉60万吨，精品砂30万吨，饲料用石粉10万吨，腻子粉40万吨，墙体材料(石粉)40万吨，彩砂20万吨。 因此项目符合重大变动清单，应重新报批环评手续，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的“二十七、非金属矿物制品业——56砖瓦、石材等建筑材料制造”，应编制环境影响报告表，委托本单位编制《饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目重大变动环境影响报告表》。 本次重大变动项目与原环评中主体工程、储运工程、生产工艺等变动之处具体见下表。 表2-1 项目变动明细表 项目组成 原环评建设内容 重大变动后建设内容 变动情况 是否属于重大变动 主体工程 生产车间：1F，钢结构，建筑面积3835m2，建设1条非金属矿石加工生产线 变动后原有项目车间为1#生产车间，1#车间内新增生产设备，破碎车间、2#生产车间至6#生产车间全部新建。在车间内进行原料破碎、立磨、制砂、筛分、搅拌等工艺，建成后全厂年产超细粉60万吨，精品砂30万吨，饲料用石粉10万吨，腻子粉40万吨，墙体材料(石粉)40万吨，彩砂20万吨。 厂区用地面积增大，新增主要生产设备，增加产能，新建6座车间。 是 辅助工程 办公室：1F，建筑面积约500m2，设置办公室、员工宿舍、食堂等 办公室：1F，建筑面积约500m2。 宿舍：新建1座约300m2的活动板房作为员工宿舍。 新建宿舍 否 储运工程 原料库：1F，占地面积1076m2，封闭厂房，用于块状石灰石原料存储，车间顶部设置喷淋装置。 筒仓：粒状石灰石原料设置2台原料筒仓（单台容积为350m3） 散装成品石粉设置2台成品筒仓 散装成品彩砂设置4台成品筒仓 成品库：袋装、吨袋成品均放置于生产车间内成品区 原料库：1F，钢结构，占地面积2000m2，封闭厂房，用于块状石灰石原料存储，车间顶部设置喷淋装置。 破碎车间新建6座原料仓，原料入破碎车间破碎，筒仓储存破碎后的石灰石。 1#生产车间设3座原料筒仓，3座成品粉筒仓，1座成品粉方仓，4座成品彩砂筒仓。 2#生产车间设置6座成品仓，用于储存精品砂及超细粉。 3#生产车间设置5座成品仓，用于储存超细粉。 4#生产车间设置6座成品仓，用于储存精品砂。 5#生产车间设置5座原料罐，用于储存生产腻子粉的原料石粉。5#生产车间设置5座成品仓，用于储存腻子粉。 6#生产车间设置5座原料罐，用于储存生产腻子粉的原料石粉。6#生产车间设置5座成品仓，用于储存腻子粉。 原料库面积增大。新建破碎车间、2#至6#生产车间，同时新建各车间原料仓及成品仓。1#生产车间进行变动，原料筒仓数量增加，原料筒仓容积增加，新增1座成品粉筒仓及1座成品粉方仓 是 原料 石灰石 石灰石 原料种类不发生变动，原料用量增大 是 产能 年产墙体材料（石粉）40万吨、彩砂10万吨 年产墙体材料（石粉）75万吨（其中成品石粉40万吨，腻子粉原料35万吨）、彩砂20万吨、超细粉60万吨，精品砂30万吨，饲料用石粉10万吨，腻子粉40万吨 产能扩大，产量由50万t/a扩大至200万t/a 是 工艺流程 生产工艺为：原料—破碎—磨粉、制砂—包装—成品 生产工艺为：原料—破碎—磨粉、制砂—包装—成品 不发生变动 否 2、主要建设内容 本项目在原有项目建设的基础上重大变动，主要变动情况为原料库及生产车间占地面积增大，新增主要生产设备，产品产能增大，同时根据生产规模配套增加生产设施及环保设施。 项目组成详见下表。 表2-2 重大变动项目组成一览表 分类 工程名称 本项目建设内容 备注 主体 工程 1#生产车间 1F，钢结构，建筑面积4430m2，建设2条非金属矿石加工生产线，在原有项目生产车间内进行变动，车间面积增大，新增主要生产设备，增加1台型磨机及1台砂粉一体机，产能增加彩砂10万t/a，由原有的生产墙体材料(石粉)40万t/a，彩砂10万t/a，扩大至生产墙体材料(石粉)75万t/a（其中成品石粉40万吨，腻子粉原料35万吨），彩砂20万t/a。 在原有项目车间内变动 破碎车间 1F，钢结构，建筑面积350m2，安装破碎设备及6座原料仓，入厂的部分石灰石在破碎车间内破碎完成后入原料仓暂存，再输送至2#、3#、4#、5#、6#生产车间使用。 新建 2#生产车间 1F，钢结构，建筑面积3072m2；建设制砂及超细粉生产线，安装制砂机、立磨机、环辊磨机等设备。 新建 3#生产车间 1F，钢结构，建筑面积1272m2；建设超细粉生产线，安装螺旋输送机、立磨机、分析机等设备。 新建 4#生产车间 1F，钢结构，建筑面积1108m2；建设制砂生产线，安装皮带输送机、制砂机、摇摆筛等设备。 新建 5#生产车间 1F，钢结构，建筑面积1680m2；建设腻子粉生产线，安装提升机、搅拌机等设备。 新建 6#生产车间 1F，钢结构，建筑面积1723m2；建设腻子粉生产线，安装提升机、搅拌机等设备。 新建 储运 工程 原料库 1F，钢结构，占地面积2000m2，封闭厂房，用于块状石灰石原料存储，车间顶部设置喷淋装置。 在原有基础上增加车间面积 破碎车间原料仓 破碎车间设置6座原料仓，原料入厂破碎后储存在原料仓中，破碎车间原料仓单台尺寸φ9×10m，容积约636m3 新建 1#生产车间筒仓 1#生产车间设置3座原料筒仓，原料入厂破碎后储存在原料仓中，1#生产车间原料仓单台容积为700m3； 1#生产车间成品石粉设置3座成品粉筒仓，单台容积为200m3，1座成品粉方仓，尺寸为8×4×6m，容积192m3； 成品彩砂设置4座成品筒仓，单台容积为100m3 新增1座原料筒仓，1座成品粉筒仓，1座成品粉方仓 2#生产车间筒仓 2#生产车间设置3座精品砂成品仓，单台尺寸φ4×8m，容积约100m3 2#生产车间设置4座超细粉成品仓，分为A、B、C、D仓，储存不同形态粒度的超细粉，成品仓单台尺寸φ4×8m，容积约100m3 新建 3#生产车间筒仓 3#生产车间设置8座超细粉成品仓，分为A、B、C、D仓，储存不同形态粒度的超细粉，成品仓单台尺寸φ4×8m，容积约100m3 新建 4#生产车间筒仓 4#生产车间设置6座精品砂成品仓，单台尺寸φ4×8m，容积约100m3 新建 5#生产车间筒仓 5#生产车间设置5座原料罐，用于储存生产腻子粉的原料石粉，石粉为1#生产车间生产的部分成品，原料罐单台尺寸φ3×10m，容积约70m3； 5#生产车间设置5座腻子粉成品仓，单台尺寸φ4×8m，容积约100m3 新建 6#生产车间筒仓 6#生产车间设置5座原料罐，用于储存生产腻子粉的原料石粉，石粉为1#生产车间生产的部分成品，原料罐单台尺寸φ3×10m，容积约70m3； 6#生产车间设置5座腻子粉成品仓，单台尺寸φ4×8m，容积约100m3 新建 辅助 工程 办公室 1F，建筑面积约500m2。 依托原有，不发生变动 宿舍 1F，活动板房，建筑面积约300m2。 新建 公用 工程 给水 建设单位已取得石泉县水利局取水许可，在石泉县饶峰镇新华村毛家河河道取水，许可量为2.187万m3/a，取水后由车辆运输至厂区内清水池暂存，用于工业生产及厂内员工生活，员工生活用水经净水机净化后使用。 新建 排水 仅对少量原料进行冲洗，冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排；食堂污水经隔油池/油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排 依托原有，不发生变动 供电 市政供电系统 依托原有，不发生变动 制冷、供暖 生产区不制冷、供暖；办公生活区制冷由分体式空调提供 依托原有，不发生变动 环保 工程 废水 部分原料冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排；食堂污水经隔油池/油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排 依托原有，不发生变动 废气 1#生产车间（原有项目车间） ①颚式破碎粉尘：给料机、破碎机均置于封闭车间，颚式破碎机顶部设置喷淋装置；破碎机上方设置集气罩，将废气引入1#布袋除尘器，处理后粉尘经1根7m高排气筒无组织排放。 ②锤式破碎粉尘：皮带机、破碎机均置于封闭车间，锤式破碎机顶部设置喷淋装置；破碎机上方设置集气罩，将废气引入2#布袋除尘器，处理后粉尘经1根15m高排气筒DA001排放。 ③3座粒状石灰石原料筒仓粉尘分别经3#布袋除尘器、4#布袋除尘器处理，粉尘由2根15m高排气筒DA002、DA003排放。 ④磨粉、制砂、成品粉仓粉尘：磨机、砂粉一体机及成品粉筒仓、成品粉方仓为成套封闭设备，4组设备产生的细粉末分别由余风导至4台布袋除尘器进行处理，处理后粉尘分别经4根15m高排气筒DA004、DA005、DA006、DA007排放。 ④成品砂筛分、成品砂仓粉尘：成品砂筛分设备、成品砂仓为成套封闭设备，筛分粉尘及成品砂仓粉尘经布袋除尘器进行处理，处理后粉尘经1根15m高排气筒DA008排放。 新增颚式破碎机除尘器，新增1座原料筒仓及1台除尘器排气筒，新增1台磨机1台砂粉一体机，同时配套新增1座成品粉筒仓，1座成品粉方仓，及2台除尘器、2根排气筒，成品砂仓未安装仓顶除尘器，改为与摇摆筛共用除尘器+排气筒 破碎车间 ①颚式破碎机设置集气罩，粉尘经破-1#布袋除尘器处理后，经1根15m高的排气筒DA009排放； ②锤式破碎机设置集气罩，粉尘经破-2#布袋除尘器处理后，经1根15m高的排气筒DA010排放； ③破碎车间石灰石原料筒仓共6座，6座筒仓顶部分别设置1台仓顶除尘器处理 新建 2#生产车间 ①3台制砂机粉尘经1台2-1#布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA011排放； ②3台直线摇摆筛与3台方形摇摆筛粉尘经1台2-2#布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA013排放； ③3座精品砂成品仓顶分别设置1台仓顶除尘器； ④1台立磨机与2台环辊磨机粉磨粉尘经1台2-3#布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA015排放； ⑤超细粉一次与二次分级选粉粉尘经2-4#布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA017排放； ⑥4座超细粉成品仓顶分别设置1台仓顶除尘器。 新建 3#生产车间 ①5台立磨机粉磨粉尘经1台3-1#布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA016排放； ②超细粉一次与二次分级选粉粉尘经3-2#布袋除尘器处理后由1根15m排气筒DA018排放； ③8座超细粉成品仓顶分别设置1台仓顶除尘器。 新建 4#生产车间 ①6台制砂机粉尘经1台4-1#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA012排放； ②6台直线摇摆筛与6台方形摇摆筛粉尘经1台4-2#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA014排放 ③6座精品砂成品仓顶分别设置1台仓顶除尘器。 新建 5#生产车间 ①5座腻子粉原料罐仓顶分别设置1台仓顶除尘器； ②投料粉尘经车间喷淋降尘，无组织排放； ③5台搅拌机分别安装1台除尘器，粉尘经处理后在车间无组织排放； ④5座腻子粉成品仓仓顶分别设置1台仓顶除尘器。 新建 6#生产车间 ①5座腻子粉原料罐仓顶分别设置1台仓顶除尘器； ②投料粉尘经车间喷淋降尘，无组织排放； ③5台搅拌机分别安装1台除尘器，粉尘经处理后在车间无组织排放； ④5座腻子粉成品仓仓顶分别设置1台仓顶除尘器。 新建 固废 一般固废设一般固废暂存地：原料除杂产生的石块外售；粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁及包装废弃的废包装袋外售；除尘器收集的集尘灰作为产品回收后再利用加工；沉淀池污泥经板式压滤机（脱水率≥35%）压滤后，外售；生活垃圾分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点；食堂废油脂专用容器收集，交由有资质单位处置；危险废物设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置 依托原有，不发生变动 噪声 采用低噪设备、设备入室、基础减振、柔性连接。 新建 3、产能、产品方案 本次重大变动项目增加生产设备及配套设施，重大变动完成后项目产能为235万t/a，但其中35万t石粉作为腻子粉生产原料，因此产品量为200万t/a。主要产品具体见下表。 表2-3 重大变动后项目产能 产品名称 规格型号 重大变动后产能（t/a） 原有项目产能（t/a） 变动情况 墙体材料（石粉） >800目 75万（其中成品石粉为40万吨，其余35万吨作为腻子粉原料） 40万 +35万t/a （产能增加35万t/a，作为成品石粉销售量为40万t/a不变） 彩砂 20~120目 20万 10万 +10万t/a 西区 腻子粉 家装（20kg）和工程（40kg） 40万 0 +40万t/a 精品砂 50-70目、80-100目、100-120目 30万 0 +30万t/a 饲料用石粉 40-50目 10万 0 +10万t/a 超细粉 800-2500目 60万 0 +60万t/a 4、原辅材料 本项目原料用量较大，根据建设单位提供的资料，本项目使用的石灰石来自安康市当地的石灰石矿，分别为安康泰开源新材料有限公司（可年开采10万吨灰岩矿）、旬阳县贝亚特建材有限公司（可年开采50万吨灰岩矿）、镇坪县金坪石材厂（可年开采30万吨灰岩矿）、陕西康达力德建材有限公司（可年开采60万吨灰岩矿）、安康坤石建筑材料有限公司（可年开采30万吨灰岩矿）、镇坪县顺安达实业有限公司（可年开采20万吨灰岩矿）、石泉县王林建材有限责任公司（可年开采10万吨灰岩矿），建设单位已与上述采矿单位签订原料供应合同，见附件5。 项目重大变动完成后原辅材料用量情况见下表2-4。 表2-4 重大变动后原辅材料一览表 原辅材料 使用量t/a 最大存储量t 状态 存储方式 存储位置 石灰石 1952079.106 80 块状 堆存 原料仓 液压油 2.5 0.17 液态 桶装 原料库 润滑油 2.5 0.17 液态 桶装 原料库 氢钙 2 0.2 粉状 袋装 5#、6#车间 纤维素 1 0.1 粉状 袋装 5#、6#车间 淀粉 1 0.1 粉状 袋装 5#、6#车间 石膏粉 1 0.1 粉状 袋装 5#、6#车间 1#车间生产的石粉 350000 / 粉状 腻子粉原料筒仓 5#、6#车间 5、生产设备 项目重大变动完成后主要生产设备清单见下表。 表2-5 本项目重大变动后生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 相较于原有项目变动情况 墙体材料(石粉)、彩砂生产线（位于原有车间） 1 洗矿机 1260 1台 +1台 2 提升机 NE10 1台 / 3 振动筛 1240 1台 +1台 4 振动给料机 1249 1台 / 5 颚式破碎机 900×1200 1台 / 6 皮带机 ssj-1200 5台 +4台 7 锤式破碎机 1800×2000 2台 +1台 8 提升机 NE500 1台 / 9 原料筒仓 Φ9000，700m3 3座 +1座 10 振动筛 2460 1台 +1台 11 磨机进料皮带 600×5000 4台 +4台 12 HD-2150砂粉一体机 2150型 2台 / 13 HD-1900B砂粉一体机 1900B型 1台 +1台 14 HD-1900型磨机 1900型 1台 +1台 15 成品粉提升机 NE30 3台 +1台 16 成品粉筒仓 Φ5200，200m3 3座 +1座 17 成品粉方仓 8×4×6m 1座 +1座 18 成品砂提升机 NE15 4台 +2台 19 成品砂筒仓 Φ3800，100m3 4座 / 20 成品砂提升机 NE30 2台 / 21 方形摇摆筛 ZFYBS2036-5P 3台 +1台 22 螺杆空压机 含储气罐及干湿分离器 1台 / 23 除尘器及其风机 含包装袋清理设备一台 9台 +8台 破碎车间 1 颚式破碎机 / 1台 +1台 2 滚筒洗石机 / 1台 +1台 3 锤式破碎机 / 1台 +1台 4 提升机 / 6台 +6台 5 原料仓 容积636m³ 6座 +6座 精品砂（饲料用石粉）生产线（位于新建车间） 1 进料提升机 NE30×10850mm 9台 +9台 2 进料皮带机 B500×3500mm 9套 +9套 3 除铁器 RCYB-5，5500高斯 9台 +9台 4 制砂机 HZS980 9台 +9台 5 高压风机 风量30000m³/h 9台 +9台 6 直线振动筛 RFT-1536-1P 9台 +9台 7 大倾角皮带机 带宽：500mm，水平段长度约：6.5米 9套 +9套 8 半成品提升机 NE30×22000mm 9台 +9台 9 缓冲仓 容积5m³ 9座 +9座 10 给料螺旋机 U250×3500 9台 +9台 11 方形摇摆筛 FY2036 9台 +9台 12 出料螺旋机 U250×9000 9台 +9台 13 成品仓 容积100m3 9台 +9台 14 吨袋包装机 40-120目 9台 +9台 超细粉生产线（位于新建车间） 1 皮带计量称1 PC500×6000mm 6套 +6套 2 进料提升机 NE30×14000mm 6台 +6台 3 进料系统进料斗 10m³ 6台 +6台 4 皮带计量称2 PC500×3000mm 6套 +6套 5 喂料机 YW30 6台 +6台 6 给料螺旋机 UG351×3500 6台 +6台 7 返料螺旋机 LU250×3000 12台 +12台 8 超细立磨机 HLMX1700 6台 +6台 9 环辊磨 LYHM-1100 2台 +2台 10 分级机 LFX500-8 3台 +3台 11 脉冲收集器 HPPC126-10 8台 +8台 12 螺旋机 U400 6台 +6台 13 A仓 容积100m3 3台 +3台 14 B仓 容积100m3 3台 +3台 15 螺旋机 15m³/h 12台 +12台 16 卸料阀 YJD-26 24台 +24台 17 脉冲收集器（二次分级） 35000 m3/h 3台 +3台 18 分级机（二次分级） LFX500-5 3台 +3台 19 风机（二次分级） 280kW 3台 +3台 20 C仓 容积100m3 3台 +3台 21 D仓 容积100m3 3台 +3台 腻子粉生产线（位于新建车间） 1 原料罐 70m3 10台 +10台 2 电动提升机 / 4台 +4台 3 粉料计量斗 1000kg 10台 +10台 4 螺旋输送机 / 10台 +10台 5 双轴无重力搅拌机 THL_4.0 10台 +10台 6 人工投料口 / 10台 +10台 7 成品仓 100m3 10台 +10台 8 自动包装机 / 30台 +30台 10 自动码垛系统 / 2套 +2套 11 复检称重系统 / 5套 +5套 6、水平衡 生活用水：本项目新增劳动定员100人，建成后全厂员工共130人，厂区提供食宿；根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中表B.1陕南地区居民生活用水定额要求，生活用水按80L/（人·d）计，年工作300天，项目生活用水量为10.4m3/d（3120m3/a）；污水量按生活用水量的80%计算，则本项目生活污水量为8.32m3/d（2496m3/a）。 原料冲洗用水：本项目块状石灰石进厂后根据清洁程度，在给料破碎前需对石灰石用水冲洗，参照同类项目运行经验，冲洗水与物料比例为0.2:1，为0.2m3水/t原料，原料石灰石用量约200万t/a，算得需用水量为400000m3/a（1333.33m3/d）；冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排，沉淀池污泥经压滤机压滤处理；物料带走水量以用水量5%计，为20000m3/a（66.67m3/d）；蒸发量按照用水量3%计，为12000m3/a（40m3/d）；沉淀池污泥压滤后含水3714.29m3/a（12.38m3/d）。算得新鲜水补充量35715m3/a（119.05m3/d）。 喷淋用水：本项目车间内采用水喷淋降尘，预计用水量为2m3/d（600m3/a），该部分用水完全用于降尘无废水排放。 项目用水量和排水量具体见下表。 表2-6 项目用水量和排水量一览表 序号 用水 名称 用水基数 用水 标准 使用 时间 用水量 排水量 用水量/补充量m3/d 用水量/补充量m3/a 排水量m3/d 排水量m3/a 1 生活用水 130人 80L/（人·d） 300d 10.4 3120 8.32 2496 2 原料冲洗用水 200万t/a 0.2m3/t 119.05 35715 0 0 3 喷淋用水 / 2m3/d 2 600 0 0 合计 131.45 39435 8.32 2496 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 7、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-7 项目物料平衡 输入 输出 1 石灰石 1952079.106t/a 1 墙体材料石粉成品 400000t/a 2 回用集尘灰 5104.03t/a 2 用作腻子粉原料的墙体材料石粉 350000t/a 3 氢钙 2 3 彩砂成品 200000t/a 4 纤维素 1 4 腻子粉成品 400000t/a 5 淀粉 1 5 精品砂成品 300000t/a 6 石膏粉 1 6 饲料用石粉成品 100000t/a 7 用作腻子粉原料的墙体材料石粉 350000t/a 7 超细粉成品 600000t/a / / / 8 原料除杂石块 12t/a / / / 9 原料除铁废铁 4t/a / / / 10 除尘器集尘灰 5104.03t/a / / / 11 污泥（绝干） 2000t/a 12 颗粒物 63.106t/a 合计 2357183.136t/a 合计 2357183.136t/a 8、公用工程 （1）供电 由市政供电。 （2）采暖、制冷 本项目生产区不制冷、供暖；办公生活区制冷由分体式空调提供。 9、总平面布置 本项目场地整体呈东西方向布局，厂区平面布置为：厂区主入口设于西侧，厂区内由东向西依次为1#生产车间、破碎车间、2#生产车间至6#生产车间。厂区布局利于生产加工及进出料，总体上做到生产、生活分区，系统分明，布置整齐合理。总平面布置图见附图。 10、劳动定员及工作制度 本次重大变动新增员工，变动后全厂员工为130人，全年工作300天，每班8小时，一班制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本次重大变动生产规模扩大，原有车间命名为1#生产车间，且车间内新增生产设备，新建破碎车间、2#至6#生产车间，生产设备增加，基础工程、主体工程及环保工程建设等，工艺流程及产污环节分析如下图所示： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节分析 二、运营期 1、石粉及彩砂生产工艺 本次重大变动1#生产车间仅增加生产设备，扩大产能，石粉及彩砂生产工艺不发生变动。工艺流程如下： （1）原料堆放 外购的块状石灰石由汽车运送至厂区后，集中堆放至1#生产车间原料区内，人工挑拣混入的石块除杂；生产时用装载机送入洗矿机料斗后冲洗，经振动给料机通过皮带运输进入破碎工序。 （2）破碎 本项目破碎采用二级破碎，粗破采用颚式破碎机，粗破后再由锤式破碎机进行细破，细破后物料的粒径约为2~4mm。细破后出料由密封式斗式提升机送至1#生产车间原料筒仓中转。 （3）磨粉、制砂 进入砂粉一体机加工时原料由原料筒仓均匀下料，经皮带均匀输送至磨粉机内进行磨粉制砂，该过程于皮带上设置高强除铁器进行除铁（加工过程带入的铁氧化物）；本项目采用磨机、砂粉一体机进行磨粉、制砂；经提升机及皮带输送机输送到储料仓，再由自动给料机定量送入主机腔进行研磨，主机腔内支承在梅花架上的5个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环，磨辊同时绕磨辊轴自转。被旋转的铲刀扬起的物料被抛向磨辊与磨环之间，因磨辊的滚碾而达到粉碎和研磨作用。磨碎的粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分析机进行分筛，细度过粗物料一部分落入主机内重磨，另外一部分经由主机罩筒排砂口排出至提升机，提升至方形摇摆筛进行筛选，分筛出粗细不同的砂粒，不合格的粗砂由返砂输送机运送回磨粉机重新进行研磨，合格的细砂即为成品砂（20~120目）。分析机筛选出的粉末细度合格物料随风流入大旋风收集器，收集后经出粉管排出即为石粉成品（>800目）。 净化后的气流经大旋风收集器上端的管道流入鼓风机，风路是循环的，除鼓风机至研磨室为正压外，其余管路内气流均在负压下流动，室内卫生条件较好。由于物料所含水份在研磨时受热蒸发为气体，管路中各法兰接合处、进料口等处泄入风管的气体导致循环风路中的风量增加，这些增加风量经鼓风机和主机之间的余风管导至脉冲除尘器，余风气流流经布袋时，粉尘被收集掉入除尘斗收集起来，净化后的气体流经布袋排出。 （4）包装 本项目生产的石粉经大旋风收集器后，通过锁气阀卸料；彩砂通过罩筒排砂口至方形摇摆筛筛选后排出；成品包装主要根据项目的出厂需要采取袋装、吨袋装或者成品筒仓散装的形式，根据建设单位提供资料，正常运行情况下，约60%的成品散装，约40%的成品袋装或吨袋装。 图2-3 重大变动后1#生产车间生产工艺流程及产污环节 2、破碎车间原料破碎工艺 原料石灰石入厂后，1#车间原料单独进行破碎，2#车间至4#车间生产所用的石灰石统一由破碎车间进行鄂式破碎，再进入滚筒洗石机进行简单冲洗，再经过锤式破碎，破碎后经提升机进入原料仓储存，后续再由皮带输送机输送至2#、3#、4#生产车间。 图2-4 破碎车间原料破碎工艺流程及产污环节 3、2#、3#、4#生产车间精品砂（饲料用石粉）、超细粉生产工艺 （1）精品砂（饲料用石粉）生产工艺 ①原料输送 在破碎车间破碎好的物料经过皮带输送机（配除铁器）送至制砂机入料口。 ②制砂 主电机通过皮带机构，带动制砂机主轴转动，主轴上另一端固定摆锤组件，随主轴同步高速旋转。物料受到高速旋转的摆锤撞击挤压而粉碎，由于鼓风机负压作用，气流由下往上升，旋转的物料被气流带起，由制砂机顶部出砂口组件带出，一部分较大的颗粒由于重力作用，无法随上升气流完全通过出砂管组件，回到制砂机内部重新粉碎。统砂完全穿过出砂管组件后，随重力掉落进选粉组件，并从溜槽出料。较细的粉则随气流一起通过分析机，在脉冲收尘器中收集。 ③筛分 统砂从溜槽出料后进入直线摇摆筛，完成粗筛工序。其中粗颗粒从直线筛粗料出口由皮带输送机返回制砂机入料口重新破碎。。细砂由直线摇摆筛细料出口落入提升机，提升到半成品仓储存。 细砂由半成品仓下部插板阀分别落入左右两条皮带输送机（至此分两条生产线流转），皮带输送机出料后由提升机提升至方形摇摆筛入口，摇摆筛分上下两层，每层放4层筛网，共5组出口，完成筛分工作，产品分别为40-50目、50目-70目、80-100目，100-120目，并分别从摇摆筛出口落入成品仓，120目以细的粉则通过刮板机输送到超细粉原料缓冲仓内，进入磨机研磨成800目、1250目的超细粉。三台摇摆筛40目以粗的砂汇合落入返料螺旋，并送回到制砂机入料口重新制砂。如此循环，完成制砂全作业。 图2-5 精品砂（饲料用石粉）生产工艺流程及产污环节 （2）超细粉生产工艺 ①原料输送 制砂线脉冲收尘器收集的尾粉以及摇摆筛的筛下物料，经气力输送以及刮板机输送储存仓内，原料从原料仓出口，经给料皮带秤，输送至提升机，再经由提升机提升至缓冲仓。 ②立磨、环辊磨 立磨机与环辊磨机均为粉磨设备，产品粒度相同，仅形态不同。 缓冲仓下料经螺旋机输送至磨盘中央。由传动装置带动机壳内磨盘旋转，磨辊在磨盘的磨擦作用下围绕磨辊轴自转，受到离心力的作用向磨盘边移动。经过碾磨轨道时，被啮入磨辊与磨盘间碾压粉碎。磨辊相对物料及磨盘的粉碎压力是由液压拉伸装置提供（适宜的粉碎压力可根据不同物料的硬度进行调整）。物料在粉碎过程中，同时受到磨辊的压力和磨盘与磨辊间相对运动产生的剪切力作用。物料被挤压后，在磨盘轨道上形成料床（料床厚度由磨盘挡料环高度决定），而料床物料颗粒之间的相互挤压和磨擦又引起棱角和边缘的剥落，起到了进一步粉碎的作用。粉磨后的物料继续向盘边运动，直至溢出盘外。磨盘周边设有喷口环，气流由喷口环自下而上高速带起溢出的物料上升，其中大颗粒最先降落到磨盘上，较小颗粒在上升气流作用下带入选粉装置进行粗细分级，粗粉重新返回到磨盘再粉磨，符合细度要求的细粉作为成品，随气流带向机壳上部出口进入脉冲收集器被收集下来。 ③成品分级 喷口环处上升的气流也允许物料中比重较大的物质落入喷口环下面，从机壳下部的吐渣口排出。吐渣口排出的物料再经由螺旋输送机输送至提升机，循环进入磨机继续研磨。脉冲收集器下方设计了A、B仓，为800目，再经过二次分级可满足不同成品细度，得到C仓、D仓成品，为1250目。 图2-6 超细粉生产工艺流程及产污环节 4、5#、6#生产车间腻子粉生产线 （1）原料输送 1#车间生产的部分成品石粉，经管道输送至5#、6#车间的原料罐进行储存。 （2）搅拌 石粉经计量后输送至搅拌机，其他原料由人工投料入搅拌机，经过搅拌后得到腻子粉成品，进入腻子粉成品仓。 （3）成品 各成品仓下配置自动包装机，包装后出厂。 图2-7 腻子粉生产工艺流程及产污环节 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目环保手续履行情况 陕西弘斯尚新材料有限公司饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期）位于石泉县饶峰镇新华村四组，建设单位于2021年投资6000万元，建设饶峰镇非金属矿石加工生产线（一期），将外购的石灰石原料破碎粉磨后制成石粉及彩砂外售，于2021年10月委托陕西晨琉项目管理有限公司编制《饶峰镇非金属矿石加工生产线建设项目（一期）环境影响报告表》，2021年11月22日取得安康市生态环境局石泉分局对该项目的批复（石环函[2021]176号）。取得批复后，因原有项目部分土地手续办理缓慢，影响建设进度，项目原有一期内容未建设完成，且原有一起项目产能目前已不满足市场需求，建设单位拟筹备建设二期项目，扩大产能，目前原有一期项目土地与二期项目土地手续均已办理完成，因此建设单位拟将一期、二期建设内容、厂房及生产线重新布置整合，全面扩大建设规模。 2、原有项目生产工艺流程 外购的块状石灰石由汽车运送至厂区后，集中堆放至原料库内，生产时用装载机送入洗矿机料斗后冲洗，经振动给料机通过皮带运输进入破碎工序。破碎采用二级破碎，粗破采用颚式破碎机，粗破后再由锤式破碎机进行细破，细破后物料的粒径约为2~4mm。细破后出料由密封式斗式提升机送至粒状原料筒仓中转。进入砂粉一体机加工时原料由原料筒仓均匀下料，经皮带均匀输送至磨粉机内进行磨粉制砂，该过程于皮带上设置高强除铁器进行除铁（加工过程带入的铁氧化物）；本项目采用磨机、砂粉一体机进行磨粉、制砂；可生产成品砂（20~120目）、成品石粉（>800目）。石粉经收集后，通过锁气阀卸料；彩砂通过罩筒排砂口至方形摇摆筛筛选后排出；成品根据出厂需要采取袋装、吨袋装或者成品筒仓散装的形式。 图2-8 原有项目生产工艺流程及产污节点图 3、原有工程污染物产生与排放情况 原有一期内容未建设完成，未投产，因此不存在原有项目污染物产生与排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环境空气质量现状调查引用陕西省生态环境厅《环保快报（2024-3）》“2023年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表”中安康市石泉县环境空气质量数据进行评价，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2022年石泉县环境空气质量状况统计见表：。 表3-1 安康市石泉县区域空气质量现状评价表（2023年） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度（μg/m3） 37 70 52.9 达标 PM2.5 年平均质量浓度（μg/m3） 24 35 68.6 达标 SO2 年平均质量浓度（μg/m3） 6 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度（μg/m3） 10 40 25 达标 CO 日均值第95百分位数质量浓度（mg/m3） 1.1 4 27.5 达标 O3 日最大8小时平均值第90百分位数质量浓度（μg/m3） 114 160 71.3 达标 由以上统计数据可知，安康市石泉县PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，建设项目所在地为大气环境质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状数据 项目特征污染物为TSP，本次评价引用陕西林泉环境检测技术有限公司于2021年9月13日、19-20日在项目地当季主导风向下风向设置1个监测点位，监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标 情况 项目地当季主导风向下风向 TSP 24h 300 47 15.67 0 达标 24h 300 55 18.33 0 达标 24h 300 59 19.67 0 达标 由上表数据可知，TSP的24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、声环境质量现状 本次评价委托陕西宸琉检测服务有限公司于2024年2月18日对项目西厂界外敏感点进行声环境质量现状监测，布设1个监测点位。监测点位图见附图，监测结果见下表。 表3-3 声环境质量监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位 2022.7.18 昼间（Leq） 夜间（Leq） 西厂界外新华村敏感点1# 48 44 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A） 监测结果表明，项目地声环境质量现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区； 环境空气、声环境： 与项目相关的环境空气保护目标、声环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标表 环境要素 名称 坐标° 规模 保护对象/保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m 环境空气 新华村 E108.14620614 N33.19202542 6人 人群健康 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 西南 30 E108.15084100 N33.19210246 4人 西北 110 E108.14774036 N33.19015324 20人 南 330 声环境 新华村 E108.14620614 N33.19202542 6人 人群健康 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 西南 30 2、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 3、生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织限值；各类原料筒仓、成品仓粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值； 表3-5 大气污染物排放标准一览表 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 二级 无组织排放监控浓度限值 排气筒（m） 排放速率（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 生产过程 生产设备 排放限值 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风 生产设备 20mg/m3 2、项目废水不外排。 3、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定；运营期东、南、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，西厂界紧挨国道，执行4类标准。 表3-5 项目环境噪声排放限值 项目阶段 标准名称 限值 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) 4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 5、其他环境要素评价按国家有关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气 施工扬尘采取施工场地洒水、设置围挡、渣土覆盖以及车辆密闭等措施；施工机械尾气：需加强机械和车辆的维护保养工作，进出车辆冲洗、施工场地硬化等措施，以减少污染物的排放。 2、施工废水 生产废水经沉淀池沉淀后，回用于施工过程。施工期生活污水依托原有项目设施，不外排。 3、施工噪声 采取合理安排施工时间、高噪声设备放置于场地中央等措施，运输车辆经过村庄等敏感点时禁止鸣笛。 4、施工固废 施工期的建筑垃圾统一收集送当地建筑垃圾处置场所，生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。 5、施工期生态 施工过程中产生的主要影响为地基开挖，土石方临时堆存地表，使地表裸露，植被覆盖度降低。施工结束后经过场地平整、厂区地面硬化、厂区绿化，植被破坏影响能够得到有效治理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本次重大变动项目相较于原有项目，生产设备增加，配套环保设施增加，布局变动，因此运营期污染物产排情况全部重新核算。 1、废气污染物产排情况一览表 根据源强核算，项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 废气产排情况一览表 产污 环节 污染物 产生量/（t/a） 产生浓度（mg/m3） 排放形式 收集治理设施 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 设施 名称 风量 （m3/h） 处理 效率 1#车间颚式破碎 TSP 107.35 12288.46 无组织 集气罩收集，1-1#布袋除尘器处理，7m高排气筒排放 10000 99% 0.97 / 0.4 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 1.073 / 0.45 1#车间锤式破碎 TSP 107.35 12288.46 有组织 集气罩收集，1-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA001 10000 99% 0.97 40 0.4 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 1.073 / 0.45 1#车间原料筒仓 TSP 38 4348.9 有组织 1-3#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA002 3640 99.7% 0.11 12.64 0.046 TSP 76 8700.55 有组织 1-4#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA003 3640 99.7% 0.23 26.37 0.096 1#车间制砂磨粉1+成品粉仓1 TSP 305.125 8108.42 有组织 1-5#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA004 15680 99.7% 0.915 24.23 0.38 1#车间制砂磨粉2+成品粉仓2 TSP 305.125 8108.42 有组织 1-6#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA005 15680 99.7% 0.915 24.23 0.38 1#车间制砂磨粉3+成品粉仓3 TSP 305.125 8108.42 有组织 1-7#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA006 15680 99.7% 0.915 24.23 0.38 1#车间制砂磨粉4+成品粉仓4 TSP 305.125 8108.42 有组织 1-8#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA007 15680 99.7% 0.915 24.23 0.38 1#车间成品砂筛分、成品砂仓 TSP 250 6643.50 有组织 1-9#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA008 15680 99.7% 0.75 19.77 0.31 破碎车间鄂式破碎 TSP 113 2354.0 有组织 集气罩收集，破-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA009 20000 99% 1.02 21.5 0.43 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 1.13 / 0.47 破碎车间锤式破碎 TSP 113 2354.0 有组织 集气罩收集，破-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA010 20000 99% 1.02 21.5 0.43 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 1.13 / 0.47 破碎车间原料仓1 TSP 20 1666 无组织 破碎车间原料仓顶除尘器1 5000 99.7% 0.06 5 0.025 破碎车间原料仓2 TSP 20 1666 无组织 破碎车间原料仓顶除尘器2 5000 99.7% 0.06 5 0.025 破碎车间原料仓3 TSP 20 1666 无组织 破碎车间原料仓顶除尘器3 5000 99.7% 0.06 5 0.025 破碎车间原料仓4 TSP 20 1666 无组织 破碎车间原料仓顶除尘器4 5000 99.7% 0.06 5 0.025 破碎车间原料仓5 TSP 20 1666 无组织 破碎车间原料仓顶除尘器5 5000 99.7% 0.06 5 0.025 破碎车间原料仓6 TSP 20 1666 无组织 破碎车间原料仓顶除尘器6 5000 99.7% 0.06 5 0.025 2#车间精品砂制砂 TSP 249.9 3471.0 有组织 集气罩收集，2-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA011 30000 99% 2.25 31.33 0.94 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 2.5 / 1.04 4#车间精品砂制砂 TSP 226.1 3140.33 有组织 集气罩收集，4-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA012 30000 99% 2.03 28.33 0.85 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 2.26 / 0.94 2#车间精品砂筛分 TSP 474.6 6591.67 有组织 集气罩收集，2-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA013 30000 99% 4.27 59.33 1.78 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 4.75 / 1.98 4#车间精品砂筛分 TSP 429.4 5964.0 有组织 集气罩收集，4-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA014 30000 99% 3.86 53.67 1.61 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 4.29 / 1.79 2#车间精品砂成品仓1 TSP 8.4 1166.67 无组织 2#车间精品砂成品仓仓顶除尘器1 3000 99.7% 0.03 4.17 0.0125 2#车间精品砂成品仓2 TSP 8.4 1166.67 无组织 2#车间精品砂成品仓仓顶除尘器2 3000 99.7% 0.03 4.17 0.0125 2#车间精品砂成品仓3 TSP 8.4 1166.67 无组织 2#车间精品砂成品仓仓顶除尘器3 3000 99.7% 0.03 4.17 0.0125 4#车间精品砂成品仓1 TSP 3.8 526.67 无组织 4#车间精品砂成品仓仓顶除尘器1 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 4#车间精品砂成品仓2 TSP 3.8 526.67 无组织 4#车间精品砂成品仓仓顶除尘器2 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 4#车间精品砂成品仓3 TSP 3.8 526.67 无组织 4#车间精品砂成品仓仓顶除尘器3 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 4#车间精品砂成品仓4 TSP 3.8 526.67 无组织 4#车间精品砂成品仓仓顶除尘器4 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 4#车间精品砂成品仓5 TSP 3.8 526.67 无组织 4#车间精品砂成品仓仓顶除尘器5 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 4#车间精品砂成品仓6 TSP 3.8 526.67 无组织 4#车间精品砂成品仓仓顶除尘器6 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 2#车间超细粉粉磨 TSP 357 4958.33 有组织 集气罩收集，2-3#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA015 30000 99% 3.21 44.67 1.34 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 3.57 / 1.49 3#车间超细粉粉磨 TSP 357 4958.33 有组织 集气罩收集，3-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA016 30000 99% 3.21 44.67 1.34 无组织 未被集气罩收集，经封闭车间及喷淋降尘 / 90% 3.57 / 1.49 2#车间超细粉选粉 TSP 450 6250.0 有组织 集气罩收集，2-4#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA017 30000 99% 4.5 62.67 1.88 3#车间超细粉选粉 TSP 450 6250.0 有组织 集气罩收集，3-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA018 30000 99% 4.5 62.67 1.88 2#车间超细粉成品仓A1 TSP 6 833.33 无组织 2#车间超细粉成品仓A1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 2#车间超细粉成品仓B1 TSP 6 833.33 无组织 2#车间超细粉成品仓B1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 2#车间超细粉成品仓C1 TSP 6 833.33 无组织 2#车间超细粉成品仓C1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 2#车间超细粉成品仓D1 TSP 6 833.33 无组织 2#车间超细粉成品仓D1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓A1 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓A1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓B1 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓B1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓C1 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓C1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓D1 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓D1仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓A2 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓A2仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓B2 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓B2仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓C2 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓C2仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 3#车间超细粉成品仓D2 TSP 6 833.33 无组织 3#车间超细粉成品仓D2仓顶除尘器 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 5#车间腻子粉原料罐1 TSP 3.6 500.0 无组织 5#车间原料罐仓顶除尘器1 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉原料罐2 TSP 3.6 500.0 无组织 5#车间原料罐仓顶除尘器2 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉原料罐3 TSP 3.6 500.0 无组织 5#车间原料罐仓顶除尘器3 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉原料罐4 TSP 3.6 500.0 无组织 5#车间原料罐仓顶除尘器4 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉原料罐5 TSP 3.6 500.0 无组织 5#车间原料罐仓顶除尘器5 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉原料罐1 TSP 3.6 500.0 无组织 6#车间原料罐仓顶除尘器1 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间原料罐2 TSP 3.6 500.0 无组织 6#车间原料罐仓顶除尘器2 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉原料罐3 TSP 3.6 500.0 无组织 6#车间原料罐仓顶除尘器3 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉原料罐4 TSP 3.6 500.0 无组织 6#车间原料罐仓顶除尘器4 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉原料罐5 TSP 3.6 500.0 无组织 6#车间原料罐仓顶除尘器5 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#、6#车间腻子粉投料 TSP 0.5 / 无组织 封闭车间及喷淋降尘 / 90% 0.05 / 0.21 5#车间腻子粉搅拌1 TSP 5.2 / 无组织 5#车间搅拌机配套除尘器1 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 5#车间腻子粉搅拌2 TSP 5.2 / 无组织 5#车间搅拌机配套除尘器2 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 5#车间腻子粉搅拌3 TSP 5.2 / 无组织 5#车间搅拌机配套除尘器3 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 5#车间腻子粉搅拌4 TSP 5.2 / 无组织 5#车间搅拌机配套除尘器4 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 5#车间腻子粉搅拌5 TSP 5.2 / 无组织 5#车间搅拌机配套除尘器5 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 6#车间腻子粉搅拌1 TSP 5.2 / 无组织 6#车间搅拌机配套除尘器1 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 6#车间腻子粉搅拌2 TSP 5.2 / 无组织 6#车间搅拌机配套除尘器2 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 6#车间腻子粉搅拌3 TSP 5.2 / 无组织 6#车间搅拌机配套除尘器3 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 6#车间腻子粉搅拌4 TSP 5.2 / 无组织 6#车间搅拌机配套除尘器4 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 6#车间腻子粉搅拌5 TSP 5.2 / 无组织 6#车间搅拌机配套除尘器5 3000 99.7% 0.02 2.77 0.0083 5#车间腻子粉成品仓1 TSP 4.8 666.67 无组织 5#车间腻子粉成品仓1 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉成品仓2 TSP 4.8 666.67 无组织 5#车间腻子粉成品仓2 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉成品仓3 TSP 4.8 666.67 无组织 5#车间腻子粉成品仓3 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉成品仓4 TSP 4.8 666.67 无组织 5#车间腻子粉成品仓4 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 5#车间腻子粉成品仓5 TSP 4.8 666.67 无组织 5#车间腻子粉成品仓5 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉成品仓1 TSP 4.8 666.67 无组织 6#车间腻子粉成品仓1 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉成品仓2 TSP 4.8 666.67 无组织 6#车间腻子粉成品仓2 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉成品仓3 TSP 4.8 666.67 无组织 6#车间腻子粉成品仓3 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉成品仓4 TSP 4.8 666.67 无组织 6#车间腻子粉成品仓4 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 6#车间腻子粉成品仓5 TSP 4.8 666.67 无组织 6#车间腻子粉成品仓5 3000 99.7% 0.01 1.4 0.0042 食堂 油烟 35.1kg/a 9.75 / 油烟净化器 6000 ≥75% 9kg/a 1.63 0.0098 2、污染物源强核算 （1）1#生产车间 ①1#生产车间颚式破碎机粉尘 1#生产车间原料为单独破碎，不在破碎车间内破碎。本项目1#生产车间石灰石原料冲洗后经颚式破碎和锤式破碎二级破碎，颚式破碎工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-2 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 破碎 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.13 袋式除尘 99 1#生产车间年产75万吨石粉（40万吨石粉为成品，其余35万吨石粉作为腻子粉生产原料）及20万吨彩砂，以950000t计，根据上式算得粉尘产生量为1073.5t/a，颚式破碎前先经过洗矿机清洗原料，颚式破碎进料为湿料，且颚式破碎机置于地下，可抑制约90%的粉尘产生，故粉尘产生量为107.35t/a。给料机、颚式破碎机均为密闭设备，项目洗矿机、给料机、颚式破碎机均置于半封闭车间，破碎机顶部设置喷淋装置；颚式破碎机设置集气罩，集气效率90%，将废气引入1-1#布袋除尘器，布袋除尘器处理效率99%；风量10000m3/h，根据核算，粉尘产生速率为44.73kg/h，产生浓度为12288.46mg/m3，收集量96.62t/a，除尘器处理量95.65t/a，粉尘处理后排放量0.97t/a，排放速率为0.4kg/h，处理后粉尘经1根离地高度7m的排气筒排放，以无组织排放计。 包括集气罩未收集的粉尘10.73t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量1.073t/a，排放速率0.45kg/h，抑尘量9.657t/a。 ②1#生产车间锤式破碎粉尘 1#车间石灰石原料冲洗后经颚式破碎和锤式破碎二级破碎，锤式破碎工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-3 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 破碎 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.13 袋式除尘 99 产品以950000t计，根据上式算得粉尘产生量为1073.5t/a，破碎料为湿料，可抑制90%的粉尘产生，故粉尘产生量为107.35t/a。给料机、破碎机均为密闭设备，项目给料机、破碎机均置于封闭车间，破碎机顶部设置喷淋装置；锤式破碎机设置集气罩，集气效率90%，将废气引入1-2#布袋除尘器，布袋除尘器处理效率按99%；风量10000m3/h，根据核算，粉尘产生速率为44.73kg/h，产生浓度为12288.46mg/m3，收集量96.62t/a，除尘器处理量95.65t/a，处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒排放，排放量为0.97t/a，排放速率为0.4kg/h，排放浓度为40mg/m3，处理后粉尘经1根15m高排气筒DA001排放。集气罩未收集的粉尘10.73t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量1.073t/a，排放速率0.45kg/h，抑尘量9.657t/a。 ③1#生产车间原料筒仓粉尘 本次重大变动1#车间新增1台原料筒仓，二级破碎后的粒状石灰石原料共由3台筒仓储存，筒仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-4 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 粒状石灰石原料筒仓共3座，其中1座筒仓单独使用1台1-3#布袋除尘器，粉尘经收集后由1根15m排气筒DA002排放，另外2座筒仓共用1台1-4#布袋除尘器，粉尘经收集后由1根15m排气筒DA003排放，除尘器风量均为依据原环评3640m3/h。除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计。 原料筒仓以年储存原料950000t计，算得单座原料筒仓粉尘产生量为38t/a，单座原料筒仓1-3#布袋除尘器集尘量38t/a，处理量37.89t/a，单座原料筒仓1-3#布袋除尘器粉尘产生速率15.83kg/h，产生浓度为4348.9mg/m3，单座原料筒仓1-3#布袋除尘器粉尘排放量0.11t/a，排放速率0.046kg/h，排放浓度为12.64mg/m3，粉尘由1根15m排气筒DA002排放。 另外2座原料筒仓粉尘产生量为76t/a，2座原料筒仓1-4#布袋除尘器集尘量76t/a，处理量75.77t/a，2原料筒仓1-4#布袋除尘器粉尘产生速率31.67kg/h，产生浓度为8700.55mg/m3，2座原料筒仓1-4#布袋除尘器粉尘排放量0.23t/a，排放速率0.096kg/h，排放浓度为26.37mg/m3，粉尘由1根15m排气筒DA003排放。 ④1#生产车间制砂磨粉、成品粉尘 A.制砂、磨粉工序粉尘 制砂磨粉工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-5 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 粉磨 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.19 袋式除尘 99.7 本项目采用的磨机、砂粉一体机均为成套封闭设备，细粉末由余风导至脉冲布袋除尘器进行处理。 本项目2台2150砂粉一体机分别与2座成品粉筒仓联通，粉尘经1-5#布袋除尘器、1-6#布袋除尘器处理后分别经2根15m排气筒DA004、DA005排放。1台1900型磨机与1座成品粉筒仓联通，粉尘经1-7#布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA006排放。1台1900B砂粉一体机与1间成品粉方仓联通，粉尘经1-8#布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA007排放。 本项目单台磨机、砂粉一体机粉尘产生量为282.625t/a（共4台设备，共制砂磨粉95万吨产品，粉尘产生量合计1130.5t/a）。磨机、砂粉一体机粉尘与成品仓粉尘共同处理。 B.成品粉仓粉尘 本项目成品粉筒仓、成品粉方仓的粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-6 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 本项目石粉产量75万t/a，单座成品粉筒仓、成品粉方仓粉尘产生量为22.5t/a（共3座筒仓、1座方仓，粉尘产生量合计90t/a）。 则1套生产设备以及配套成品粉仓产生的粉尘量共305.125t/a，集气效率100%，布袋除尘器处理效率99.7%，风量为15680m3/h，算得粉尘产生速率为127.14kg/h，产生浓度为8108.42mg/m3，除尘器处理量304.21t/a，粉尘排放量0.915t/a，排放速率为0.38kg/h，排放浓度为24.23mg/m3，处理后粉尘分别经4根15m高排气筒DA004、DA005、DA006、DA007排放。 ⑤1#生产车间成品砂筛分、成品砂仓粉尘 A.成品砂筛分粉尘 本项目成品砂使用摇摆筛进行筛分，筛分工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-7 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 筛分 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.13 袋式除尘 99.7 本项目成品砂经过方形摇摆筛筛分后进入成品砂仓，3台方形摇摆筛与4座成品砂仓共用1套除尘器，粉尘经1-9#布袋除尘器处理后经1根15m排气筒DA008排放。 本项目成品砂产量为20万t/a，筛分粉尘产生量为226t/a。 B.成品砂仓粉尘 本项目成品砂仓的粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-8 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 本项目成品砂仓粉尘产生量为24t/a。 则3台方形摇摆筛与4座成品砂仓产生的粉尘量分别为250t/a，集气效率100%，布袋除尘器处理效率99.7%，风量为15680m3/h，算得粉尘产生速率为104.17kg/h，产生浓度为6643.50mg/m3，除尘器处理量249.25t/a，粉尘排放量0.75t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为19.77mg/m3，处理后粉尘经1根15m高排气筒DA008排放。 （2）破碎车间 本项目2#、3#、4#生产车间使用的石灰石在破碎车间进行破碎。 ①破碎车间颚式破碎机粉尘 破碎车间石灰石原料冲洗后经颚式破碎和锤式破碎二级破碎，颚式破碎工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-9 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 破碎 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.13 袋式除尘 99 2#、3#、4#生产车间年产超细粉60万吨，精品砂30万吨，饲料用石粉10万吨，以100万t计，根据上式算得粉尘产生量为1130t/a，颚式破碎前先经过洗石机清洗原料，颚式破碎进料为湿料，可抑制约90%的粉尘产生，故粉尘产生量为113t/a。颚式破碎机为密闭设备，颚式破碎机设置集气罩，集气效率90%，将废气引入破-1#布袋除尘器，布袋除尘器处理效率99%；风量以20000m3/h，根据核算，粉尘产生速率为47.08kg/h，产生浓度为2354.0mg/m3，收集量101.7t/a，除尘器处理量100.68t/a，粉尘处理后排放量1.02t/a，排放速率为0.43kg/h，排放浓度为21.5mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA009。集气罩未收集的粉尘11.3t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量1.13t/a，排放速率0.47kg/h，抑尘量10.17t/a。 ②破碎车间锤式破碎粉尘 破碎车间石灰石原料冲洗后经颚式破碎和锤式破碎二级破碎，锤式破碎工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-10 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 破碎 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.13 袋式除尘 99 2#、3#、4#生产车间年产超细粉60万吨，精品砂30万吨，饲料用石粉10万吨，以100万t计，根据上式算得粉尘产生量为1130t/a，锤式破碎前先经过洗石机清洗及颚式破碎，锤式破碎进料为湿料，可抑制约90%的粉尘产生，故粉尘产生量为113t/a。锤式破碎机为密闭设备，颚式破碎机设置集气罩，集气效率90%，将废气引入破-2#布袋除尘器，布袋除尘器处理效率99%；风量以20000m3/h，根据核算，粉尘产生速率为47.08kg/h，产生浓度为2354.0mg/m3，收集量101.7t/a，除尘器处理量100.68t/a，粉尘处理后排放量1.02t/a，排放速率为0.43kg/h，排放浓度为21.5mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA010。集气罩未收集的粉尘11.3t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量1.13t/a，排放速率0.47kg/h，抑尘量10.17t/a。 ③破碎车间原料仓粉尘 本次破碎车间建设6台原料筒仓，筒仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-11 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 粒状石灰石原料筒仓共6座，6座筒仓顶部分别设置1台仓顶除尘器，除尘器风量以5000m3/h计，除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计。 原料筒仓以年储存原料100万t计，算得单座原料筒仓粉尘产生量为20t/a，单座原料筒仓仓顶尘器集尘量20t/a，处理量19.94t/a，单座原料筒仓粉尘产生速率8.33kg/h，产生浓度为1666mg/m3，单座原料筒仓除尘器粉尘排放量0.06t/a，排放速率0.025kg/h，排放浓度为5mg/m3。 6座原料筒仓粉尘排放量共0.36t/a，排放速率0.15kg/h，排放浓度为5mg/m3。 （3）2#、3#、4#生产车间 本项目2#生产车间生产精品砂与超细粉，3#生产车间生产超细粉，4#生产车间生产精品砂。 ①2#生产车间、4#生产车间精品砂制砂粉尘 本项目2#生产车间安装3台制砂机，4#生产车间安装6台制砂机，制砂工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-12 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 粉磨 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.19 袋式除尘 99 本项目2#生产车间3台制砂机粉尘经1台2-1#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA011排放，4#车间6台制砂机粉尘经1台4-1#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA012排放。 本项目共年产40万t精品砂（含饲料用石粉），根据建设单位提供的资料，2#生产车间单台制砂机产量为7万t/a，4#生产车间单台制砂机产量为3.17万t/a。 2#生产车间3台制砂机粉尘产生量为249.9t/a。每台制砂机上方设置集气罩，粉尘集气效率90%，经集气罩收集后进入2-1#布袋除尘器处理，处理效率99%，风量以30000m3/h，则3台制砂机粉尘产生速率为104.13kg/h，产生浓度为3471.0mg/m3，集气罩收集量224.91t/a，除尘器处理量222.66t/a，粉尘处理后排放量2.25t/a，排放速率为0.94kg/h，排放浓度为31.33mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA011排放。2#生产车间制砂机集气罩未收集的粉尘24.99t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量2.50t/a，排放速率1.04kg/h，抑尘量22.49t/a。 4#生产车间6台制砂机粉尘产生量为226.1t/a。每台制砂机上方设置集气罩，粉尘集气效率90%，经集气罩收集后进入4-1#布袋除尘器处理，处理效率99%，风量以30000m3/h，则6台制砂机粉尘产生速率为94.21kg/h，产生浓度为3140.33mg/m3，集气罩收集量203.49t/a，除尘器处理量201.46t/a，粉尘处理后排放量2.03t/a，排放速率为0.85kg/h，排放浓度为28.33mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA012排放。2#生产车间制砂机集气罩未收集的粉尘22.61t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量2.26t/a，排放速率0.94kg/h，抑尘量20.35t/a。 ②2#生产车间、4#生产车间精品砂筛分粉尘 本项目石灰石经制砂机制砂后，使用直线摇摆筛与方形摇摆筛进行筛分，筛分工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-13 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 筛分 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.13 袋式除尘 99 本项目2#生产车间3台直线摇摆筛与3台方形摇摆筛粉尘经1台2-2#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA013排放，4#车间6台直线摇摆筛与6台方形摇摆筛粉尘经1台4-2#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA014排放。 2#生产车间单台筛分机筛分量为7万t/a，4#生产车间单台筛分机筛分量为3.17万t/a。 所有产品均经过直线摇摆筛与方形摇摆筛共两次筛分，2#生产车间共6台筛分机，2#生产车间单台筛分机筛分量为7万t/a，则2#车间筛分粉尘产生量为474.6t/a。每台筛分机上方设置集气罩，粉尘集气效率90%，经集气罩收集后进入2-2#布袋除尘器处理，处理效率99%，风量以30000m3/h，则6台筛分机粉尘产生速率为197.75kg/h，产生浓度为6591.67mg/m3，集气罩收集量427.14t/a，除尘器处理量422.87t/a，粉尘处理后排放量4.27t/a，排放速率为1.78kg/h，排放浓度为59.33mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA013排放。2#生产车间制砂机集气罩未收集的粉尘47.46t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量4.75t/a，排放速率1.98kg/h，抑尘量42.71t/a。 所有产品均经过直线摇摆筛与方形摇摆筛共两次筛分，4#生产车间共12台筛分机，4#生产车间单台筛分机筛分量为3.17万t/a，则4#车间筛分粉尘产生量为429.4t/a。每台筛分机上方设置集气罩，粉尘集气效率90%，经集气罩收集后进入4-2#布袋除尘器处理，处理效率99%，风量以30000m3/h，则6台筛分机粉尘产生速率为178.92kg/h，产生浓度为5964.0mg/m3，集气罩收集量386.46t/a，除尘器处理量382.60t/a，粉尘处理后排放量3.86t/a，排放速率为1.61kg/h，排放浓度为53.67mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA014排放。4#生产车间制砂机集气罩未收集的粉尘42.94t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量4.29t/a，排放速率1.79kg/h，抑尘量38.65t/a。 ③2#生产车间、4#生产车间精品砂成品仓粉尘 本项目精品砂筛分后入成品仓，精品砂成品仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-14 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 本项目2#车间精品砂生产线共设精品砂成品仓3座，4#车间精品砂生产线共设精品砂成品仓6座，仓顶分别设置1台仓顶除尘器，除尘器风量以3000m3/h计，除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计。 2#车间精品砂成品仓以年储存精品砂21万t计，算得单座成品仓粉尘产生量为8.4t/a，单座精品砂成品仓仓顶尘器集尘量8.4t/a，处理量8.37t/a，单座成品仓粉尘产生速率3.5kg/h，产生浓度为1166.67mg/m3，单座成品仓除尘器粉尘排放量0.03t/a，排放速率0.0125kg/h，排放浓度为4.17mg/m3。 4#车间精品砂成品仓以年储存精品砂19万t计，算得单座成品仓粉尘产生量为3.8t/a，单座精品砂成品仓仓顶尘器集尘量3.8t/a，处理量3.79t/a，单座成品仓粉尘产生速率1.58kg/h，产生浓度为526.67mg/m3，单座成品仓除尘器粉尘排放量0.01t/a，排放速率0.0042kg/h，排放浓度为1.4mg/m3。 ④2#生产车间、3#生产车间超细粉粉磨粉尘 本项目设置立磨机与环辊磨机对除尘器收集的细粉及方形摇摆筛筛下物进行粉磨，粉磨工序粉尘系数取自《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3099其他非金属矿物制品行业系数手册》。 表4-15 3099其他非金属矿物制品行业 产品名称 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 钙粉 石灰石 粉磨 所有规模 颗粒物 千克/吨-产品 1.19 袋式除尘 99 本项目2#生产车间1台立磨机与2台环辊磨机粉磨粉尘经1台2-3#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA015排放，3#车间5台立磨机粉磨粉尘经1台3-1#布袋除尘器处理后由1根排气筒DA016排放。 本项目2#车间超细粉产量30万t/a，3#车间超细粉产量30万t/a。 2#生产车间共1台立磨机与2台环辊磨机，立磨机与环辊磨机生产的产品粒度相同，仅物料形态不同，2#生产车间单台磨机产量为10万t/a，则2#生产车间粉磨粉尘产生量为357t/a。每台粉磨机上方设置集气罩，粉尘集气效率90%，经集气罩收集后进入2-3#布袋除尘器处理，处理效率99%，风量以30000m3/h，则3台粉磨机粉尘产生速率为148.75kg/h，产生浓度为4958.33mg/m3，集气罩收集量321.3t/a，除尘器处理量318.09t/a，粉尘处理后排放量3.21t/a，排放速率为1.34kg/h，排放浓度为44.67mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA015排放。2#生产车间磨机集气罩未收集的粉尘35.7t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量3.57t/a，排放速率1.49kg/h，抑尘量32.13t/a。 3#生产车间单台磨机产量为10万t/a，则3#生产车间粉磨粉尘产生量为357t/a。每台粉磨机上方设置集气罩，粉尘集气效率90%，经集气罩收集后进入3-1#布袋除尘器处理，处理效率99%，风量以30000m3/h，则3台粉磨机粉尘产生速率为148.75kg/h，产生浓度为4958.33mg/m3，集气罩收集量321.3t/a，除尘器处理量318.09t/a，粉尘处理后排放量3.21t/a，排放速率为1.34kg/h，排放浓度为44.67mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA016排放。2#生产车间磨机集气罩未收集的粉尘35.7t/a，经过封闭车间及喷淋降尘可减少90%，则无组织粉尘排放量3.57t/a，排放速率1.49kg/h，抑尘量32.13t/a。 ⑤2#生产车间、3#生产车间超细粉选粉粉尘 本项目2#生产车间超细粉生产线物料经粉磨后进入分级机选粉，分级机采用闭路循环系统，选粉效率为99.9%，其中粗料回到磨机继续粉磨，细粉随气流来到机壳上部收集器内，一次分级余风气流经管道收集后2-4#布袋除尘器处理，处理后由15m高排气筒DA017排放，风机风量以30000m3/h计，处理效率99%。 一次分级选粉量为30万t/a，则2#生产车间一次分级选粉粉尘产生量为300t/a，经除尘器收集处理后，一次分级选粉粉尘收集量300t/a，处理量297t/a。 一次分级选粉后，得到粒度800目的产品，进入A仓、B仓储存，A仓及B仓中的部分物料进行二次分级选粉。 二次分级选粉量为15万t/a，则2#生产车间二次分级选粉粉尘产生量为150t/a，经除尘器收集处理后，二次分级选粉粉尘收集量150t/a，处理量148.5t/a。 则2#车间一次与二次分级选粉粉尘产生量共450t/a，产生速率187.5kg/h，产生浓度6250.0mg/m3，2-4#布袋除尘器粉尘收集量共450t/a，处理量445.5t/a，粉尘处理后排放量4.5t/a，排放速率为1.88kg/h，排放浓度为62.67mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA017排放。 3#生产车间分级选粉方式与2#车间相同，一次分级与二次分级选粉粉尘经3-2#布袋除尘器处理，粉尘产生量450t/a，产生速率187.5kg/h，产生浓度6250.0mg/m3，3-2#布袋除尘器粉尘收集量450t/a，处理量445.5t/a，粉尘处理后排放量4.5t/a，排放速率为1.88kg/h，排放浓度为62.67mg/m3。处理后粉尘经1根离地高度15m的排气筒DA018排放。 ⑥2#生产车间、3#生产车间超细粉成品仓粉尘 超细粉成品仓分为A仓、B仓、C仓、D仓，成品仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-16 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 2#生产车间超细粉成品仓共4座，3#生产车间超细粉成品仓共8座，12座仓顶部分别设置1台仓顶除尘器，除尘器风量以3000m3/h计，除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计。 成品仓以年储存超细粉60万t计，算得单座成品仓粉尘产生量为6t/a，单座成品仓仓顶尘器集尘量6t/a，处理量5.98t/a，单座成品仓粉尘产生速率2.5kg/h，产生浓度为249mg/m3，单座成品仓除尘器粉尘排放量0.02t/a，排放速率0.0083kg/h，排放浓度为2.77mg/m3。 （5）5#、6#生产车间 本项目5#、6#生产车间生产腻子粉，腻子粉原料中的石粉为本项目1#生产车间的产品。腻子粉原料石粉用量30万t/a。 ①5#、6#生产车间原料罐粉尘 本次5#、6#生产车间建设10台原料罐，原料罐粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-17 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 石粉原料罐共10座，10座原料罐顶部分别设置1台仓顶除尘器，除尘器风量以3000m3/h计，除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计。 原料罐以年储存原料石粉30万t计，算得单座原料罐粉尘产生量为3.6t/a，单座原料罐仓顶尘器集尘量3.6t/a，处理量3.59t/a，单座原料罐粉尘产生速率1.5kg/h，产生浓度为500.0mg/m3，单座原料罐除尘器粉尘排放量0.01t/a，排放速率0.0042kg/h，排放浓度为1.4mg/m3。 ②5#、6#生产车间投料粉尘 本项目腻子粉生产线使用的石粉为自动计量投料，其余辅料为袋装，使用拆袋机投料，每个投料口均设置喷淋装置，投料粉尘经喷淋后产生量较小。 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》《3099其他非金属矿物制品行业系数手册》中未提及投料粉尘产污系数，本项目投料粉尘产污情况参考《逸散性工业粉尘控制技术》的第二十二章混凝土分批搅拌厂中“二、逸散尘排放因子”，“装水泥、砂和粒料入称量斗”时粉尘产污系数为0.01kg/t装料。则本项目腻子粉生产线辅料用量为5万t/a，投料粉尘产生量为0.5t/a，经顶部喷淋及封闭车间抑尘可降尘90%，抑尘量0.45t/a，无组织排放量为0.05t/a，排放速率0.21kg/h，在车间内无组织排放。 ③5#、6#生产车间搅拌粉尘 本项目原辅料进入搅拌机后进行搅拌，搅拌工序粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-18 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料混合搅拌 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.13 袋式除尘 99.7 本项目腻子粉年产40万t，搅拌粉尘产生量为52t/a，共10台搅拌机，单台搅拌机粉尘产生量为5.2/a。由搅拌设备构造可知，搅拌机进料分为运输带进料及粉料气动进料，该部分物料进入时会排出粉尘，搅拌机此时可视为一个封闭的环境，由预先设置气体交换孔进行废气排放，风量以30003/h计，排放孔直接连接到搅拌机配置的脉冲布袋除尘器，进料时产生的废气排放均经过该气孔，最终由脉冲布袋除尘器处理后排放，收集率为100%，处理效率为99.7%，则单台搅拌机除尘器处理量为5.18t/a，粉尘排放量为0.02t/a，排放速率0.0083kg/h，排放浓度2.77mg/m3。 ④5#、6#生产车间成品仓粉尘 本次5#、6#生产车间建设10台成品仓，成品仓粉尘系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》。 表4-19 3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业 工段 名称 工艺名称 规模等级 污染物 指标 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 物料输送 物料输送储存 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.12 袋式除尘 99.7 腻子粉成品仓共10座，10座成品仓顶部分别设置1台仓顶除尘器，除尘器风量以3000m3/h计，除尘器集气效率按100%，除尘处理效率按99.7%计。 成品仓以年储存腻子粉40万t计，算得单座成品仓粉尘产生量为4.8t/a，单座成品仓仓顶尘器集尘量4.8t/a，处理量4.79t/a，单座成品仓粉尘产生速率2kg/h，产生浓度为666.67mg/m3，单座成品仓除尘器粉尘排放量0.01t/a，排放速率0.0042kg/h，排放浓度为1.4mg/m3。 （6）食堂油烟 本项目设一座食堂，对原有食堂进行扩建，为职工及管理人员提供就餐，每日3餐，最大就餐人数为130人，所用燃料为液化石油气，设置两个灶头。经类比调查，食用油消耗系数为20-30g/（人•d），本项目取30g/（人•d），则每天食用油耗为3.9kg/d（1170kg/a）；烹饪时食用油的挥发量为3%，则食堂的油烟产生总量为0.117kg/d（35.1kg/a）。风量为6000m3/h，煎炒工作时长3h，油烟产生速率0.039kg/h，产生浓度为9.75mg/m3；环评要求配套1台处理效率不低于75%的油烟净化器，则油烟的排放速率为0.0098kg/h，排放浓度为1.63mg/m3，排放量9kg/a，处理达标后的食堂油烟废气引至楼顶排放。 3、废气排放口设置情况 表4-20 项目废气排放口设置情况 排放口名称 排放口编号 污染物 高度/m 内径/m 温度/℃ 类型 坐标/° 排放标准 1#车间颚式破碎除尘器排气筒 / 颗粒物 7 0.3 20 无组织 E108.15726757 N33.19206655 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 1#车间锤式破碎除尘器排气筒 DA001 15 0.4 20 一般排放口 E108.15762699 N33.19186005 1#车间粒状石灰石原料筒仓 DA002 15 0.4 20 E108.15784156 N33.19153683 DA003 15 0.4 20 E108.15783620 N33.19163110 1#车间制砂磨粉、成品粉仓除尘器排气筒 DA004 15 0.4 20 E108.15760016 N33.19167599 DA005 15 0.4 20 E108.15761089 N33.19159070 DA006 15 0.4 20 E108.15762162 N33.19150091 DA007 15 0.4 20 E108.15762699 N33.19139766 1#车间成品砂筛分、成品砂仓除尘器排气筒 DA008 15 0.4 20 E108.15763772 N33.19128992 破碎车间鄂式破碎除尘器排气筒 DA009 15 0.4 20 E108.15622151 N33.19273543 破碎车间锤式破碎除尘器排气筒 DA010 15 0.4 20 E108.15615714 N33.19260076 2#车间精品砂制砂除尘器排气筒 DA011 15 0.4 20 E108.15622687 N33.19203512 4#车间精品砂制砂除尘器排气筒 DA012 15 0.4 20 E108.15419912 N33.19158172 2#车间精品砂筛分除尘器排气筒 DA013 15 0.4 20 E108.15608203 N33.19198574 4#车间精品砂筛分除尘器排气筒 DA014 15 0.4 20 E108.15395236 N33.19165803 2#车间超细粉粉磨除尘器排气筒 DA015 15 0.4 20 E108.15603912 N33.19244364 3#车间超细粉粉磨除尘器排气筒 DA016 15 0.4 20 E108.15521300 N33.19177924 2#车间超细粉选粉除尘器排气筒 DA017 15 0.4 20 E108.15596938 N33.19233590 3#车间超细粉选粉除尘器排气筒 DA018 15 0.4 20 E108.15505207 N33.19169844 4、废气达标排放及影响分析 本项目生产设备如颚式破碎机、锤式破碎机、制砂机、立磨机、环辊磨机、搅拌机等设备均置于封闭车间，设备上访设集气罩；原料与成品均不露天堆放，采用料仓储存，且车间内安装喷淋装置；各产尘点废气经除尘器处理排放，粉尘排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准（无组织1.0mg/m3，有组织排放120mg/m3）。 厂内叉车等按照《非道路移动机械污染防治技术政策》，应加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 项目采用的废气处理技术均属于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中推荐的末端处理技术。 本项目位于达标区，厂外400m范围内下风向无大气保护目标，本项目针对工艺各废气产排点均有环保措施，各类废气均能达标排放，因此，本项目建设对大气环境影响较小。 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求如下： 表4-21 废气监测计划 类型 监测项目 监测点位置 监测频次 控制指标 废气 颗粒物 DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009、DA010、DA011、DA012、DA013、DA014、DA015、DA016、DA017、DA018排气筒出口 半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 颗粒物 上风向厂界设1个监测点、下风向厂界设3个监测点 半年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求 油烟 油烟净化器 1次/年 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值 2、废水环境影响及治理措施 （1）废水污染物产排情况 根据水平衡分析： 生活污水：项目生活用水量为10.4m3/d（3120m3/a）；污水量按生活用水量的80%计算，生活污水量为8.32m3/d（2496m3/a）。 原料冲洗用水：冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排；算得新鲜水补充量119.05m3/d（35715m3）。 喷淋用水：本项目石灰石原料库、破碎工序采用水喷淋降尘，该部分用水完全用于降尘无废水排放。 （2）废水治理措施可行性分析 本项目废水主要为生活污水、原料冲洗废水；生活污水中含有COD、BOD5、NH3-N，冲洗废水中含有泥土、石粉等物质，悬浮物浓度较高，直接排放会对周围环境产生一定的影响。 生活（含食堂）污水产生量为8.32m3/d（2496m3/a），食堂污水经油水分离器处理后，进入化粪池（20m3）暂存，定期清掏肥田不外排；冲洗废水经三级沉淀池沉淀后，循环使用不外排。 ①化粪池 建设单位已设置1座化粪池，容积为20m3，容积可容纳本项目生活污水，且满足24小时水力停留时间。 本项目化粪池为玻璃钢材质，由于生活污水污染因子较简单，一般防渗可满足污染物防治要求，措施可行。 ②沉淀池 本项目冲洗废水经三级沉淀池（33m×5m×3.5m）沉淀后，循环使用不外排；沉淀池采用钢筋混凝土防渗，废水循环量为1333.33m3/d（约166.67m3/h），则沉淀池容积可满足1小时水力停留时间，措施可行。 3、噪声环境影响及治理措施 （1）项目主要噪声源排放特征 项目噪声源主要来源于生产设备运行噪声，噪声源强及治理后声级详见下表。 表4-22 项目主要设备噪声源及防治措施 序号 主要噪声源 数量 性质 噪声防治措施 治理前dB(A) 治理后dB(A) 墙体材料(石粉)、彩砂生产线 1 洗矿机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 80 60 2 振动筛 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 85 65 3 振动给料机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 4 颚式破碎机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 5 锤式破碎机 2台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 6 振动筛 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 85 65 7 HD-2150砂粉一体机 2台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 8 HD-1900B砂粉一体机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 9 HD-1900型磨机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 10 方形摇摆筛 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 85 65 11 螺杆空压机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 12 除尘器及其风机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 85 65 破碎车间 1 破碎车间颚式破碎机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 2 破碎车间滚筒洗石机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 80 60 3 破碎车间锤式破碎机 1台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 4 破碎车间原料仓顶除尘器风机 6台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 精品砂生产线 1 制砂机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 2 高压风机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 3 直线振动筛 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 4 给料螺旋机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 5 方形摇摆筛 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 6 出料螺旋机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 7 成品仓仓顶除尘器风机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 8 吨袋包装机 9台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 65 45 超细粉生产线 1 给料螺旋机 6台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 2 返料螺旋机 12台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 3 超细立磨机 6台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 4 环辊磨 2台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 5 分级机 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 6 脉冲收集器 8台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 80 60 7 螺旋机 6台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 8 A仓仓顶除尘器风机 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 9 B仓仓顶除尘器风机 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 10 螺旋机 12台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 11 脉冲收集器（二次分级） 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 80 60 14 分级机（二次分级） 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 15 风机（二次分级） 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 16 C仓仓顶除尘器风机 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 17 D仓仓顶除尘器风机 3台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 腻子粉生产线 1 原料罐仓顶除尘器风机 10台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 85 65 2 螺旋输送机 10台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 70 50 3 双轴无重力搅拌机及其除尘器风机 10台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 90 70 4 成品仓仓顶除尘器风机 10台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振等 85 65 5 自动包装机 30台 连续 合理布局、选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 65 45 公用设备 1 装载机 12辆 间断 低速行驶 90 70 2 叉车 20辆 间断 低速行驶 80 60 （2）项目采取的噪声控制措施 对于噪声污染的控制，从降低声源噪声，控制噪声传播途径等方面进行控制，采取的降噪措施如下： ①从源头治理抓起，在满足工艺设计技术要求的条件下，在设备选型订货时，首先选择高效、低噪声、振动小的设备，从声源上降低噪声值。 ②在噪声传播途径上进行控制，将各种强噪声源设备尽可能集中布置在厂房或设备间内。 ③设备采取基础减振达到降噪效果。 ④在项目投产运行后，企业应加强设备维护，确保项目运行中设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象发生。 （3）噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①预测条件 A所有产噪设备均在正常工况条件下运行； B室内噪声源考虑声源所在围护结构的隔声作用； C考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ②预测模式 项目预测模式如下所述： a、室内声源等效室外声源公式为： 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/1(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli (T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 b、室外声源 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值(dB（A）)为： 式中：L(r)—预测点的声压级(dB(A))； Lp0—点声源在r0(m)距离处测定的声压级(dB(A))； r—点声源距预测点的距离(m)。 c、合成声压级公式为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi—第i个室外声源在预测点产生的A声级； LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的A声级； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 ③预测结果 本次预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，对各厂界噪声环境影响进行预测，本项目夜间不生产，项目营运后昼间噪声预测结果见下表。 表4-23 昼间噪声预测结果表 单位：dB(A) 位置 1＃东厂界 2＃南厂界 3＃西厂界 4＃北厂界 贡献值 55 54 55 54 标准 60 60 70 60 达标情况 达标 达标 达标 达标 表4-24 敏感目标噪声预测结果表 单位：dB(A) 位置 1＃西厂界外新华村敏感点 贡献值 48 预测值 56 标准 60 达标情况 达标 由噪声预测结果可以看出：项目运行后，东、南、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界满足4类标准，敏感点新华村预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。项目运营期设备产生的噪声对周围声环境影响较小。 （4）噪声监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），厂界环境噪声昼夜监测频次至少为每季度一次。 表4-25 监测计划表 污染源 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制标准 噪声 Leq（A） 厂界四周 4个 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4、固废 本项目运营期固废主要为原料除杂产生的石块；粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁；除尘器收集的集尘灰；包装废弃的废包装袋；设备检修更换的废液压油、废润滑油；沉淀池污泥；生活垃圾以及废油脂。 （1）原料除杂产生的石块 根据建设单位调研资料，预计原料除杂产生的石块约12t/a。 （2）除铁过程产生的废铁 根据建设单位调研资料，预计除铁过程产生的废铁约4t/a。 （3）集尘灰 根据工程分析，本项目集尘灰产生量为5104.03t/a。 （4）废包装袋 根据建设单位预估，废包装袋产生量约3t/a。 （5）危险废物 项目设备检修时会产生废液压油、废润滑油。废液压油，属危险废物，危废代码HW08 900-218-08；废润滑油，属危险废物，危废代码HW08 900-214-08；产生量共计0.5t/a。 （6）沉淀池污泥 块状石灰石原料需用水冲洗表面浮土（粉），冲洗废水经三级沉淀池处理，参照石泉县已运行的同类项目，沉淀池污泥未设置板式压滤机；考虑到本项目生产规模较大，环评按最不利情况，建议沉淀池污泥经板式压滤机（脱水率≥35%）压滤处置；浮土（粉）按照原料的1‰计，则浮土（粉）约为2000t/a，据此算得污泥（含水率65%）产生量约5714.29t/a。 7、生活垃圾 项目劳动定员130人，年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，项目生活垃圾产生量为19.5t/a。 8、废油脂 食堂产生的废油脂，废油脂产生量一般占食用油消耗量30%，本项目食用油用量为1.17t/a，则废油脂产生量约0.35t/a。 （2）固废处置去向 表4-26 项目固废产排情况统计表 产生 环节 名称 废物类型 产生量t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 处置量t/a 排放量t/a 原料 除杂 石块 一般固废 12 一般固废暂存点 外售 12 0 粒状石灰石磨粉前高效除铁过程 废铁 一般固废 4 外售 4 0 除尘 过程 集尘灰 一般固废 5104.03 回收后循环利用 5104.03 0 打包 过程 废包 装袋 一般固废 3 外售 废品站 3 0 设备 检修 废液压油、废润滑油 危险废物HW08 900-218-08 HW08 900-214-08 0.5 危险废物暂存间 交由有资质单位处置 0.5 0 污泥 压滤 沉淀池含水污泥 一般固废 5714.29 一般固废暂存点 外售 5714.29 0 办公 生活 生活 垃圾 生活垃圾 19.5 分类垃圾桶收集 运至生活垃圾收集点 19.5 0 食堂 废油脂 油脂 0.35 专用容器收集 有资质单位清运 0.35 0 （3）环境管理要求 ①一般固废贮存要求如下： A、要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求中相关规定执行，设置暂存场所。 B、不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 C、生活垃圾和一般固废分类收集暂存。 ②本项目已建设1间危废间，但建设不完善需整改，危险废物暂存间整改要求： A、要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设危废暂存间。 B、危废暂存间做好防雨、防渗、防跑、冒、漏、滴措施，避免不必要的环境污染事故发生。 C、危险废物要做好标识，按类别摆放，定期转交给专业危险废物处理公司进行处置。 D、不得将不相容的废物混合或合并存放。 E、危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、危险废物暂存点应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对密闭场所，并设置通风口。 G、危险废物暂存点地面、内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下。 H、危废间试行双人双锁管理制度，按规范记录台账，做好日常管理。 综上所述，采取以上环保措施后，本项目产生的固体废物可得到合理妥善处理与处置，对外界环境影响较小。 （4）固废环境影响评价结论 本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进妥善处理，可以避免对环境造成二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤 本项目地下水和土壤污染类型和途径主要是液压油、润滑油、危险废物、沉淀池、化粪池发生泄漏污染；生产车间、原料库采用水泥地面硬化，危险废物暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，沉淀池采用钢筋混凝土防渗，化粪池为玻璃钢材质；可切断污染源进入土壤、地下水途径，因此项目建设对地下水、土壤环境的影响较小。 6、生态 本项目为污染影响类项目，建成后对生态环境造成的影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质 本项目主要风险物质为液压油、润滑油、废液压油、废润滑油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的液压油、润滑油、废液压油、废润滑油为风险物质；废油临界量参考健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)推荐值为50t；风险物质贮存情况见下表。 表4-27 风险物质贮存情况一览表 类别 最大贮存量（t） 临界量（t） 液压油 0.17 2500t 润滑油 0.17 废液压油 0.5 50t 废润滑油 由上表可知，各风险物质贮存量均未超过临界量，本项目Q<1，风险为简单分析。 2、影响途径 本项目所涉及的风险物质的扩散途径主要有： 原料库油桶贮存区（贮存最大量0.34t）及危险废物暂存间废油（贮存最大量0.5t）发生泄漏时，会污染厂区地面。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①加强环保管理，建立健全环保各项制度，设置环保设施专（兼）职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②原料库、生产车间已将水泥硬化地面作为基础，并准备了足够的沙包，以应对突发的泄漏情况。 ③危险废物暂存间建设需整改，整改后应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并及时交有资质单位转运处置。 8、环保投资 本项目企业总投资额15000万元，其中环保投资共500.5万元，占总投资额3.34%，具体环保投资内容见下表。 表4-28 重大变动项目环保措施及投资一览表 项目 环保设施 环保投资（万元） 废气 1#车间颚式破碎粉尘 集气罩收集，1-1#布袋除尘器处理，7m高排气筒排放 6 1#车间锤式破碎粉尘 集气罩收集，1-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA001 10 1#车间原料筒仓粉尘 1-3#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA002 10 1-4#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA003 10 1#车间磨粉、制砂机+成品粉仓粉尘 1-5#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA004 10 1-6#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA005 10 1-7#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA006 10 1-8#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA007 10 1#车间成品砂筛分+成品砂仓粉尘 1-9#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA008 10 破碎车间鄂式破碎粉尘 集气罩收集，破-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA009 10 破碎车间锤式破碎粉尘 集气罩收集，破-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA010 10 破碎车间原料仓粉尘 6座原料仓顶共安装6台仓顶除尘器 30 2#车间精品砂制砂粉尘 集气罩收集，2-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA011 10 4#车间精品砂制砂粉尘 集气罩收集，4-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA012 10 2#车间精品砂筛分粉尘 集气罩收集，2-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA013 10 4#车间精品砂筛分粉尘 集气罩收集，4-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA014 10 2#车间精品砂成品仓粉尘 3座精品砂成品仓仓顶共安装3台仓顶除尘器 15 4#车间精品砂成品仓粉尘 6座精品砂成品仓仓顶共安装6台仓顶除尘器 30 2#车间超细粉粉磨粉尘 集气罩收集，2-3#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA015 10 3#车间超细粉粉磨粉尘 集气罩收集，3-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA016 10 2#车间超细粉选粉粉尘 集气罩收集，2-4#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA017 10 3#车间超细粉选粉粉尘 集气罩收集，3-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA018 10 2#车间超细粉成品仓粉尘 4座超细粉成品仓仓顶共安装4台仓顶除尘器 12 3#车间超细粉成品仓粉尘 8座超细粉成品仓仓顶共安装8台仓顶除尘器 24 5#车间腻子粉原料罐粉尘 5座腻子粉原料罐仓顶共安装5台仓顶除尘器 15 6#车间腻子粉原料罐粉尘 5座腻子粉原料罐仓顶共安装5台仓顶除尘器 15 5#车间腻子粉搅拌粉尘 5台搅拌机共安装5台配套除尘器 15 6#车间腻子粉搅拌粉尘 5台搅拌机共安装5台配套除尘器 15 5#车间腻子粉成品仓粉尘 5座腻子粉成品仓仓顶共安装5台仓顶除尘器 25 6#车间腻子粉成品仓粉尘 5座腻子粉成品仓仓顶共安装5台仓顶除尘器 25 食堂油烟 1台处理效率不低于75%的油烟净化器 1 无组织粉尘 车间顶部设置喷淋装置 20 封闭车间 纳入主体工程 废水 冲洗废水 1座三级沉淀池（33m×5m×3.5m） 10 生活污水 油水分离器+化粪池（1座，20m3） 3 固废 生活垃圾 带盖分类垃圾桶 0.5 危险废物 危险废物暂存间+危废处置协议（需整改） 5 沉淀池污泥 板式压滤机（1台，脱水率≥35%） 3 石块、废铁、集尘灰、废包装袋 一般固废暂存地 0.5 废油脂 专用容器+油脂处置协议 0.5 噪声 设备运行噪声 基础减振、柔性连接 5 封闭厂房 纳入主体工程 环境管理 环境影响评价 10 竣工环保验收 10 厂内环境管理 5 污染物例行监测 20 环保投入合计 500.5 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#车间颚式破碎粉尘 | 颗粒物 | 集气罩收集，1-1#布袋除尘器处理，7m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准 |
|  | 1#车间锤式破碎粉尘（DA001） | 颗粒物 | 集气罩收集，1-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA001 |  |
|  | 1#车间原料筒仓粉尘（DA002、DA003） | 颗粒物 | 1-3#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA002 |  |
|  |  |  | 1-4#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA003 |  |
|  | 1#车间磨粉、制砂机+成品粉仓粉尘（DA004、DA005、DA006、DA007） | 颗粒物 | 1-5#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA004 |  |
|  |  |  | 1-6#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA005 |  |
|  |  |  | 1-7#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA006 |  |
|  |  |  | 1-8#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA007 |  |
|  | 1#车间成品砂筛分+成品砂仓粉尘（DA008） | 颗粒物 | 1-9#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA008 |  |
|  | 破碎车间鄂式破碎粉尘（DA009） | 颗粒物 | 集气罩收集，破-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA009 |  |
|  | 破碎车间锤式破碎粉尘（DA010） | 颗粒物 | 集气罩收集，破-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA010 |  |
|  | 破碎车间原料仓粉尘 | 颗粒物 | 6座原料仓顶共安装6台仓顶除尘器 |  |
|  | 2#车间精品砂制砂粉尘（DA011） | 颗粒物 | 集气罩收集，2-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA011 |  |
|  | 4#车间精品砂制砂粉尘（DA012） | 颗粒物 | 集气罩收集，4-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA012 |  |
|  | 2#车间精品砂筛分粉尘（DA013） | 颗粒物 | 集气罩收集，2-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA013 |  |
|  | 4#车间精品砂筛分粉尘（DA014） | 颗粒物 | 集气罩收集，4-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA014 |  |
|  | 2#车间精品砂成品仓粉尘 | 颗粒物 | 3座精品砂成品仓仓顶共安装3台仓顶除尘器 |  |
|  | 4#车间精品砂成品仓粉尘 | 颗粒物 | 6座精品砂成品仓仓顶共安装6台仓顶除尘器 |  |
|  | 2#车间超细粉粉磨粉尘（DA015） | 颗粒物 | 集气罩收集，2-3#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA015 |  |
|  | 3#车间超细粉粉磨粉尘（DA016） | 颗粒物 | 集气罩收集，3-1#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA016 |  |
|  | 2#车间超细粉选粉粉尘（DA017） | 颗粒物 | 集气罩收集，2-4#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA017 |  |
|  | 3#车间超细粉选粉粉尘（DA018） | 颗粒物 | 集气罩收集，3-2#布袋除尘器处理，15m高排气筒DA018 |  |
|  | 2#车间超细粉成品仓粉尘 | 颗粒物 | 4座超细粉成品仓仓顶共安装4台仓顶除尘器 |  |
|  | 3#车间超细粉成品仓粉尘 | 颗粒物 | 8座超细粉成品仓仓顶共安装8台仓顶除尘器 |  |
|  | 5#车间腻子粉原料罐粉尘 | 颗粒物 | 5座腻子粉原料罐仓顶共安装5台仓顶除尘器 |  |
|  | 6#车间腻子粉原料罐粉尘 | 颗粒物 | 5座腻子粉原料罐仓顶共安装5台仓顶除尘器 |  |
|  | 5#车间腻子粉搅拌粉尘 | 颗粒物 | 5台搅拌机共安装5台配套除尘器 |  |
|  | 6#车间腻子粉搅拌粉尘 | 颗粒物 | 5台搅拌机共安装5台配套除尘器 |  |
|  | 5#车间腻子粉成品仓粉尘 | 颗粒物 | 5座腻子粉成品仓仓顶共安装5台仓顶除尘器 |  |
|  | 6#车间腻子粉成品仓粉尘 | 颗粒物 | 5座腻子粉成品仓仓顶共安装5台仓顶除尘器 |  |
|  | 食堂油烟 | 饮食业油烟 | 1台处理效率不低于75%的油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 生产车间全封闭，地面全硬化；车间顶部设置喷淋装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP | 项目生活污水排入化粪池，定期清掏肥田。生产废水循环使用不外排。 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 合理布局，并采取隔声、减振，消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废设一般固废暂存地：原料除杂产生的石块外售；粒状石灰石磨粉前高效除铁过程产生的废铁、包装产生的废包装袋外售；除尘器收集的集尘灰回收后重新加工利用；沉淀池污泥经板式压滤机（脱水率≥35%）压滤后外售；生活垃圾分类垃圾桶收集，运至生活垃圾收集点；食堂废油脂专用容器收集，交由有资质单位处置；危险废物设置危险废物暂存间暂存，交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、原料库采用水泥地面硬化，危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，沉淀池采用钢筋混凝土防渗，化粪池为玻璃钢材质。 |
| 生态保护措施 | 厂区空地处实行绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强环保管理，建立健全环保各项制度，设置环保设施专（兼）职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②原料库、生产车间以水泥硬化地面作为基础，并准备足够的沙包，以应对突发的泄漏情况。 ③危险废物暂存间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并及时交有资质单位转运处置。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，竣工投产前，建设单位应申办排污许可证；履行验收相关手续。 |

# 六、结论

项目符合国家产业政策，项目在落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，排放的污染物可达标排放，环境风险可接受，对周围环境影响较小，从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 63.106t/a | / | 63.106t/a | +63.106t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 不外排 | / | 不外排 | 0 |
|  | 生产废水 | / | / | / | 不外排 | / | 不外排 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 石块 | / | / | / | 12t/a | / | 12t/a | +12t/a |
|  | 废铁 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
|  | 集尘灰 | / | / | / | 5104.03/a | / | 5104.03t/a | +5104.03t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 沉淀池含水污泥 | / | / | / | 5714.29t/a | / | 5714.29t/a | +5714.29t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 19.5t/a | / | 19.5t/a | +19.5t/a |
| 危险废物 | 废液压油、 废润滑油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①