# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 石泉中学迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-610922-04-01-137289 |
| 建设单位联系人 | 彭x | 联系方式 | 187xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区 |
| 地理坐标 | E：108°13'38.841"，N：33°3'14.301" |
| 国民经济 行业类别 | P8334 普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业：110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000 平方米及以上的）——新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校类别 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 石泉县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 石发改发[2022]243号 |
| 总投资（万元） | 45625.05 | 环保投资（万元） | 96 |
| 环保投资占比（%） | 0.210 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 97333.33 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价设置情况判定 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）专项评价设置原则表，本项目专项评价设置原则见表1-1。 表1-1 本项目专项评价设置情况判定 专项评价类别 设置原则 专项评价设置情况判定 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目排放废气不含有毒有害污染物，故本项目无需开展大气专项评价 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目废水经预处理后排入市政管网。本项目地表水不需设置地表水专项评价 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C，本项目危险物质存储量未超过临界量。本项目环境风险无需设置专项评价 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口，不需要设置生态专项评价 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不需要设置海洋专项评价 无 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：石泉县“十四五”教育体育科技事业发展规划 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与相关规划的符合性分析 本项目与相关规划的符合性见表1-2。 表 1-2 与相关规划的相符性一览表 文件 政策要求 本项目情况 相符性 石泉县“十四五”教育体育科技事业发展规划 推动普通高中优质发展。一是加快普通高中建设。加大对石泉中学的政府投资力度，改善办学条件，提升学校办学水平。购置设备设施、教学仪器、图书资料、音体美器材、学生课桌椅、教师办公设备等，积极创造条件，创建省级示范高中并通过验收。 本项目为普通高中教育项目，主要从事教育活动，项目属于迁建项目，属于改善办学条件，提升学校办学水平，项目建设坚持立德树人的教育根本任务，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，认真开展思想道德教育和行为习惯养成教育，加强德育工作研究，提高德育工作合力，增强德育工作的针对性、实效性，引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观，努力培养社会主义合格公民。 符合 进一步办强职业高中教育。一是优化资源配置，合理调整布局，打造职业教育集团。重点建设以职教中心为龙头的职业教育集团。在十四五期间，将全县培训资源整合至职教中心统筹安排，实现全县职成教育的大统筹。调整全县职业教育布局。职教中心既要开展正规学历教育，又要积极开展行业培训和各种技能短期培训，向外输出人才。 符合 全面加强学校德育工作。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人的教育根本任务，把社会主义核心价值体系融入学校教育全过程，认真开展思想道德教育和行为习惯养成教育，加强德育工作研究，提高德育工作合力，增强德育工作的针对性、实效性，引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观，努力培养社会主义合格公民。 符合 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目主要从事教育活动，属于普通高中教育，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，故本项目属于允许类。且本项目已取得石泉县发展和改革局的备案文件，项目代码为2207-610922-04-01-137289。同时对照国家发改委和商务部发布的《市场准入负面清单》（2022），项目不属于禁止或许可类。 因此，该项目符合国家相关产业政策。 二、与相关政策法规的符合性分析 本项目与相关政策法规的符合性见表 1-3。 表 1-3 与相关政策法规的相符性一览表 文件 政策要求 本项目情况 相符性 《陕西省国民经济与社会发展第十四个五年规划纲要》 第五十二章：推进基础教育提质攻坚。统筹推进普通高中育人方式改革、课程改革和高考综合改革，鼓励高中阶段学校多样化特色化发展。 本项目的建设体现了教学阶段学校的多样化特色发展。 符合 《陕西省“十四五”环境保护规划》 到2025年，实现更高水平的普及教育和更均衡更有质量的教育，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，人民群众对教育的满意度显著提高，教育对经济社会发展的贡献度显著提高，全面推动新时代教育强省和人力资源强省建设，全面建设学习型社会，在教育现代化进程中走在中西部前列。 本项目的建设改善了基础教育和初中教育的基础设施条件。 符合 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。深入推进餐饮油烟污染治理，严格执行居民楼附近餐饮服务单位布局管理。拟开设餐饮服务的建筑应设计建设专用烟道。城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护，推动大城市和有条件的地区实施治理设施第三方运维管理、运行状态监控。加大油烟超标排放、违法露天烧烤等行为的监管执法力度。综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。 本项目内设食堂，食堂油烟通过静电油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。 符合 提升危险废物收集处置与利用能力。 项目产生的危险废物交有资质的单位处置。 符合 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。 本项目为普通初中教育建设项目，项目教学实验过程使用少量有机试剂，本项目化学实验主要以老师授课为主、学生观察为辅，实验主要以酸碱盐反应类，会产生挥发性有机废气，有机废气由通风橱收集后引至楼顶排放。本项目不属于挥发性有机物综合整治重点行业。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)的通知》（陕发〔2023〕4 号） 施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市、渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 符合 《安康市大气污染治理专项行动工作方案(2023-2027年)的通知》（安发〔2023〕8号） 施工场地严格“六个百分之百”，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网。未开发的统征预留地必须全面覆盖或绿化到位，严禁黄土裸露。 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 符合 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日） （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目为普通高中教育建设项目，项目不属于重点区域严禁新增的钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化企业，本项目运营期涉及挥发性化学品的实验需要在实验室的通风橱里进行，通过收集后引至楼顶排放，餐饮废水经隔油池预处理，实验室废水经中和池预处理、餐饮废水及实验室废水经预处理后同生活污水排入化粪池处理后再排入市政管网，最后排入城区污水处理厂，不属于高污染行业。 符合 《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日） 第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目位于安康市石泉县杨柳社区，项目地左侧为饶峰河，饶峰河为汉江一级支流，本项目距离汉江1199m，本项目为普通高中教育项目，属于迁建项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目。 符合 《安康市汉江流域水质保护条例》2021年4月1日 第十八条 市、县（区）人民政府应当根据国土空间规划，严控生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，不断改善汉江流域水环境质量。禁止在汉江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目；禁止在汉江干流、重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；禁止在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目 本项目位于安康市石泉县杨柳社区，项目地左侧为饶峰河，饶峰河为汉江一级支流，本项目距离汉江1199m，本项目为普通高中教育项目，属于迁建项目，不属于在汉江流域新建高排放氮、磷污染物的工业项目。 符合 三、“三线一单”相符性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150 号），为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表 1-4 “三线一单”符合性分析 “三线一单” 管控要求 本项目情况 符合 生态保护红线 总体要求：原则上按禁止开发区的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动 项目位于安康市石泉县杨柳社区，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地不在生态保护红线内，本项目主要从事教育活动，不属于开发性、生产性建设活动 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目周边大气环境、地下水、声环境质量要求均能满足相应的标准要求，本项目建设运行不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 项目运营过程中能源以水、电为主，资源及能源消耗量均不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。且通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目地块根据《石泉县国土空间总体规（2021-2035年）》中可知，本项目用地性质为科研用地（规划图详见附图），不占用基本农田，因此，项目资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》 指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 本项目所在地安康市石泉县不属于陕西省国家重点生态功能区，不属于《关于印发<陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》中规定的限制类、禁止类产业。 符合 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表述方式。 一图：项目在陕西省“三线一单”数据应用系统中已取得《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》，项目所在区域属于重点管控单元（图1-1），根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，项目所在区域涉及的生态环境管控单位准入清单见下表1-5。 项目与环境管控单元对照分析示意图见图1-1。 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 项目符合性说明 一表：项目与安康市生态环境分区管控准入清单符合性分析见表1-5。 表 1-5 本项目与《安康市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入条件清单对照 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 1 安康市 石泉县 石泉县重点管控单元 大气环境受体敏感重点管控区 空间布局约束 1.严格控制涉气“两高”项目（民生等项目除外）。 2.加快重污染企业搬迁改造或关闭退出。 本项目不属于“两高”项目，运营期涉及有机废气的实验需要在实验室的通风橱里进行，产生的有机废气通过通风橱收集后引至楼顶排放，餐饮废水经隔油池预处理，实验室废水经中和池预处理、餐饮废水及实验室废水经预处理后同生活污水排入化粪池处理后再排入市政管网，最后排入城区污水处理厂。 符合 污染物排放管控 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施。 2.淘汰老旧车辆，优先选择新能源汽车、替代能源汽车等清洁能源汽车。 本项目为普通高中学校迁建项目，项目不涉及新能源汽车行业。 符合 环境风险管控 / / / 资源开发效率要求 / / / 2 安康市 石泉县 石泉县重点管控单元 土地资源重点 管控区 空间布局约束 / / / 污染物排放管控 / / / 环境风险管控 / / / 资源开发效率要求 应进一步优化投资环境，规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，推进园区土地集约、节约利用，提高入园项目质量，确保园区经济快速健康发展，以提高土地利用质量和效益为目的，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管，通过健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权退出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化；项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。 本项目位于石泉县杨柳社区，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域。项目位于重点管控单元，运营期严格落实生活过程中污染物防治措施，同时加强环境风险防控，严格落实风险防控措施；符合要求。 符合 一说明：本项目位于安康市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表1-5中的管控要求，项目建设符合安康市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控要求。 四、周边环境相容性分析 本项目选址于安康市石泉县杨柳社区，建设所在地四周均为居民及政府，项目地块内为空地，根据《石泉县国土空间总体规（2021-2035年）》中可知，本项目用地性质为科研用地（规划图详见附图），项目地块不占用基本农田。 根据工程分析，建设单位在落实本评价提出的环保措施的前提下，食堂油烟等废气可达标排放，对周围环境影响较小；项目外排废水主要为师生生活污水、地面清洁废水、食堂废水、实验室废水等，食堂废水经隔油池预处理，实验室经中和池预处理，预处理后的餐饮废水和实验室废水与其他生活污水排至化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入城区污水处理厂处理，不会对周围环境造成影响，实验废液交由有资质单位处置；固废均可得到妥善处置，不向周围环境排放，不会对周围环境造成影响。 项目所在区域环境空气、地表水及声环境质量均满足相关标准要求，项目区域环境能够承受项目的建设，不会对项目造成制约。项目周边均为农村居民住宅用地，无特殊环境敏感点和文物保护对象，周边无工业区。项目所在区域水电气均已接通，且临近道路，交通便利，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 原石泉中学位于石泉县城关镇向阳路中段46号，建于1940年，初名为“石泉县立初级中学”，1958年开设高中，更名为“石泉县石泉中学”。2004年成为陕西省标准化高中。石泉中学校园面积4.3万m2，绿化面积1.5万m2，建筑面积31129m2，其中，教学楼13820m2，实验楼2500m2，学生宿舍6445m2，学生餐厅2130m2。由于现状教育资源紧缺，现有的师生均校舍面积达不到省定标准，办学条件已不能满足办学需求。随着石泉经济的快速发展，外来工子女入学剧增，石泉中学在校生还将急剧增加，学位将严重紧缺，无法再容纳服务区范围内的学龄儿童就学。为彻底解决教育供需矛盾，现计划迁至石泉县城关镇杨柳社区，重新规划建设一所高标准示范性中学，项目迁建后原有项目不进行拆除，改建为义务教育学校。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版）的有关规定，该项目属“五十、社会事业与服务业——110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）—新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位于2024年3月委托我司编制该项目的环境影响报告表。我司接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 表 2-1 建设项目环境保护分类管理目录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 五十、社会事业与服务业 110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） / 新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校 / 二、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：石泉中学迁建项目 建设单位：石泉县教育体育和科技局 建设性质：新建（迁建） 总投资：45625.05万元 地理位置及四邻关系：本项目位于石泉县城关镇杨柳社区项目地北侧为杨柳社区及空地南侧为空地，西侧为居民及政府，东侧为饶峰河，项目地理位置见附图 1，四邻关系图见附图 2。 2、项目建设规模和内容 石泉中学迁建项目位于石泉县城关镇杨柳社区，该项目总建筑面积约8.44万平方米，其中新建教学及辅助用房37055平方米(含连廊4222平方米)，办公及辅助用房3499平方米，生活配套服务用房40865平方米，停车场3000平方米；配套建设道路、电力、给排水、消防、绿化等附属工程。项目具体建设内容见表2-2： 表2-2 项目建设内容一览表 类别 建设名称 建设内容及规模 主体 工程 综合区 综合教学楼 地上5F、建筑面积为8775m2，业务用房，采用框架结构；层高3.6m，耐火等级二级，内设教师阅览室、业务室、活动室等其他辅助教学教室 实验楼 地上5F、建筑面积为8775m2，内设化学实验室、物理实验室、生物实验室、综合实验室和辅助用房等，开展教学活动。 综合楼 建筑面积为2266m2，位于厂区东侧，报告厅、书库、阅读室、业务室 行政办公楼 建筑面积为3587.94m2，为学校行政办公使用 教学楼 1#教学楼 地上5F，建筑面积为17583.58m2，主要设置普通教室，用于学生教学 运动区 看台、主席台 2处看台各1F：建筑面积为1600m2，看台下设体育器材存放室主席台1处 跑道运动场 跑道运动场位于校区内东部，并配备800m、600m、400m环形塑胶跑道及足球场 体育馆、游泳馆 位于项目东侧，建筑面积为9095m2，游泳馆位于室内 活动广场、疏散广场 活动广场与疏散广场分别位于体育馆、游泳馆两侧 网球场 位于场地东南侧，占地面积为2084m2 乒乓球 共设置四处乒乓球场地 后勤区 食堂 位于项目北侧，食堂1栋，2层，框架结构，建筑面积3738.47平方米，设置学生餐厅、教师餐厅、楼梯间、卫生间和工作用房，同时设置工作人员专用入口。 男、女生宿舍 学生公寓主要为学生提供住宿，4栋，建筑面积共计23650m2，5层，框架结构，设置楼梯两个，出入口两个。 教师公寓 一栋6F，建筑面积为5310m2 辅助 工程 连廊 连廊设置在综合教学楼和实验楼及教学楼之间进行连接，采用框架结构 公厕、配套服务用房 位于项目南侧 实训基地、游园 位于项目西侧 停车场 位于地块内两侧，停车位共494辆，其中地上停车位264辆，地下停车辆为230辆。 垃圾收集 位于西北侧，占地面积为10m2。 公用 工程 供水 由市政集中供水 供电 由市政供电；设置一台柴油发电机作为应急电源，位于柴油发电机房。 供气 市政天然气管网引入中压天然气经楼栋调压箱减压至低压后供食堂使用 排水 排水采用雨、污分流制，雨水排至市政雨水管网，食堂废水经隔油池+化粪池处理、生活污水经化粪池处理，化粪池处理后的食堂废水和生活污水进入市政污水管网 环保工程 废水 食堂餐饮废水 食堂餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池，经化粪池预处理后一并同生活污水、地面清洁用水排入市政管网，最终排入城区污水处理厂 生活污水、地面清洁用水 生活污水、地面清洁污水一同排至化粪池预处理，预处理后纳入市政污水管，最后排入城区污水处理厂 实验室废水 实验室首次清洗废水和实验过程产生的废液交由交由有资质单位处置，实验废水经中和池处理后排入化粪池处理后排入市政管网 游泳池废水 游泳池用水循环利用不外排 废气 实验室废气 实验过程产生的有机废气经通风橱收集后通过预留的通风管道引至楼顶高空排放（注：实验楼20米高） 油烟废气 食堂油烟经静电式油烟净化器（处理效率不低于85%）处理后由内置的专门烟道引至楼顶排放 汽车尾气 露天停车场废气以无组织形式排放，车库废气和备用柴油发电机通过排风系统直接引至绿地中央排放，排放口采用百叶窗形式 柴油发电机废气 通过配电房暗烟道引至排风口处排放 生活垃圾 收集站 做到“日产日清”，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持垃圾收集点的清洁卫生；采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘 噪声 配套公建设施隔吸声、减震处理，道路和停车点合理 布局和设计，加强周围 绿化，车辆行驶路线远离教学楼等敏感区域。 固废 生活垃圾 在校园的西北侧，设置生活垃圾收集站一座，垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，校园内垃圾“日产日清”。 餐厨垃圾 集中收集至指定厨余垃圾箱中，交由专业有资质单位统一处理。 废油脂 用专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中交由有资质的废油脂处理单位统一处理。 危险废物 实验废液 暂存于危废贮存间，定期委托有资质的单位处置 试剂包装物 绿化工程 校园绿地面积5628m2，绿率达到35%，达到美化、降噪等效果 三、办学方案 本项目为普通高级中学项目，为全日制高中，不涉及生产。项目拟建设9间生物实验室、6间化学实验室和9间物理实验室用于普通高中生物、化学、物理教学。学校办学方案详见下表： 表2-3 学校办学方案一览表 序号 名称 规模 1 普通高中教学 设置3个年级，每年级20个班，每班50人，合计3000人 2 实验室 设置6间化学实验室、9间物理实验室和9间生物实验室 四、主要设备设施 项目教学过程主要用到一些办公设备，物理实验室主要进行一些基本的物理现象验证，实验器材主要为三棱镜、平面镜、凹透镜、凸透镜、酒精灯、电流表、电压表、电源、导线、小灯泡、滑动变阻器、电阻等，教学办公设备和物理实验室设备本环评不做统计，化学实验室和生物实验室主要设备详见下表： 表2-4实验室主要设备情况 编号 名称 规格型号功能 单位 数量 位置 1 打孔器 四件，另附夹板、刮刀 套 1 化学实验室 2 打孔器夹板 / 个 1 化学实验室 3 打孔器刮刀 / 个 1 化学实验室 4 手摇钻孔器 / 套 4 化学实验室 5 电动钻孔器 / 台 2 化学实验室 6 仪器车 / 台 4 化学实验室 7 离心沉淀器 手摇式 台 2 化学实验室 8 酒精喷灯 坐式 个 4 化学实验室 9 电加热器 密封式 个 1 化学实验室 10 蒸馏水器 / 台 1 化学实验室 11 烘干箱 / 台 2 化学实验室 12 实验用品提蓝 / 个 2 化学实验室 13 塑料水槽 / 个 20 化学实验室 14 万能夹 / 个 10 化学实验室 15 三脚架 / 个 30 化学实验室 16 泥三角 / 个 4 化学实验室 17 试管架 / 个 32 化学实验室 18 漏斗架 / 个 1 化学实验室 19 滴定台 / 个 2 化学实验室 20 滴定夹 / 个 10 化学实验室 21 托盘天干 lOOg，0．1g 台 10 化学实验室 22 托盘天平 500g，0.5g 台 2 化学实验室 23 温度计 红液，0～100℃ 支 40 化学实验室 24 温度计 水银，0℃～200℃ 支 8 化学实验室 25 数字测温计 ﹣30℃～200℃ 支 1 化学实验室 26 密度计 密度﹥1 支 1 化学实验室 27 密度计 密度﹤1 支 1 化学实验室 28 酸度计（pH计） 笔式，测量范围PH0.0～14.0 台 1 化学实验室 29 量筒 10ml 个 60 化学实验室 30 量筒 50ml 个 40 化学实验室 31 量筒 100ml 个 40 化学实验室 32 量筒 500ml 个 4 化学实验室 33 量杯 250ml 个 6 化学实验室 34 容量瓶 250ml 个 6 化学实验室 35 容量瓶 500ml 个 6 化学实验室 36 滴定管 酸式，25ml 支 4 化学实验室 37 滴定管 碱式，25ml 支 4 化学实验室 38 试管 Φ12mmX70mm 支 200 化学实验室 39 试管 Φ15mm×150mm 支 200 化学实验室 40 试管 Φ18mm×180mm 支 200 化学实验室 41 试管 Φ20mmX200mm 支 200 化学实验室 42 试管 Φ32mmX200mm 支 200 化学实验室 43 具支试管 Φ20mmx200mm 支 24 化学实验室 44 硬质玻璃管 Φ20mmX250mm 支 40 化学实验室 45 烧杯 50ml 个 160 化学实验室 46 烧杯 100ml 个 160 化学实验室 47 烧杯 250ml 个 180 化学实验室 48 烧杯 500ml 个 12 化学实验室 49 烧杯 1000ml 个 8 化学实验室 50 烧瓶 圆、长，250m1 个 16 化学实验室 51 烧瓶 平，长250ml 个 12 化学实验室 52 锥形瓶 100ml 个 14 化学实验室 53 锥形瓶 250ml 个 44 化学实验室 54 蒸馏烧瓶 250ml 个 8 化学实验室 55 酒精灯 150ml 个 42 化学实验室 56 抽滤瓶 500ml 个 6 化学实验室 57 干燥器 160mm 个 4 化学实验室 58 启普发生器 250ml 个 16 化学实验室 59 冷凝器 直固，300mm 支 5 化学实验室 60 牛角管 弯形，Φ18mmX150mm 支 24 化学实验室 61 漏斗 60ml 个 40 化学实验室 62 漏斗 90ml 个 2 化学实验室 63 安全漏斗 直形 个 3 化学实验室 64 安全漏斗 双球 个 1 化学实验室 65 分液漏斗 锥形，100ml 个 10 化学实验室 66 分液漏斗 梨形，50ml 个 16 化学实验室 67 布氏漏斗 瓷，80mm 个 4 化学实验室 68 T形管 / 个 30 化学实验室 69 Y形管 / 个 30 化学实验室 70 滴管 / 支 500 化学实验室 71 离心管 10ml 支 5 化学实验室 72 干燥管 单球，150mm 支 8 化学实验室 73 干燥管 U形，Φ15mmX150mm 支 8 化学实验室 74 活塞 直形 支 8 化学实验室 75 圆水槽 Φ200mmX100mm 个 8 化学实验室 76 圆水槽 Φ270mmX140mm 个 20 化学实验室 77 玻璃钟罩 Φ150mmX280mm 个 4 化学实验室 78 集气瓶 125ml 个 100 化学实验室 79 集气瓶 250ml 个 110 化学实验室 80 集气瓶 500ml 个 10 化学实验室 81 广口瓶 60ml 个 200 化学实验室 82 广口瓶 125ml 个 65 化学实验室 83 广口瓶 250ml 个 45 化学实验室 84 广口瓶 500ml 个 20 化学实验室 85 广口瓶 茶，60ml 个 115 化学实验室 86 广口瓶 茶，125ml 个 20 化学实验室 87 广口瓶 茶，250ml 个 10 化学实验室 88 细口瓶 60ml 个 240 化学实验室 89 细口瓶 125ml 个 240 化学实验室 90 细口瓶 250ml 个 46 化学实验室 91 细口瓶 500ml 个 43 化学实验室 92 细口瓶 1000ml 个 7 化学实验室 93 细口瓶 3000ml 个 7 化学实验室 94 细口瓶 茶，60ml 个 65 化学实验室 95 细口瓶 茶，125m1 个 41 化学实验室 96 细口瓶 茶，250ml 个 23 化学实验室 97 细口瓶 茶，500ml 个 32 化学实验室 98 细口瓶 茶，1000ml 个 15 化学实验室 99 滴瓶 30ml 个 200 化学实验室 100 滴瓶 60ml 个 200 化学实验室 101 滴瓶 茶，30ml 个 200 化学实验室 102 滴瓶 茶，60m1 个 200 化学实验室 103 坩埚 瓷，30ml 个 5 化学实验室 104 坩埚钳 200mm 个 60 化学实验室 105 烧杯夹 / 个 2 化学实验室 106 镊子 / 个 55 化学实验室 107 试管夹 / 个 80 化学实验室 108 止水皮管夹 / 个 11 化学实验室 109 螺旋皮管夹 / 个 10 化学实验室 110 石棉网 / 个 85 化学实验室 111 燃烧匙 / 个 80 化学实验室 112 药匙 / 个 220 化学实验室 113 玻璃管 Φ5～Φ6mm 千克 5 化学实验室 114 玻璃管 Φ7～Φ8mm 千克 5 化学实验室 115 玻璃棒 Φ3～Φ4mm 千克 5 化学实验室 116 玻璃棒 Φ5～Φ6mm 千克 5 化学实验室 117 软胶塞 / 千克 10 化学实验室 118 橡胶管 / 千克 5 化学实验室 119 乳胶管 / 米 15 化学实验室 120 试管刷 / 个 100 化学实验室 121 烧瓶刷 / 个 60 化学实验室 122 表面皿 60mm 个 40 化学实验室 123 表面皿 100mm 个 30 化学实验室 124 研钵 玻璃，60mm 个 20 化学实验室 125 蒸发皿 瓷，60mm 个 30 化学实验室 126 反应板 至少6穴 个 39 化学实验室 127 井穴板 9孔，0．7mlX9 个 5 化学实验室 128 塑料多用滴管 4ml，10支 套 1 化学实验室 129 生物显微镜 （1000x～1600x） 台 1 生物实验室 130 生物显微镜 （500x～640x） 台 25 生物实验室 131 双目立体显微镜 （40x） 台 1 生物实验室 132 双目生物显微镜 （1000x） 台 1 生物实验室 133 解剖镜 （20x正 像，工作距离55mm） 个 12 生物实验室 134 放大镜 （手持3x） 个 25 生物实验室 135 显微投影器 （分辩率不低于5um） 台 2 生物实验室 136 解剖器七件 （不锈钢） 套 4 生物实验室 137 解剖器四件 （不锈钢） 套 25 生物实验室 138 徒手切片器 / 个 4 生物实验室 139 恒温箱 （室温～60℃，±1℃） 个 1 生物实验室 140 高压灭菌锅 （小型） 个 1 生物实验室 141 接种箱 （带紫外灯） 个 1 生物实验室 142 生理实验箱 / 个 1 生物实验室 143 血压计 （汞柱式） 支 5 生物实验室 144 pH计 / 支 2 生物实验室 145 干湿球温度计 / 支 2 生物实验室 146 血细胞计数板 （2mm×2mm方格） 支 2 生物实验室 147 听诊器 （医用） 个 25 生物实验室 148 电冰箱 （100-150L） 个 2 生物实验室 149 温水浴锅 / 个 1 生物实验室 150 植物光合、呼吸、蒸腾作用演示器 / 个 1 生物实验室 151 生物显微演示装置 （分辨450TV线 以上） 套 1 生物实验室 152 DNA模型 / 套 1 生物实验室 153 托盘天平 （200g，0.2g） 套 1 生物实验室 154 分析天平 （100g，0.001g） 台 生物实验室 155 投影器动感仪 / 台 25 生物实验室 156 离心沉淀器（手摇式） / 个 1 生物实验室 157 打孔器（4件） / 个 2 生物实验室 158 匀浆器 / 个 1 生物实验室 159 仪器车 / 个 1 生物实验室 160 三脚架 / 个 2 生物实验室 161 试管架（6孔） / 个 1 生物实验室 162 试管夹 / 个 1 生物实验室 163 铁架台 / 个 25 生物实验室 164 注射器 / 个 25 生物实验室 165 防护手套（耐酸碱） / 双 25 生物实验室 166 软尺 / 个 1 生物实验室 167 橡皮球（可选配气泵） / 套 25 生物实验室 168 彩色球 （两种颜色各20个） 套 25 生物实验室 169 量筒 （10ml，100 ml） 套 25 生物实验室 170 温度计 （红液1000C） 套 25 生物实验室 171 试管 （15mm×150mm） 套 25 生物实验室 172 烧杯 （50ml，100ml，250ml，500ml） 套 25 生物实验室 173 锥形瓶（250ml） / 个 生物实验室 174 酒精灯（150mm） / 个 25 生物实验室 175 漏斗（60mm） / 个 25 生物实验室 176 培养皿（100mm） / 个 10 生物实验室 177 研钵（玻璃） / 个 25 生物实验室 178 滴管 / 个 25 生物实验室 179 离心管（10ml） / 个 25 生物实验室 180 石棉网 （125mm×125mm） 个 25 生物实验室 181 药匙 / 个 25 生物实验室 182 玻璃棒（Φ3-4mm） / 个 10 生物实验室 183 毛细吸管 / 根 25 生物实验室 184 玻璃弯管 / 根 25 生物实验室 185 玻璃皿 / 根 25 生物实验室 186 病毒结构模型 / 个 25 生物实验室 187 高中生物模型建构箱 / 个 3 生物实验室 188 动物标本 / 箱 1 生物实验室 189 玻片（高中型） / 箱 1 生物实验室 五、原辅材料及能耗清单 项目实验试剂主要用于高中化学实验教学、少部分生物实验教学，高中化学实验主要以无机化学为主，生物实验主要进行小动物外形观察及血液观察，植物根、枝、叶形态观察等。学校使用的化学试剂均保存在专门的药品厨中，日常管理中，药品厨处于封闭状态，只有开展实验时，根据需要种类和需求量进行提取，管理人员需如实登记危险化学品购买、出入库、领取、使用、归还、处置等信息，并录入危险化学品信息系统。实验室主要原辅材料具体情况见表2-5。 表2-5 项目实验室主要原辅材料一览表 序号 名称 年消耗量 最大暂存量 形态 规格 1 大理石 4瓶 4瓶 固态 AR500g瓶装 2 碳酸钠 2瓶 2瓶 固态 AR500g瓶装 3 碳酸氢钠 1瓶 1瓶 固态 AR500g瓶装 4 氧化钙 1瓶 1瓶 固态 AR500g瓶装 5 氢氧化钙 2瓶 2瓶 固态 AR500g瓶装 6 酒精 6瓶 6瓶 液态 2.5L，95%，瓶装 7 石蕊 1瓶 1瓶 / 25g/瓶 8 酚酞 1瓶 1瓶 液态 25g/瓶 9 pH 广范围试纸 8盒 8盒 / 1～14盒装 10 蓝石蕊试纸 5盒 5盒 / 盒装 11 红石蕊试纸 5盒 5盒 / 盒装 12 定性滤纸 5盒 5盒 / 12.5CM盒装 13 红磷 1瓶 1瓶 固态 AR500g瓶装 14 镁条 1瓶 1瓶 固态 AR25g瓶装 15 铝粉 1瓶 1瓶 固态 AR500g瓶装 16 过氧化氢 3瓶 3瓶 液态 AR500ml瓶装 17 硫酸 2瓶 2瓶 液态 AR500ml，98%瓶装 18 盐酸 3瓶 3瓶 液态 AR500ml，35%瓶装 19 氢氧化钠 1瓶 1瓶 固态 AR500g瓶装 20 氨水 1瓶 1瓶 液态 AR500ml，25%瓶装 21 二氧化锰 1瓶 1瓶 固态 AR500g瓶装 22 硝酸 3瓶 3瓶 液态 AR500ml，69.2%瓶装 表 2-6 原辅材料的理化性质 物料名称 理化性质 Na2CO3固体 分子量105.99 。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。 NaHCO3固体 俗称小苏打、苏打粉、梳打粉（香港、台湾）、重曹、焙用碱等，白色细小晶体，在水中的溶解度小于苏打。 碳酸氢钠，是一种易溶于水的白色碱性粉末，在与水结合后开始起作用释出二氧化碳CO2，在酸性液体（如:果汁）中反应更快，而随着环境温度升高，释出气体的作用越快。 氧化钙 氧化钙(calcium oxide)，是一种无机化合物，它的化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。 氢氧化钙 氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)₂，俗称熟石灰、消石灰，水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性，是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱，但仅能微溶于水。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。 酒精 是一种有机化合物，分子式为C2H6O，熔点-114.1℃，沸点78.3℃，密度 0.789g/cm3。在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。 石蕊 化学式为(C7H7O4N)n，是一种蓝紫色粉末，是从地衣植物中提取得到的蓝色色素，能部分地溶于水而显紫色。是一种常用的酸碱指示剂，在酸性溶液中呈红色，在 碱性溶液中呈蓝色。熔点为 502℃。 酚酞 是一种有机化合物，化学式 C20H14O4，分子量为 318.32，为白色至微黄色结晶性粉末，密度为 1.386g/cm3，熔点为 258~263℃，沸点为557.79℃，几乎不溶于水。其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，常被人们用来检测酸碱。 红磷 红磷位于元素周期表第15位，元素符号P。紫红或略带棕色的无定形粉末，有光泽。密度2.34克/厘米3，加热升华，但在4300千帕压强下加热至590℃可熔融。汽化后再凝华则得白磷。难溶于水和CS2，乙醚、氨等，略溶于无水乙醇，无毒无气味，燃烧时产生白烟，烟有毒。 化学活动性比白磷差，不发光磷在常温下稳定，难与氧反应。以还原性为主，200℃以上着火(约240℃)。与卤素、硫反应时皆为还原剂。用于生产安全火柴、有机磷农药、制磷青铜等。 镁条 镁带一般指制备成带状的金属镁，化学符号为Mg，外观为有金属光泽的银白色固体。镁带中镁含量一般在99.96%以上，不溶于水，但能与热水反应，熔点为648℃，沸点为1107℃，可以燃烧，引燃温度在480~510℃。 铝粉 铝粉，俗称"银粉"，即银色的金属颜料，以纯铝箔加入少量润滑剂，经捣击压碎为鳞状粉末，再经抛光而成。铝粉质轻，漂浮力高，遮盖力强，对光和热的反射性能均好。经处理，也可成为非浮型铝粉。 铝粉可以用来鉴别指纹，还可以做烟花。铝粉由于用途广、需求量大、品种多，所以是金属颜料中的一大类。 过氧化氢 过氧化氢化学式为H2O2，因有两个O，故俗称双氧水，外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂-二氧化锰或用短波射线照射。分解之后会生成氧气和水是初中化学中实验室制氧气的一个重点.但过氧化氢也是世界卫生组织公布的致癌物. 硫酸 纯品为无色油状液体，工业品呈黄、棕等色。与水和乙醇混溶。熔点 10℃～10.49℃，沸点 290℃；相对密度（水＝1）1.84，相对蒸气密度（空气＝1）3.4，蒸气压 0.13kPa(145.8℃)，临界压力 6.4MPa，logpow-2.2。 盐酸 无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味。工业品含氯化氢≥31%，在空气中发烟。与水混溶，溶于乙醇、苯。pH 值 0.1（1N），熔点-114.8℃（纯品），沸点-85℃、108.6℃(20%)，相对密度（水＝1）1.10(20%)、1.15(29.57%)、1.20(39.11%)，相对蒸气密度（空气＝1）1.26，饱和蒸气压 30.66kPa（21℃）。 氢氧化钠 纯品为无色透明晶体。工业品含少量碳酸钠和氯化钠，为无色至青白色棒状、片状、粒状、块状固体。吸湿性强。从空气中吸收水分的同时，也吸收二氧化碳。易溶于水，并放出大量热。溶于乙醇、甘油，不溶于乙醚、丙酮。pH12.7(1%溶液)，熔点318.4℃，沸点1390℃，相对密度（水＝1）2.13，蒸气压 0.13kPa(739℃)，临界压力 25MPa，logpow-3.88。 氨水 氨水又称阿摩尼亚水，主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，沸点-33.34℃，密度0.91g/cm3。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m。主要用作化肥。 二氧化锰 中文名称：二氧化锰（自然界以软锰矿形式存在），物理性状：黑色无定形粉末，或黑色斜方晶体，溶解性：难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，溶于热浓盐酸而产生氯气。 硝酸 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式：HNO3。熔点：-42℃，沸点：78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，也可保存在磨砂外层塑料瓶中(不太建议)，严禁与还原剂接触。 四、公用工程 （1）给排水 A、给水 项目运营期用水主要包括教职工及学生生活用水、食堂用水、室内地面清洁用水、实验室用水、绿化用水、道路冲洗用水、游泳馆用水。生活食堂用水、实验室用水、绿化用水、道路冲洗用水、游泳馆用水均来自市政集中供水。 生活用水 本项目生活用水参考陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T943-2020）中表52教育（P83）中中等教育（初、高中、中专（P833））陕南的有关规定，本项目容纳学生最多3000人，教师240人，其中项目共容纳师生3240人，其中本项目师生全部住宿，其中按照行业用水定额有关规定，住宿用水量按80L/d计算，在校时间按280天，则学生住宿用水量为240m3/d（67200m3/a），教职工住宿用水量为19.2m3/d（5376m3/a），排水量按用水量的 80%计，则年学生住宿排水量为192m3/d（53760m3/a），教职工住宿排水量为15.36m3/d（4300.8m3/a）。 食堂用水 本项目学生3000人、教职工及后勤240人均在校内就餐。参考《陕西省行业用水定额》（DB/T943-2020）“表48餐饮业用水定额”职工、学生饭堂按每人每天15L计，厨房总用水量早、中、晚三餐为48.6m³/d（13608m ³/a）。排水量按用水量的80%计，则总污水量为38.88m³/d（10886.4m³/a）。食堂含油污水主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、LAS 等。 c、室内地面清洁用水 室内地面清洁主要用于教室等地面清洁，项目室内地面面积约为37500m2，用水量按每天按0.5L/m2·次计算，则室内地面清洁量为18.75m3/d，年在校时间280天，则年室内地面清洁量为5250m3/a。排水量按用水量的 80%计，则清洁用水排水量为15m3/d（4200m3/a） d、实验室用水 本项目实验室用水主要为师生实验室教学时用水，实验安排课程主要包括：①使用天平、量筒等器具量取固体、液体物品；②熟悉基本的化学仪器设备的组装过程及实验操作规范；③学会配制一定浓度的溶液；④进行简单的无机实验，如实验室制备氢气、氧气、二氧化碳等。使用的化学药品基本上均为无机类，酸、碱、盐类为主，污染物质为随学生实验科目的变化，每天排放的废水中污染物质无规律性。用水量按照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2010修订版）用水定额，实验区用水量10L/学生·d（不统计生活用水量），按平均每天两个班上实验课即100人计算，则用水量为1m3/d。废水产生量按用水量的80%计算，则实验室废水约0.8m3/d，其中约0.01m3/d为实验过程中产生的实验废液，0.04m3/d为实验清洗过程中第一次清洗清水，作为废液处置，其他废水经中和池处置后排入化粪池处理后排入市政管网。实验室用到的化学药品种类多，但主要的还是常规的酸碱类和有机溶剂，废水中含有酸、碱、有机溶剂、盐类及其它化学品，每个实验台洗涤池下方设置中和池，经酸碱中和处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 e、绿化用水 本项目拟配套的绿化面积为5628m2。参考《陕西省行业用水定额》（DB/T 943-2020）公共设施管理业中市内园林绿化用水定额，按0.57L/m2/d 计，则绿化用水量约为3.2m3 /d；绿化用水被植被土壤吸收及自然挥发，不产生污水。 f、道路冲洗用水 道路冲洗用水主要用于道路清洁，项目道路面积为6872m2，用水量按每天按0.29L/m2·次计算，每天清洗1次，则日道路清洁用水量为2.0m3/d，道路冲洗洒水年为80天计，则年道路冲洗洒水用水量为160m3/a。 g、游泳馆用水 本项目校区体育馆内设置1座游泳池，游泳池用水为循环系统，根据企业提供信息，游泳规格为60×40m，平均池深按1.2m计，则泳池容积为2880m3，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2014），泳池每日补水量按2%计，则日新鲜补水量为57.6m3/d，开池时间每年5-10月，则年按180d计，则补充新鲜水10368m3/a。 （2）水平衡分析 运营过程用水情况详见表2-7。 表2-7 项目用水量和排水量一览表 用水类别 用水规模 用水标准 用水量 排放量 损耗量 备注 学生（住宿） 3000人，280天 80L/人·d 240 192 48 预处理后排入市政管网，最终排入城区污水处理厂 教职工（住宿） 240人 80L/人·d 19.2 15.36 3.84 食堂用水 3240人 15L/人·次 48.6 38.88 9.72 室内地面清洁用水 37500 0.5L/m2 18.75 15 3.75 实验室用水 100 10L/（人·次） 1 0.8（其中0.05为废液） 0.2 0.75经中和池处理后排入化粪池，0.05废液交由有资质单位处置 绿化及道路冲洗 绿化 5628 0.57L/m2·次 3.2 0 3.2 蒸发损耗 道路冲洗 6872 0.29L/m2·次 2.0 0 2.0 游泳池 2880m3 循环系统，每周更换一次，开池时间每年5-10月 57.6 0 57.6 循环使用 合计 390.35 262.04 128.31 / B、排水 本项目排水体制采用雨、污分流排水系统。项目废水主要来源于学生食堂和生活、办公、实验室等产生的污水，这部分用水量合476.75m3/d，则废水产生量为262.04m3/d（其中包括0.05m3/d实验室废液）。本项目设置1座化粪池（处理能力为500m3/d）、1座隔油池（处理能力为100m3/d），项目每个实验台洗涤池下方设置中和池，中和池的处理能力为1t/d，化粪池主要用于收集处理本项目的综合废水，隔油池主要用于处理食堂餐饮废水，中和池主要用于处理实验室废水；经隔油池预处理后的食堂餐饮以及中和池处理后的实验室废水废水与生活污水、地面清洁废水一并排入化粪池，污水管道采用聚氯乙烯双壁波纹管，埋设。 建筑物屋面雨水由落水管汇集排至地面，场地地面雨水由雨水口汇流后，经室外雨水管网，接入市政雨水管网。雨水管道采用聚氯乙烯双壁波纹管埋设。 全厂水平衡图： 图2-1 项目全厂水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目由市政供电；设置一台柴油发电机作为应急电源，位于柴油发电机房。 （3）供气 本工程天然气供气方式采用城市天然气二级管网供气。 (4)消防 本项目防火等级采用二级，在校区内室外消火栓系统环管网为一个系统，由室外消防泵加压供给。校区内各单体与室内消火栓环管相连，环管上设消防水泵接合器，由教学楼地下车库内设置消防水池和水泵房室内消防泵加压供给及教学管理用房设置屋顶水箱(20立方米)相连为一个系统。教学楼、学生食堂、地下车库内设喷头保护，由水泵房自动喷淋泵加压及教学管理用房设置屋顶水箱20立方米与自动喷淋泵相连为一个系统。 (5)供热、空调 本项目采用天然气热水系统供热水。设置分体空调，建筑预留室外机放置位置。空调室外机放置位置将根据不影响建筑外立面总体风格的原则具体确定。 五、劳动定员及工作制度 本项目学校共240名教职工，学生3000人，按照国家法定工作日上班，法定节假日及寒暑假休息，即按照280d计。 六、平面布置图及合理性分析 本项目的校园总体规划设计因地制宜，合理利用地形地貌，总平面设计按教学、体育运动不同功能进行分区，根据企业提供资料，本项目校区主要分为五大板块，其中西北侧为学生生活区，其中主要包括活动中心、食堂、学生宿舍、自习室等；西侧为实验实训区，主要包块生物、劳动技能实训基地等；西南侧为教职工生活区，主要包块教师宿舍、活动、生活超市等；东北侧为教学行政区，其中主要包括普通教室、艺术教室、科学教室、图书馆、礼堂、课间活动场地、行政办公等；东南侧为体育运动区，其中包括体育馆、游泳馆、运动场、看台、运动器材室等，本项目主要通过安全畅通、立体便捷、动静结合等原则，结合场地所处自然环境，结合周围建筑物布局，合理安排出入口位置。校区重点部位重点绿化，绿化以种植观赏性花卉为主，并与灌木、地被植物相结合，形成连续的绿带。为降低城市噪音和污染，周边场地以种植冠大荫浓的落叶乔木为主；为尽早达到绿化效果，绿化树种优先选择大株苗。由于本项目废气污染物主要为实验室及食堂产生的废气，根据企业提供平面布置图可知，本项目实验楼布局主要一层主要是内设化学实验室、物理实验室、计算机教室及其他辅助用房，实验楼二、三层主要为其他综合实验室，实验楼四、五层主要设置生物实验室、物理实验室、舞蹈室、资源教室等其他辅助用房，本项目化学实验室主要设置在一层，一层并配套设置安防设施，实验室产生的废气经通风橱收集后引至楼顶排放，食堂主要为两层，一层作为学生用餐使用，二层主要作为教师用餐使用，一、二层北侧均为灶台，南侧为用餐位置，一、二层产生的废气经油烟净化器处理后引至楼顶排放。项目总平面布置见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 施工期主要污染物有建筑施工噪声、施工扬尘、建筑垃圾、施工废水以及施工人员的生活污水与生活垃圾等。本项目施工期产污环节流程详见图 2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 项目不设施工营地，租用当地民居。施工采用机械与人工结合的施工方法，施工机械主要有混凝土运送车、挖掘机、装载机、大型载重车、振捣机、切割机、电焊机、钻孔机等。 主要施工工艺有：场地平整及土方开挖过程中先用推土机剥离表层，存放于场地周边；再用挖掘机进行基坑开挖，并辅以人工开挖，土石方就近堆放于基坑两侧，待基础施工后用于回填并压实，以防雨水冲刷造成水土流失；本阶段污染物以施工扬尘、噪声、建筑垃圾为主，雨天时可能会有水土流失。 基础工程过程主要施工机械为矼泵、砼喷射机，污染物以施工噪声和建筑垃圾为主，会产生施工扬尘。 主体工程施工主要施工机械有砂轮切割机、振捣机等，污染物以建筑垃圾、施工噪声、施工扬尘为主。 装修、设备安装过程主要设备有钻孔机、切割机，污染物主要是噪声。 道路建设主要产生扬尘，土石方施工废水，废气等。 运营期 图2-3 运营期工艺流程及产污环节图 拟建项目为学校项目，学校建成后，为适龄学生提供良好学习条件，并注重兴趣培养有利于学生的全面发展。学校配套完善的体育活动场地，保障学生的健康成长。学校属于生活污染源，综合各方面考虑，营运期间产生的污染物包括噪声、生活污水、餐饮废水、实验废水、生活垃圾、实验废弃物、实验室废气、垃圾贮存点产生的恶臭等。 三、产污环节 表 2-7 项目产污环节一览表 产物阶段 产污类型 产污工序 产污情况 拟采取防治措施 施工期 废气 施工场地 施工扬尘 围挡、遮盖、洒水等 车辆、机械 燃油尾气 自然扩散 废水 施工人员 生活污水 临时化粪池+市政污水管网 施工过程 施工废水 隔油池、沉淀池回用 噪声 施工机械 施工噪声 围挡、基础减振 固废 施工过程 生活垃圾、建筑垃圾、废弃土石方 生活垃圾交由环卫部门处置、建筑垃圾送往指定建筑垃圾填埋场 运营期 废气 食堂 食堂油烟 静电式油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放 实验室 实验室废气 通风橱收集后引至楼顶排放 汽车 汽车尾气 通风 垃圾贮存点 垃圾恶臭 日产日清 废水 学生、教职工 生活污水 化粪池 食堂 食堂废水 隔油池+化粪池 实验室 实验室废液 交由有资质单位处置 噪声 教学 社会噪声 禁鸣、大声喧哗 固废 生活、教学等 生活垃圾、餐厨垃圾 生活垃圾交由环卫部门清运；餐厨垃圾及废油脂交由资质单位处置； 实验固废、实验室废液 实验固废及实验废液交由资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目概况 石泉中学建于1940年，位于石泉县城关镇向阳路中段46号初名为"石泉县立初级中学"，1958年开设高中，更名为"石泉县石泉中学"。2004年成为陕西省标准化高中。石泉中学校园面积4.3万m2，绿化面积1.5万m2,建筑面积31129m2，其中，教学楼13820m2，实验楼2500m2，学生宿舍6445m2，学生餐厅2130m2。中学正在正常开展教学，校内目前约有师生共约3000人。 二、原有项目环保手续履行情况 石泉中学原有项目未进行环境影响评价手续。 三、原有工程污染物排放情况 A、废气 现有工程废气主要为实验室废气、食堂油烟、汽车尾气和垃圾收集点产生的恶臭。 （1）实验室废气 现有项目在科技楼设有生物、化学实验室，使用常规化学药品，以酸碱盐为主，挥发性药品（酸碱废气）用量少，故挥发的化学实验废气产生量极微小，产生的实验室废气经通风橱收集后引至楼顶排放，不进行定量分析。 （2）食堂油烟废气 原有项目建设单位目前已经在学校食堂设置静电式油烟净化器（处理效率大于 85%）处理餐饮油烟，排放浓度和净化效率都能够满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的大型餐饮要求，餐饮油烟排放造成的环境影响较小。 （3）汽车尾气 目前原有校区停车位数量为100个，由于停车场为露天设置（本项目不设置地下停车场），汽车尾气可以较快扩散，对区域环境造成的影响较小。 （4）垃圾收集点恶臭 目前原有校区配备垃圾桶2个并由环卫部门按时将垃圾清走统一处理，建设方也定期在垃圾桶区域进行卫生清洁和喷洒除臭剂。目前垃圾收集点散发的臭气较小，对周围大气环境的影响。 B、废水 ①实验室用水 现有项目实验室的实验项目为初中教学阶段安排设置的化学、生物实验，产生废水的实验室主要是化学实验室。实验用到的药品主要为酸，碱，无机盐，及少量的有机物。实验室产生的废水主要是多余溶液、实验残液、清洗仪器时的废液等，其中废酸、废碱等少部分废液属于危险废物，现有项目将该部分废物进行短暂的集中储存，当达到一定量后交由有资质的单位处理。 ②生活污水 目前原有校区生活污水经化粪池处理后排入市政管网；原有项目餐饮废水进入隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池预处理，然后经由市政污水收集管网排入市政管网进行处理。 ③室内清洁废水 原有校区室内清洁产生的废水与生活污水一同排入市政污水管网。 C、噪声 石泉中学原有工程噪声主要有校园活动、汽车发动等过程产生的噪声。根据现场踏勘，现有项目所在区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，声环境质量良好。 D、固废 现有工程固废主要为学生及教职工产生的生活垃圾、餐厨垃圾及隔油池废油脂、实验垃圾等。 ①餐厨垃圾及废油脂 根据原有项目运营统计，现有餐厨垃圾产生量约21t/a，餐厨垃圾和废油脂单独收集后，外售至养殖场作饲料。 ②生活垃圾 根据原有项目运营统计，现有项目生活垃圾产生量约0.55t/d（154t/a）。校区内设有垃圾收集箱，各投放点定期杀菌消毒，以保证校园内环境的整洁。垃圾收集后，由环卫部门清运处理。 ③实验垃圾 实验垃圾主要为教学活动中，化学和生物实验室产生无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品、包装物等，根据原有项目运营统计，年产生量为0.1t/a。实验垃圾属危险废物，集中存放在特质废液桶后，定期交给有资质的单位进行处置。 四、原有工程存在环境问题及整改措施 迁建项目建成后，原有项目整体搬迁，故不存在原有项目环境问题。 五、现有工程退役期环保要求 迁建项目建成后，现有工程运营期产生的各类污染源将随项目的退役而消失，对周围的影响也随之结束。项目退役时，对尚不属于国家命令淘汰范围内的设备、实验器材等，可随项目搬迁，对属于国家命令淘汰范围内的设备、实验器材等，应予以报废。 （1）遗留的固体废物 原有工程残留的危险废物、一般工业固体废物等应进行妥善处理处置。属危险废物的，应委托具有危险废物处置资质的单位进行安全处置，并执行危险废物转移联单制度；属一般工业固体废物的，应按照国家相关环保标准制定处置方案。 （2）规范各类设施拆除流程 本项目迁建后，原有学校不进行拆除，改建为义务教育学校。 （4）信息公开 学校应主动公开搬迁过程中的污染防治信息。应当及时公布场地的土壤和地下水环境质量状况。场地使用权人等相关责任人应当将场地污染调查评估情况及相应的治理修复工作进展情况等信息，通过其门户网站、有关媒体予以公开，或者印制专门的资料供公众查阅。地方各级生态环境部门应当公开工业企业关停、搬迁及原址场地再开发过程中污染防治监管信息。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本污染物 本项目位于安康市石泉县。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目所在区域环境空气基本污染物监测数据引用陕西省生态环境厅发布的《环保快报》中附表6：2023年1～12月陕南地区32个县（区）空气质量状况统计表中安康市石泉县空气质量监测数据。监测数据见表3-1。 表3-1 安康市石泉县2023年1-12月大气污染物现状监测结果 污染物 年评价指标 现状浓度µg/m3 标准值 µg/m3 占标率% 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 37 70 52.8 达标 PM2.5 年平均质量浓度 24 35 68.6 达标 SO2 年平均质量浓度 6 60 10.0 达标 NO2 年平均质量浓度 10 40 25 达标 CO 24小时平均质量浓度 1100 4000 27.5 达标 O3 8小时平均质量浓度 114 160 71.25 达标 根据上述监测结果，2023年石泉县环境空气中的PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目所在区域属于达标区。 （2）其他污染物监测分析 本项目环境空气质量现状评价根据陕西泽希检测服务有限公司为本项目出具的环境现状监测报告中的数据。 ①监测单位：陕西泽希检测服务有限公司 ②监测时间：2023年5月11日~2023年5月13日 ③监测点位：项目所在地下风向，具体见附图。 ④监测项目：非甲烷总烃。 ⑤监测结果：监测结果见表3-2。 表3-2 大气监测数据一览表 单位：μg/m3 监测 点位 采样 日期 监测 频次 监测项目及结果 气象条件 非甲烷总烃(mg/m3) 气温 （℃） 气压（kPa） 风速 （m/s） 风向 西北侧敏感点 2023.05.11 第1次 0.55 16.5 96.1 1.3 南 第2次 0.58 18.9 96.1 1.5 南 第3次 0.49 22.9 95.9 1.9 南 第4次 0.52 23.1 95.9 2.1 南 2023.05.12 第1次 0.53 18.5 96.1 1.3 西北 第2次 0.61 23.6 95.9 2.0 西北 第3次 0.66 28.3 95.8 1.9 西北 第4次 0.54 28.1 95.8 2.5 西北 2023.05.13 第1次 0.56 20.1 96.1 2.2 东南 第2次 0.58 24.1 95.9 2.0 东南 第3次 0.64 26.9 95.8 1.8 东南 第4次 0.52 27.5 95.8 2.1 东南 根据监测结果可知，本项目非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中排放标准限值。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量现状评价依据陕西泽希检测服务有限公司为本项目出具的监测报告中的监测数据。 ①监测单位：陕西泽希检测服务有限公司 ②监测时间：2023年5月11日~2023年5月12日 ③监测点位：厂区敏感点处进行。 ④测量仪器：使用AWA5688多功能声级计（H26），每点测试设置10分钟，每秒读数一个，自动求出Leq值。 ⑤监测结果：监测结果见表3-3。 表3-3 声环境质量现状结果 序号 监测点 2022年5月11日 2022年5月12日 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 昼间 dB(A) 夜间 dB(A) 1# 项目地北侧杨柳小区 48 43 49 44 2# 项目地西侧石泉林业局 40 39 43 40 3# 项目地西南侧居民 53 44 51 43 标准 dB(A) 昼间60 夜间50 昼间60 夜间50 从监测结果可以看出，项目环境敏感点处声环境现状均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 三、地表水环境质量现状 项目产生废水进入现有化粪池处理后排入城区污水处理厂，为间接排放，不进行地表水环境现状调查。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据国家生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评[2020]33号）中《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 根据陕西博源国土信息技术有限公司编制的石泉中学迁建项目及石泉县体育运动中心项目地块土壤污染状况调查报告（地块编码6109223010029）可知，本次调查地块土壤污染状况调查通过资料收集、现场踏勘和人员访谈等办法，对调查地块及其相邻地块使用历史和现状进行了调查，并对地块及其周边地区潜在污染源和可能的污染途径等进行了分析。本次调查地块分析结果如下： （1）历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送； （2）历史上不涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等情况； （3）历史上不涉及工业废水污染； （4）场地现状不存在被污染的迹象； （5）场地现状不存在来自周边污染源的风险； （6）历史上不存在其他可能造成土壤污染的情形。 故经第一阶段土壤污染状况调查表明，调查地块内及相邻地块当前和历史上均无可能的污染源，完全符合环保部《建设用地土壤污染状况调查技术导则》HJ25.1—2019第4条，第4.2.1款“若第一阶段可以确认地块及周边区域当前及历史上均无可能的污染，则表明此块地的环境状况可以接受，调查活动可以结束”之规定。可以不进行现场采样分析和土壤污染筛查阶段。故调查地块的土壤环境状况可以接受，满足地块申请人建设石泉中学迁建项目的要求，调查活动可以结束，无需进入下一阶段调查。 本项目为学校教育行业，建筑区域内将全部进行水泥硬底化。建成后实验室位于高楼层，不会对周边地下水及土壤环境造成影响，无需开展地下水环境现状调查无需开展土壤环境现状调查。 本项目为普通高中学校建设运营后无土壤污染途径，根据《环境影响评价技术导则一土壤环境（试行）》（H964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目行业类别属于“不在附录土壤环境影响评价项目类别表内，因此本项目无需开展土壤环境影响现状调查评价。 五、生态环境质量 本项目地处陕西省安康市石泉县城关镇杨柳社区，现该区域周边未在开发建设，受人类活动影响较小，区域内无珍稀动植物。经现场踏勘，项目地块内为人工绿化植被覆盖。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家重点文物保护单位、名胜古迹和饮用水源保护区等敏感区域；无珍稀动植物存在，无自然生态环境敏感点（区）分布，亦无地下水敏感点，故不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，经实地调查了解，评价区内也无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。所根据环办环评【2020】33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围内，所以本项目主要保护对象为项目区500m范围的居民、学校，主要环境保护目标见表3-4及附图四。 表3-4 项目环境保护对象及保护目标 环境要素 名称 坐标 保护内容（人） 相对厂界最近距离/m 相对厂址方位 环境功能区 经度 纬度 环境空气 1 杨柳小区 108.225886 33.056440 2000 28 北 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 2 石泉县招商局 108.224019 33.056193 40 158 西北 3 石泉县司法局 108.224320 33.055292 35 46 西北 4 石泉县森林防火指挥部 108.224384 33.054541 24 38 西 5 红岩小区 108.222668 33.055120 1200 231 西 6 双龙村 108.225908 33.051751 500 80 西南 7 杨家坝 108.227388 33.048983 200 100 南 8 堡子社区 108.233117 33.052030 600 368 东南 9 城关镇堡子小学 108.233418 33.053125 1500 401 东侧 声环境 杨柳小区 108.225886 33.056440 2000 28 北 《声环境质量标准》 (GB3096 -2008)2类标准 石泉县司法局 108.224320 33.055292 35 46 西北 石泉县森林防火指挥部 108.224384 33.054541 24 38 西 地表水 饶峰河 / 68 西 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 地下水 厂界外500m范围内无集中式饮用水水源地和热水、矿泉水、温泉等特殊地表水资源 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期污染物排放标准 （1）施工期废水排放标准 项目施工期废水主要有施工产生废水和施工人员生活污水。 生活污水化粪池处理后，经由市政污水管网排至污水处理厂处理。本项目施工场地设置临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。 各污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），详见表3-5。 表 3-5 项目废水执行排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 标准 pH（无量纲） COD BOD5 SS NH3-N 石油类 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 6~9 500 300 400 / 100 《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015表1中B级标准 / / / / 45 / 本项目废水排放标准 6~9 500 300 400 45 100 （2）施工期废气排放标准 本项目施工过程车辆选用符合国家标准的机械，机械尾气污染物排放应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB36886-2018)中相关限值要求，保证尾气排放标准，降低废气污染程度，运输车辆减速慢行，篷布遮盖；项目施工过程的粉尘，大气污染物排放标准执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中二级标准，见表 3-6。 表 3-6 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 序号 污染物 无组织排放监控浓度 监控点 （mg/m3） 1 施工扬尘(即总悬浮颗粒物TSP) 周界外浓度最高点 ≤0.7 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 （3）施工期噪声排放标准 本项目施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1排放限值要求，详见表 3-7。 表 3-7 《建筑施工场界环境噪声排放限值》 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （4）施工期固体废物排放标准 施工期产生的建筑垃圾的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 二、运营期污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 废气主要来自食堂油烟废气、垃圾暂存区及卫生间恶臭气体、柴油发电机废气。柴油发电机废气对周边环境影响较小，本评价主要考虑食堂油烟和实验室废气对周边环境影响。 食堂厨房产生的油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“大型”排放标准，实验室废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中排放标准限值。 表 3-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度，（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率，（%） 65 75 85 表3-9《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控控制浓度限值 排气筒高度（m） 二级标准（kg/h） 浓度（mg/m3） 监控点 NMHC 120 22 12.1 未高出200m建筑5m，严格50%执行 4.0 周界外浓度最高点 （2）废水污染物排放标准 项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池处理后接入市政污水管网排入城区污水处理厂集中处理。各污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB88978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），详见表3-10。 表 3-10 项目废水执行排放标准 单位：mg/L（pH 无量纲） 标准 pH（无量纲） COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 6~9 500 300 400 / 100 《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015表1中B级标准 / / / / 45 / 本项目废水排放标准 6~9 500 300 400 45 100 （3）噪声排放标准 项目运营过程噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，详见表3-11。 表 3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》，“污染源排放污染物要达到国家或地方规定的标准”；“各省、自治区、直辖市要使本辖区主要污染物排放总量控制在国家规定的排放总量指标内”，“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目为迁建项目，目前无总量指标，本次项目产生的生活污水经预处理后排入市政管网后最终排入城区污水处理厂，故本项目无需进行总量购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废气 施工期的大气污染源主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的废气以及装修废气等。 1、废气影响 （1）施工扬尘 施工期产生扬尘的作业有打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸、搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风天气，扬尘更为严重。 扬尘主要来源有： ①施工过程建筑地基土方挖掘、土方临时堆放、装卸和土方倒运过程产生的扬尘、地基土方回填扬尘、管网布设管沟开挖及回填过程产生的扬尘。 此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化，难以定量估算。但就正常情况而言，施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生较大的变化。现有同类施工场地实测资料显示，当风速2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为下风向150m内。 由于在施工过程中，土质一般较松散。因此，在大风、天气干燥尤其是春季多风少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目近邻的区域产生较大的影响。 ②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘在施工场地的物料堆料场，如水泥、砂石等土建材料露天堆放不加苫盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。 ③施工物料、施工固废的运输造成的道路扬尘包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。施工车辆经过的路段积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多。施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到施工场区其他地方及公路上，泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在场区内和公路上带起很重的扬尘，污染环境。在物料运输过程中，物料在起、讫点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。 （2）施工机械、运输车辆排放的废气 施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，本项目施工过程车辆选用符合国家标准的机械，机械尾气污染物排放应符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB36886-2018）中相关限值要求，保证尾气排放标准，降低废气污染程度，运输车辆减速慢行，篷布遮盖下，一般情况下各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 （3）装修废气 建筑室内装修过程使用油漆、涂料会产生有机废气，其主要污染物为甲醛、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃类物质。有机废气产生量与所使用的装修油漆、涂料种类、数量及性质有关，一般油性油漆、涂料挥发的污染物比水性油漆、涂料挥发的污染物要大得多，由于装修有机废气挥发是一个漫长的过程，其挥发速率与油漆、涂料性质、气候条件、温度等因素有关，难以准确量化分析，本次评价不做定量分析，只提出防治措施。 2 大气污染防治措施 （1）施工期起尘防治措施 施工期废气污染主要是施工扬尘以及施工机械尾气，为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最低程度，根据《陕西省大气污染防治条例》、《关于印发<陕西省建筑施工扬尘治理行动方案>的通知》（陕建发[2013]293号）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省大气污染治理专项行动方案 (2023-2027年)》的通知（陕发<2023>4号）、《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023-2027年）》（安发〔2023〕8号）等文件规定要求，评价提出以下措施和要求： 针对本项目具体情况，本环评提出以下施工期大气污染防治措施 评价要求建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 设置施工环境保护标志牌，落实施工场地控制管理人员，施工单位应根据建设内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。 根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁人员。主要职责为：对车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 施工围挡的设置：施工单位须在项目施工场地四周设置高度1.8米以上的围挡。 施工场地防尘措施：在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确以下防尘措施及管理责任制度。 A、施工场地洒水。场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时在施工区域覆盖防尘网。施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整。 B、项目裸地防尘措施。建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，合理选择堆场位置，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，并采取防尘布覆盖等防尘措施。暴露时间在3个月以内的开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。堆放时间超过3个月的表土应设置绿化措施。晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时应加大洒水。 C、工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治 1）规范施工场地进出口设置，项目施工现场出入口设置洗车平台，冲洗点必须配置清洗机和清洗人员。 2）完善排水设施，禁止将施工废水直接外排，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流。 3）工地出口处场地内铺装道路及连接现有道路不得有黏土泥水带。连接项目进出口的现有道路必须保洁。施工场地进出口连接现有道路处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水。草垫或麻布毯铺垫。 4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 5）在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗，并有专人进行检查把关，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。 6）限制施工现场车辆的车速。车速是引起扬尘的关键，限制车速可以有效的降低扬尘。 7）在施工周边或局部草坪绿化，可以有效减少扬尘。 D、建筑材料的防尘管理措施施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，需合理布置临时料场位置，应采取设置围挡或堆砌围墙、防尘布苫盖等防尘措施。施工期间使用商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。 （1）装修废气防治措施 室内装修工程产生的废气属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，尽量选用水性油漆，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物。 装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，为保证入学师生健康也应每天进行通风换气一至二个月后才能入住。 在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，项目施工产生的各类废气可达标排放，对人群和大气环境影响较小。 （2）跑道及塑胶废气防治措施 项目塑胶跑道施工过程有有机废气产生，废气量与使用的材料以及溶剂的配比有关，建设单位应采用环保型合成材料面层，严禁使用劣质原料，材料入场前应进行检验，需符合《合成材料运动场地面层质量控制标准》，并要求产品提供方提供产品的出厂合格证，从源头减少废气的产生；施工过程应采用科学的配方和施工工艺；施工结束后，应再次进行现场抽样的检测， 防止施工中发生化学反应。 由于施工期短暂，且施工期各类废气水均采取了相应环保措施，只要合理的安排施工，加强施工期管理力度，产生的废气对环境影响较小。 二、废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业废水。 1、施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BODs、SS和NHs-N等。本项目排放的生活污水化粪池处理后，经由市政污水管网排至污水处理厂处理。 2、施工作业废水 施工期作业废水的主要产生环节是水泥、混凝土搅拌、工程养护、车辆设备冲洗，这部分污水量不大，污水中污染物成分相对比较简单，浓度低，而且是瞬时排放，其主要污染物为COD、BODs、SS等，本项目施工场地设置临时沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。 废水污染保护措施 项目预计在 2024 年 9 月开始施工，总工期为36个月，拟在场地内设置施工营地配备专门生活区，工人人数为50人。 1、设置化粪池处理施工人员排放的生活污水，生活污水经化粪池处理后，经由市政污水收集管网排至下游市政污水处理厂处理。 2、施工运输车辆清洗处设置洗车台和沉淀池，排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后可回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接外排。 3、在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的洒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁外排。 4、各类施工机械应定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的隔油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后用于洒水降尘或混凝土养护水。 5、施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏防渗措施。 6、水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 7、本项目施工期产生废水均综合利用不外排，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，本项目生活污水及施工废水均禁止排入饶峰河。 综上所述，各类施工废水和生活污水处理在采取合理的措施前提下，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。 三、噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工环节和装修环节。施工期产生的噪声主要包括施工机械产生的噪声（如压缩机、发电机、推土机、电刨、电锯、砂浆机、卷扬机等）以及装饰工程、设备安装及车辆运输产生的噪声。 1、噪声影响 施工期的噪声影响主要来自施工现场的声源噪声。噪声声级范围为75-110dB（A），影响范围在100m范围内。 施工机械产生的主要噪声源及声级，见表4-1表。 表4-1 各施工阶段的主要噪声源及其声级统计表 施工阶段 施工机械 噪声源强度 单位 土石方阶段 挖掘机 75~90 dB（A） 冲击机 80-95 dB（A） 空压机 75-85 dB（A） 打桩机 95-105 dB（A） 卷扬机 90-100 dB（A） 压缩机 75-85 dB（A） 推土机 80-85 dB（A） 装载机 80-90 dB（A） 结构阶段 混凝土输送泵 90-100 dB（A） 振捣器 100-105 dB（A） 电锯 100-110 dB（A） 电焊机 90-100 dB（A） 空压机 75-85 dB（A） 载重车 80-90 dB（A） 装修阶段 电钻 100-110 dB（A） 电锤 100-105 dB（A） 手工钻 95-105 dB（A） 无齿锯 100-105 dB（A） 多功能木工刨 90-100 dB（A） 混凝土搅拌机 100-110 dB（A） 云石机 100-110 dB（A） 角向磨光机 100-110 dB（A） 载重机 85-90 dB（A） 2、噪声污染保护措施 项目在施工期间应该采取以下噪声防治措施： （1）项目施工期间午间（12:00～14:00）、夜间（22:00～6:00）禁止施工。建筑施工单位因工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应当在施工作业前15日向环境保护行政主管部门提出申请。属于工艺上要求的，需持有工程项目设计要求文本和市建设工程质量安全监督管理处审核意见，并在施工现场显著位置将其公示或者以其他方式公告附近居民。 （2）建筑施工单位应当选用先进的低噪声施工设备和技术。建设招标单位应将投标方的低噪声施工设备和技术作为评标的内容之一。 （3）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。 （4）对高噪声设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理，高噪声施工机械设备应尽量设置于项目场地中央。 （5）在项目施工边界设置围墙、临时隔声屏障，最大程度减少施工噪声对周围敏感点的影响。在高噪声施工的平台设置临时隔音板，隔声屏障的高度不低于2m。 （6）加强管理、文明施工，减少模板撞击声等非正常作业产生的突发噪声。采取上述措施对施工期间的噪声进行控制后，对周围声环境敏感点的影响较小。 四、固体废物 施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、生活垃圾。 1、固废影响 （1）建筑垃圾主要有基础土方开挖、回填产生的弃土、废弃包装袋、损坏和废弃的各种建筑材料、碎砖瓦、渣土、木头碎屑、包装纸袋等。 （2）生活垃圾主要有施工及管理人员产生的生活垃圾。 2 固体废弃物防治措施 （1）施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门统一处理； （2）对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可将其与施工挖出的土石一起堆放或回填； （3）对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。 （4）对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。 （5）装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，运输路线应避让居民、学校等敏感点。 （6）对于施工期的废油漆桶等危险废物，应在施工营地内设置专门的危险废物暂存间进行收集暂存，然后定期委托有资质的危险废物处置单位进行处理。 五、生态环境 1、生态影响 本项目为迁建项目，建设期间基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失及植被破坏，对项目区域生态环境造成短暂破坏。 施工期间由于机械碾压、人员践踏、土体翻出地表及埋放等过程，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化。本项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，造成一定环境影响。 施工过程水土流失的危害主要表现在：表土流失，破坏土体构型。正常的自然土壤具有A、B和C层等发生层次，土壤侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土镶发生层次缺失，破坏了土体结构。土壤养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土攘，土壤有机质、全氮、全磷含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。 2生态环境保护措施 ①水土流失 项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 降雨因素：降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集 中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。雨季充沛，雨季集中在 4-6 月份，降雨量大、暴雨日多（即降雨强度大）是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工（尤其是在雨季）不可避免的会面临水土流失问题。 工程因素：工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重。因此，项目挖、填土施工时，应尽量避开雨季。 为防止水土流失，施工中应采取如下措施： ①科学规划，合理安排，挖填方配套作业，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，对于暂未开发区域采用防尘布覆盖，从根本上减少水土流失量。 ②施工中采取临时防护措施，如在场地周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失；施工时必须同时建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程，以稳定边坡。 ③施工过程产生的弃土，应做到随挖、随运，均由专业渣土运输车按照渣土办规定路线运至指定场地。项目场地内道路以及管道敷设好后，覆土要随铺、随压，以减少施工阶段的水土流失。尽量选择在旱季施工，避开在雨季施工，并做好排水导流措施，大雨集中的季节禁止进行挖、填土方的施工，以减少水土流失量。 ④设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 ⑤制定土地整治、复垦计划，在项目建设的同时应及时搞好场址内的植树、绿化及地面硬化，工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 ⑥项目建成后绿地多样性、异质性的植被保护与恢复、科学规划、合理布局、合适的项目内容、严格的、科学的管理等，将会最大限度地恢复和改善区域生态环境。 ⑦施工过程中应尽可能的利用周边已有道路运输材料，禁止在占地范围外开新路运输材料。 综上所述，本项目施工过程中对区域生态影响不大；项目建成后绿地将会最大限度地保护和建设项目区域生态环境；在施工时采取必要的措施之后，能够很好的防止水土流失。 总之，施工期产生的污染物，对项目周围附近区域环境的影响是不可避免的。但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，就能尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。综上所述，施工过程中，若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 六、土方平衡计算 根据企业提供《石泉中学迁建项目修建性详细规划》可知，本项目东临饶峰河，根据《汉江石泉县城关镇杨柳防护区（右岸）综合整治项目》要求，结合汉江流域防洪标准，饶峰河杨柳防护区(右岸)防洪工程防洪标准为汉江20年一遇洪水，相对设计堤顶381.27米，故本工程区域均为填方区，场地平均填方高度约9.96米，总填方量137.73万立方米。 表4-2 本项目土石方平衡表 工程名称 土方量（m3） 备注 填方量（+） 挖方量（-） 场地平整 1377278.07 0.00 / 0.00 松土系数：5% 合计 1377278.07 0.00 填方多于挖方 1377278.07 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 结合本项目建设性质，学校运营期间产生的废气主要是理化生实验室产生实验室废气、食堂油烟、柴油发电机废气、汽车尾气和垃圾收集点产生的恶臭。 表4-3 项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节 食堂 污染物种类 食堂油烟 污染物 油烟 污染物产生浓度（mg/m3） 16.15 污染物产生速率（kg/h） 0.646 污染物产生量（t/a） 1.086 排放形式 有组织 治理 设施 名称 静电油烟净化器 处理能力（m3/h） 40000 收集效率 / 去除效率 85% 是否可行 是 污染物排放浓度（mg/m3） 2.425 污染物排放速率（kg/h） 0.097 污染物排放量（t/a） 0.163 排放口基本信息 编码 DA001 名称 废气排放口 类型 一般排放口 地理坐标 107°17′15.59″，34°29′50.34″ 高度 / 排气筒内径 0.7m 温度 40℃ 排放标准 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）“大型”标准限制 是否达标 是 1、源强核算过程简述 （1）实验室废气 本项目中学教学开设有化学实验课、生物实验室，按照课程实验室废气主要来自化学实验室及生物实验室。本项目化学实验主要以老师授课为主、学生观察为辅，实验主要以酸碱盐反应类。化学药品以常规硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠以及盐类为主，实验室废气主要为化学反应产生的废气，成分主要为氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等，均属于间歇式排放；生物实验室主要以观察为主，会用到少量的酒精（乙醇），因此会产生极少量的有机废气，且属于间歇式排放。由于废气产生量极小，且为间歇性排放，故本次环评对其只做定性分析，不做定量评价。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，同时做好排风机噪声防治工作，排风机安装在室内，加设消声器，实验过程产生的有机废气经通风橱收集后引至楼顶高空排放，排气筒位于屋顶上，排放口尽可能远离旁边敏感目标，在采取上述措施后，对外环境影响小。 （2）食堂油烟废气 项目食堂在烹饪时，主要由于食用油受热挥发将产生油烟，根据《环境保护实用数据手册》资料，食堂用食用油用量按40g/人·d计，烹饪过程食用油的挥发量约为3%，项目仅用餐人数按3240人计，年开餐时间280天，则本项目食堂油烟产生量为3.88kg/t(1.0864t/a)，本项目食堂油烟产生浓度为16.15mg/m3 ，本项目食堂设10个灶头，需在灶台上方设置集气罩，油烟经集气罩收集后通过静电式油烟净化器处理后引至楼顶排放，每个灶头风量为4000m3/h，引风机的总抽风量为40000m3/h，食堂日烹饪时间共约6h/d，静电式油烟净化器处理效率按85%计，油烟废气排放浓度为2.425mg/m3 ，符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）表2大型标准。 表 4-4 油烟废气产排量一览表 污染源 污染因子 产生情况 排放情况 处理措施 产生浓度 产生速率 产生量 排放浓度 排放速率 排放量 mg/m3 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a 静电式油烟净化器 食堂油烟废气 油烟 16.15 0.646 1.086 2.425 0.097 0.163 表 4-5 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 治理设施 处理工艺 处理能力 （m3/h） 治理工艺去除效（%） 是否为可行技术 食堂油烟 油烟 静电式油烟 净化器 40000 85 是 表 4-6 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息） 产排污 环节 污染物 种类 排放 形式 排放口基本信息 排放标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理坐标 食堂 油烟 油烟 有组织 Φ： 0.7m 40℃ DA001 油烟废气排放口 一般排 放口 E118.286255 N24.999052 GB18483-2001 （3）柴油发电机废气 当市政供电设施发生维修或事故断电时，为保证项目的正常生活不受影响，在食堂设备房设置了一台柴油发电机组，作为备用应急电源。柴油发电机运行时将产生含NOx、THC 等物质的废气。由于排放时间短，排放量少，经排烟风机通过专用排烟道引至楼顶高空排放，对环境影响不大。 （4）汽车尾气 项目共设230个地下停车位。地下停车场汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速(≤5km/h)状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。 本项目校区进出的车辆较少，行驶距离较短，故产生的汽车尾气较少，地下车库产生的尾气通过抽排风系统排入大气环境，经稀释、扩散和植被吸收过滤，对周围环境影响较小。故本环评不进行定量分析。 （5）垃圾收集点产生的恶臭 本项目设置1处垃圾收集点，位于地块东北侧一角，严格按照《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）的要求进行设计和施工，距离建筑物较远，选址合理可行，恶臭产生有限。环评要求本项目垃圾收集做到“日产日清”，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持垃圾收集点的清洁卫生；采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘。 2、治理措施可行性分析 本项目废气主要为食堂油烟，油烟废气经高效静电油烟净化装置处理后经专用烟道引至楼顶排放，参照《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）可知，油烟废气采用静电油烟处理器处置属于可行技术。 本项目实验室挥发的化学实验废气产生量较少，每年实验室开放时间较少，实验废气的排放属于间歇排放。同时室内设置有通风橱系统，实验过程中验室空气保持流通状态，对周边大气环境影响较小。 由于备用发电机不是经常使用的设备，所以其影响是暂时性的。项目备用发电机废气排放可满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）》中三阶段要求。 本项目校区进出的车辆较少，行驶距离较短，故产生的汽车尾气较少，地下车库产生的尾气通过抽排风系统排入大气环境，经稀释、扩散和植被吸收过滤，对周围环境影响较小。 本项目垃圾收集做到“日产日清”，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持垃圾收集点的清洁卫生；采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘。 上述采取的措施，均是针对减少废气的排放采取的有效措施，处理后的废气的排放能达到相应的标准的要求，对周边环境影响较小，因此本项目废气处理设施均为可行性技术。 3、废气排放的环境影响 食堂油烟拟安装静电式油烟净化器（净化效率不低于85%），经专用烟道引至楼顶排放；经计算，食堂油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。食堂燃料燃烧产生SO2、NOx、烟尘，随餐饮油烟一起食堂楼顶排放，其污染物产生量小，对周围环境影响较小。 实验室拟安装通风橱，且实验废气量产生较少，为间歇式排放，经通风橱收集后引至楼顶排放，对周围环境影响较小。 因此，项目运营期废气对周围环境影响较小。 本项目废气排放口基本情况如下表4-7； 表4-7项目废气排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口坐标 排气筒参数 内径 温度 1 DA001 实验室废气排放口 非甲烷总烃 E108°13′34.923″，N33°3′18.809″ 0.3m 25℃ 2 DA002 食堂油烟排放口 食堂油烟 E108°13′40.427″，N33°3′19.794″ 0.7m 40℃ 4、废气监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部第11号）第七条，本项目属于名录第108类行业的排污单位，但未涉及名录规定的通用工序重点管理、简化管理或者登记管理的，本项目无需纳入排污许可管理。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十六条“排放工业废气或者有毒有害大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家相关规定和监测规范设置点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测”。 本项目运营后应定期委托有资质环境监测单位对废气开展污染源监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。项目运营期环境监测计划见下表 4-8。 表 4-8 废气监测计划一览表 类别 监测因子 监测点位 监测频次 控制标准 废气 实验室废气 非甲烷总烃 排气筒排放口 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中排放标准限值 二、废水 本项目运营期间产生的废水主要是餐饮废水、生活污水、实验室废水、地面清洁废水。 1、废水源强 根据前文给排水平衡可知： （1）学校废水排污系数按照学校总用水量0.8计，即学校总排水量为73357.2m3/a（261.99m3/d）。其中餐饮废水经隔油池预处理后排至化粪池，实验室废水经中和池处理后排入化粪池，预处理后的餐饮废水及实验室废水同生活污水、地面清洁废水经化粪池预处理后接入市政污水管网，最终排至城区污水处理厂，实验室废水主要来源化学及生物实验室，含有的污染物成分主要为酸碱和有机物等，根据实验室规模及学生间断做实验的基本情况，高浓度实验废液产生量约为14m3/a，主要包括实验废液、残液，前期实验仪器、器皿清洗废水，含有有机溶剂、废酸、废碱等，经收集桶收集暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理。后期实验仪器、器皿清洗废水产生量占实验用水量约为210m3/a，因含有少量的酸、碱以及其他无机离子、有机溶剂、有机酸、醇类等，废水经酸碱中和池处理后经管道排入化粪池处理。 综合废水各污染物浓度按照以下：类比同类学校污水数据，pH：6~9、CODCr：350mg/L、BOD5：280mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：30mg/L、动植物油：40mg/L。 综合废水产排量见表 4-9。 表 4-9 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污 环节 废水量 （t/a） 污染物 种类 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施 处理能 力 治理工艺 治理 效率 （%） 是否为 可行技 术 综合废水 73357.2 COD 350 25.68 500t/d 中和池+隔油池+化粪池 50 是 BOD5 280 20.54 30 SS 180 13.20 30 NH3-N 30 2.20 / 动植物油 40 2.93 90 表 4-10 废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去 向 综合废水 食堂 废水、生 活污水、地面清洁废水、实验室废水 COD 73357.2 175 12.83 间接排放 市政污水管网然后再排放城区污水处理厂 BOD5 196 14.37 SS 126 9.24 NH3-N 30 2.20 动植物油 4 0.293 表 4-11 废水排污口及排放标准 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值 （mg/L） 标准来源 综合废水 食堂废水、 生活污水、地面清洁废水、实验室废水 pH 生活污水 排放口 DW001 一般排 放口 E118.286156 N24.999945 6~9 GB8978-1996、 GB/T31962-2015 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 动植物油 100 2、废水治理措施可行性分析 ① 隔油池处理工艺简介 隔油处理是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的，含油废水通过配水槽进入隔油装置，沿水平方向缓慢流动，密度小于水的油粒上升至水面，水从池的另一端流出。在装置上部设置集油管，收集浮油并将其导出。隔油装置处理效率可达90%以上。 项目食堂拟建设隔油沉淀池，设计池容均为100m3，停留时间按6小时计，日可处理48.6m3 的食堂废水。项目食堂废水排放量为38.88t/d，因此隔油池可满足校园内食堂废水的处理需求。 ②化粪池处理工艺简介 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 ③酸碱中和池处理工艺简介 项目实验室废水排放量为0.75t/d（210t/a），项目每个实验台洗涤池下方设置中和池，中和池的处理能力为1t/d，根据污染源分析，实验室废水拟经“酸碱中和”工艺处理后的水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准），因此实验室废水治理措施可行。 ④中和池+隔油池+化粪池处理效果分析 根据工程分析及相关类比数据，该处理工艺对生活污水的处理效果见下表 4-12。 表 4-12 中和池+隔油池+化粪池处理效果 污染物 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 动植物油 源强强度 350 280 180 30 40 污染物去除率（%） 50 30 30 / 90 排放浓度 175 196 126 30 4 根据上表可知，经化粪池处理后水质可达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求，废水治理措施可行。 3、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中要求，废水环境监测计划见表4-13。 表 4-13 运营期废水环境监测计划表 类型 监测点位 检测项目 监测频次 执行标准 污染源监测 排放口 pH值、悬浮物、五日 生化需氧量（BODs）、 化学需氧量（CODc）、 氨氮、动植物油、总磷、总氮 1次/年 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准 三、噪声 项目运营期间，噪声主要来源于社会生活噪声（课间活动噪声、大型运动会噪声、早操产生的广播噪声）、进出车辆交通噪声、设备噪声。 1、噪声源强 （1）校园生活噪声 学校运营过程中课间活动噪声和广播噪声持续时间短，噪声较小。在举行大型运动会时会产生较大活动噪声、广播噪声，但大型活动举行一般为一年2次，这部分噪声为间歇产生，通过合理管理和距离衰减，可以实现厂界处达标。同时，学校应加强管理措施，尽可能防止运动场出现大喊、大叫的现象，尽量减少体育运动噪声的影响。 （2）车辆行驶噪声 汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，夜间车辆进出停车场较少。 （3）设备噪声 项目运营后主要产生噪声的设备有：变压器、柴油发电机、排风机、消防水泵、静电式油烟净化器等设备。 运营期项目噪声源强见表 4-14。 表 4-14 项目噪声源强一览表 类型 来源 产生强度(dB)A 治理后排放强度(dB)A 持续时间 校园生活噪声 课间活动噪声 60-70 60-70 主要集中在课间休息时大量学生在户外活动时产生，时间较短 早操产生的广播噪声 75-80 75-80 采用多点低频率音箱系统，无高音喇叭，集中在早操时产生 运动噪声 65-75 65-75 体育运动噪声属于非持续性噪声源，具有突发性、刺激性 小型汽车 怠速运行 59-76 59-76 / 正常运行 61-70 61-70 / 鸣笛 78-84 78-84 / 设备 变压器 75 65 / 柴油发电机 90 80 / 抽排风机 80 70 / 消防水泵 80 70 / 静电式油烟净化器 75 65 / 2、降噪措施 建设单位采取以下降噪措施来减少运营期噪声对周围环境的影响： 噪声源：加强管理措施，尽量防止学校出现大喊大叫的现象；加强对进出车辆在地上停车场及地下停车场的管控，禁止鸣笛，尽量减少机动车频繁启动及怠速，规范停车秩序；采用低噪声设备，基础减震等措施。 传播途径：采取墙体隔声、距离衰减、绿化降噪等措施。 （3）声环境保护目标：本项目选址外50m范围内为居民和政府。进入校园内车辆应采取减速慢行，禁止鸣笛的措施来降低对周围环境的影响。 3、达标情况分析 ①水泵房、柴油发电机房、配电房 校园使用的水泵、柴油发电机、变配电机均设置于专用机房内，大部分均采用独立设置。设备运行时会产生噪声。在水泵、柴油发电机、变配电机的底部安装专用的低频减振隔声台，阻断低频噪声通过地面传播；同时在房内的墙体上安装墙面吸声体，并采用隔声门窗。在采取上述隔声降噪措施后，隔声降噪效果达30dB以上，设备运行时对周边环境影响较小。 ②校园活动 校园日常活动将会产生一定量的噪声。除上、下课期间学生哄闹噪声较明显外，其他时段影响校园声环境的主要因素为校园内师生活动噪声，如户外活动、产噪较大的学生活动等。但考虑本项目为学校项目，其整体属于产噪较小的团体，教学环境也需要较好的声环境。因此，本项目建设带来的新的社会噪声较小，对周边环境影响不大。 ③交通噪声 项目校园的车辆类型以教师小型轿车及接送学生车辆为主。进出校园的车辆噪声对区内声环境的影响具有短时性特点，而且与环境噪声背景值密切相关，白昼由于校园人群活动以及周边道路来往车辆等综合影响，环境噪声背景值较大，其影响不太明显；到了夜间，随着教学活动停止、学生休息，校园内基本无车辆活动，其带来的噪声影响将更小，影响不大。校区内应加强区域内车辆行驶管理，采取警示减速慢行、严禁鸣笛等措施，并设置警示标志。通过采取上述措施，校园产生的交通噪声对周边环境影响不大。 综上所述，经过采取一系列噪声治理措施后，项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目噪声对周围声环境的影响很小。 4、监测要求 项目监测要求具体见下表 4-15。 表 4-15 监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 学校东、西、南、北外各1m处 等效A声级 1 次/季度 四、固体废物 本项目运营期间产生的固体废物主要是实验室固废、实验室废液、厨余垃圾、生活垃圾。 1、固废源强及防治措施 （1）实验室固废 本项目实验室危险废物分别为实验室废液和实验室固体废物。根据上文分析，项目实验室废液产生量为14t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），产生的实验危险废物属于危险固废 HW49（900-047-49），危险废物集中收集暂存于危废贮存间定期交由有资质单位拉运处置。 实验室废物主要为沾染上化学试剂的废试纸、反应物、残留物等，本项目属于初级中学，只有初三年级开设化学实验课，每人次实验危险废物产生量按照0.05kg，共计产生实验危险废物为0.22t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021版），实验室固废属于危险固废 HW49（900-047-49），危险废物集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （2）厨余垃圾 每日就餐人数按照3240人计，在校时间按照280d计，厨余垃圾产生按照0.05kg/人.d计算，厨余垃圾产生量约为45.36t/a。 防治措施：设置厨余垃圾箱，厨余垃圾应交由专门的回收单位进行处理，必须与回收单位签订相应的回收合同。厨余垃圾未经无害化处理，不得用于畜禽喂养。 （3）废油脂 本项目隔油池和油烟净化装置处理会产生少量废油脂，废油脂产生系数按0.01kg/人·d计，项目餐厅就餐人数为3240人，则废油脂产生量为9.072t/a。采用专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中交由有资质的废油脂处理单位统一处理，不得销售给无处置资质或许可的其他单位和个人。其次，废弃油脂必须按照《食品生产经营单位废弃食用油脂管理的规定》进行管理，由专人负责管理，处理废弃油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系电话、收货人签字等，并长期保存，不得随便处理废弃食用油脂。 （4）生活垃圾 本项目在校师生人数共计3240人，在校时间按照280d计，生活垃圾按0.5kg/人.d计，全校生活垃圾产生量约为453.6t/a。 防治措施：在校园的西北侧，设置生活垃圾收集站一座，垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，校园内垃圾“日产日清”。 2、固废属性 本项目运营期间产生的固废主要属性具体见表4-16。 表4-16 运营期间固废产排污情况一览表 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 危险特性 年度产生量t/a 贮存方式 最终去向 实验室 实验室废液、实验室固废 危险废物 实验室固废 固态 HW49/900-047-49 T/C/I/R 0.22 危废贮存间 实验室废物主要为沾染上化学试剂的废试纸、反应物、残留物等，危险废物集中收集定期交由有资质单位拉运处置。 实验废液 HW49/900-047-49 / 14 本项目废液产生量为项目将该实验废液应根据实验要求倒入特质废液桶进行短暂的集中储存，当达到一定量后交由有资质的单位处理，不外排管网。 食堂 厨余垃圾 厨余垃圾 厨余垃圾 固态 无 / 45.36 厨余垃圾箱 定期交由有资质单位处置 废油脂 废油脂 废油脂 固态 无 / 9.072 用专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放 集中交由有资质的废油脂处理单位统一处理，不得销售给无处置资质或许可的其他单位和个人。 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 无 固态 无 / 453.6 垃圾箱 集中收集后交由当地环卫部门处置 3、固废处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾需在指定地点进行堆放，并对堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，及时交由环卫部门统一清运，不会对周围环境造成不良影响。 （2）一般固体废物 厨余垃圾、废油脂等不含有毒有害物质，无腐蚀性；根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：在校区内设置专用的贮存区，并委托及时清运。采取上述措施后，这部分固体废物可以得到妥善处理，不会对外部环境造成不良影响。 （3）危险废物 实验室危险废物产生单位需建立、健全危险废物管理制度。实验室危险废物产生单位应建立危险废物管理台账，如实及时记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，原则上每季度至少需在陕西省固体废物环境监管信息平台上提交一次。危险废物管理台账应与实验记录相结合，严禁弄虚作假。危险废物管理台账至少应保存五年。需将实验室危险废物按照形态、理化性质和危险特性进行归类，贮存设施应按相关规定设置警示标志。盛装实验室危险废物的容器和包装物应粘贴实验室危险废物标签。容器的材质应满足化学相容性（不相互反应）。包装容器应保持完好，破损或污染后须及时更换。实验室危险废物产生单位必须严格执行危险废物转移计划报批，实验室危险废物产生单位应当对相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员进行培训。应当制定《突发环境事件应急预案》，并向所在地县级以上生态环境主管部门备案。实验室危险废物产生单位应配备环境应急物资，每年定期组织开展突发环境事件应急演练，并妥善保存演练资料。 本项目拟在实验室所在楼层设置一个专用的危险废物贮存间，堆放场地基础防渗，须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，具体包括： ①贮存间贮存能力可满足贮存全年的量； ②贮存间的天面、外墙、地面与裙脚以要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③贮存间内要有安全照明设施和观察窗口； ④存放塑料容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，而且表面无裂隙； ⑤贮存间周围需要设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围合的容积不少于最大容器的最大储量或总储量的 1/5； ⑥贮存间外部需设置警示标志，贮存设施门口配备门锁。贮存设施内部存放塑料容器时需要按照以下要求进行： 1）基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚度的高密度聚乙烯，或者至少 2mm ； 厚度的其他人工材料，渗透系数不超过 10-10cm/s； 2）容器需要放置在一个基础或者底座之上； 3）容器需要加上标签，标明废物名称、危险情况、安全措施。 本项目的危险废物种类不多，单次产生量不大，性质较稳定，落实好上述措施后，从产生到转移处置的全过程风险均可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 五、地下水、土壤 项目运营期废气污染物为餐饮油烟、实验室废气等；废水为生活污水（含餐饮废水）；固废为生活垃圾、食堂餐厨垃圾及废油脂、实验室固废等。 废气经处理后达标排放；综合废水经预处理后排入市政管网，最后排入城区污水处理厂；生活垃圾、食堂餐厨垃圾、实验室一般固废采用垃圾桶收集后定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交有资质单位处置；实验室危废产生量较小，暂存于危废贮存间后定期交有资质单位处置。 依据本项目建设内容及工程总平面布置图，本项目进行分区防渗，将场地分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，不同分区的防渗措施见下表。 表 4-17 项目分区防渗一览表 防渗分区 区域名 防渗措施 重点防渗区 危废暂存间 建议采用防渗混凝土+人工防渗材料进行防渗、防腐处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7 cm/s。 一般防渗区 化粪池、隔油池 建议采取防渗混凝土作为防渗层，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5 m，K≤10-7 cm/s。 简单防渗区 教学楼、办公楼、食堂等区域 一般地面硬化即可 通过采取以上措施，本项目对地下水及土壤环境影响较小。 六、环境风险 环境风险评价以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险识别 本项目化学实验室所用化学试剂包括硫酸、盐酸、硝酸等化学试剂，对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大污染源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，为腐蚀、毒性危险物品。其危险特性见表 4-18。 表 4-18 本项目危险源及其危险特性一览表 名称 主要危险特性 盐酸 1、有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性；2、吸入损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。 硫酸 1、腐蚀性；2、接触会导致灼伤。 硝酸 1、腐蚀性；2、吸入硝酸气雾产生呼吸道刺激作用，可引起急性肺水肿。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛。眼和皮肤接触引起灼伤。 根据风险物质储存量及临界量，进行重大危险源辨识，具体见表 4-19。 表 4-19 重大危险源辨识 序号 物质名称 最大储存量(t/a) 临界量（t） 最大储存量/临界值（Q） 1 硫酸 0.0009 10 0.00009 2 盐酸 0.0006 7.5 0.00008 3 硝酸 0.0007 7.5 0.00009 合计 0.00026 根据导则附录C规定，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，根据导则附录C.1.1规定，当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，由上表可知，本项目危险源不构成重大危险源，因此本项目仅做简单分析。 （2）风险评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据见表4-20。 表4-20 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据评价工作等级划分，本次评价工作等级为简单分析，只需在描述危险物质、环境影响途径、危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，本项目风险物质 Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。 （3）源项分析 本项目风险物质为实验室用盐酸、硫酸、硝酸等，主要风险事故为化学品泄漏以及可能造成的火灾等。 （4）实验室风险管理及防范措施 ① 实验室要建立一套领导监督负责、实验室管理老师值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 ② 实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 ③ 实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 ④ 化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。 ⑤ 化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予以销毁。 ⑥ 化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。化学试剂贮藏于专用药品库内，由专人保管。药品库分普通试剂间和易制毒试剂间，易制毒试剂间配设防盗门，危险化学品贮藏于专用仓库保险柜内，实行双人双锁领用制度。 ⑦ 化学药品储存区应通风、阴凉、避光，室温应保持以 5-30℃，相对湿度以45%-75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。 ⑧ 化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放。 ⑨ 易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。 本项目的主要危险物质为盐酸、硝酸、硫酸等，根据企业提供资料，本项目实验教学化学用品均储存量较小，Q＜1，存放周期较短，通过加强上述风险防范措施后，可有效降低风险事故发生概率，风险事故对周围环境影响较小，风险事故处于可接受水平 七、环境风险防范措施及应急要求 （1）原料泄露防范措施 加强对试剂贮存过程的管理，注意规范操作和使用规范，定期检查贮存装置的完好性，降低泄露事故发生的概率；实验室、试剂储存间必须做好地面硬化、防渗漏措施，以减轻原料泄漏造成的危害。 建立实验药剂登记制度，定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档；发生 泄漏后，建设单位要积极主动采取果断措施，如严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，作好协助工作；禁止明火等一切安全隐患的存在。贮存间应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。设置防火和防静电装置，一旦发生火灾可立即启动消防设施。对相关教职工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加实验人员的安全意识。 （2）项目火灾防范措施 在实验区域设置“严禁烟火”的警示牌；灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，加强对员工的消防知识培训。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 实验过程产生的有机废气经通风橱收集后通过预留的通风管道引至楼顶高空排放（注：实验楼20米高） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放标准 |
|  | 食堂油烟废气 | 油烟 | 食堂油烟经静电式油烟净化器（处理效率不低于85%）处理后由内置的专门烟道引至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）的大型标准 |
|  | 汽车尾气 | NOx CO THC等 | 露天停车场废气以无组织形式排放，车库废气和备用柴油发电机通过排风系统直接引至绿地中央排放，排放口采用百叶窗形式 | / |
|  | 柴油发电机废气 | CO 颗粒物 碳氢化合物 NOX | 通过配电房暗烟道引至排风口处排放 | / |
|  | 生活垃圾 收集站 | 恶臭气体 | 做到“日产日清”，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持垃圾收集点的清洁卫生；采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD 氨氮、SS、动植物油等 | 餐饮废水进入隔油池处理；实验室废水经中和池处理；餐饮废水和实验室废水均预处理后与其他生活污水、地面清洁用水一同进入化粪池预处理，处理后排入市政管网再次排入城区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 校园边界 | 连续等效A声级 | 建筑隔声、厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾经收集后交由环卫部门统一处理，校园内垃圾“日产日清”。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 餐厨垃圾 | 餐厨垃圾 | 集中收集至指定厨余垃圾箱中，交由专业有资质单位统一处理。 |  |
|  | 废油脂 | 废油脂 | 用专门标有“废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中交由有资质的废油脂处理单位统一处理，不得销售给无处置资质或许可的其他单位和个人。 |  |
|  | 危险废物 | 实验废液、实验固废 | 暂存于危废贮存间，定期委托有资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 场区进行分区防渗， 重点防渗区：危废贮存间 一般防渗区：化粪池、隔油池 （3）简单防渗区：其他教学生活区、办公楼、运动区、道路进行一般地面硬化即可； |
| 生态保护措施 | 项目施工期间对项目区生态环境的破坏主要表现为施工造成的水土流失。项目施工过程中已采取临时排水沟、临时拦挡、临时土工布覆盖等水土保持措施，施工期水土流失能控制在可接受范围。 |
| 环境风险 防范措施 | 1、危废暂存间必须做好地面硬化工作，且应做好防雨、防渗漏措施，加强日常管理并完善操作规程，防止泄漏事故发生。 2、严格执行安监、消防等相关规范，禁止明火等一切安全隐患的存在。 3、对教职工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，强化安全保护意识的教育，提高职工素质，加强操作人员的上岗前的培训，增加安全意识。 |
| 其他环境 管理要求 | 环保投资 项目总投资45625.05万元，其中环保投资96万元，占总投资的0.210％，主要环保投资见表5-1。 表 5-1 项目环境保护投资一览表 类别 污染源 环保措施 投资（万元） 废气 食堂排气筒 食堂油烟经静电式油烟净化器（处理效率不低于85%）处理后由内置的专门烟道引至楼顶排放 15.0 实验室废气 实验过程产生的有机废气经通风橱收集后通过预留的通风管道引至楼顶高空排放（注：实验楼20米高） 15.0 柴油发电机废气 通过配电房暗烟道引至排风口处排放 10.0 废水 生活污水 化粪池 20.0 餐饮废水 隔油池 实验室废水 中和池 固废 生活垃圾 设置垃圾箱，垃圾桶定期由环卫部门接收处理 1 餐饮废物（厨房垃圾及废油脂） 厨余垃圾定期交由有资质单位处置 10.0 集中交由有资质的废油脂处理单位统一处理，不得销售给无处置资质或许可的其他单位和个人。 实验固废、实验废液 沾染上化学试剂的废试纸、反应物、残留物等，危险废物集中收集定期交由有资质单位拉运处置。 2 实验废液委托具有危废处置资质的单位清运处置 噪声 风机 地下布置，风机进出口加装阻性消声器，同时通过项目 四周设置绿化带降噪 5.0 生态 学校绿化 绿化面积5628m2 18 总计 / 96 二、排污许可证申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），项目不纳入排污许可范围，无需申报排污许可证。 三、排污口规范化 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强 管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 （3）排污口规范化内容 为了公众监督管理，按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见表5-2。 表5-2 各排污口环境保护图形标志 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 国标代码 1 污水排放口 表示污水向水体排放 GB15562.1- 1995 2 废气 排放口 表示废气向大气环境排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 GB15562.2- 1995 备注 正方形边框 背景颜色：绿色 图形颜色：白色 三角形边框 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色 / / / 固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。 由于本项目运营过程中会产生危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表5-3 危险废物环境保护图形标志 场合 样式 要求 室外 (粘 贴于 门上 或悬 挂) 危险废物警告标志规格颜色，形 状：等边三角形，边长 42cm。颜色： 背景为黄色，图形为黑色。 警告标志外径2.5cm。 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm 时；部分危险废物利用、处置场所。 粘贴 于危 险废 物储 存容 器 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、 编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 四、三同时”要求 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 五、其他管理要求 （1）将环境管理纳入学校的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中； （2）强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测； （3）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求对产生的危险废物进行管理、贮存，与有危废处理资质的单位签订回收处置协议。 |

# 六、结论

综上，石泉中学迁建项目建设符合国家和地方产业政策，符合安康市发展总体规划。该项目在运行过程中，会产生废水、废气、噪声和固体废物等环境问题，但在全面落实报告表中提到的各项环境保护措施的情况下，各主要污染物的排放能控制在允许的范围内，对环境不会产生明显不利影响。 因此，从环境保护角度分析，本建设项目环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | / | / | 0.163t/a | / | / | 0.163t/a | 0.163t/a |
| 废水 | COD | / | / | 12.83t/a | / | / | 12.83t/a | 12.83t/a |
|  | BOD5 | / | / | 14.37t/a | / | / | 14.37t/a | 14.37t/a |
|  | SS | / | / | 9.24t/a | / | / | 9.24t/a | 9.24t/a |
|  | NH3-N | / | / | 2.20t/a | / | / | 2.20t/a | 2.20t/a |
|  | 动植物油 | / | / | 0.293t/a | / | / | 0.293t/a | 0.293t/a |
| 一般工业 固体废物 | 厨余垃圾 | / | / | 45.36t/a | / | / | 45.36t/a | 45.36t/a |
|  | 废油脂 | / | / | 9.072t/a | / | / | 9.072t/a | 9.072t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | 453.6t/a | / | / | 453.6t/a | 453.6t/a |
| 危险废物 | 实验室固废 | / | / | 0.22t/a | / | / | 0.22t/a | 0.22t/a |
|  | 实验废液 | / | / | 14t/a | / | / | 14t/a | 14t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①